## Slide 1
鋼製支柱について
（L2地震時の設計）
大阪府
平成30年12月25日（火） 第５回 大阪モノレール技術審議会 | 資料２
＜追加説明資料＞

## Slide 2
鋼製支柱について（L2地震時の設計）
鋼製支柱は、交差物件を避ける箇所にて計画するため、形状・断面寸法が１基毎に異なる。
構造寸法等によるグルーピングは行わず、静的解析が適用できないものについては、構造物詳細設計時に１基毎の地震時動的解析を実施することとした。
延伸区間では、鋼製支柱が多数あり、また、類似形状も多くなると想定されることから、構造寸法等でグルーピングすることにより、地震時動的照査法を省略化できないか、検討を行う。
課題・検討内容
○構造寸法等でのグルーピング
・鋼製支柱は、延伸区間で全36基となる。
・鋼製支柱は、支障物件（高速道路高架橋、大型地下埋設物等）と交差する箇所に計画。
・形状は、各々の計画箇所において特殊形状となる。
○照査方法による省略化検討
・動的解析照査法を省略化するには『鋼製橋脚の限界ひずみεa』の算出が必要となる。
これには 断面諸元（部材詳細寸法等）の算定が必要となる
検討結果
修正