建築物の環境配慮計画届出状況

１．建築物の環境配慮計画届出に関する分析

建築物の環境配慮計画届出は、2011年度以降Ａの割合が年々減少し、B‐の割合が年々増加している。

図１　大阪府内のCASBEE評価割合

2012年度から届出対象規模を5,000㎡から2,000㎡に引き下げたため、5,000㎡超と5,000㎡以下に分けて比較する。

5,000㎡超については、2011年度にＳ及びＡを足し合わせると全体の半数あったものが、2013年度以降3割程度となり、Ｂ＋、Ｂ－の割合が半数から7割程度への増加している。

一方、5,000㎡以下については、Ａの割合が年々減少し、Ｂ－の割合が増加している。2012年度にはＳ及びＡを足し合わせると26%あったが、年々減少し、2015年度には4%となっている。

図２　大阪府内のCASBEE評価割合（5,000㎡超）　　　　　図３　大阪府内のCASBEE評価割合（5,000㎡以下）

このデータを非住宅と住宅に分けて比較しても、概ね同様の結果となる。

図４　大阪府内のCASBEE評価割合　　　　　　　　　　図５　大阪府内のCASBEE評価割合

（非住宅の5,000㎡超）　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅の5,000㎡超）

図６　大阪府内のCASBEE評価割合　　　　　　　　　図７　大阪府内のCASBEE評価割合

（非住宅の5,000㎡以下）　　　　　　　　　　　　　（住宅の5,000㎡以下）

表１に5,000㎡超と5,000㎡以下における届出件数の割合を示す。

表１　届出に占める規模別の率

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,000㎡超 | 51% | 39% | 38% | 38% |
| 5,000㎡以下 | 49% | 61% | 62% | 62% |

注）大阪府は、2012年7月から届出規模を2,000㎡に引き下げた。

また、表２、３、４に5,000㎡超と5,000㎡以下におけるＳ及びＡランクが占める割合について、2012年からの変化率を示す。どの用途の場合であっても5,000㎡超は、5,000㎡以下に比べ、率の低下は少ない状況である。

表２　Ｓ及びＡランクの率（全用途）の変化

|  | 各年度における占有率 | 変化率 |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012→2014 | 2012→2015 |
| 5,000㎡超 | 39% | 34% | 30% | 28% | 77% | 72% |
| 5,000㎡以下 | 26% | 12% | 7% | 4% | 27% | 15% |

表３　Ｓ及びＡランクの率（非住宅）の変化

|  | 各年度における占有率 | 変化率 |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012→2014 | 2012→2015 |
| 5,000㎡超 | 40% | 34% | 30% | 31% | 75% | 78% |
| 5,000㎡以下 | 24% | 11% | 7% | 6% | 30% | 25% |

表４　Ｓ及びＡランクの率（住宅）の変化

|  | 各年度における占有率 | 変化率 |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012→2014 | 2012→2015 |
| 5,000㎡超 | 36% | 31% | 26% | 23% | 72% | 64% |
| 5,000㎡以下 | 28% | 14% | 6% | 1% | 21% | 3% |

注）主に使用されているツールの時期

CASBEE2010年版：2012～2014　CASBEE2014年版：2015

２．再生可能エネルギー利用設備の導入しない理由について

表５　再生可能エネルギー利用設備の導入しない理由（複数回答あり）

| 日照が確保できない | 22 |
| --- | --- |
| 躯体が荷重に対応できていない | 122 |
| 敷地内に設置場所を確保できない | 36 |
| 費用負担大 | 234 |
| 将来対応可能 | 22 |

３．エネルギーの使用の抑制について

建築物環境計画書の評価項目に、エネルギーの使用の抑制があり、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく届出の結果を利用している。

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定により、2003年4月から所管行政庁へ省エネ措置の届出が義務付けられ、現在は延べ面積300㎡以上の建築物の新築・増改築、2,000㎡以上の建築物の大規模修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修工事が届出の対象となっている。

2013年1月に省エネルギー基準が改正され、非住宅建築物については2013年4月から、住宅及び複合建築物（住宅の用途に供する部分に限る）については同年10月から施行された。なお、経過措置として、非住宅建築物については2014年3月まで、住宅及び複合建築物については2015年3月までは従前の例によることができた（簡易評価手法の大幅変更などもあり、経過措置期間はほとんど旧基準による届出）。

2013年の省エネルギー基準改正により、非住宅建築物の空調、換気、給湯、照明、昇降機の設備ごとに評価する基準（ＣＥＣ）から、建築物全体の省エネルギー性能を評価する一次エネルギー基準に変更されたほか、評価手法も変更となった。

一方、住宅については、住戸内設備が評価対象外であったものが評価対象となり、一次エネルギー基準の適合率は全体的に減少した。また、簡易評価手法である仕様基準の採用が厳格化されたほか、評価手法自体も変更となった。そのため、経過措置期間終了前には仕様基準で不適合の届出であったものが、経過措置期間終了後の2015年4月から仕様基準による届出がなくなり、主に第二種特定建築物の外皮基準の適合率は上昇した（※）。

（※）仕様基準で評価すると不適合となる外皮仕様でも、性能基準で評価すると適合となる場合が多数あるため

３－１．省エネ法届出適合率について

（１）非住宅建築物

大阪府内における第一種特定建築物（床面積の合計が2,000㎡以上）、第二種特定建築物（床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満）ともに、非住宅建築物の適合率は90％を超え、高い状態を維持している。

全国の適合率は、第一種特定建築物で2013年は93％、2014年は96％、第二種特定建築物で2013年は64%、2014年で75%であり、大阪府内における第二種特定建築物の適合率は全国を大幅に上回っている。

床面積の合計が10,000㎡以上の非住宅建築物については、大阪府温暖化の防止等に関する条例により2015年4月より適合を義務化しているため、適合率100％となっている。

なお、適合していない物件については、テナント工事のため届出時に仕様が決まっていない、詳細に計算すると適合するかもしれないが簡略化（例えば複層ガラスと単板ガラスと併用しているがすべて単板ガラスとみなす）して計算するなど、完成した建築物が必ずしも不適合とは限らないものも多い。

表 ６　大阪府内における省エネ届出（新築・増改築）　第一種特定建築物（非住宅）適合件数等

| 主たる用途等 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一種 特定建築物 | 届出件数 | 216 | 196 | 310 |
|  | 基準適合件数（率） | 204(194%) | 190(197%) | 299(196%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 196(191%) | 192(198%) | 303(198%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 214(191%) | 194(199%) | 305(198%) |
| 事務所等 | 届出件数 | 48 | 33 | 66 |
|  | 基準適合件数（率） | 48(100%) | 32(197%) | 65(199%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 48(100%) | 33(100%) | 65(199%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 48(100%) | 32(197%) | 66(100%) |
| ホテル等 | 届出件数 | 23 | 2 | 3 |
|  | 基準適合件数（率） | 19(183%) | 1(150%) | 3(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 19(183%) | 1(150%) | 3(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 23(100%) | 2(100%) | 3(100%) |
| 病院等 | 届出件数 | 40 | 50 | 66 |
|  | 基準適合件数（率） | 39(198%) | 50(100%) | 64(197%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 39(198%) | 50(100%) | 65(198%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 39(198%) | 50(100%) | 65(198%) |
| 物品販売業を営む店舗等・飲食店等 | 届出件数 | 21 | 31 | 41 |
|  | 基準適合件数（率） | 17(181%) | 29(194%) | 34(183%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 18(186%) | 30(197%) | 36(188%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 20(195%) | 30(197%) | 39(195%) |
| 学校等 | 届出件数 | 18 | 30 | 40 |
|  | 基準適合件数（率） | 17(194%) | 30(100%) | 39(198%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 17(194%) | 30(100%) | 40(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 18(100%) | 30(100%) | 39(198%) |
| 集会所等 | 届出件数 | 13 | 10 | 14 |
|  | 基準適合件数（率） | 12(192%) | 8(180%) | 14(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 11(185%) | 8(180%) | 14(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 13(100%) | 10(100%) | 14(100%) |
| 工場等 | 届出件数 | 53 | 40 | 80 |
|  | 基準適合件数（率） | 52(198%) | 40(100%) | 79(199%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 44(183%) | 40(100%) | 80(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 53(100%) | 40(100%) | 79(199%) |

出典：大阪府調べ

注１)主たる用途で分類しているため、例えば工場等には事務所等の用途を含むこともある。

注２)テナント工事が未定の場合、一次エネルギー基準を対象外としている場合等もある。

注３)物品販売業を営む店舗等と飲食店等については、物件数が少なく、特定できるおそれがあるため、ひとまとめにした。

表 ７　大阪府内における省エネ届出（新築・増改築）　第二種特定建築物（非住宅）適合件数等

| 主たる用途等 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二種 特定建築物 | 届出件数 | 757 | 521 | 948 |
|  | 基準適合件数（率） | 720(195%) | 507(197%) | 920(197%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 692(191%) | 518(199%) | 932(198%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 717(195%) | 510(198%) | 932(198%) |
| 事務所等 | 届出件数 | 195 | 127 | 196 |
|  | 基準適合件数（率） | 188(196%) | 125(198%) | 191(197%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 190(197%) | 125(198%) | 194(199%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 189(197%) | 127(100%) | 191(197%) |
| ホテル等 | 届出件数 | 17 | 1 | 3 |
|  | 基準適合件数（率） | 14(182%) | 1(100%) | 3(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 14(182%) | 1(100%) | 3(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 17(100%) | 1(100%) | 3(100%) |
| 病院等 | 届出件数 | 159 | 109 | 223 |
|  | 基準適合件数（率） | 156(198%) | 108(199%) | 219(198%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 159(100%) | 109(100%) | 221(199%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 154(197%) | 108(199%) | 221(199%) |
| 物品販売業を営む店舗等・飲食店等 | 届出件数 | 112 | 91 | 126 |
|  | 基準適合件数（率） | 98(188%) | 85(193%) | 109(187%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 100(189%) | 88(197%) | 115(191%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 91(181%) | 86(195%) | 118(194%) |
| 学校等 | 届出件数 | 79 | 66 | 127 |
|  | 基準適合件数（率） | 77(194%) | 66(100%) | 125(198%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 79(100%) | 66(100%) | 127(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 77(194%) | 66(100%) | 125(198%) |
| 集会所等 | 届出件数 | 37 | 13 | 49 |
|  | 基準適合件数（率） | 34(192%) | 13(100%) | 47(196%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 35(195%) | 13(100%) | 48(198%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 35(195%) | 13(100%) | 48(198%) |
| 工場等 | 届出件数 | 158 | 114 | 224 |
|  | 基準適合件数（率） | 153(197%) | 109(196%) | 224(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 115(173%) | 109(196%) | 224(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 154(197%) | 114(100%) | 223(100%) |

出典：大阪府調べ

注１)主たる用途で分類しているため、例えば工場等には事務所等の用途を含むこともある。

注２)テナント工事が未定の場合、一次エネルギー基準を対象外としている場合等もある。

注３)物品販売業を営む店舗等と飲食店等については、第一種特定建築物にあわせ、ひとまとめにした。

表 ８　大阪府内における省エネ届出（新築・増改築）　10,000㎡以上（非住宅）適合件数等

| 主たる用途等 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 床面積の合計10,000㎡以上 | 届出件数 | 40 | 39 | 55 |
|  | 基準適合件数（率） | 40(100%) | 38(197%) | 53(196%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 40(100%) | 39(100%) | 53(196%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 40(100%) | 38(197%) | 55(196%) |
| 事務所等 | 届出件数 | 14 | 8 | 11 |
|  | 基準適合件数（率） | 14(100%) | 7(188%) | 11(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 14(100%) | 8(100%) | 11(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 14(100%) | 7(188%) | 11(100%) |
| ホテル等 | 届出件数 | 3 | 0 | 1 |
|  | 基準適合件数（率） | 3(100%) |  | 1(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 3(100%) |  | 1(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 3(100%) |  | 1(100%) |
| 病院等 | 届出件数 | 3 | 4 | 6 |
|  | 基準適合件数（率） | 3(100%) | 4(100%) | 6(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 3(100%) | 4(100%) | 6(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 3(100%) | 4(100%) | 6(100%) |
| 物品販売業を営む店舗等・飲食店等 | 届出件数 | 4 | 8 | 8 |
|  | 基準適合件数（率） | 4(100%) | 8(100%) | 6(175%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 4(100%) | 8(100%) | 6(175%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 4(100%) | 8(100%) | 8(100%) |
| /学校等 | 届出件数 | 0 | 5 | 9 |
|  | 基準適合件数（率） |  | 5(100%) | 9(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） |  | 5(100%) | 9(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） |  | 5(100%) | 9(100%) |
| 集会所等 | 届出件数 | 3 | 0 | 2 |
|  | 基準適合件数（率） | 3(100%) |  | 2(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 3(100%) |  | 2(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 3(100%) |  | 2(100%) |
| 工場等 | 届出件数 | 13 | 14 | 18 |
|  | 基準適合件数（率） | 13(100%) | 14(100%) | 18(100%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 13(100%) | 14(100%) | 18(100%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 13(100%) | 14(100%) | 18(100%) |

出典：大阪府調べ

注１)主たる用途で分類しているため、例えば工場等には事務所等の用途を含むこともある。

注２)テナント工事が未定の場合、一次エネルギー基準を対象外としている場合等もある。

注３)物品販売業を営む店舗等と飲食店等については、第一種特定建築物にあわせ、ひとまとめにした。

（２）住宅

大阪府内における第一種特定建築物の適合率は、旧基準を適用した2013年、2014年は19％、新基準を適用した2015年は13%と、依然として低い。第二種特定建築物の適合率は、旧基準を適用した2013年、2014年は20％代であったものが、新基準を適用した2015年は56％と大幅に増加した。

表 ９　省エネ届出法　住宅適合件数等について

| 大阪府内 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一種 特定建築物 | 届出件数 | 158 | 269 | 262 |
|  | 基準適合件数（率） | 21(13%) | 52(19%) | 50(19%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 50(32%) | 57(21%) | 51(19%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 28(18%) | 224(83%) | 211(81%) |
| 第二種 特定建築物 | 届出件数 | 957 | 1,480 | 1,268 |
|  | 基準適合件数（率） | 533(56%) | 407(28%) | 292(23%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 707(74%) | 426(29%) | 326(26%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 537(56%) | 1,065(72%) | 869(69%) |
| 延べ面積10,000㎡ 以上 | 届出件数 | 21 | 23 | 36 |
|  | 基準適合件数（率） | 6(29%) | 11(48%) | 12(33%) |
|  | 外皮適合件数（率） | 13(62%) | 12(52%) | 12(33%) |
|  | 一次エネ適合件数（率） | 8(38%) | 19(83%) | 31(86%) |

出典：大阪府調べ

４．住宅の断熱性能について

二重サッシ又は複層ガラスを有する住宅の割合は図８に示すとおり、寒冷地で高くなっている。

窓に二重サッシ又は複層ガラスを有しない住宅の割合は、大阪府（83.5％）は沖縄県（92.0％）、鹿児島県（87.0％）、長崎県（86.5％）、宮崎県（86.2％）、高知県（85.7％）、福岡県（84.4％）、大分県（83.8％）に次いで、全国で8番目に高い。

また、すべての窓に二重サッシ又は複層ガラスを有する住宅の割合は、大阪府（5.2％）は沖縄県（1.8％）に次いで低く、一部の窓に二重サッシ又は複層ガラスを有する住宅の割合も、大阪府（8.1％）は沖縄県（4.1％）、鹿児島県（6.3％）、高知県（6.6％）、宮崎県（7.1％）、福岡県（7.7％）、長崎県（7.8％）に次いで、全国で７番目に低い位置にとどまっている。

図８　二重サッシ又は複層ガラスの窓を有する住宅の割合

出典：平成25年住宅・土地統計調査

都市の低炭素化の促進に関する法律の規定によると、大阪府の地域区分は、表９のとおりである。

表９　都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく地域区分

| 地域区分 | 都道府県名 |
| --- | --- |
| １、２ | 北海道 |
| ３ | 青森県、岩手県、秋田県 |
| ４ | 宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県、長野県 |
| ５、６ | 茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
| ７ | 宮崎県、鹿児島県 |
| ８ | 沖縄県 |

大阪府と地域区分が同じ５、６地域に属する34都府県で比較すると、窓に二重サッシ又は複層ガラスを有しない住宅の割合は、持ち家、借家ともに高く、住宅総数では34府県中5番目に高い。（表10）

表10　二重サッシ又は複層ガラスの窓を有する住宅数

| ５、６地域 （抜粋） | 総数1) | すべての窓にあり | 一部の窓にあり | なし |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 実数 | 割合 順位3) | 実数 | 割合 順位3) | 実数 | 割合 順位3) |
| 東京都 | 持ち家 | 2,962,100 | 428,000 | 14.4% | 12 | 440,800 | 14.9% | 19 | 2,093,300 | 70.7% | 23 |
|  | 借家 | 3,100,300 | 124,400 | 4.0% |  | 157,300 | 5.1% |  | 2,818,600 | 90.9% | 26 |
|  | 住宅総数2) | 6,472,600 | 552,400 | 8.5% | 19 | 598,100 | 9.2% | 27 | 4,911,800 | 75.9% | 21 |
| 神奈川県 | 持ち家 | 2,252,300 | 303,500 | 13.5% | 14 | 336,700 | 14.9% | 18 | 1,612,200 | 71.6% | 17 |
|  | 借家 | 1,456,300 | 49,500 | 3.4% |  | 61,300 | 4.2% |  | 1,345,500 | 92.4% | 20 |
|  | 住宅総数2) | 3,843,200 | 353,000 | 9.2% | 15 | 397,900 | 10.4% | 22 | 2,957,700 | 77.0% | 18 |
| 愛知県 | 持ち家 | 1,758,500 | 249,900 | 14.2% | 13 | 275,000 | 15.6% | 14 | 1,233,600 | 70.2% | 25 |
|  | 借家 | 1,160,400 | 30,900 | 2.7% | 21 | 40,900 | 3.5% | 25 | 1,088,600 | 93.8% | 11 |
|  | 住宅総数2) | 2,996,700 | 280,900 | 9.4% | 14 | 315,900 | 10.5% | 21 | 2,322,100 | 77.5% | 14 |
| 滋賀県 | 持ち家 | 378,400 | 60,200 | 15.9% | 6 | 75,100 | 19.8% | 4 | 243,100 | 64.2% | 30 |
|  | 借家 | 131,200 | 5,500 | 4.2% | 10 | 7,100 | 5.4% | 6 | 118,600 | 90.4% | 29 |
|  | 住宅総数2) | 521,500 | 65,700 | 12.6% | 7 | 82,200 | 15.8% | 4 | 361,700 | 69.4% | 30 |
| 京都府 | 持ち家 | 690,300 | 72,800 | 10.5% | 21 | 115,800 | 16.8% | 11 | 501,700 | 72.7% | 16 |
|  | 借家 | 407,600 | 12,000 | 2.9% | 19 | 15,700 | 3.9% | 20 | 1,345,500 | 92.4% | 20 |
|  | 住宅総数2) | 1,135,000 | 84,800 | 7.5% | 22 | 131,600 | 11.6% | 13 | 881,600 | 77.7% | 13 |
| 大阪府 | 持ち家 | 2,104,300 | 165,200 | 7.9% | 33 | 259,800 | 12.3% | 26 | 1,679,200 | 79.8% | 4 |
|  | 借家 | 1,654,700 | 35,600 | 2.2% | 29 | 55,500 | 3.35% | 28 | 1,563,600 | 94.5% | 9 |
|  | 住宅総数2) | 3,882,400 | 200,800 | 5.2% | 34 | 315,400 | 8.1% | 31 | 3,242,800 | 83.5% | 5 |
| 兵庫県 | 持ち家 | 1,505,300 | 169,100 | 11.2% | 20 | 230,100 | 15.3% | 16 | 1,106,100 | 73.5% | 13 |
|  | 借家 | 767,200 | 17,900 | 2.3% | 25 | 30,400 | 4.0% | 18 | 718,900 | 93.7% | 13 |
|  | 住宅総数2) | 2,368,300 | 187,000 | 7.9% | 21 | 260,600 | 11.0% | 18 | 1,824,900 | 77.1% | 17 |
| 奈良県 | 持ち家 | 389,400 | 44,100 | 11.3% | 18 | 61,200 | 15.7% | 13 | 284,100 | 73.0% | 15 |
|  | 借家 | 127,500 | 2,500 | 2.0% | 31 | 4,300 | 3.36% | 27 | 120,800 | 94.7 | 7 |
|  | 住宅総数2) | 527,700 | 46,600 | 8.8% | 17 | 65,500 | 12.4% | 11 | 404,900 | 76.7% | 19 |
| 和歌山県 | 持ち家 | 290,200 | 23,500 | 8.1% | 31 | 32,200 | 11.1% | 32 | 234,500 | 80.8% | 3 |
|  | 借家 | 91,700 | 3,200 | 3.5% | 13 | 4,300 | 4.7% | 10 | 84,200 | 91.8% | 23 |
|  | 総数 | 388,100 | 26,700 | 6.9% | 27 | 36,500 | 9.4% | 26 | 318,600 | 82.1% | 7 |
| 福岡県 | 持ち家 | 1,163,500 | 117,400 | 10.1% | 23 | 137,500 | 11.8% | 31 | 908,600 | 78.1% | 8 |
|  | 借家 | 963,700 | 17,700 | 1.8% | 32 | 28,000 | 2.9% | 31 | 918,000 | 95.3% | 2 |
|  | 総数 | 2,163,200 | 135,100 | 6.2 | 31 | 165,600 | 7.7% | 33 | 1,826,600 | 84.4% | 3 |
| ５、６ 地域合計 | 持ち家 | 25,780,700 | 3,311,000 | 12.8% | － | 3,898,400 | 15.1% | － | 18,571,600 | 72.0% | － |
|  | 借家 | 15,273,800 | 491,300 | 3.2% | － | 629,400 | 4.1% | － | 14,153,200 | 92.7% | － |
|  | 総数 | 42,332,100 | 3,802,700 | 9.0% | － | 4,528,000 | 10.7% | － | 32,724,200 | 77.3% | － |
| 全国 | 持ち家 | 30,686,800 | 5,315,700 | 16.5% | － | 5,475,100 | 17.0% | － | 21,375,000 | 66.5% | － |
|  | 借家 | 18,518,900 | 1,367,700 | 7.4% | － | 994,700 | 5.4% | － | 16,156,600 | 87.2% | － |
|  | 住宅総数2) | 52,102,200 | 6,683,400 | 12.8% | － | 6,469,700 | 12.4% | － | 37,531,500 | 72.0% | － |

出典：平成25年住宅・土地統計調査より大阪府が集計

1)　「不詳」を含む。

2)　住宅の所有の関係「不詳」を含む。

3)　都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により、地域区分が大阪府と同じ５、６となる34府県の中の順位

５．住宅内の疾患等について

循環器疾患による死亡者数は冬期の方が多くなっており、健康面に悪影響を及ぼさない水準に室内温度を保つことは健康に過ごせる住まいづくりの課題。

表１１　熱中症による救急搬送人員数

|  | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6月～9月 | 6月～9月 | 6月～9月 |
| 東京都 | 4,535 | 3,262 | 4,634 |
| 神奈川県 | 3,325 | 2,038 | 2,824 |
| 愛知県 | 4,090 | 2,402 | 3,702 |
| 滋賀県 | 702 | 534 | 673 |
| 京都府 | 1,715 | 1,056 | 1,505 |
| 大阪府 | 4,064 | 2,471 | 3,714 |
| 兵庫県 | 2,633 | 1,666 | 2,508 |
| 奈良県 | 757 | 490 | 706 |
| 和歌山県 | 708 | 452 | 699 |
| 福岡県 | 2,685 | 1,250 | 1,893 |

# Text boxes

参考資料　２－６

図９