## Slide 1
【資料２】
バリアフリー法施行状況検討会（国土交通省主催）に
おける議論の進捗状況および今後の方向性について
2012年11月29日 大阪府福祉のまちづくり審議会資料
関西福祉科学大学 三星 昭宏

## Slide 2: 交通機関の移動円滑化整備ガイドライン見直しの状況と今後の国土交通省のバリアフリーへの取り組みの方向性
国土交通省 総合政策局 安心生活政策課
交通バリアフリー政策室長 大熊 昭
2012年10月24日
2012年11月29日 大阪府福祉のまちづくり審議会資料
関西福祉科学大学 三星 昭宏 （国土交通省 了承済み）

## Slide 3: １．バリアフリー法の概要(1)
ハートビル法
（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律）
（平成６年制定）
→不特定多数、高齢者・障害者が利用する建築物等のバリアフリー化
交通バリアフリー法
（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律）
（平成１２年制定）
→駅・鉄道車両・バスなど公共交通機関と周辺地域のバリアフリー化
統合・拡充
バリアフリー法
（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）
（平成１８年制定）
対象者の拡充
・身体障害者のみならず、知的・精神・発達障害者等全ての障害者が対象
対象施設の拡充
・建築物、公共交通機関及び道路に加え、路外駐車場、都市公園、福祉タクシーを新たに追加
基本構想制度の充実
・バリアフリー化を重点的に進める対象エリアを旅客施設を含まない地域にまで拡充
基本構想策定の際の当事者参加
・協議会制度を法定化
・構想作成提案制度を創設
ソフト施策の充実
スパイラルアップの導入
・関係者と協力して、バリアフリー施策の持続的かつ段階的な発展を目指す。
心のバリアフリーの促進
・ハード面での整備と併せて、国民の一人ひとりが、高齢者・障害者等の困難を自らの問題として認識。

## Slide 4: １．バリアフリー法の概要(2)
高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措置等を定める。
基本方針において整備目標を設定／移動等円滑化基準の適合義務
バリアフリー化の促進に関する国民の理解・協力の促進等
道路
旅客施設及び車両等
路外駐車場
都市公園
建築物
建築物内部までの連続的な経路を確保
駐車場
官公庁
福祉施設
福祉施設
駐車場
福祉施設
病院
福祉施設
駐車場
自由通路
生活関連施設（旅客施設、建築物、路外駐車場、公園）
生活関連経路（生活関連施設間の経路）
旅客施設を含まないエリアどり
商業施設
駅、駅前のビル等、複数の管理者が関係する経路について協定制度
商業施設
鉄道駅
重点整備地区における移動等の円滑化のイメージ
バス車両
路外駐車場、都市公園及びこれらに至る経路についての移動等の円滑化を推進
旅客施設から徒歩圏外のエリアどり
官公庁
官公庁
公園
★住民等の計画段階からの参加の促進を図るための措置
市町村が作成する基本構想に基づき、重点整備地区において重点的かつ一体的なバリアフリー化事業を実施
公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進
地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進
心のバリアフリーの推進

## Slide 5
※3
※3
※3
※3
※３ 集計中につき、H22年3月末時点の数値。
※１
※１
※１
※１
78%
原則100%
○ 3000人以上を原則100%
地域の要請及び支援の下、鉄軌道駅の構造等の制約条件を踏まえ可能な限りの整備を行う。
○ その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態をふまえて可能な限りﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
ホームドア・可動式ホー
ム柵
44路線
484駅
目標なし
車両扉の統一等の技術的困難さ、停車時分の増大等のサービス低下、膨大な投資費用等の課題を総合的に勘案した上で、優先的に整備すべき駅を検討し、地域の支援の下、可能な限り設置を促進
50%
約50%
約70%
バスターミナル
83%
原則100%
○ 3000人以上を原則100%
○ その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
乗合バス
車両
ノンステップバス
36%
約30%
約70%
（対象から適用除外認定車両（高速バス等）を除外）
リフト付きバス等
-
目標なし
約25%
（リフト付バス又はスロープ付きバス。適用除外認定車両（高速バス等）を対象）
84%
原則100%
○ 3000人以上を原則100%
○ 離島との間の航路等に利用する公共旅客船ﾀｰﾐﾅﾙについて地域の実情を踏まえて順次ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
○ その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
18%
約50%
○ 約50％
○ 5000人以上のターミナルに就航する船舶は原則100％
○ その他、利用実態等を踏まえて可能な限りバリアフリー化
航空旅客ターミナル
92%
原則100%
○ 3000人以上を原則100%
○ その他、地域の実情にかんがみ、利用者数のみならず利用実態等をふまえて可能な限りﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
81%
約65%
約90%
タクシー
福祉タクシー車両
12,256台
約18,000台
約28,000台
道路
68%
原則100%
原則100%（今後、市町村の基本構想作成による重点整備地区の増加に伴い、増加する対象施設も含む）
移動等円滑化園路
46%
約45%
約60%
38%
約35%
約60%
31%
約30%
約45%
路外駐車場
特定路外駐車場
46%
約40%
約70%
建築物
48%
約50%
約60%
信号機等
96%
原則100%
原則100%
※１ H22年までの目標については１日平均利用客数5000人以上のものが対象
※２ 旅客施設は段差解消済みの施設の比率。 1日平均利用客数3000人以上の数値を記載。
重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路
航空
都市公園
船舶
旅客船
H22年までの目標
H32年度末までの目標
鉄軌道駅
旅客船ターミナル
鉄軌道車両
鉄軌道
駐車場
便所
主要な生活関連経路を構成する道路に設置されている信号機等
現状
※２
（H23年3月末）
航空機
床面積2000㎡以上の特別特定建築物の
総ストック
バス
【整備目標】
４．取り組みの状況及び評価(1)

## Slide 6
ホームドアの整備状況
Chart: 
| H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22
ホームドア | 0.038 | 0.047 | 0.047 | 0.051 | 0.051 | 0.085 | 0.102 | 0.102 | 0.119
４．取組みの状況及び評価(6)
ホームドアの設置状況（平成２３年３月末現在）
○昨今、視覚障害者をはじめとする旅客の鉄道駅のホームからの転落事故、列車との接触事故が多発しており、
ホームドア等といった転落事故の防止効果の高い対策の必要性が高まってきている。
○平成23年８月の「ホームドアの整備促進等に関する検討会」における中間とりまとめにおいて、利用者10万人
以上の駅において、ホームドア等又は内方線付きＪＩＳ規格対応の点状ブロックの整備を優先的に進める旨を
明記したところ。
○国においては補助金や税制等による支援を実施。

## Slide 7
【公共交通機関等における「乗車拒否」・「搭乗拒否」に関する紛争事例】
【裁判事例】
・車いすでバスを利用できなかった事例（停留所の狭隘によるスロープ利用不可）
・身体障害者が航空機に単独搭乗できなかった事例（単独搭乗の事前連絡不備）
・身体障害者（外国人）がバスを利用できなかった事例（コミュニケーション不良）
※いずれも原告の請求棄却となっている。
【道路運送法による処理事例】
・車いすでバスを利用できなかった事例（車内混雑を理由とした次のバスへの乗車指示）
※乗車拒否理由がないとして文書警告した。
・車いすでバスを利用できなかった事例（道路構造上の理由による利用不可）
※停留所の車いす利用者の乗降扱いの可否についての検討が十分に行われておらず、車いす利用者への適切な対応を行っていたものとして文書警告した。
４．取り組みの状況及び評価(10)
○公共交通事業者等における教育訓練の取組みやハード面の整備は進んできている一方で、バリアフリー整備がなされた車両等においても、ハンドル型電動車いす利用者等に対する乗車拒否等が起こっており、実際に裁判や法務局等で処理されている事例も発生。
○無人駅や駅員の少ない駅が存在しており、このような駅においては、障害者等に対する人的対応が十分にできていない状況。

## Slide 8: ５．ガイドラインの改定の状況
公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン（旅客施設編・車両等編）
平成24年中の改定を目指し、視覚障害者や聴覚障害者等移動に当たっての情報取得に困難のある障害者等への対応等の見直しについて検討中。
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準
平成24年７月に改訂版を公表。
（主な改訂内容）
床の滑りに係る評価指標及び評価方法等について記述を充実したほか、多機能便房における多様な利用者の集中回避や、車いす使用者の利便性向上に資する機能分散の考え方等についても記述を充実。
その他、バリアフリーの観点からの優良な設計事例や、応急仮設住宅におけるバリアフリー化の取り組み事例の紹介等を実施。
都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン
平成24年３月に改訂版を公表。
（主な改訂内容）
高齢者、障害者等の多様な特性と必要な配慮について、理解を深めるため、基準の趣旨、取組み事例、参考情報を追加したほか、高齢者、障害者等の円滑な公園利用のために必要な情報提供方法・利用支援に関するガイドラインを追加。
また、自然環境や人文資源の保全等の個々の公園の特性に応じたバリアフリー化に関する基本的な考え方とその推進方策、参考となる取組事例を追加。

## Slide 9: ○公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン見直し検討の主な論点 （旅客施設編）
①バリアフリー化計画論について記載（車両編と共通）
新たに全体のバリアフリー化計画を示した「整備の理念と施策の考え方」を設け、将来を見据えたバリアフリー整備の基本理念、基本的考え方等を記述。
②施設の特性等に応じたバリアフリー化の拡充
施設の利用特性、主要経路の構造、規模などに応じた、複数バリアフリールートの確保や、トイレの機能分散等を記述。
③利用者の変化への考慮
例えば、段差解消をみても、ベビーカー利用やキャリーバッグ使用など、車いす使用者以外にもバリアフリー整備を必要とする利用者層が多様化。また、高齢化等により健康上の問題を抱えた利用者が増加。そのような利用者の増加と多様化に対応したバリアフリー整備の記述を充実。
④視覚障害者用誘導ブロック敷設の記載の追記
階段の踊り場、ホームドア等が整備された駅プラットホームにおける視覚障害者用誘導ブロック敷設方法について、調査研究の結果を反映。また、⑥に示す「音声・音響案内」との併用を記述。
⑤サインシステムに関する記載の追加
サインシステムに関し、可変式表示の表示内容の優先順位、表示スピード、文書表現など、聴覚障害者や知的障害・精神障害・発達障害者等多様な利用者を想定した配慮について、コラムを追加。
⑥音声・音響案内に関する記載の充実
音声・音響案内（音サイン）計画に関する基礎知識、基本的考え方、視覚障害者を想定した配慮について記述の充実。
７．公共交通機関ガイドライン改定の検討(2)

## Slide 10: ○公共交通機関の移動等円滑化整備ガイドライン見直し検討の主な論点（車両等編）
○バリアフリー化計画論について記載（旅客施設編と共通）
新たに全体のバリアフリー化計画を示した「整備の理念と施策の考え方」を設け、将来を見据えたバリアフリー整備の基本理念、基本的考え方等を記述。
○鉄軌道車両
①車両の乗降口扉位置の統一
列車間で可能な限り乗降口扉位置の統一を進めることが望ましい旨の記述。
②車いす使用者等の利用スペースの拡充
車いす使用者やベビーカー使用者等が円滑に移動を行うことができるよう、車いすスペースの拡充が望ましい旨の記述。
○バス
①都市内路線バス
都市内路線バス（ノンステップバス）の車内段差や座席の改良を踏まえた記述の改訂。
②都市間路線バス
都市間路線バスにおける乗降用リフトの仕様等の記述。
○タクシー
①ユニバーサルデザインタクシーに関する記述の充実
自動車局における調査研究の結果を踏まえた実車が開発されたことに伴い、ユニバーサルデザインタクシーの要件等に関する記述の改訂。
②乗合タクシーに関する新規記載
自動車局における調査研究の結果を踏まえ、「乗合タクシー」の項目を新設。
○航空機
①車いす使用者に配慮したトイレ
通路が１、客席数６０以上の航空機において、車いす使用者がトイレを利用できるようにすることが望ましい旨を追記。
７．公共交通機関ガイドライン改定の検討(3)

## Slide 11: ○計画論骨子について（案）
○整備の理念と施策の考え方
１．公共交通機関バリアフリー整備の基本理念
(1)公共交通機関の旅客施設及び車両等の公共性
(2)バリアフリー化整備の根本目標
(3)明瞭な空間構成
(4)統合的な整備の方針
①「多様な利用者を統合的にとらえる」 ②「施設や車両を統合的にとらえる」
③「地域を統合的にとらえる」
２．整備施策の基本的な考え方
(1)移動経路確保の考え方
①自立的な移動環境の確保 ②移動経路とわかりやすさ ③大規模旅客施設等における対応
④事業者間の連携
(2)施設・設備配置の考え方
①トイレに関する基本方針 ②休憩施設等に関する基本方針
(3)情報提供の考え方
①わかりやすく空間を整備する ②接近と退出双方向の情報提供 ③情報提供手段の役割分担
④異常時の情報提供 ⑤技術的アプローチの考え方 ⑥情報提供の内容
⑦音案内に関する考え方
(4) 人的対応拡充のための職員研修の必要性
①基本的な考え方 ②係員、乗務員等の接遇・介助の研修 ③設計、施工、管理に携わる職員の教育
(5) 災害時・緊急時対応の考え方
①基本的な考え方 ②情報提供と人的対応
(6)利用者相互のマナー周知
(7)評価、見直しの仕組み
７．公共交通機関ガイドライン改定の検討(4)

## Slide 12: ○全般（施設編・車両等編共通)
①整備内容区分の変更
現行ガイドラインでは、移動等円滑化基準を含めた「標準的な内容」と「望ましい内容」の2区分で
あったが、「移動等円滑化基準に基づく整備内容」、「標準的な整備内容」、「望ましい整備内容」の
3区分に変更。
② 「移動等円滑化整備の基本的な考え方」、「ガイドライン整備の経路・施設配置・情報提供等の
具体的な考え方」の追記
ガイドラインでは個別の施設や設備の整備基準を示しているが、整備を行うにあたっての全体的
な考え方を提示。
「移動等円滑化整備の基本的な考え方」
・移動等円滑化の目的
・移動可能な施設、車両等づくり
・一体的、統合的な整備の方針 利用者を統合的に、施設・車両等を一体的にとらえる
「ガイドライン整備の経路・施設配置・情報提供等の具体的な考え方」
○移動経路確保の考え方 ・自立的な移動経路の確保
・自立的移動環境 ・わかりやすさ ・大規模施設での対応 ・施設設置管理者間の連携
○旅客施設と車両等における施設・設備配置の考え方
・トイレ（アクセスのしやすさ、多機能トイレ機能の分散、複数個所配置） ・休憩施設等
○情報提供の考え方
・分かりやすい空間整備 ・接近退出双方の情報提供 ・手段の役割分担 ・異常時対応
・技術的アプローチ ・表示の方法 ・音案内
○人的支援の必要性と国・地方公共団体・事業者・利用者との相互の協力体制
８．公共交通機関ガイドライン見直しの要点(1)
調整中

## Slide 13: ○旅客施設編
①複数の主要出入口からのバリアフリー経路確保の記載の充実
離れた位置に主要出入口が複数存在する場合に、その全ての主要出入口においてバリアフリー
経路を確保する必要がある旨の記載を追加。
②バリアフリーの連続性確保の記載の充実
公共用通路等との出入口をバリアフリー化する際や他の事業者・公共交通機関の乗り換えルート
において、施設管理者間や事業者間で調整の上、バリアフリーの連続性を確保する必要がある旨の
記載を追加。
③エレベーターの記載の充実
15人乗り程度を標準的な整備内容とするとともに、利用実態等に応じて20人乗り以上のエレベー
ターの導入が望ましい旨の記載を追加した。
④視覚障害者誘導用ブロックの記載の充実
国土交通省のこれまでの調査・検討結果等を踏まえ、可動式ホーム柵及び固定式ホーム柵開口
部、階段の踊り場、傾斜路等における視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法に関する記載を追加。
⑤音声・音響案内に関する記載の充実
音案内の必要性についての基本的な考え方、音案内を整備する上での留意事項と着眼点に関す
る記載を追加。
⑥トイレに関する記載の充実
複数の方面からバリアフリー経路が確保されている場合に、利用実態等に応じてバリアフリー経路
の方面ごとに多機能トイレを整備する必要がある旨の記載を追加。 国土交通省のこれまでの調査・
検討結果等を踏まえ、多機能トイレの利用の集中に対して分散化を図る観点から、多機能トイレの
他に、乳幼児連れ、車いす使用者、オストメイト等に配慮した簡易多機能便房や簡易型機能を備え
た一般便房の整備についての記載を追加。
８．公共交通機関ガイドライン見直しの要点(2)
調整中

## Slide 14: ○車両等編（その１）
①各章の前書きの追加
現行ガイドラインでは第2章バスと第3章タクシーにのみ記載のあった前書きの文章を、各章に置き
前書き部分において各章における近年の動向や改訂のポイント等を簡潔に記載。
②鉄道：乗降口扉位置の統一に関する記載の追加
ホーム転落防止等に効果的なホームドア設置促進のため、車両側における乗降口扉位置の統一
が望ましい旨の記載を追加。
③鉄道：ホームと車両床面との段差低減事例の掲載
プラットホームと車両の乗降口との段差縮小について、施設側でのホームかさ上げの対応だけで
なく、車両側の床面を下げることで段差縮小を図った事例を掲載。
④鉄道：車いすスペースの増設が望ましい旨の記載
車いす使用者だけでなく、ベビーカー利用者等の増加も考慮し、利用実態等に応じて車いすスペー
スを増設することが望ましい旨の記載を追加。
⑤鉄道：案内表示の表示内容・表示方法の記載の見直し
あらゆる利用者に分かりやすい情報提供を行うため、かな表記の必要性や状況に応じた表示内容
の選択等の表示方法の記載を見直し。
⑥鉄道：その他の鉄道の記載の追加
現行ガイドラインの区分に該当しない、鉄道車両の設備のデザインは「通勤型（短距離）鉄道・地下
鉄」に準ずることを「その他の鉄道」の項目を追加。
８．公共交通機関ガイドライン見直しの要点(3)
調整中

## Slide 15: ○車両等編（その２）
⑦バス：都市内路線バスの車いすスペースの記載の充実
国土交通省のこれまでの調査・検討結果等を踏まえ、都市内路線バスの車いすスペースにおける、
車いす固定装置や、車いすスペースに設置する跳ね上げ式座席、車いすスペースの表示に関する
記述を充実。
⑧バス：都市間路線バスの乗降用リフトの標準的な整備内容の記載
都市間路線バスで床の高いタイプの車両におけるバリアフリー化を図るべく、乗降用リフトの標準
的な整備内容の記載を追加。
⑨タクシー：UDタクシーを中心とした記載の見直し
国土交通省のこれまでの調査・検討結果を踏まえ、ガイドラインの内容を見直し。
⑩タクシー：乗合タクシーの記載の追加
国土交通省のこれまでの調査・検討結果を踏まえ、乗合タクシー車両の基本的な標準仕様を新た
に追加。
⑪航空：トイレの記載の充実
現行ガイドラインでは、通路が2以上の航空機のみを対象としていたトイレの記載について、通路が
1かつ客席数60以上の航空機を対象として、車いす使用者が利用可能なトイレに関する記載を追加。
８．公共交通機関ガイドライン見直しの要点(4)
調整中

## Slide 16
９．今後の取組みの方向性(1)
中長期的に実施すべき取組み
（５）バリアフリー化に係る
教育・普及方策の強化
（２）様々な障害特性に対応
したバリアフリー化の
推進
（４）当事者が主体となった
スパイラルアップの推進
（１）一体的・総合的な
バリアフリー化の推進
（３）バリアフリー化に係る
情報発信の強化
・交通計画やまちづくり等との連携によるバリアフリー化の推進
・バリアフリー基準及びガイドラインのスパイラルアップ
・バリアフリー基本構想作成ガイドブック及びバリアフリープロモーター派遣等の見直し
・道路、建築物等のバリアフリー化に関する地域の取組みの収集・情報発信
・バリアフリーに関する基礎データの整備・公表
・バリアフリー化の評価指標の検討
・バリアフリー技術の開発・普及等の推進
・災害時・緊急時に対応したバリアフリー化方策の検討
・全国バリアフリーネットワーク会議・地方バリアフリー連絡協議会のあり方の見直し
・乗車拒否等の課題分析・解決方策の検討
・基本構想の作成・進捗管理・事後評価の実施方策・体制の検討
・弱視・色覚障害等に配慮したバリアフリー化の検討
・知的障害者・発達障害者・精神障害者に配慮したバリアフリー化の検討
・心のバリアフリーの普及方策の見直し
・事業者等へのバリアフリー研修のあり方の検討
短期的に実施すべき取組み
・バリアフリー技術の情報発信・相談受付体制の整備
・災害時・緊急時の情報提供方策の検討

## Slide 17
９．今後の取組みの方向性(2)
（１）一体的・総合的なバリアフリー化の推進
交通計画やまちづくり等との連携によるバリアフリー化の推進
・社会資本整備重点計画など国が作成する計画にバリアフリーの観点を明確に位置づけることなどにより、各種事業の実施と併せて総合的な実施の推進を図るべき。
・交通基本法案成立後に策定予定の交通基本計画において、今後の交通を考える上での基礎的な事項としてバリアフリー化を位置づけることにより、公共交通の確保・維持等の各種施策と併せてバリアフリー化の取組みを総合的に実施していくことが重要。その際、ＳＴＳ（スペシャル・トランスポート・サービス）についても積極的に活用されるよう方針を示すことが必要。
・鉄道駅等の周辺の商店街等を含んだ市街地一帯や建築物のバリアフリー化をより一層推進するため、中心市街地活性化基本計画の区域等において基本構想を作成することや、鉄道事業者単独ではバリアフリー化が難しい駅のバリアフリー化を図るため、市街地再開発事業等と一体となった事業の実施を推進すること等、まちづくりと一体となったバリアフリー化を推進していくべき。
・ホームドア等については、地域住民の福祉の増進を図る観点からも、地方公共団体に対して具体的な支援を前提とした取組みを求めるべき。
災害時・緊急時に対応したバリアフリー化方策の検討
・東日本大震災を踏まえ、災害時・緊急時における避難施設・避難経路のバリアフリー化方策を検討し、その方向性を示すことは、国の喫緊の課題。
・高齢者、障害者等への災害時の避難施設・避難経路のバリアフリー化のあり方について早急に検討を行い、今後の防災や減災まちづくりにおける指針として活用を図るほか、バリアフリー基本構想作成ガイドブック等にも位置づけることが必要。
・東日本大震災の被災地の復興計画の中においても、バリアフリーのまちづくりを位置づけ、実施していくことも重要。

## Slide 18
（２）様々な障害特性に対応したバリアフリー化の推進
災害時・緊急時の情報提供方策の検討
・東日本大震災を踏まえ、災害時・緊急時における避難等の情報提供方策を検討し、その方向性を示すことは、国の喫緊の課題。
・視覚障害者や聴覚障害者に対する情報アクセスについては、平時であれば特段問題なく移動等できる場合であっても災害時・緊急時には適切にその情報を得られないため対応が困難となる場合が考えられることから、早急に災害時・緊急時の情報提供や避難誘導方策について検討を行うべき。
・知的障害者・発達障害者・精神障害者等にもわかり易いものとなるよう配慮することが必要。
弱視・色覚障害等に配慮したバリアフリー化の検討
・従来、全盲者への対応を中心に検討が進められてきたため、弱視や色覚障害者等への対応が遅れているが、対象となる者の数が多く、その特性も多様であることから、それらを考慮した検討が望まれる。
・照度や色のコントラストのあり方等、弱視や色覚障害に関する最新の研究成果を踏まえつつ、バリアフリー基準やガイドラインへの反映方法について、早急に検討を進めるべき。
知的障害者・発達障害者・精神障害者に配慮したバリアフリー化の検討
・知的障害者・発達障害者・精神障害者への理解のより一層の促進を図るため、「コミュニケーションハンドブック」などの冊子や「コミュニケーションボード」等のツールの活用状況等や当事者が参加した研修の実施状況についてフォローアップを行う等によりその拡大を図る他、地方運輸局等で実施しているバリアフリー教室等も当事者参加により実施していくことを検討すべき。
・医療分野等の最新の研究成果等も踏まえ、施設整備における留意点や表示方法、アナウンス等について更に研究を深め、ガイドラインや基準等の充実を図っていくべき。
９．今後の取組みの方向性(3)

## Slide 19
バリアフリーに関する基礎データの整備・公表
・移動困難者の人数等のデータを詳細に把握することが必要。
・近畿圏におけるパーソントリップ調査において移動困難者に関するデータが整備されたところであるが、全国調査においても同様のデータを整備し、公表することにより、高齢者、障害者等の移動の実態把握に努め、施策の検討等に活用していくべき。
道路、建築物等のバリアフリー化に関する地域の取組みの収集・情報発信
・基本構想作成予定等調査を活用し、各市町村における基本構想作成状況や、作成済みの基本構想に関するデータを公表することで、地域の取組みを促進していくべき。
・道路については、特定道路以外の道路は現状が十分には把握されておらず、地域の取組みを促進するためにも、地方公共団体等の取組み状況や面的な整備状況を国において把握し、公表することが望ましい。
・建築物については、地方公共団体が建築物移動等円滑化基準への適合義務の対象となる建築物の追加等を行い、地域の実情に応じた取組みを行う仕組みが確立。福祉のまちづくり条例による取組みの状況を再点検しつつ、バリアフリー法に基づく条例の制定を一層促進するため、条例の内容等に関する情報を国において収集し、情報発信することが望ましい。
・路外駐車場、都市公園等についても、できる限り詳細なバリアフリー化の実態把握に努め、公表することが望ましい。
バリアフリー化の評価指標の検討
・バリアフリー化により、どの程度、高齢者、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようになったのか等について、適切なデータの整備や指標を設定する等により把握・公表することが必要。
・面的なバリアフリー化を評価する統一的な評価指標について検討し、利用者の視点に立ったバリアフリー化の評価に用いることが重要。
９．今後の取組みの方向性(4)
（３）バリアフリー化に係る情報発信の強化

## Slide 20
（４）当事者が主体となったスパイラルアップの推進
全国バリアフリーネットワーク会議・地方バリアフリー連絡協議会のあり方の見直し
・全国バリアフリーネットワーク会議について、年間開催回数も含めて開催方法を再検討するとともに、部会等の設置により実質的な議論を行う場を設定するなどの見直しが必要。
・地方バリアフリー連絡協議会について、地域の施設間の連携等の課題の洗い出しや、行政区域の枠を越えた広域的な調整等の議論が実質的に行われる場へと見直すとともに、全国バリアフリーネットワーク会議との連携も強化し、地方で行われている議論を中央において集約・分析し、今後の施策のスパイラルアップにつなげられるようにしていくべき。
乗車拒否等の課題分析・解決方策の検討
・乗車拒否等の発生は、利用者にとっての実質的なバリアフリーの実現が図られていないことを意味しており、早急にその実態を把握するとともに、課題分析や解決方策の検討に着手することが必要。
・全国バリアフリーネットワーク会議等の場に検討会を設け、当事者の参画のもと事例収集を行う他、その内容を詳細に検討し、課題の所在の分析や解決方策の検討を行うことが必要。
基本構想の作成・進捗管理・事後評価の実施方策・体制の検討
・基本構想に基づく取組みを推進するとともに、さらなるスパイラルアップを図るため、協議会等の活用により当事者等の幅広い参画による継続的な特定事業の進捗管理や事後評価の方法や体制について検討していくことが必要。
・協議会等による継続した取組みが、幅広い知識を備えた当事者等の育成にもつながることを念頭に、地域の実情等を踏まえた多様な人々の参画が得られ、かつ、実質的な議論ができるような協議会等の体制づくりをすることが重要。
９．今後の取組みの方向性(5)

## Slide 21
事業者等へのバリアフリー研修のあり方の検討
・公共交通機関等のバリアフリー化は、旅客施設や車両等のハード対策と職員の対応等のソフト対策が一体となって初めて実現できるものであり、ハード整備は進んでも、ソフト面の取組みの遅れから乗車拒否等の事案が起きている場合もあることから、公共交通事業者の職員の教育訓練を徹底することが必要。
・公共交通事業者が様々な利用者に提供すべきサービスに関するガイドラインを整備するとともに、事業者ごとの研修の実施状況等を国で把握・公表し、今後の施策検討につなげていくことが必要。
・当事者参加による事業者研修実施を推進するとともに、より高度な接遇ができる職員等について認証する「マイスター制度」など、事業者の自主的な取組みを後押しする制度の創設についても検討するべき。
・まちづくり等の中心となる市町村等の職員に対しバリアフリーの基礎的な知識を持ってもらうための研修制度のあり方について、検討することが必要。
バリアフリー技術の情報発信・相談受付体制の整備
・単独で乗降等が可能な車両等や、よりわかり易い音案内・文字情報の提供方法等の技術開発については、学会や産業界でそれぞれに研究が進められ、日々革新を続けていることから、それらの情報を集約して情報発信することが必要。
・様々な技術的な相談を受け付ける団体をネットワーク化し、窓口を設置することにより、市町村や事業者等の担当者等が専門家に相談し易い環境整備を行うことが必要。
９．今後の取組みの方向性(6)
（５）バリアフリー化に係る教育・普及方策の強化
心のバリアフリーの普及方策の見直し
・地方運輸局等において行われているバリアフリー教室について、より波及効果を高めるため、教師等を対象とした教室の開催や、小中学校の児童・生徒向けの副教材を作成し全国のすべての小中学校での活用に供する等により、教室で学んだ人がさらに地域で還元していくような仕組みへ見直すことが必要。

## Slide 22
○府下の基本構想のあり方に関するコメント 三星 昭宏
(於府会議121129)
旧法で策定した基本構想に対する建築物特定事業の追加
小規模建築物、まちづくりの検討・追加。すでに古いもののリニューアル
継続協議会を持つ市が少ない、担当が解散してしまっている
事後評価とUDにむけた検討
知的・精神・発達障がい者の課題把握、対象者拡大
交通基本計画、STとの連動
3000人駅、小規模駅の計画促進
歴史・風土・自然の配慮
市民参加
PTデータ活用
条例との連動、新しい仕組み、等