## Slide 1: できるだけ手戻りのない設計の考え方
令和元年12月23日（月） 令和元年度 第2回 大阪府河川構造物等審議会 | 資料4

## Slide 2
3.１ 新水門の構造の概要
水門構造は、土木施設（門柱・堰柱・堰柱床版・基礎）と電気・機械設備施設（操作室・扉体・戸当り化電気機械設備等）に分類される。
門柱などの土木施設については、基本的に構造物の寿命と等しいが、電気・機械設備施設については数年～数十年単位で寿命となり、更新が必要となる。
正面図
縦断面図
門柱
扉体・戸当り
堰柱
操作室
操作室
操作室
基礎杭
堰柱床板
堰柱床板
扉体・戸当り
門柱
堰柱
操作室
門柱
堰柱
扉体・戸当り
基礎杭
土木施設
電気・機械設備施設

## Slide 3
3.２ 気候変動に伴う外力の増大による各部位への影響
外力の増大が水門各部位へ及ぼす影響と改修の可能性について整理を行った。
電気・機械設備施設は、定期的な更新時に対応することで、手戻りや大幅なコスト増の可能性は少ないが、土木施設については、大規模な仮設が必要となり、大幅なコスト増となることが考えられる。
※ピンクハッチ：締切り工が必要となる改修

## Slide 4
3.3 設計外力の違いによる水門の概算工事費の試算
■概算工事費の試算の考え方
現行高潮計画に基づいた概略設計を基に、将来2℃上昇、4℃上昇を想定した外力における水門の概算費用を概算した。設定する嵩上げ高比（土木施設：門柱高嵩上げ高比、扉体等：ゲート嵩上げ高比）整理して、将来の概算費用を概算した。制御装置、建築工事費は、原案と同等とした。
■概算工事費の試算結果
現行計画外力、２度上昇外力（中央値）、４度上昇外力（中央値）における概算工事費を試算した。
2度上昇対応では約12億円、4度上昇対応では約15億円のコスト増となる。
土木工事
仮設工事
電気・機械設備

## Slide 5
3.3 設計外力の違いによる水門の概算工事費の試算
将来2度上昇への対応方法の違いによる概算工事費を算出した結果、初期費用はケース３が最も安価であるが、外力の増大によって、膨大な改修費が必要となる。
機械・整備系の更新時に２度上昇対応とするケース２はケース１と比較して2億円増（2%）となる。
すべての部位を途中段階で改修するケース３はケース１と比較して37億円増（35%）となる。
■将来２度上昇への対応方法
（ケース１）当初建設時からすべての部位において将来２度上昇の外力に対応する水門を建設する
（ケース２）当初建設時は土木施設のみ将来２度上昇の外力に対応する水門を建設し、途中段階で機械設備系を2度上昇対応に改修する
（ケース３）当初建設時は現行計画外力で建設し、途中段階で2度上昇外力に対応する。
土木工事
仮設工事
電気・機械設備
仮設工事費
扉体・戸当り
操作室
改修費
土木工事費
(基礎、門柱)
扉体・戸当り改修費

## Slide 6
3.3 設計外力の違いによる水門の概算工事費の試算
様々な海面水位上昇量について、概算工事費を算出した結果、差額は、将来気候2度上昇で最大1億円程度であり、全事業費の約1%程度の差となる。
■海面上昇量のσの設定と水門天端高の関係
■将来２度上昇に対する設計パターン
基準水位の設定方法による概算費用の差額は、将来気候2度上昇で最大1億円程度であり、全事業費の約1%程度の差となる。
土木工事
仮設工事
電気・機械設備

## Slide 7
参考：設計外力の違いによる水門の概算工事費の試算
制御系施設の修繕
制御系施設の修繕
制御系施設の修繕
制御系施設の修繕
制御系施設の修繕
制御系施設の修繕
制御系施設の修繕
扉体
修繕
扉体
改築・修繕
扉体・本体
改築
初期投資は最も安価
初期投資は最も高価
扉体改築を修繕と合わせて実施(巻上機等も合わせて交換）
ケース１
ケース２
ケース３
100年間の累計費用は最も安価
本体の改修のため、仮設が発生
100年間の累計費用はケース2についで安価
100年間の累計費用は最も高価
将来2度上昇の外力を想定する場合における設計パターンによる100年間の累加費用を比較した。
【仮定】
・50年後に将来気候2度上昇に対応することを想定
【施設交換年数】
・扉体・戸当り：50年
・巻上機等の機械：30年
・土木施設：水門対応年数と同様
将来気候2度上昇に対応

## Slide 8
参考：基準水位の違いによる建設費イメージ
Chart: 
| 1σ | 2σ | 3σ | ２℃上昇
初期費 | 13 | 15 | 17
４℃上昇対応の費用 | 8 | 7 | 3
初期費用は基準水位を中央値＋３σで建設した場合が最も高くなる。
一方、将来において想定より気候変動が大きくなる場合の改修は、中央値＋ ３σはで当初建設した方が改修費用が小さくなる可能性が考えられる。
■基準水位の違いによる建設費イメージ
将来における外力のさらなる変化への対応するための改修費用も考慮した建設費

## Slide 9
〇木津川新水門 平面図
Notes: 排水機場の予定地ですが、大阪市西成区南津守２丁目にあった大阪製鉄所津守工場（平成１０年に廃止）の跡地で、用地は取得済みです。
（参考）
・大阪製鉄津守工場は平成１０年１０月閉鎖
・取得用地は約３ヘクタール
約３ヘクタールの用地は跡の寝屋川ブロック河川整備計画

## Slide 10
中間床版
中央堰柱・
底版
端部堰柱・
底版
端部門柱・
操作台
中央門柱・
操作台
〇木津川新水門 一般図
Notes: 排水機場の予定地ですが、大阪市西成区南津守２丁目にあった大阪製鉄所津守工場（平成１０年に廃止）の跡地で、用地は取得済みです。
（参考）
・大阪製鉄津守工場は平成１０年１０月閉鎖
・取得用地は約３ヘクタール
約３ヘクタールの用地は跡の寝屋川ブロック河川整備計画

## Slide 11
参考：気候変動による水門建設費増の内訳の概算
■将来２度上昇に対する設計パターン
基準水位の設定方法による概算費用の差額は、将来気候2度上昇で最大1億円程度であり、全事業費の約1%程度の差となる。
将来2度上昇における海水面上昇量
台風強力化による高潮増大
0.42m
1.47m
254百万円
888百万円
■将来2度上昇における事業費増大の内訳（海水面上昇・台風強化）
■将来4度上昇における事業費増大の内訳（海水面上昇・台風強化）
将来4度上昇における海水面上昇量
台風強力化による高潮増大
0.86m
1.86m
482百万円
1041百万円