資料１

ＬＥＤ等照明広告の規制内容について

１．現　状

- LED照明、デジタルサイネージ等による点滅または表示内容が変化する広告物が普及。

- 視認性が高く、広告効果がある一方、不適切な照明環境や周辺住民からの苦情も発生。

- 現在、屋外広告物条例や環境部局で、照明広告に対する規制は行っていない。

２．景観審議会（H25.12.5）での主な意見（参考資料「会議要旨」参照）

- 輝度（まぶしさ）について検討すべき。

- 地域を指定して規制誘導する必要がある。（住宅地と異なり、商業地では賑やかさも必要）

- 地域の実情に応じて時間規制を検討してはどうか。

- 照明広告の分野を分けて基準を検討していく必要がある。

「LEDサイネージ看板」「内照看板」「その他照明の看板」

３．許可基準を検討するに当っての論点

- どこまで規制対象とするか

・点滅とデジタルサイネージ等内容が変化するものに限定するか。

・内照看板で派手なものも含めて規制するか。

- どのような規制内容にするか

・「輝度制限（ｃｄ／㎡）」と「規模制限（㎡）」とを合わせた制限とするか。

・具体的な数値設定（根拠のある基準があるか、他都市の事例など）

- どのように規制区域を設定するか（住居系地域を基本）

・住環境を守るため、住居系地域に隣接した地域の一部を対象とするか。（周辺100ｍなど）

・市街化調整区域も対象とするか。（地区計画により大型店などが立地する可能性あり）

照明許可基準（案）

１．照明規制の対象

可変表示型屋外広告物　常時表示の内容を変えることができるもの及び点滅するもの

|  | 許可基準 | 適用される区域 |
| --- | --- | --- |
| 可変表示型 屋外広告物 | 原則として禁止する。 （0.5㎡以下及び両面の場合1面0.25㎡以下、かつ輝度3000cd／㎡以下は適用除外とする。） | 禁止区域（第一種低層住居専用地域を含む）並びに 第二種低層住居専用地域及び周辺100m以内の区域 |
|  | 大きさは、30㎡以下及び両面の場合 1面15㎡以下とすること、かつ 輝度は3000cd/㎡以下とすること。 （輝度1000cd/㎡以下であれば、面積基準は適用除外とする。） | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 以上の区域及び 周辺100m以内の区域並びに市街化調整区域 |

２．許可基準及び適用地域

《参　考》

- ＣＩＥ（国際照明委員会）による「屋外照明による障害光抑制ガイド（2003）」

（環境省　「光害対策ガイドライン」による）

ＣＩＥの環境区域

| 区域 | 環境 | 光環境 | 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｅ１ | 自然 | 本来暗い | 国立公園、保護された場所 |
| Ｅ２ | 地方 | 低い明るさ | 産業的又は居住的な地方領域 |
| Ｅ３ | 郊外 | 中間の明るさ | 産業的又は居住的な郊外領域 |
| Ｅ４ | 都市 | 高い明るさ | 都市中心と商業領域 |

- 障害光を抑制するための照明技術特性値の許容最大値（ＣＩＥ　150-2003　抜粋）

過剰に照明された建築物の壁面と看板

建築物壁面と平均輝度の最大許容値（単位：ｃｄ／㎡）

|  |  | Ｅ１ | Ｅ２ | Ｅ３ | Ｅ４ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物表面の輝度 （Ｌｂ） | 平均照度×反射率／πより求める | ０ | ５ | １０ | ２５ |
| 看板の輝度 （Ｌｓ） | 平均照度×反射率／πより求める 又は、自発光しているものの輝度 | 50 | 400 | 800 | 1000 |

他自治体の照明規制

| 自治体名 | 京都市 | 金沢市 | 横浜市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条例 | 屋外広告物条例 | 夜間景観の形成に関する条例 | 景観条例 |
| 照明規制の根拠 | 第11条 許可の基準 (4) 意匠がけばけばしい色彩又は過度の色彩でないこと (5)可変表示式屋外広告物掲出禁止（区域を設定） | 第7条 照明環境形成基準 第8条 事前協議（実施計画書提出による） 第15条 夜間景観形成基準 第16条 行為の届出 | 景観計画による届出事項 特定照明 届出を要する地区 関内地区 みなとみらい21新港地区 |
| 可変表示式屋外広告物の規制 | 掲出禁止の区域設定は第一種～第四種地域等 掲出可能区域は面積上限を設定 第5種地域 ５㎡（独立は1面当たり１㎡） 第７種地域 10㎡（独立は1面当たり2㎡） 近くにある場合は、面積2㎡以内は10m以内掲出禁止。2㎡超は300m以内掲出禁止 | 照明環境の形成のために参考とすべき数値指標を設定 発光面輝度 照明器具の高さ 4.5m未満 6000 cd/㎡以下 4.5～6m 8000 cd/㎡以下 6m以上 10000 cd/㎡以下 | 関内地区都市景観形成ガイドラインを策定し届出時に誘導 映像装置を使用する場合 ２階以下、地上5m以下 不快な照明環境を創出しない ●光源の輝度を控えめにしたり、光源を見えないようにするなどグレアが発生しないよう工夫する。 |
| 照明の規制 | 全市域で、照明が点滅式でないこと。又、可動式（回転灯又は照射する光が動くもの）のものでないこと。 照明が過度にまぶしくないこと。 照明がフラッシュ式又はストロボ式でないこと。 第一種、第二種区域等景観保全の高い区域 照明の色が白色又は淡色 照明の色の数が１であること。 第三種地域等 照明の色の数が2以下 第四種～第六種地域等 色の数が3以下 | 自然環境地域、住宅環境地域、まちなか地域など７区域に応じて、平均照度、上方光束比、色温度、演色性、障害光、発光面輝度、総合効率の数値を設定して指導 照明分布を申請書に添付 景観審議会に照明環境アドバイザーをおいて運用している。 アドバイザーは照明学会に依頼（学識1名、メーカー1名） | 夜間の広告景観を演出する ●屋外広告物の照明は外照式とし、照明器具は景観上支障のないように遮蔽したり、内照式を用いる場合でも文字等に限定的に用いるなど工夫する。 ライトアップを実施している周囲では、ライトアップと調和した照明環境を創出する。 |

7000cd/㎡

横0.74ｍ × 縦0.55ｍ

片面　約0.5㎡・両面　約1㎡

横1.06ｍ × 縦2.66ｍ

片面　約3㎡・両面　約6㎡

10000cd/㎡　　　　　　　　　　　　　　12000cd/㎡

1418mm × 489mm

片面　約0.7㎡・両面　約1.4㎡

横0.48ｍ × 縦2.4ｍ

片面　1.15㎡・両面　2.3㎡

照明看板面積比較

片面0.25㎡・両面0.5㎡

片面のみ0.5㎡

片面15㎡・両面30㎡

30㎡以上のもの

デジタルサイネージ ： 片面６ｍ×５ｍ＝30㎡・両面60㎡

点滅広告板：上部から①３面45㎡＋②両面12㎡＋③３面30㎡＝合計87㎡