資料１

照明許可基準　【現地測定調査を踏まえた修正案】

１．照明規制の対象

可変表示型屋外広告物　常時表示の内容を変えることができるもの及び点滅するもの

２．許可基準及び適用地域

|  | 許可基準 | 適用される区域 |
| --- | --- | --- |
| 可変表示型 屋外広告物 | 原則として禁止する。 （0.5㎡以下及び両面の場合1面0.25㎡以下、かつ輝度3000cd／㎡以下は適用除外とする。） | 禁止区域（第一種低層住居専用地域を含む）並びに 第二種低層住居専用地域及び周辺100m以内の区域 |
|  | 大きさは、30㎡以下及び両面の場合 1面15㎡以下とすること、かつ 輝度は3000cd/㎡以下とすること。 （輝度1000cd/㎡以下であれば、面積基準は適用除外とする。） | 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域の区域及び 周辺100m以内の区域並びに市街化調整区域 |

○100ｍ離れると住居系地域から照明が見えない。

●照明が見える範囲として、道路幅員（幹線道路で20ｍ～30ｍ）＋（沿道敷地）50ｍが妥当では？

○輝度は1000ｃｄ/㎡以下だが、大きさが30㎡以上あり、見た目もかなり派手なものがあった。（パチンコ店、スーパーなど）

●面積除外規定を見直すか？

（除外規定を削除、又は、500ｃｄ/㎡など）

○現地測定調査の結果、予想していたほど輝度は高くなかった。

○総じて、白色系は輝度が高く、赤色系は見た目派手でも輝度は低い。

●3000ｃｄ/㎡の基準を強めるか？

《参　考》

- ＣＩＥ（国際照明委員会）による「屋外照明による障害光抑制ガイド（2003）」

（環境省　「光害対策ガイドライン」による）

ＣＩＥの環境区域

| 区域 | 環境 | 光環境 | 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ｅ１ | 自然 | 本来暗い | 国立公園、保護された場所 |
| Ｅ２ | 地方 | 低い明るさ | 産業的又は居住的な地方領域 |
| Ｅ３ | 郊外 | 中間の明るさ | 産業的又は居住的な郊外領域 |
| Ｅ４ | 都市 | 高い明るさ | 都市中心と商業領域 |

- 障害光を抑制するための照明技術特性値の許容最大値（ＣＩＥ　150-2003　抜粋）

過剰に照明された建築物の壁面と看板

建築物壁面と平均輝度の最大許容値（単位：ｃｄ／㎡）

|  |  | Ｅ１ | Ｅ２ | Ｅ３ | Ｅ４ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物表面の輝度 （Ｌｂ） | 平均照度×反射率／πより求める | ０ | ５ | １０ | ２５ |
| 看板の輝度 （Ｌｓ） | 平均照度×反射率／πより求める 又は、自発光しているものの輝度 | 50 | 400 | 800 | 1000 |

| No | 掲出場所 | 物件名 | 面積（㎡） | 測定距離（ｍ） | 輝度（cd/㎡） | 看板種類 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千日前通り | パチンコ店（千日前通り店舗前） | 51.2 | 15 | 4964.3 | DS | 白色 |
| 2 | 谷町四丁目 | 整骨院（谷町四丁目） | 0.8 | 15 | 4815.9 | DS |  |
| 3 | 河内長野市 | 中古車販売店（河内長野市） | 1.6 | 4 | 3866.1 | DS |  |
| 4 | 天満橋 | 不動産店舗（天満橋） | 2.2 | 15.05 | 3854.8 | DS | 白色 |
| 5 | 道頓堀 | スーパー宣伝ビジョン（道頓堀） | 36.25 | 20 | 3676.8 | DS |  |
| 6 | 大東市 | パチンコ店（大東市） | 20 | 50 | 2630.9 | DS | 高所掲出により、遠くから測定 |
| 7 | 千日前通り | パチンコ店（千日前通り沿いアーケード内） | 25.2 | 9.2 | 2558.7 | DS |  |
| 8 | 谷町四丁目 | 飲食店（谷町四丁目） | 3 | 8 | 2064.9 | DS |  |
| 9 | 道頓堀 | 地域情報案内ビジョン（道頓堀） | 3.63 | 15 | 1958.8 | DS |  |
| 10 | 道頓堀 | ファストファッションショップ（道頓堀） | 9.48 | 9.5 | 1874.8 | DS | 高所掲出により、斜めから測定 |
| 11 | 千日前通り | 店舗案内ビジョン（千日前通り） | 14.4 | 10 | 1806.9 | DS |  |
| 12 | 道頓堀 | 情報提供ビジョン（道頓堀） | 11.04 | 15 | 1764.1 | DS |  |
| 13 | 摂津市 | パチンコ店（摂津市） | 37.8 | 50 | 1731.7 | DS | 高所掲出により、遠くから測定 |
| 14 | 泉大津市 | スーパー（泉大津市） | 1.0353 | 15 | 1570.7 | DS |  |
| 15 | 箕面市 | パーマ屋（箕面市） | 0.371 | 15 | 1241.6 | DS | 全面 |
| 16 | 千日前通り | パチンコ店情報ビジョン（千日前通り） | 48.04 | 10 | 736.65 | DS |  |
| 17 | 河内長野市 | パチンコ店Ａ（河内長野市） | 39.6 | 50 | 635.55 | DS | 高所掲出により、遠くから測定 |
| 18 | 河内長野市 | パチンコ店Ｂ（河内長野市） | 42 | 41 | 611.85 | DS | 高所掲出により、遠くから測定 |
| 19 | 天満橋 | ホテル（天満橋） | 2.9 | 15 | 577.91 | DS | 赤単色 |
| 20 | 河内長野市 | リフォームハウス（河内長野市） | 0.45 | 15 | 219.35 | DS |  |
| 21 | 箕面市 | ラーメン屋Ａ（箕面市） | 0.35 | 4 | 2806.1 | 点滅 |  |
| 22 | 箕面市 | ラーメン屋Ｂ（箕面市） | 19.3 | 4 | 2460.9 | 点滅 |  |
| 23 | 谷町四丁目 | カレー店（谷町四丁目） | 6 | 4 | 911.81 | 点滅 | 横から測定 |
| 24 | 天満橋 | 靴修理店（天満橋） | 1.48 | 5.4 | 268.11 | 点滅 |  |
| 25 | 泉大津市 | スーパー（泉大津市） | 50.31 | 約25 | 211.68 | 点滅 | 点滅周辺で測定（１F） |
| 26 | 心斎橋 | ホテル（心斎橋） | 0.49 |  | 130.95 | 点滅 |  |
| 27 | 心斎橋 | ファストファッションショップＡ（長堀通り） |  |  | 284 | 参考 |  |
| 28 | 心斎橋 | ファストファッションショップＢ（長堀通り） |  | 30以上 | 207.71 | 参考 |  |
| 29 | 心斎橋 | ブランドショップ（御堂筋） |  | 20 | 128.92 | 参考 |  |
| 30 | 天満橋 | 麻雀屋（天満橋） | 0.23 | 4 | 6996.1 | 参考 | 点滅電球を直接測定 |