## Slide 1
大阪府ビル省エネ度判定システム
入力マニュアル(一般建築物編)
赤枠で示すボックスをクリック
すると所定のシートに進みます
建物の概要と面積を入力します
年間のエネルギー量を入力します
一般建築物でBEI、ERRの値が
明らかな場合に入力可能です
一般建築物の
入力用です
どちらか大きなポイント値が採用されます
最終の評価結果が示されます
太陽光発電等の再生可能
エネルギーの評価をします

## Slide 2
【１.建物概要の入力】
評価計算には利用しませんが、なるべく入力してください
用途ごとに面積を入力してください
用途ごとの面積の中に屋内
駐車場(ピロティ部に限る)が
含まれている場合に面積を
入力してください
ここをクリックし、
一般建築物を選択
建物概要と用途ごとの
面積を入力してください

## Slide 3
【２.運用省エネ性能の入力①】
年間エネルギーの入力時
注意してください
年間の電力量を入力してください
可能であれば
昼間の電力量を
入力してください
その他の年間
エネルギー量を
入力してください
年間エネルギー量の根拠を記入してください
年間のエネルギー消費量等を入力してください
対象となる用途の平均エネルギー消費原単位を示します

## Slide 4
【２.運用省エネ性能の入力②】
特殊条件のエネルギー量を
除外するための入力です
特殊条件の内容を
入力してください
特殊条件にかかる部分の
面積を入力してください
空室率または空室面積を
入力してください
時間補正を行う場合は、
対象施設の操業時間を入力してください
（庁舎及び一般事務所のみ対象です）
時間補正を行う場合は、
対象部の面積と
エネルギー消費量を
入力してください

## Slide 5
【２.運用省エネ性能の入力③】
一般建築物の場合の
補正後のエネルギー消費
原単位と消費量を示します
運用省エネ性能を評価するための
平均に対する省エネ率を示します

## Slide 6
既に入力されているデータをクリアする場合にクリックしてください
「１．建物概要入力」で
面積を入力した用途のみ
表示されます
採用している省エネ項目に
採用割合を入力してください
判断内容はセルのコメントを
参考にしてください
空調熱源が中央方式である
場合に入力してください
【3a.1.設計省エネ性能の入力①】

## Slide 7
採用している省エネ項目に
採用割合を入力してください。
判断内容はセルのコメントを
参考にしてください
設計省エネ性能評価におけるポイントを示します
【 3a.1.設計省エネ性能の入力②】

## Slide 8
【3a.2.設計省エネ性能の入力】
3a.1の省エネ項目のうち、青色のセルで示す特定省エネ項目の年間エネルギー削減量を入力してください
既に入力されているデータをクリアする場合にクリックしてください
「１．建物概要入力」で面積を入力した用途のみ表示されます
※特定省エネ項目は、設備内容により省エネ量（率）が大きく異なるため、
採用されている設備の内容を設計時に検討されたシミュレーション結果等を
利用して入力してください
特定省エネ項目の評価ポイントとして3a.1に反映されます
特定省エネ項目の年間エネルギー削減量を入力してください

## Slide 9
【3b.設計省エネ性能の入力】
CASBEE新築（簡易版）等を利用してERRを計算し、入力してください
ERR計算値を利用した設計省エネ性能評価のポイントが示されます
ERR計算値を利用した設計省エネ性能評価の
ポイントが示されます
モデル建築物法の入力支援ツール等を利用してBEIを計算し、入力してください
適合判定または第三者認証を受けている場合
は入力・選択してください

## Slide 10
再生可能エネルギーの採用状況を評価します
【4.再生可能エネルギーの入力】
単位面積当たりエネルギー削減量により評価します
再生可能エネルギーによる年間エネルギー削減量を入力してください
既に入力されているデータをクリアする場合にクリックしてください

## Slide 11
【5.評価結果出力】
採用した主な省エネルギー項目等を入力してください
最も大きいポイントが設計省エネ性能評価に反映されます
それぞれの項目の評価結果を示します
設計省エネ性能と運用省エネ性能の総合評価結果を示します
設計省エネ性能を縦軸に、運用省エネ性能を横軸にした際の建物の評価位置を示します
改修前と改修後の性能を同一グラフで比較したい場合
に入力してください

## Slide 12
大阪府ビル省エネ度判定システム
入力マニュアル(住宅編)
赤枠で示すボックスをクリック
すると所定のシートに進みます
建物の概要と面積を入力します
年間のエネルギー量を入力します
最終の評価結果が示されます
集合住宅（戸建も含む）の
入力用です

## Slide 13
【１.建物概要の入力】
建物概要と住戸数を入力してください
評価計算には利用しませんが、なるべく入力してください
戸数を入力してください
(戸建の場合は１を入力)
ここをクリックし、
集合住宅を選択

## Slide 14
【２.運用省エネ性能の入力①】
年間エネルギーの入力時
注意してください
年間の電力量を入力してください
年間のエネルギー消費量等を入力してください
その他の年間
エネルギー量を
入力してください
年間エネルギー量の根拠を記入してください
戸当たりの平均エネルギー消費原単位を示します

## Slide 15
【２.運用省エネ性能の入力②】
集合住宅の場合、特殊条件の入力は不要です。

## Slide 16
【２.運用省エネ性能の入力③】
運用省エネ性能を評価するための
平均に対する省エネ率を示します

## Slide 17
【3c.設計省エネ性能の入力①】
採用している省エネ項目のラジオボタンをクリックしてください。
採用している省エネ項目のラジオボタンをクリックしてください。

## Slide 18
【 3c.設計省エネ性能の入力②】
採用している省エネ項目のラジオボタンをクリックしてください。
設計省エネ性能評価におけるポイントを示します

## Slide 19
【5.評価結果出力】
採用した主な省エネルギー項目等を入力してください
それぞれの項目の評価結果を示します
設計省エネ性能と運用省エネ性能の総合評価結果を示します
設計省エネ性能を縦軸に、運用省エネ性能を横軸にした際の建物の評価位置を示します
改修前と改修後の性能を同一グラフで比較したい場合
に入力してください