4．交通機能障害

4.1　道路

（1）想定方針

道路における被害は，橋梁の橋脚被害を代表的なものと考え，広域緊急交通路における橋脚被害の箇所数を算出する。

（2）想定手法

想定手法は，以下のとおりである。想定フローを図4-1に示す。

・既往資料［阪神高速道路公団・土木学会，2005］と阪神・淡路大震災おける被災状況等を参考に，橋脚構造（RC，鋼製），耐震設計法（耐震補強の有無）別のフラジリティ曲線を設定する。地震動指標には，速度応答スペクトルに基づく修正SI値（周期0.2秒～1.2秒）を用いる。

・被災度の区分は，次の3区分とする。

①長期にわたり通行支障の可能性あり（橋脚の倒壊等）

②短期的に通行支障の可能性あり

③部分的な被害を受けるが当面の通行は可能

・橋脚の倒壊等（被災度①）に至るには，地震動の強さだけではなく，様々な要因による複合的な影響も考えられるため，地震動指標によるフラジリティ曲線のみから算定することとはせず，阪神・淡路大震災の橋脚被災データより，被災度②以上（①＋②）の橋脚数に占める被災度①の橋脚数の比率（33.2%）を考慮して想定を行う。

表4-1　構造と設計法による分類

ⅰ）橋脚構造による分類

・RC橋脚，鋼製橋脚

ⅱ）耐震設計法（耐震補強の有無）による分類

・震度法耐震設計（且つ，耐震補強なし），保有耐力法耐震設計（又は，補強あり）

図4-1　道路施設の被害想定フロー

（3）フラジリティ曲線の設定

構造物の損傷に相関のある地震動強度の指標について，代表的なものとして最大加速度，SI値等があげられる。ここでは，構造物の損傷と最も相関のよいSI値を用いた整理を行う。Housnerは，スペクトル強度SIについて応答速度スペクトルを周期0.1～2.5sec間で積分するものとしているが，市内高速道路高架橋に着目した場合，固有周期が0.2～1.2secの間に集中しているため，応答速度の積分範囲を周期T=0.2～1.2secに絞った修正スペクトル強度SI’を設定する。

修正スペクトル強度：

この修正スペクトル強度と橋脚の被災度別累積損傷確率との関係を，図4-2(a)震度法（耐震補強なし），(b)保有耐力法（又は，補強あり）に示す。【詳細は付録Ⅳ－7参照】

(a) 震度法（耐震補強なし）	(b) 保有耐力法（耐震補強あり）

図4-2　RC・鋼製橋脚のフラジリティ曲線

（4）広域緊急交通路と橋梁（橋脚），および想定地震SI’値の分布

図4-3に，広域緊急交通路と橋梁の位置図を示す。図には，阪神高速道路，道路公社所管橋梁および関西国際空港連絡橋は橋脚位置を示し，その他の橋梁（高架橋）は代表点をプロットした。また，図4-4には橋梁（高架橋）・橋脚位置図上に想定地震のSI’値分布を示す。

（5）道路施設の物的被害想定結果

橋脚の被害本数（期待値）を表4-2に示す。

表4-2　橋脚被害本数（期待値）

|  | 上町断層帯 地震A | 上町断層帯 地震B | 生駒断層帯 地震 | 有馬高槻 断層帯地震 | 中央構造線 断層帯地震 | 東南海・ 南海地震 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期にわたり 通行支障の可能性あり | 11 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 短期に 通行支障の可能性あり | 196 | 246 | 5 | 38 | 25 | 0 |
| 部分的な被害を受けるが 当面の通行は可能 | 3,835 | 3,076 | 750 | 1,137 | 622 | 175 |

（単位：本）

| 橋脚総本数 | 16,023 |
| --- | --- |

図4-3　広域緊急交通路と橋梁位置

【上町断層帯地震A】	【上町断層帯地震B】

図4-4(1)　橋梁（高架橋）・橋脚位置とSI’値の分布

【生駒断層帯地震】	【有馬高槻断層帯地震】

【中央構造線断層帯地震】	【東南海・南海地震】

図4-4(2)　橋梁（高架橋）・橋脚位置とSI’値の分布

4.2　鉄道

（1）想定方針

鉄道の物的被害について，鉄道網とSI値の分布図，及び鉄道網と震度分布図を示し，概略的な鉄道網の脆弱箇所の把握を行う。

（2）想定結果

図4-5～図4-10に，鉄道網と想定地震動の分布を示す。

各図からうかがえるように，上町断層帯地震AとB，および生駒断層帯地震ではSI値が100(cm/s) を超えるエリアが広範にわたって分布しており，上町断層帯地震Aでは大阪市，上町断層帯地震Bでは堺市を中心とした大阪府南部地域，生駒断層帯地震では東大阪市を中心とした大阪府東部地域において，鉄道網への被害の可能性が考えられる。

(1) SI値	(2) 震度

図4-5　鉄道網と想定地震動の分布【上町断層帯地震A】

(1) SI値	(2) 震度

図4-6　鉄道網と想定地震動の分布【上町断層帯地震B】

(1) SI値	(2) 震度

図4-7　鉄道網と想定地震動の分布【生駒断層帯地震】

(1) SI値	(2) 震度

図4-8　鉄道網と想定地震動の分布【有馬高槻断層帯地震】

(1) SI値	(2) 震度

図4-9　鉄道網と想定地震動の分布【中央構造線断層帯地震】

(1) SI値	(2) 震度

図4-10　鉄道網と想定地震動の分布【東南海・南海地震】

5．ライフライン機能障害

5.1　想定内容

ライフラインは，都市機能を支える生活基盤であり，地震による被害が社会に与える影響は大きい。地震発生直後には電話の通信障害による火災覚知の遅れや，断水による消火栓の使用不能などが生じ，中長期的には，停電や断水，ガスの供給停止，情報の通信疎通，交通網の麻痺など，生活環境や社会経済活動に大きな支障が生じる。

ライフラインの被害の特性は，施設被害（構造的な損傷）に比べて，それが人々へ及ぼす影響（機能障害）の大きいことである。したがって，本想定はライフライン施設の被害そのものではなく，機能障害の規模を予測した。電気，ガス，固定電話，携帯電話，水道の各ライフラインを対象として，機能障害の発生区域とその影響数，復旧期間とした。

また，東南海・南海地震の津波によって浸水が生じた場合の被害を定性的に評価した。

なお，水道をのぞくライフラインの想定は，各ライフライン機関に依頼して実施したものであり，地震動等の前提条件は同一としている。

5.2　電力

大阪府域の電力供給のほとんどは，関西電力(株)によってなされている。この想定は，同社に依頼して実施したものである。

（1）大阪府内の施設概要

①発電設備

運転中の火力発電所　3箇所

②変電設備

変電所　352箇所

③配電設備

支持物　666,530基

（2）想定方法

兵庫県南部地震における被害実績をもとに，それ以降に実施した各種対策，現時点の復旧要員等を考慮して被害想定を実施したものであり，あくまでも仮定条件の基に想定したデータであることから，実際とは異なる場合がある。東南海・南海地震の被害想定については，平成16年度の検討結果を反映し，津波浸水があるものとの前提で想定した。

①発電設備

運転継続に対する閾値として，兵庫県南部地震において地表面水平加速度200gal未満では設備被害による停止はなかったことから，最大水平加速度が200galを超える場合には，「設備被害により１週間程度停止する可能性がある」が，供給支障には関係しないものとした。

②送変電設備

変電設備の耐震設計においては，最大水平加速度300galを基準としていることから，兵庫県南部地震の実績をふまえ，最大震度6弱以上で最大水平加速度300galを超える変電所については，一時的に何らかの設備被害を受け機能喪失（停電）の可能性があると仮定し，変電所供給エリア全体が停電するものと想定した。ただし，健全機器への切替，移動用設備の使用により早期送電は可能と考えた。

③配電設備

停電軒数は，兵庫県南部地震時の震度別の支持物の被害率，1回線あたりの支持物折損・損壊数をもとに，市区町村別の支障回線数を算出し，各地域（事業所毎）の1回線あたりの契約軒数を乗じることで類推した。

④復旧日数

兵庫県南部地震時の復旧人員と支障回線単位の復旧ペース（回線／日）に対し，現時点の復旧人員から類推した。なお，地震発生時には，変電所等の停止により広範囲に停電するが，送電系の切替操作により短時間で送電が可能となる。

（3）想定結果

地震発生直後における想定結果を表5-1に，復旧曲線を図5-1に示す。また，市町村別（大阪市は区別）の停電率と停電区域を表5-2と図5-2に示す。

上町断層帯地震Aについては，6つの想定地震動のなかでは配電線の被害が最も多く，このため復旧には約1週間が必要である。また，大阪市内の一部の区では，送変電設備の被害により，直後には区全域で停電が発生することも想定されるが，送電系統の切替操作等により，早期に送電は再開できると考える。

上町断層帯地震Bについては，送変電設備の被害による停電は発生しないものと想定される。

東南海・南海地震については，変電設備の津波浸水被害による停電を考慮している。

表5-1　電気被害の想定結果

| 想定地震 | 停電軒数 | 停電率 | 復旧期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上町断層帯地震Ａ | 約200万軒 | 約45％ | 約1週間 |
| 上町断層帯地震Ｂ | 約60万軒 | 約13％ | 約5日 |
| 生駒断層帯地震 | 約89万軒 | 約20％ | 約6日 |
| 有馬高槻断層帯地震 | 約41万軒 | 約9％ | 約2日 |
| 中央構造線断層帯地震 | 約15万軒 | 約3％ | 約1日 |
| 東南海・南海地震 | 約8万軒 | 約2％ | 約1日 |

（4）津波浸水に伴う定性的被害

○ 変電所や地中配電用地上置機器等の浸水により，当該供給エリアにおいて停電が発生する可能性がある。

○ 浸水期間中は，復旧作業や発電機車応急送電が困難である。

○ 現在，減災対策を検討中であり，対策完了後は，現在の被害想定より軽減されると考える。

図5-1　電力の復旧曲線

表5-2　市町村別（大阪市は区別）の停電率と停電区域

5.3　ガス

大阪府域の都市ガス供給は，一部の地域を除いて大阪ガス（株）によってなされている。この想定は，同社に依頼して実施したものである。

（1）大阪府内の施設概要

導管　22,680km

（2）想定方法

①供給停止規模

想定地震毎のSI値分布より，供給停止基準である地震計位置において想定されるSI値が60カイン(cm/s) 以上となるブロックを供給停止とした。

②復旧日数

復旧対象戸数は，供給停止戸数より建物被害戸数と火災による被害戸数を除外し，兵庫県南部地震時の復旧ペースをもとに，現時点における復旧人員等から類推した。

（3）想定結果

地震発生直後における想定結果を表5-3に，復旧曲線を図5-3に示す。また，市町村別の供給停止率・戸数と供給停止区域を表5-4と図5-4に示す。

上町断層帯地震Aでは，大阪府内の広い範囲で供給停止が生じる。東南海・南海地震では，供給停止は発生しないものと想定される。

（4）津波浸水に伴う定性的被害

○ ガス漏れ等による二次災害防止等のために供給を停止する可能性がある。

表5-3　ガス被害の想定結果

| 想定地震 | 供給停止 戸数 | 復旧期間 |
| --- | --- | --- |
| 上町断層帯 地震A | 293万戸 | 約2～3ヶ月 |
| 上町断層帯 地震B | 128万戸 | 約1～2ヶ月 |
| 生駒断層帯 地震 | 142万戸 | 約0.5～1.5ヶ月 |
| 有馬高槻 断層帯地震 | 64万戸 | 約0.5～1ヶ月 |
| 中央構造線 断層帯地震 | 8万戸 | 約2週間 |
| 東南海・ 南海地震 | ― | ― |

図5-3　ガスの復旧曲線

表5-4　ガスの供給停止戸数想定結果

（戸数単位：千戸）

5.4　固定電話

大阪府域内および府域外の固定電話による通信の多くは，西日本電信電話(株)が供給している。この想定は，同社に依頼して実施したものである。

（1）大阪府内の施設概要

①交換所　141交換所

②電柱　　約29万本

（2）想定方法

①通信不能・輻輳

〔通信不能〕

兵庫県南部地震の被害実績から，それ以降に実施した各種施策を鑑み通信設備（所内・所外）に係わる被害について予測した。

・所内設備については，商用電源停止に伴い予備電源等への切り替えにより運用するため，通信不能は発生しないと想定される。

・所外設備については，建物の倒壊等による。

〔輻輳〕

兵庫県南部地震の実績に基づき予測した。なお，地震直後には，安否確認等の被災地への着信通話が数十倍のコールとなることから，交換機輻輳を避けるために通話呼の制御を実施するとともに，震度6弱以上の地域に対しては，災害用伝言ダイヤル171と災害用ブロードバンド伝言板（web171）を開設する。

②復旧日数

所内設備については，移動電源車等による電源供給で速やかな回復が見込まれる。

所外設備（架空ケーブル等）については居住住宅を対象とし，約2週間程度の復旧期間が必要である。

（3）想定結果

地震発生直後における交換所被災の想定結果を表5-5に示す。所外設備被災による通信不能と安否確認等による輻輳の想定内容は表5-6と表5-7に示すとおりである。輻輳状況の推移を図5-5に，市町村別（大阪市は区別）の支障率と影響区域を表5-8と図5-6に，復旧曲線を図5-7に示す。

上町断層帯地震AとB，生駒断層帯地震や有馬高槻断層帯地震では，施設の復旧に約2週間，輻輳回復に約5日を要すると想定される。

（4）津波浸水に伴う定性的被害

○ 所内設備等については，商用電源停止に伴い，当初非常用電源による供給をおこなうが，継続した津波被害による燃料供給断により，機能停止の可能性がある。

○ 所内設備等が浸水の場合は，通信不能となり通信回復まで長時間を要する可能性がある。

表5-5　被災回線数の想定結果（予備電源等の被災による通信ビルの交換機停止）

| 想定地震 | 被災ビル数 （交換機停止） | 収容被災 回線数 | 復旧方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上町断層帯地震Ａ | 被災なし | － | 予備電源からの供給が不能となった場合は，移動電源車による24時間以内の給電回復 |
| 上町断層帯地震Ｂ |  | － |  |
| 生駒断層帯地震 |  | － |  |
| 有馬高槻断層帯地震 |  | － |  |
| 中央構造線断層帯地震 |  | － |  |
| 東南海・南海地震 |  | － |  |

表5-6　被災回線数の想定（ケーブル等の被災による）

| 想定地震 | 使用不能 加入者数 | サービス回復 | 復旧体制（レスキュー隊，応急復旧隊，本格復旧隊を全国より配備） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 復旧期間 | 回線数 |  |
| 上町断層帯地震Ａ | 91万 | 約2週間 | 48.2万 | 復旧隊8,600名を配備 |
| 上町断層帯地震Ｂ | 42万 | 約2週間 | 22.3万 | 復旧隊4,000名を配備 |
| 生駒断層帯地震 | 45万 | 約2週間 | 23.8万 | 復旧隊4,300名を配備 |
| 有馬高槻断層帯地震 | 17万 | 約2週間 | 9.0万 | 復旧隊1,600名を配備 |
| 中央構造線断層帯地震 | 8万 | 約5日 | 4.2万 | 復旧隊750名を配備 |
| 東南海・南海地震 | 被害なし | － | － | － |

表5-7　輻輳の想定内容

| 想定地震 | 輻輳地域 | 状況 | かかりにくい地域 | 輻輳回復 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上町断層帯地震Ａ | 近畿全域 | 緊急・重要通信，安否確認等のコールが殺到し，ピーク時では平常時の約５０倍となる。 | 06 072 073 074 075 077 078 079 | 約5日 |
| 上町断層帯地震Ｂ | 近畿全域 |  |  | 約3日 |
| 生駒断層帯地震 | 近畿全域 |  |  | 約3日 |
| 有馬高槻断層帯地震 | 近畿全域 |  |  | 約1日 |
| 中央構造線断層帯地震 | 近畿全域 |  |  | 約1日 （近畿南部は約7日） |
| 東南海・南海地震 | 近畿全域 | ピーク時では平常時をはるかに超える。 |  | 当日～翌日 |

図5-5　輻輳状況の想定推移（上町断層帯地震Ａの場合）

表5-8　通信（固定電話）の被害想定結果

【上町断層帯地震Ａ】

【上町断層帯地震Ｂ】

【生駒断層帯地震】

【有馬高槻断層帯地震】

【中央構造線断層帯地震】

図5-7　通信（固定電話）のサービス回復時間

5.5　携帯電話

携帯電話は，携帯電話事業各社によって，システム構成やサービス内容が異なっている。この想定は，(株)NTTドコモ関西に依頼して実施したものである。

図5-8　携帯電話通信設備の概要

（1）大阪府内の施設概要

携帯電話の通信設備の概要を図5-8に示す。大阪府内の基地局約700箇所を検討対象とした。

（2）想定方法

想定震度分布から設備の直接的な被災の可能性を想定する。また，被災基地局を設置している建物の被害による影響も検討する。

（3）想定結果

いずれの地震とも，基地局設備への直接的な影響はないものと想定されるが，基地局を設置している建物に著しい被害が生じる場合（震度7のエリアを想定），表5-9に示す影響が想定される。周辺局によるエリア救済や車載型移動基地局装置による救済を実施するため，短期間で復旧されるものと考えられる。

このほか，地震直後には，安否確認等の被災地への着信通話等が急増し，通信輻輳による影響が生じる場合は通話規制を実施すると共に，状況（震度6弱以上等）により携帯電話等から安否確認が実施できるｉモード災害用伝言板サービスを開設する。

表5-9　建物被災による間接的影響エリアと対策

| 想定地震 | 影響区域 | 影響顧客数 |
| --- | --- | --- |
| 上町断層帯地震A | 大阪市中央区，東成区，天王寺区，旭区，都島区，東淀川区の一部でつながりにくい可能性 | 約12万人程度 |
| 上町断層帯地震Ｂ | 堺市の一部でつながりにくい可能性 | 約1千人程度 |
| 生駒断層帯地震 | 東大阪市，大東市の一部でつながりにくい可能性 | 約5万人程度 |
| 有馬高槻断層帯地震 | 高槻市の一部でつながりにくい可能性 | 約1千人程度 |

※中央構造線断層帯地震，東南海・南海地震では，建物被災による影響は生じないと想定される。

（4）津波浸水に伴う定性的被害

○ 浸水等により設備に被害が生じた場合は，周辺局によるエリア救済や車載型移動基地局装置による救済が必要になる可能性がある。

5.6　水道

大阪府の水道は，各市町村の水道事業者によって供給されている。大阪市を除く市町村は，全給水量の70％以上が府営水道からの受水でまかなわれている。大阪市については，取水から給水まで単独で事業運営している。

ここでは，市町村水道の配水管等（府営水道は想定対象外）における被害を想定することとし，これから断水率を想定することとする。なお，この想定は市町村の水道事業者から配水管等の布設延長データの提供を受けて，大阪府危機管理室が行ったものである。

（1）想定方法

水道の機能障害（断水）は，地震動速度と液状化分布から配水管の被害率（箇所/km）を求める。配水管の被害率と断水率の関係は，阪神・淡路大震災を含む過去の地震時の被災実態に基づき導かれた川上（1996）の手法を用いる。

配水管の被害率は，日本水道協会により阪神・淡路大震災を含む過去の地震時の被災実態に基づき設定された標準被害率に，管種・管径，地形・地盤種別，液状化ランク（PL値）別に補正係数を乗じて求める。断水人口（世帯）は，断水率に夜間人口（世帯）を乗じて算出する。復旧日数は，配水管の復旧箇所＝被害率×施設延長に対し，水道業に携わる事業所・企業からの復旧要員（隣接府県からの応援も含む）の１人・日当たりの復旧作業効率を考慮して求める。【詳細は，付録Ⅳ－8参照】

（2）想定結果

水道断水率・断水人口の想定結果を表5-12と図5-9に示す。また，復旧人員と復旧日数の想定結果を表5-10と表5-11に示す。

表5-10　復旧人員と復旧日数の想定結果

表5-11　復旧人員の内訳

表5-12　水道断水率・断水人口の想定結果

6．その他（文化財，震災廃棄物）

6.1　文化財の被害 －府内文化財の震度別曝露分布－

・ 阪神・淡路大震災における文化財の被害は，兵庫県内の建造物で見ると国指定の46件，県指定の54件となっており，博物館や収蔵庫に納められた美術工芸品などに比べ，一部の歴史的建物の弱さが明らかとなった。（神戸新聞HPより抜粋）

・ 文化財の被害想定については，震災から10年を経た今，文化財の重要性および災害に対する脆弱性を再認識することが重要であると考えられることから，府内のどのような場所に文化財が点在・集中しているのか，また震度分布との位置関係はどのようになっているのか等を把握することを目的とする。

・ 文化財保護法の体系中，有形文化財（国指定および府指定）について分布を示す。

表6-1に検討対象とした文化財の分類を，図6-1に府内文化財の震度別曝露分布を示す。

表6-1　検討対象文化財

出典）大阪府教育委員会事務局文化財保護課HP

【上町断層帯地震A】	【上町断層帯地震B】	【生駒断層帯地震】

図6-1(1)　文化財の分布と震度別曝露数

【有馬高槻断層帯地震】	【中央構造線断層帯地震】	【東南海・南海地震】

図6-1(2)　文化財の分布と震度別曝露数

6.2　震災廃棄物

震災に伴い，建物が全壊・焼失することにより残骸，解体廃棄物が発生する。また，建物が全壊・焼失しなくても，強い揺れや津波浸水等で家具類や電気機器類等の粗大ゴミが発生する。

（1）想定方法

震災廃棄物は，建物被害（木造・非木造）に対し，可燃物・不燃物に区分した発生量を次式で想定する。

震災廃棄物発生量(t) ＝ 被害建物の延床面積(m2)×面積当たりのがれき発生量(t/m2)

＝（全壊・焼失棟数＋半壊棟数/2）×１棟当たり延床面積

×面積当たりのがれき発生量

ここで，がれき発生量は，阪神・淡路大震災における兵庫県のデータに基づき，可燃物・不燃物に区分した原単位を設定する。

表6-2　建物解体廃棄物の延床面積当たりのがれき発生量 (t/m2)

| 木造 | 非木造 |
| --- | --- |
| 可燃物 | 不燃物 | 可燃物 | 不燃物 |
| 0.194 | 0.502 | 0.101 | 0.809 |

なお，1棟当たりの平均延床面積は，木造79.9 m2，非木造233.1 m2〔平成17年度大阪府統計年鑑〕を用いる。また，重量から体積への換算は，木造1.9m3/t，非木造0.64 m3/t〔首都直下地震による東京の被害想定（東京都，2006.3）〕とする。

（2）想定結果

表6-3～表6-4に震災廃棄物発生量の想定結果を示す。阪神・淡路大震災における発生量の約15,000千トンと比べると，上町断層帯地震Aで約2.5倍，生駒断層帯地震で約2倍の発生が想定される。

表6-3　震災廃棄物発生量の想定結果

東南海・南海地震では，床上浸水分を木造半壊棟数として含めた。

（参考）阪神・淡路大震災の震災廃棄物（住宅建築物）は15,000千トン

表6-4　震災廃棄物発生量の想定結果（重量　単位：千トン）

参考文献

【 2．揺れ等による建物被害 】

大阪府：大阪府地震被害想定調査　報告書，1997.

堀江啓・林春男ほか：地震による木造建物の損傷度を反映する被害関数の構築，地域安全学会論文集，No.5，pp.123-132，2003.

更谷安紀子，林康裕，森井雄史：被害経験に基づいた木造住宅群の地震被害予測法（その2）経年劣化を考慮した方法，日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿），B-2，597-598，2005.9

松島信一，川瀬博：1995年兵庫県南部地震の複数アスペリティモデルの提案とそれによる強震動シミュレーション，日本建築学会構造系論文集，第534号，33-40，2000.8

Midorikawa, S., M. Matsuoka and K. Sakugawa : Site Effects on Strong-Motion Records during the 1987 Chiba-ken-toho-oki, Japan Earthquake The 9th Japan Earthquake Engineering Symposium, Vol.3, pp85-90 ,1994.

岡田成幸，高井伸雄：地震被害のための建物分類と破壊パターン，日本建築学会構造系論文集，第524号，65-72，1999.10

【 3．地震火災 】

大阪府：大阪府地震被害想定調査　報告書，1997.

火災予防審議会答申：「地震火災に関する地域の防災性能評価手法の開発と活用方策」，2001.

神戸市：阪神・淡路大震災における消防活動の記録，1995

岐阜県：滋賀県東海地震等被害想定調査， 2003.

消防力の整備指針研究会：消防力の整備指針・消防水利の基準，ぎょうせい，2006.

日本火災学会：1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書，1996.

室崎益輝：都市の火災（都市構造との関連），「その時，どうなった」－兵庫県南部地震をふまえて－，日本建築学会近畿支部，1995.

国土交通省：国土交通省総合技術開発プロジェクト「まちづくりにおける防災評価・対策技術の開発」（防災まちづくり総プロ） 報告書，2003.

【 4．交通機能障害 】

大阪府：大阪府地震被害想定調査　報告書，1997.

日本道路協会：道路震災対策便覧・震災復旧編，2002

阪神高速道路公団・土木学会：地震リスク評価に基づく道路橋の耐震設計に関する研究，2005.

阪神高速道路公団：大震災に立ち向かって－阪神・淡路大震災記録書－「第4章道路構造物の被災状況」，pp.47-85，1997.

松井保ほか：阪神・淡路大震災調査報告書（解説編）「10-2．構造物基礎：道路関係」，地盤工学会・阪神大震災調査委員会，pp.453-464，1996.

【 6．その他 】

大阪府：平成17年度大阪府統計年鑑

大阪府教育委員会事務局文化財保護課HP

東京都防災会議地震部会：首都直下地震による東京の被害想定，2006.3

# Text boxes

※ 阪神高速道路，道路公社所管橋梁および関西国際空港連絡橋は橋脚位置を示し，その他の橋梁（高架橋）は代表点をプロット

上町断層帯地震Ｂ

上町断層帯地震Ａ

有馬高槻断層帯地震

生駒断層帯地震

東南海・南海地震

中央構造線断層帯地震

図5-2　停電域・停電率の分布

上町断層帯地震Ｂ

上町断層帯地震Ａ

有馬高槻断層帯地震

中央構造線断層帯地震

生駒断層帯地震

図5-4　ガス供給停止ブロックの分布

※東南海・南海地震では供給停止は発生しないものと想定される。

（倍率）

５０

４０

３０

２０

１０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

５０

４０

３０

２０

１０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

（日数）

上町断層帯地震Ｂ

上町断層帯地震Ａ

有馬高槻断層帯地震

東南海・南海地震

中央構造線断層帯地震

生駒断層帯地震

図5-6　通信支障エリアと被災率の分布

回線数

（万）

回線数

（万）

回線数

（万）

回線数

（万）

回線数

（万）

有馬高槻断層帯地震

生駒断層帯地震

上町断層帯地震Ｂ

上町断層帯地震Ａ

中央構造線断層帯地震

東南海・南海地震

図5-9　水道断水率の分布