Ⅴ　人的被害の想定

1．概要

地震による人的被害として，死傷者数，帰宅困難者数，罹災・避難者数等を想定した。また，その他として，エレベーター閉じ込めを取り上げた。

人的被害は，発生要因を考慮して，図1-1の流れに沿って想定した。

・ 死傷者数は，建物被害，屋内収容物の転倒・落下，火災，道路・鉄道の交通被害によるものを対象とする。

・ 屋内収容物の転倒・落下による死傷者は，建物倒壊による死傷者の内数として把握する。

・ 影響者数は，津波浸水によるものを対象とする。

・ 帰宅困難者数は，交通麻痺による遠距離移動不能となる交通利用者を対象とする。

・ 罹災・避難者数は，建物被害，火災によるものを対象とする。

人的被害のその他の発生要因として，斜面崩壊，ブロック塀等の倒壊，屋外落下物等が考えられる。崖崩れ，宅造盛土の崩壊や大規模な山崩れなど斜面災害の発生の可能性があるが，今回の調査では，発生危険箇所の分布や影響家屋数・人口を災害脆弱度調査としてまとめている。また，屋外に人が多く滞留する昼間の時間帯を中心に，ブロック塀，自動販売機等の転倒や屋外落下物による人的被害が発生する可能性もあるが，今回の調査では定量的把握の対象外とした。

図1-1　人的被害の想定フロー

2．建物倒壊による人的被害

2.1　想定方法

（1）各時間帯の存在者人口の推計

・各町丁目の早朝・昼間・夕刻の時間帯における存在者人口を推計する。

・各人口は，統計データによる昼夜間人口比と夕夜間人口比を居住人口に乗じて算出する。

早朝人口＝居住人口

昼間人口＝居住人口×昼夜間人口比＊1

夕刻人口＝居住人口×夕夜間人口比＊2

※1　昼夜間人口比＝昼間人口／夜間人口

統計データ「総務省統計局：平成12年国勢調査，平成13年事業所・企業統計調査のリンクによる地域メッシュ統計，(財)統計情報研究開発センター」の約1kmメッシュデータより設定する。

※2　夕夜間人口比＝夕刻人口／夜間人口

統計データ「京阪神都市圏交通計画協議会：第４回京阪神都市圏パーソントリップ調査，平成13年3月」より，集計ゾーンに相当する町丁目の値を求める。

（2）各時間帯の屋内人口の推計

・（1）で推計した存在者人口のうち，建物内に存在する屋内人口を推計する。

・各人口は，各時間帯の屋内・屋外存在者比率を存在者人口に乗じて算出する。

屋内・屋外人口＝存在者人口×屋内・屋外存在者比率＊3

※3　屋内・屋外存在者比率＝屋内存在者数／存在者人口

統計データ「NHK放送文化研究所 編：データブック 国民生活時間調査 《県別》，日本放送出版協会，2001」より屋内活動に相当する項目の累積値（％）より設定する。

（3）建物倒壊による死傷者数の算出

・建物倒壊（全壊・半壊）による死者数・負傷者数・重傷者数を算出する。

なお，重傷者数は負傷者数における内数である。

・被害数の算出は，町丁目単位で行う。

・予測式は次のとおりである。

ここで，死傷者発生の被害率は，建物被害率による図2-1～図2-3の関係を用いる。

死者数　＝Σ各時間帯の屋内人口×（建物被害率～死者率）

負傷者数＝Σ各時間帯の屋内人口×（建物被害率～負傷者率）

重傷者数＝Σ予測負傷者数　　　×（建物被害率～重傷者比率）

＊建物被害率＝（全壊数＋半壊数/2）／建物数

死者率　　＝死者数　／屋内人口

負傷者比率＝負傷者数／屋内人口

重傷者比率＝重傷者数／負傷者数

（4）死傷者率モデル

死傷者率と負傷者率は，兵庫県南部地震における建物被害率（＝全壊率＋半壊率/2）との相関［大阪府（1997）］から求めた。各被害率曲線を図2-1～図2-3に示す。

図2-1　兵庫県南部地震における建物被害率と死者率の関係（大阪府，1997）

（建物被害率は町丁目単位の値）

図2-2　兵庫県南部地震における建物被害率と負傷者率の関係（大阪府，1997）

（建物被害率は市区単位の値）

図2-3　兵庫県南部地震における建物被害率と重傷者比率の関係（大阪府，1997）

2.2　想定結果

建物倒壊による死傷者数（早朝・昼間・夕刻）の想定結果を，表2-1～表2-7に示す。最も死者数の多い上町断層帯地震Aで約11,000人，東南海・南海地震で約100人と想定される。

表2-1　建物倒壊による人的被害の想定結果

表2-2　建物倒壊による人的被害の推計結果【上町断層帯地震Ａ】

表2-3　建物倒壊による人的被害の推計結果【上町断層帯地震Ｂ】

表2-4　建物倒壊による人的被害の推計結果【生駒断層帯地震】

表2-5　建物倒壊による人的被害の推計結果【有馬高槻断層帯地震】

表2-6　建物倒壊による人的被害の推計結果【中央構造線断層帯地震】

表2-7　建物倒壊による人的被害の推計結果【東南海・南海地震】

3．地震火災による人的被害

3.1　想定方法

（1）想定条件

地震火災における人的被害（死者）の発生については，以下のようなシナリオが考えられる。

【地震直後の出火時】

・炎上出火家屋からの逃げ遅れ

・被災家屋内からの避難困難（救出困難者）

【延焼拡大時】

・被災家屋内からの避難困難（救出困難者）

・延焼火災からの逃げ惑い

この内，今回の予測では延焼が広範囲に連担せず，強風時の風速も関東大震災の事例ほど強くないため，逃げ惑いや火災旋風による死傷者は考慮しなかった。

（2）死者・負傷者の推計方法

a．基本式

死者数　＝焼失対象人口×（延焼死者率－建物死者率）

負傷者数＝火災死者数×平時の死傷者比率（≒5.4）

ここで，焼失対象人口＝町丁目屋内人口×町丁目焼失棟数／町丁目建物棟数

延焼死者率＝死者数／焼失対象人口

死傷者比率＝負傷者数／死者数

b．死者・負傷者率等の設定

図3-1に，出火町丁目および延焼町丁目の建物被害率と死者率の関係を示す。この火災延焼による死者率は，兵庫県南部地震の火災町丁目のデータ［神戸市（1995），日本火災学会（1996）］を基に設定した。

・出火町丁目（炎上出火して延焼が始まった領域），出火隣接町丁目（出火点が近傍に隣接する延焼領域），延焼町丁目（延焼拡大した領域）で比較すると死者率に傾向的な開きがある。すなわち，延焼範囲では死者率が明らかに低いので，避難によって被害が低減したと推察される。

・特に，出火町丁目の死者率は，揺れによる建物被害の死者率を大きく上回ったケースが多い。

・以上より，火災による死者率線は出火領域と延焼領域で区分し，それぞれの平均値（重心点）から建物被害率が小さくなると平時の火災死者率（≒1.3％）に漸近するように設定した。

・また，負傷者数は平時の死傷者比率から推計した。死傷者比率は，大阪府域の過去の火災死者・負傷者数の統計データから設定した。

図3-1　兵庫県南部地震における出火・延焼町丁目の死者率と設定線

3.2　想定結果

地震火災による死傷者数の想定結果を，表3-1と表3-2に示す。

表3-1　火災による死傷者数の想定結果（想定時刻：夕刻）

※中央構造線断層帯地震と東南海・南海地震は，死傷者ともにほぼ0人

表3-2　火災による死傷者数の市町村別想定結果 （想定時刻：夕刻）

4．屋内収容物の転倒・落下による人的被害

4.1　想定方法

（1）想定方針

・家具類等の転倒および屋内落下物により人的被害が発生すると想定される。

・家具類の転倒・落下物による死傷者数は，建物倒壊による死傷者数の内数として把握し，地震防災対策における家具等の転倒防止措置実施により軽減できる死傷者数として考える。

・建物の階層別区分は，木造（1・2階建て）・非木造（3階建て以上）の2区分とし，建物被害とのつながりを考慮する。

（2）屋内収容物の転倒による人的被害

家具類等の屋内収容物の転倒による人的被害の算定フローを図4-1に示す。

図4-1　家具類等の転倒による人的被害の想定フロー

表4-1　家具類等の転倒による死傷率

|  | 全壊 | その他 |
| --- | --- | --- |
|  | 死亡率 | 負傷率 | 死亡率 | 負傷率 |
| 震度 | 1・2階 | 3階以上 |  | 1・2階 | 3階以上 |  |
| 7 | 0.095 % | 0.019 % | 1.29 % | 0.0040 % | 0.00080 % | 0.0540 % |
| 6強 | 0.024 % | 0.0048 % | 0.32 % | 0.0038 % | 0.00062 % | 0.0515 % |
| 6弱 | 0.00095 % | 0.00020 % | 0.0129 % | 0.0024 % | 0.00037 % | 0.0328 % |
| 5強 | 3.8×10-6 % | 0 | 5.08×10-5 % | 0.0013 % | 0.00020 % | 0.0182 % |
| 5弱 | 0 | 0 | 0 | 0.00077 % | 0.00012 % | 0.0105 % |

（出典：首都直下地震に係る被害想定手法について，内閣府，2005）

表4-2　起きている人による被災回避率（家具・屋内落下物共通）

| 時間 | 起きている人の割合 | 行動率 | 被災回避率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 % | 11 % | 0.7 % |
| 12 | 94 % | 11 % | 10.3 % |
| 18 | 98 % | 11 % | 10.8 % |

（出典：首都直下地震に係る被害想定手法について，内閣府，2005）

（3）屋内収容物の落下による人的被害

屋内収容物の落下による算定フローを図4-2に示す。

図4-2　屋内落下物による人的被害の想定フロー

|  | 全壊 | その他 |
| --- | --- | --- |
|  | 死亡率 | 負傷率 | 死亡率 | 負傷率 |
| 震度 | 1・2階 | 3階以上 |  | 1・2階 | 3階以上 |  |
| 7 | 0.024 % | 0.0047 % | 0.620 % | 0.0011 % | 0.00023 % | 0.0295 % |
| 6強 | 0.0059 % | 0.0012 % | 0.152 % | 0.0010 % | 0.00018 % | 0.0280 % |
| 6弱 | 0.00023 % | 0.000051 % | 0.00601 % | 0.00065 % | 0.00011 % | 0.0174 % |
| 5強 | 9.0×10-7 % | 0 | 0.0000234 % | 0.00036 % | 0.000058 % | 0.00958 % |
| 5弱 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 % | 0.000035 % | 0.00559 % |

表4-3　屋内落下物による死傷率

（出典：首都直下地震に係る被害想定手法について，内閣府，2005）

4.2　想定結果

家具等の屋内収容物の転倒・屋内落下物による死傷者数の想定結果を，表4-4に示す。

表4-4　家具類等の転倒，屋内落下物による死傷者の想定結果

合計の下段の数値は，建物倒壊による死傷者数との比を示す。

5．道路・鉄道における人的被害

5.1　道路の人的被害

5.1.1　想定方法

（1）想定内容

道路の人的被害（死傷者数）は，「首都直下地震に係る被害想定手法について（内閣府，2005）」をもとに想定する。①揺れによるハンドル操作ミスによる事故と，②落橋，桁折，大変形に伴う事故の2項目より死傷者数を想定した。

（2）想定手法

a．揺れによるハンドル操作ミスによる事故

揺れによるドライバーのハンドル操作ミスによって，交通事故が発生する際の死傷者数を想定した。対象道路は，大阪府内の道路交通センサス区間とした。図5-1に，道路の人的被害に関する揺れによるハンドル操作ミスによる事故の想定フローを示す。

図5-1　揺れによるハンドル操作ミスによる事故の想定フロー

① 道路交通量

道路交通センサスによる時間帯別交通量を利用する。

＜対象時間帯＞　8時台，12時台，18時台

② 人身事故発生率

江守一郎「新版 自動車事故工学」より，危険を感じた人のうち，傷害を起こす人の割合は0.114％と設定する。ドライバーが危険を感じる条件として，震度6強以上と仮定する。

③ 死傷者発生率

比較的厳しい状況を仮定し，平常時の高速道路における重傷者以上の事故1件当りの死傷者数より，死傷者発生率を設定する。

表5-1　死傷者発生率

④ 予測式

ハンドル操作ミス事故発生件数＝ 0.114％ × 震度6強以上の区間における走行自動車台数

死傷者数＝ 平常時の事故当りの死傷者数 × ハンドル操作ミス事故発生件数

死傷者数＝ 0.34（人／件）×ハンドル操作ミス事故発生件数

負傷者数＝18.47（人／件）×ハンドル操作ミス事故発生件数

重傷者数＝ 1.24（人／件）×ハンドル操作ミス事故発生件数

なお，重傷者数は，負傷者数における内数である。

b．落橋，桁折，大変形に伴う事故

交通施設被害で算定した橋梁の損傷確率及び橋脚本数より，道路交通センサスの交通量を用いて死傷者数を想定した。図5-2に，道路の人的被害に関する落橋，桁折，大変形に伴う事故の想定フローを示す。

図5-2　落橋，桁折，大変形に伴う事故の想定フロー

① 自動車停止距離

計算の対象とする車両については，地震発生時における橋梁上の車両だけでなく，その手前の停止距離分に位置するものも含めるものとする。

停止距離は38m（全日本交通安全協会「交通の教則」における20，40，60，80km/hの各停止距離の平均値）とする。

② 単位距離あたりの交通量

対象時間帯は8時台，12時台，18時台とする。

時間帯別交通量（台/h）／混雑時旅行速度（km/h）により算出する。

③ 死傷者率

兵庫県南部地震時の道路被災による死傷者数の実態に基づき死傷者率を設定する。

死者率＝ 2.6％ ，負傷者率＝ 14.2％ ，重傷者率＝ 5.6％

（出典）大阪府地震被害想定調査（1997）より

④ 予測式

自動車事故台数 = Σ｛（橋梁延長＋自動車停止距離）×単位距離あたりの交通量｝

死傷者数 = 自動車事故台数 × 平均乗車人数1.46（人）×死傷者率

5.1.2　想定結果

道路の人的被害による死傷者数の想定結果を，表5-2に示す。

表5-2　道路人的被害想定結果　＜大阪府内合計値＞

①：揺れによるハンドル操作ミスによる事故

②：落橋，桁折，大変形に伴う事故

5.2　鉄道の人的被害

5.2.1　想定方法

（1）想定内容

鉄道の人的被害（死傷者数）は，「首都直下地震による東京の被害想定」（東京都，2006.3）をもとに想定した。算定対象は，新幹線，JR在来線，私鉄線（阪急，阪神，京阪，南海，近鉄，北急，能勢，阪堺，泉北，水間），モノレール，地下鉄とした。

（2）想定手法

8時，12時，18時の駅間滞留人口に，兵庫県南部地震の脱線事故発生率および過去の列車事故の死傷者発生率を乗じて死傷者数を想定した。図5-3に鉄道の人的被害に関する想定フローを示す。

図5-3　鉄道の人的被害に関する想定フロー

① 駅間滞留人口

＜新幹線＞

・東海道新幹線（東海道新幹線直通）については，静岡県第3次被害想定（平成13年）における設定を参考とし，東海道新幹線1列車の乗客数を，乗車率100％の場合（1,200人）の約2/3の約800人とする。

・山陽新幹線については，ひかり（ひかりレールスター）を8両編成，こだまを6両編成として，それぞれ次のように設定する。

ひかり：800人×（8両／16両）＝400人　こだま：800人×（6両／16両）＝300人

＜JR在来線・私鉄5社・地下鉄・モノレール＞

・8時：大都市交通センサスにより路線別のピーク率が把握できるため，ピーク時間断面交通量を8時台の乗客数として設定し，8時台の駅間の運行本数より１列車あたりの乗車人数を算定する。さらに，地震発生の瞬間（8:00）に駅間に存在する列車数を整理し，１列車あたりの乗車人数に列車数を乗ずることにより，地震発生の瞬間の駅間滞留人口を想定する。

・12時，18時：12時，18時台の乗客数割合についてはミクロな統計がとられていたいため，第4回（H12）京阪神都市圏パーソントリップ調査における鉄道で移動中の人数を用いて，マクロ的に12時，18時台の乗客数を推計する。以降は，8時と同様の算定手法により駅間滞留人口を想定する。

② 列車脱線率

＜新幹線＞

・JR新幹線の脱線条件については，十分な事態把握あるいは研究成果が得られていないため，ここでは仮にJR在来線と同じ脱線発生率とした。

＜JR在来線・私鉄5社・地下鉄・モノレール＞

・JR在来線・私鉄・地下鉄については，震度6強以上のエリア内の全路線における，地震発生の瞬間の乗車人数を対象とする。

・脱線予測においては，深度の浅い路線については，地表と同じ深度を受けるものと仮定し，比較的深度の深い路線については地表深度より1ランク差し引くものとする。

・列車脱線率テーブルは，「首都直下地震による東京の被害想定」（東京都，2006.3）を基本として設定するが，単独列車での被害以外に駅施設への突入や複線での脱線列車への衝突などの事故が予想されるため，これらの被害も加味した列車脱線率を設定した。

表5-3　列車脱線率

③ 死傷率

＜新幹線＞

・新幹線の死傷者発生予測については，ドイツのICE脱線事故事例と同様の事故が発生した場合を想定する。

・ただし，この事例はトップスピード（250km/h）で走行中の場合の想定であるが，震度6度強のエリアの地域では200km/h未満となる今回の想定にはそのまま適用できない。そこで，ドイツのICE脱線事故事例の死傷者率と，在来線の場合の死傷者率との中間値を用いるものとする。

＜JR在来線・私鉄5社・地下鉄・モノレール＞

・在来線，私鉄（モノレール含む）の死傷率は，前回調査結果（大阪府地震被害想定調査，1997）をもとに，危険側と安全側のそれぞれの死傷率の中間値（12％）を採用する。

・また，死傷率に占める死者の割合は，国土交通省鉄道局による過去15年間の列車脱線事故・列車衝突事故の実績（踏切事故における自動車側の死傷者を除く）にJR福知山線脱線事故（平成17年）の被害結果（国土交通省HPより）を加算し，3.9％（（53+107）/（3,468+656）= 160/4,124）とする。

・地下鉄の死傷率は，在来線の半分の死傷率と仮定する。

表5-4　死傷率

5.2.2　想定結果

鉄道の人的被害の想定結果を，表5-5に示す。

表5.5　鉄道人的被害想定結果（大阪府内合計）

6．津波浸水による人的被害

平成16年度大阪府・大阪市・和歌山県「東南海・南海地震津波等対策検討委員会」の検討成果（大阪府，H17.3）より，大阪府における津波浸水の影響者数を以下に示す。

津波浸水による人的被害の考え方は，以下のとおりである。

・人的被害として，浸水想定区域内の津波影響人口を想定する。

・津波影響人口は，津波の浸水により何らかの被害を受ける可能性のある人口として定義し，浸水深0.5m以上となるエリア内の人口として算出する。

・浸水深0.5m以上は，避難時に負傷，又は，場合によっては死亡する可能性のある浸水域であり，また，床上浸水によって自宅での生活が困難となる浸水域でもある。

・また，浸水想定区域内人口は，昼間・夜間人口を対象として算出する。

津波浸水影響人口の想定結果は，表6-1のとおりであった。なお，大阪府は，水門や鉄扉の閉鎖体制の確立，防潮堤等の保全や改修及び適切な避難誘導対策等により，津波による死者ゼロを目指している（大阪府津波対策大綱，平成17年3月）。

図6-1　津波による人的被害の考え方と影響人口の想定フロー（大阪府，2005）

表6-1　津波浸水影響人口の想定結果（大阪府，2005）

7．罹災・避難者

7.1　想定手法

罹災者数と避難所生活者数は，表7-1に示す方法で想定した。

避難所生活者は，時間の経過とともに一旦増加してその後徐々に減少する。兵庫県南部地震における避難所生活者数のピークは，地震後5～8日で316,678人（兵庫県，1995）であった。

表7-1　罹災者数と避難所生活者数の想定方法

| 要 因 | 罹災者 | 避難所生活者 |
| --- | --- | --- |
| ①建物倒壊 | 建物倒壊による罹災人口 ＝建物倒壊率（全・半壊）×建物棟数 ×世帯数／棟数×町丁目の平均世帯人口 | 避難所生活者数は罹災者数より推計する。 避難所死活者数 ＝罹災者数×避難所生活者率 ・罹災者数：左記の累計値 ・避難所生活者率：兵庫県南部地震における兵庫県でのピーク時の比率≒29％ （大阪市域は，神戸市での比率33％により算出） |
| ②地震火災 | 地震火災による罹災人口 ＝（焼失率－倒壊率） ×建物棟数世帯数／棟数 ×市町村の平均世帯人口 なお，焼失率は，超過確率1%風速）の場合を想定した。 |  |
| ③津波浸水 | 津波の床上浸水（50cm以上）による影響人口（建物倒壊による被害分を除く）：市町村 |  |

7.2　想定結果

罹災者数と避難所生活者数の想定結果を，表7-2に示す。最も避難所生活者が多く予想される上町断層帯地震Aで，ピーク時には約81万人に及ぶものと想定される。次いで，生駒断層帯地震では約57万人，また，東南海・南海地震でも約7万5千人の避難所生活者が生じるものと想定される。

表7-2　罹災者と避難所生活者の想定結果

8．帰宅困難者

8.1　想定方法

（1）想定内容

地震発災後には，道路や鉄道等の施設被害，点検，交通規制等により，公共交通機関の途絶や一般自動車等の通行不能が生じ，通勤先，通学先や所用先等から自宅への帰宅が困難となる可能性がある。

ここでは，第4回京阪神都市圏パーソントリップ調査結果（H12）より，大阪府と他府県間の流動及び大阪府内々の人の流動に着目して，帰宅困難となりうる最大人数を想定する。

（2）想定手法

図8-1に，帰宅困難者の想定フローを示す。想定は以下の手順で行った。

・大阪府と他府県間の流動については，大阪府境界を跨ぐ流動を帰宅困難トリップとする。また，大阪府内々の流動については，大阪府内市町村間の流動を対象として，代表地点（市町村役場の所在地）間距離による帰宅困難割合を考慮して帰宅困難者数を算定する。

・公共交通機関等の途絶時の帰宅手段は徒歩によることとし，代表地点間の距離が10km以下の場合は，帰宅困難割合は0％（全員徒歩による帰宅が可能と考える）とし，10km～20kmの場合は個人の運動能力の差から，帰宅困難割合は1km遠くなるごとに10％増加するものとする。20km以上の場合には，帰宅困難割合100％とする（全員徒歩による帰宅が不可能）。

図8-1　帰宅困難者の想定フロー

8.2　想定結果

表8-1は，発地別，方面別の帰宅困難者数の想定結果である。大阪市内で約90万人，大阪府全体で約142万人，近畿の他府県から大阪府に帰宅する人で約36万人の帰宅困難者が生じるものと想定される。

表8-2は，大阪府内の各地域から徒歩で帰宅する人数（平常時に徒歩や二輪で帰宅している人はのぞく）を想定した結果である。大阪市内からは約120万人，大阪府全体では約293万人の徒歩帰宅者が生じるものと想定される。

表8-1　帰宅困難者の想定結果

※各数値の合計値及び合計値の割合は，合計欄の値と一致しない場合がある

※【公共交通機関】鉄道，バス，航空機，船など 【その他】自動車，二輪（自転車，原付・自動二輪車），徒歩

表8-2　徒歩帰宅者数

| 発 地 | 徒歩帰宅者数（人） |
| --- | --- |
| 通常時の交通手段 | 公共交通機関 | その他（自動車） | 計 |
| 大阪市 | 854,000 | 341,000 | 1,195,000 |
| 北大阪 | 166,000 | 306,000 | 472,000 |
| 東大阪 | 174,000 | 345,000 | 519,000 |
| 南河内 | 34,000 | 157,000 | 191,000 |
| 泉 州 | 114,000 | 443,000 | 557,000 |
| 計 | 1,342,000 | 1,591,000 | 2,933,000 |

※徒歩帰宅者数は，代表地点間距離20km未満の帰宅困難者以外の人数である

※徒歩帰宅者のうち【その他】は，自動車利用のみ（徒歩・二輪は除外）である

※各数値の合計値及び合計値の割合は，合計欄の値と一致しない場合がある

# ＜参考：トリップ目的による帰宅困難者＞

前述のように，帰宅手段を徒歩のみとして帰宅困難となりうる最大影響人口が発生する状況を想定した場合，大阪府内全体で最大約178万人（府外からの流入含む）の帰宅困難者が予想される。ここでは，第4回パーソントリップ調査による目的別トリップ数より，トリップ目的による帰宅困難者の概数を示す。トリップ目的として，出勤，登校，自由トリップの比率を用いた。

■トリップの目的構成（生成量，平成12年）

（第4回パーソントリップ調査圏域内の集計）

■帰宅困難者の分類と想定される滞在場所

| トリップ目的 | 帰宅困難者数（万人） | 想定される主な滞在場所 |
| --- | --- | --- |
| 出 勤 | 54 | 会社など |
| 登 校 | 25 | 学校など |
| 自由（買い物） | 38 | 99 | 市街部，商業地など |
| 自由（社交・娯楽など） | 21 |  | 市街部，商業地など |
| 自由（その他の私用） | 40 |  | 市街部，道路，公共施設など |
| 計 | 178 | － |

（参考）大阪市の目的別集中（流入）量による帰宅困難者分類

○トリップの目的構成（集中量，平成12年）

○大阪市の帰宅困難者分類

| トリップ目的 | 帰宅困難者数（万人） |
| --- | --- |
| 出 勤 | 38 |
| 登 校 | 9 |
| 自 由 | 43 |
| 計 | 90 |

9．その他（エレベーター閉じ込め・停止）

9.1　想定方法

（1）想定方針

・府内のエレベーターについて，地震による被害として想定される閉じ込め発生台数と，停止台数（閉じ込めにつながり得る停止台数を含む）を算出する。

・本想定では，閉じ込め発生及び停止要因として，以下の3つを考える。

【閉じ込め発生要因】

ア）地震波を検知した地震時管制運転装置（※１）が作動したエレベーターのうち，何らかの原因で最寄階に停止するまでの間にドア開放を検知したものは，安全装置（※２）等が作動しドアが閉じたまま停止し，閉じ込めが発生する。

【停止要因（このうち一部が閉じ込めにつながり得る）】

イ）大きなゆれによるレールの損傷等によって停止する。ドアが閉じたまま停止した場合には，閉じ込めにつながり得る。

ウ）停電により停止するエレベーターのうち，停電時自動着床装置（※３）が設置されていないものは，停電と同時に停止する（自家発電装置の設置の有無は考慮しない）。ドアが閉じたまま停止した場合には，閉じ込めにつながり得る。

※1　各エレベーターの機械室等に置かれた地震感知器によって地震動（P波または80gal以上）を感知した場合に，エレベーターを最寄階に停止・着床させ，ドアを開放し，乗客の閉じ込め防止を図る装置。

※2　ドア開放検知装置（法定安全装置）：運転中，かごの扉や乗場の扉が少しでも開いている場合にエレベーターを急停止させる装置。

※3　停電時自動着床装置：停電時に，救出運転装置の代わりにエレベーターを専用のバッテリーで一番近い階まで低速で自動的に動かし，乗客を救出する装置。

（2）想定手法

エレベーターの閉じ込めおよび停止の想定は，図9-1の流れに従った。また，表9-1～9-3に，地震時管制運転装置等の作動率，停電時自動着床装置の設置率，震度とゆれによる不動作率の関係をそれぞれ示す。

大阪府内の全エレベーター台数は約55,000台，うち地震時管制運転装置付のエレベーターは約25,000台である。

図9-1　エレベーターの閉じ込めおよび停止の想定フロー

表9-1　地震時管制運転装置等の作動率※４

| 装置名 | 作動率 |
| --- | --- |
| Ａ．地震時管制運転装置 | 44.4 ％ |
| Ｂ．ドア開放検知装置等 | 0.11 ％ |

※4　日本エレベータ協会：「エレベータ界」2006.1より

（千葉県北西部地震によるエレベータ被害の分析結果）

表9-2　停電時自動着床装置の設置率※５

| 装置名 | 非設置率 |
| --- | --- |
| 停電時自動着床装置 | 68.4 ％ |

※5　(社)日本エレベータ協会の東京23区における調査資料より

表9-3　震度とゆれによる不動作率の関係

| 震度 | 不動作率 |
| --- | --- |
| 7 | 25 ％ |
| 6強 | 20 ％ |
| 6弱 | 15 ％ |
| 5強 | 8 ％ |
| 5弱 | 1 ％ |

出典）地震発生時における人命危険要因の解明と対策（平成11年，火災予防審議会，東京消防庁），

首都直下地震に係る被害想定について（内閣府，2005.2）

9.2　想定結果

表9-4に，エレベーターの閉じ込め発生台数，閉じ込めにつながり得る停止台数の想定結果を示す。上町断層帯地震Aでは，ゆれおよび停電によって，全体の約5割のエレベーターが停止する可能性があり，特に停電による影響が大きい。また，ゆれによる停止台数は最大約10,000台と想定される。

なお，閉じ込めにつながり得る停止のうち，実際に閉じ込めが生じるのは，エレベーターの運行状況，使用状況等によって大きく異なり，現状では定量的に評価することが困難であり，ここで示す数値は最大値であると考えられる。

地震時管制運転装置付きエレベーターにおける閉じ込め（ア）については，千葉県北西部地震による被害調査結果をもとに算出したものであり，最大震度が6弱～7となる今回の地震ハザードへの適用性については更なる検討が必要である。

表9-4　エレベーターの閉じ込めおよび停止想定結果

（単位：台）

| 地 震 | 最大震度階 | 閉じ込め･停止 | 種別※ | 台数 | 計※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （千葉県北西部地震） | 震度5強 | 閉じ込め台数 | ア | 12 | 12 |
| 上町断層帯地震Ａ | 震度7 | 停止台数 | イ | 10,014 | 27,331 |
|  |  |  | ウ | 21,293 |  |
| 上町断層帯地震Ｂ | 震度7 | 停止台数 | イ | 7,343 | 10,128 |
|  |  |  | ウ | 3,360 |  |
| 生駒断層帯地震 | 震度7 | 停止台数 | イ | 7,010 | 11,477 |
|  |  |  | ウ | 5,380 |  |
| 有馬高槻 断層帯地震 | 震度7 | 停止台数 | イ | 4,465 | 6,617 |
|  |  |  | ウ | 2,571 |  |
| 中央構造線 断層帯地震 | 震度7 | 停止台数 | イ | 2,146 | 2,667 |
|  |  |  | ウ | 612 |  |
| 東南海・南海地震 | 震度6弱 | 停止台数 | イ | 3,461 | 3,852 |
|  |  |  | ウ | 444 |  |

※「種別」のア，イ，ウは，本文を参照。

※「計」は，二重計上の回避を考慮しているため，イとウの合計にはならない。

10．人的被害のまとめ

人的被害のまとめとして，定量的に算出された死傷者数想定結果の全集計（時間帯：夕刻）を表10-1と表10-2に示す。各表はそれぞれ，超過確率１％風速および平均風速の場合の死傷者数である。ここでは，死傷者の発生要因として，①建物倒壊（全壊・半壊），②火災延焼，③道路被害，④鉄道被害を対象とした。他にも，斜面災害，ブロック塀等の倒壊，屋外落下物などを要因として，過去の地震災害においても死傷者が発生しており，留意すべきである。

また，表10-3には夕刻の時間帯で集計した要因別の死傷者数を，表10-4には各要因について各ピーク時間帯で集計した要因別の死傷者数を示す。

表10-1　死傷者数集計の想定結果　時間帯：夕刻（超過確率１％風速の場合）

表10-2　死傷者数集計の想定結果　時間帯：夕刻（平均風速の場合）

表10-3　要因別の死傷者数の想定結果　時間帯：夕刻（超過確率１％風速の場合）

表10-4　要因別の死傷者数の想定結果：各ピーク時間帯

参考文献

【 2．建物被害による人的被害 】

大阪府：大阪府地震被害想定調査　報告書，1997.

総務省統計局：平成12年国勢調査，平成13年事業所・企業統計調査のリンクによる地域メッシュ統計，(財)統計情報研究開発センター

京阪神都市圏交通計画協議会：第４回京阪神都市圏パーソントリップ調査，平成13年3月

NHK放送文化研究所 編：データブック 国民生活時間調査 《県別》，日本放送出版協会，2001.

【 3．地震火災による人的被害 】

神戸市：阪神・淡路大震災における消防活動の記録，1995

日本火災学会：1995年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書，1996.

【 4．屋内収容物の転倒・落下による人的被害 】

内閣府：首都直下地震に係る被害想定手法について，2005.

【 5．道路・鉄道における人的被害 】

内閣府：首都直下地震に係る被害想定手法について，2005.

運輸政策研究機構：平成12年大都市交通センサス近畿圏報告書総集編，2002.3

江守一郎：新版　自動車事故工学

静岡県：静岡県第3次被害想定，2001.

東京都防災会議地震部会：首都直下地震による東京の被害想定，2006.3

【 6．津波浸水による人的被害 】

大阪府：東南海・南海地震津波対策検討委員会 報告書，2005.

内閣府：首都直下地震に係る被害想定手法について，2005.

【 8．帰宅困難者 】

京阪神都市圏交通計画協議会：第４回京阪神地区都市圏パーソントリップ調査，2001.3

【 9．その他（エレベーター閉じ込め・停止）】

（社）日本エレベータ協会：エレベータ界，2006.１

東京消防庁火災予防審議会：地震発生時における人命危険要因の解明と対策，1999.

内閣府：首都直下地震に係る被害想定手法について，2005.

# Text boxes

↑平時（≒1.3%）

実線：出火領域の式

鎖線：延焼領域の式

自由目的（55.4%）

※その他の私用：送迎，通院，

習い事など