環境放射線監視結果報告書

平成２４年度　年報

（平成２４年４月～平成２５年３月分）

平　成　２５　年　９月

大　　阪　　府

目　　次

は　じ　め　に	1

Ⅰ　監視結果の概要	2

１　空間放射線	3

(1)　空間線量率	3

①　月間平均値	3

②　1時間値の変動状況	3

(2)　積算線量	4

２　環境試料	4

(1)　大気浮遊じん	4

(2)　環境試料中の全β放射能濃度及び核種濃度	5

①　全β放射能濃度	6

②　核種濃度（γ線放出核種、トリチウム及びウラン）	6

【用語の解説】	7

Ⅱ　監視内容	8

１　調査実施機関	8

２　調査期間	8

３　対象原子力施設、観測地点及び観測項目等	8

(1)　対象原子力施設と監視地域	8

(2)　観測地点	8

(3)　観測項目	8

(4)　観測装置	9

(5)　環境試料採取等による観測項目	10

①　積算線量測定	10

②　環境試料採取・測定	10

(6)　測定方法	11

Ⅲ　監視結果	12

１　空間放射線	12

(1)　空間線量率	12

(2)　積算線量	20

２　環境試料中の放射能濃度	22

(1)　大気中放射性物質	22

①　大気浮遊じん中の全α放射能及び全β放射能測定	22

②　大気浮遊じんのγ線スペクトル分析	25

(2)　環境試料中放射性物質	27

(3)　気象情報	32

参　　考　　資　　料	39

１．大阪府環境放射線評価専門委員会の概要	40

２．平成24年度環境放射線監視結果　測定地点図（熊取町・泉佐野市地域）	41

３．平成24年度環境放射線監視結果　測定地点図（東大阪市地域）	42

４．空間線量率の測定状況	43

５．国内における環境放射線レベルについて	49

６．環境試料中の放射性核種の検出目標値	51

# は　じ　め　に

大阪府では、平成14年度から京都大学原子炉実験所、原子燃料工業株式会社熊取事業所及び近畿大学原子力研究所周辺における地域住民の健康と安全の確保を図るため、『大阪府環境放射線監視計画書』に基づき原子力施設周辺の環境放射線を監視しています。

本報告書は、平成24年4月から平成25年3月までの監視結果について、平成25年7月29日に開催された『大阪府環境放射線評価専門委員会』における審議を経て、とりまとめを行ったものです。

なお、報告書中「過去の平均値」、「過去の最大値」など、過去と表現している部分は、平成14年度から平成23年度までの間に測定したデータを表しています。

# Ⅰ　監視結果の概要

平成24年4月から平成25年3月までの1年間、府内原子力施設周辺の環境放射線を監視したところ、府内原子力施設からの放射性物質の漏えいは認められず1)、問題となるものはありませんでした。また、空間放射線及び環境試料中の放射能濃度の測定結果は、過去の測定結果と同水準で非常に低く、人体に影響を与えない程度のものでした。

環境試料の測定では、大気浮遊じん、土壌、底質及び排水から、微量のセシウム137が検出されましたが、府内原子力施設からの放射性物質の漏えいが認められなかった1）ことから、過去の核実験2)及び東京電力福島第一原子力発電所事故3)の影響が残っているためと考えられます。なお、平成23年度に検出された半減期の短いセシウム134は今回検出されませんでした。

【空間放射線】

・低線量率測定器（NaI(Tℓ)シンチレーション検出器）で測定した空間放射線量率については、　　15局の自動観測局における測定結果が、最大値で90nGy/h、平均値は45nGy/hでした。

・蛍光ガラス線量計で測定した積算線量値については、3ヶ月間（91日）に換算した15地点

の積算線量が、最大値で203μGy/91日、平均値は164μGy/91日＊でした。また、年間(365

日)に換算した測定結果は、最大値で799μGy/365日、平均値は658μGy/365日＊でした。

(注）低線量率測定器による空間線量率は、50～3000keVのエネルギー範囲を測定しており宇宙線の寄与分を含みません。これに対し蛍光ガラス線量計による積算線量値は宇宙線の寄与分を含むなど、測定方法、測定器の特性や測定する放射線のエネルギー範囲が異なるため、空間線量率を365日に換算しても積算線量値と同じ値にはなりません。

【環境試料中の放射能濃度】

・大気浮遊じんについては、熊取町地域、泉佐野市地域及び東大阪市地域の3地点において全α放射能及び全β放射能の連続測定を実施した結果、最大値は全α放射能0.46Bq/m3、全β放射能0.81Bq/m3、平均値は全α放射能0.037Bq/m3、全β放射能0.081Bq/m3でした。

・大気浮遊じんのγ線スペクトル分析では、セシウム137が4試料から0.0045～0.0073 mBq/m3検出されました。

・環境試料中の全β放射能濃度については、熊取町地域、泉佐野市地域及び東大阪市地域の排水、底質の測定結果の最大値が、それぞれ排水0.18Bq/L、底質680Bq/kg（乾）でした。

・平成24年4月及び10月に採取した、環境試料中のγ線スペクトル分析として、熊取町地域、泉佐野市地域及び東大阪市地域の土壌、農作物（米・ｷｬﾍﾞﾂ）、指標生物（ｷｮｳﾁｸﾄｳ）、陸水、排水、底質を測定した結果、セシウム137が土壌の6試料から1.3～6.1Bq/kg（乾）、排水の4試料から0.78～1.3mBq/L、底質の1試料から1.4Bq/kg（乾）検出されました。なおトリチウムが陸水の4試料から470～600mBq/L検出されましたが、自然及び核実験等の影響と判断される低いレベルであり、また底質から検出されたウラン1.2～1.9μg/gについても自然レベルのものでした。

＊　表Ⅲ1.4～表Ⅲ1.6

## １　空間放射線

### (1)　空間線量率

熊取町地域、泉佐野市地域及び東大阪市地域の15地点でNaI(Tℓ)シンチレーション検出器により空間のγ線放射線量率を連続して測定し、これを評価しました。

#### 月間平均値

各測定地点の月間平均値は、下表のとおりでした。各月の測定値は、ほぼ一定しており有意な変動4)は認められませんでした。

表Ⅰ.1　空間線量率の月間平均値　　　　　（単位：nGy/h）

#### ②　1時間値の変動状況

各測定地点での最大値の出現時間帯及び平常の変動幅5)の上限を超えた時間帯は、地域で降雨が観測されており、降雨による自然放射線レベルの変動6)と考えられます。

表Ⅰ.2　空間線量率の月間最大値（1時間値）　　　（単位：nGy/h）

表Ⅰ.3　平常の変動幅超過件数　　　　　　　　（単位：件）

### (2)　積算線量

今期間は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの365日間で、熊取町地域、泉佐野市地域及び東大阪市地域の15地点で蛍光ガラス線量計により空気中の放射線の積算線量を測定しました。

各地点での測定値を3ヶ月間（91日）及び年間（365日）に換算した地域の最大値は、次表のとおりでした。測定した値はいずれも自然放射線レベルであり、また、測定四半期間での有意な変動は認められませんでした。

表Ⅰ.4　空間積算線量の換算最大値

## ２　環境試料

### (1)　大気浮遊じん

熊取町地域、泉佐野市地域及び東大阪市地域の3地点で全α放射能及び全β放射能の連続測定を実施しました。

今期間における各測定地点の全α放射能濃度及び全β放射能濃度の月間平均値は、ほぼ一定しており、有意な変動は認められませんでした。また、月間最大値は、全α放射能濃度及び全β放射能濃度の相関関係7)や核種濃度の測定結果から、気象要因（風速、大気安定度等）による自然放射能レベルの変動内であると考えられます。

γ線スペクトル分析では、微量のセシウム137が検出されましたが、府内原子力施設からの放射性物質の漏えいが認められなかった1)ことから、過去の核実験2)及び東京電力福島第一原子力発電所事故3)の影響が残っているためと考えられます。なお、平成23年度に検出された半減期の短いセシウム134は今回検出されませんでした。

表Ⅰ.5　大気浮遊じんの全α及び全β放射能濃度の月間平均値（単位：Bq/m3）

表Ⅰ.6　大気浮遊じんの全α・全β放射能濃度の月間最大値（単位：Bq/m3）

### (2)　環境試料中の全β放射能濃度及び核種濃度

熊取町地域、泉佐野市地域及び東大阪市地域で今期間測定した環境試料（大気浮遊じんを除く）は、土壌、農作物（米・ｷｬﾍﾞﾂ）、指標生物（ｷｮｳﾁｸﾄｳ）、陸水、排水、底質の6品目で合計26試料でした。

#### 全β放射能濃度

平成24年4月及び10月に採取した環境試料の全β放射能測定結果は下表のとおりです。測定値は天然の核種によるものと考えられます。

表Ⅰ.7  環境試料中の全β放射能濃度

#### ②　核種濃度（γ線放出核種、トリチウム及びウラン）

平成24年4月及び10月に採取し測定した環境試料のうち、土壌の6試料、底質の1試料及び排水の4試料から微量のセシウム137が検出されましたが、府内原子力施設からの放射性物質の漏えいが認められなかった1)ことから、過去の核実験2)及び東京電力福島第一原子力発電所事故3）の影響が残っているためと考えられます。なお、平成23年度に検出された半減期の短いセシウム134は今回検出されませんでした。

なお、トリチウムが陸水から検出されましたが、自然及び核実験等の影響2)と判断される低いレベルであり、底質から検出されたウランについては、自然レベルのものでした。

表Ⅰ.8　環境試料中のセシウム137濃度

表Ⅰ.9　環境試料中のトリチウム濃度及びウラン濃度

# 【用語の解説】

1) 府内原子力施設からの放射性物質の漏えいが認められなかった

各施設が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき原子力規制庁へ報告した「上半期放射線管理等報告書」及び「下半期放射線管理等報告書」で確認しています。

2)　核実験等の影響

環境試料の核種濃度については、昭和55年以前に行われた大気圏核実験の影響により、セシウム137の放射能レベルの上昇が指標生物に見られるとともに、農作物等の試料からジルコニウム95、ニオブ95、セシウム137、セリウム144などが検出されました。

その後、大気圏核実験の停止に伴い、全体的に環境試料の放射能レベルは減少していましたが、昭和61年には、旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所の事故により放射性物質が放出され、ヨウ素131、セシウム134、セシウム137等が検出されました。現在に至っても、半減期の長いセシウム137が全国的に微量ながら検出されています。

3）東京電力福島第一原子力発電所事故

平成23年3月11日に発生した、東日本大震災に起因する東京電力福島第一原子力発電所事故により、多量の放射性物質が環境中に放出されました。

4)　有意な変動

空間線量率や全β放射能等の測定値が、過去の測定値と比較して何らかの変化が生じたと考えられるような値の変動のことをいいます。

5)　平常の変動幅

多数の測定値を評価検討するにあたり、合理的、かつ容易に注目すべき測定値を抽出し、チェックできるよう「平常の変動幅」を設定しています。この平常の変動幅は、観測局ごとに過去の測定値により統計的手法（平均値±標準偏差の3倍で99.73％が分布）を用いて定めており、通常の測定では、この値を超える確率は小さいと考えられます。

しかし、(1)降雨等自然環境の変化、(2)核実験等の影響、(3)測定器系のトラブル、(4)原子力施設の影響等があった場合、この値を超える確率は通常よりも大きくなります。

したがって、測定値が平常の変動幅を超えた場合には、その原因について調査することとしています。

6)　降雨による自然放射線レベルの変動

一般に降雨時には、空気中に浮遊している自然界のラドン及びトロンの子孫核種や、ちり等に含まれる自然の放射性物質が、雨滴等に取り込まれ地表付近に降下します。このため、降雨の時間帯に空間線量率が上昇することがあります。

7)　全α放射能濃度及び全β放射能濃度の相関関係

通常、一般環境の大気浮遊じんの全α・全β放射能濃度は、大気が安定し、風が弱いときは高い傾向を示し、降雨時や強風の時は低い、というように変動していますが、自然界のラドン、トロン濃度を反映し、一定の相関をもっており相関係数もほぼ１に近い値を示すことが知られています。

これに対して、人工の放射性物質を含む浮遊じんが降下すると、この相関からはずれます。これまで、核実験や旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故の際には、浮遊じん中の全β放射能濃度が高くなり、この相関から大きくずれた事例が見られました。

# Ⅱ　監視内容

## １　調査実施機関

調査は、大阪府が公益財団法人原子力安全技術センターに委託して実施しました。

## ２　調査期間

平成24年4月～平成25年3月

## ３　対象原子力施設、観測地点及び観測項目等

### (1)　対象原子力施設と監視地域

京都大学原子炉実験所（試験研究炉）

原子燃料工業株式会社熊取事業所（核燃料加工施設）

近畿大学原子力研究所（試験研究炉）････････････････東大阪市地域

### (2)　観測地点

表Ⅱ.1 監視地域と観測地点の名称

| 監視地域 名 称 | 熊取町地域 | 泉佐野市地域 | 東大阪市地域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 観測地点 記号 番号 | A 01 | B 02 | C 03 | D 04 | E 05 | F 06 | A 07 | B 08 | C 09 | D 10 | E 11 | A 12 | B 13 | C 14 | D 15 |
| Ｓ：ステー ション Ｐ：ポスト | Ｓ | Ｐ | Ｐ | Ｐ | Ｐ | Ｐ | Ｓ | Ｐ | Ｐ | Ｐ | Ｐ | Ｓ | Ｐ | Ｐ | Ｐ |
| 観測地点 名 称 | 大阪府熊取オフサイトセンター | 熊取町立西小学校 | 山の手台１号公園 | アトム共同保育園 | 熊取町立南小学校 | 熊取町役場 | 泉佐野市日根野浄水場 | 大阪府立日根野高等学校 | 大阪府立佐野支援学校 | 泉佐野市立日根野小学校 | 泉佐野市大池グランド | 近畿大学グランド | 東大阪市立上小阪小学校 | 近畿大学原子力研究所北 | 近畿大学原子力研究所南 |

### (3)　観測項目

モニタリングステーション/ポスト観測項目（連続監視）

表Ⅱ.2 各地点の観測項目 (●印：該当観測項目)

| 監視地域 | 熊取町地域 | 泉佐野市地域 | 東大阪市地域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 観測地点 記号・番号 | A 01 | B 02 | C 03 | D 04 | E 05 | F 06 | A 07 | B 08 | C 09 | D 10 | E 11 | A 12 | B 13 | C 14 | D 15 |
| 空間放射線量率 | 低線量率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 高線量率 注）１ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大気中放射性物質 | 大気浮遊じん | 全α 放射能 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  |  | 全β 放射能 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | ヨ ウ 素 | ヨウ素 注)２ | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 気象情報 | 風向 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 風速 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 降水量 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 感雨 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 感雷 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 温度 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 湿度 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 気圧 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 日射量 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 放射収支 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 大気安定度 | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |

注)1　平常時、低線量率観測データを評価用とし、高線量率観測データは参考としました。

2　ヨウ素観測は、緊急時に実施することとしており、今期の観測実績はありませんでした。

### (4)　観測装置

各観測には、表Ⅱ.3に示す測定装置及び方法を用いました。

表Ⅱ.3　測定装置及び方法（連続監視）

| 観 測 項 目 | 測 定 装 置 | 測 定 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 空間放射線 | 空間線量率 | 空間線量率測定装置 | 低線量率検出器：NaI(Tℓ)シンチレーション検出器 高線量率検出器：電離箱検出器 検出器位置：地表面から3.5ｍ位置 校正線源：60Co、137Cs |
| 大気中放射性物質 | 大気 浮遊じん | ダスト放射線モニタ （全α、全β放射能測定） | 検出器：ZnS・プラスチックシンチレータ2層式検出器 吸引量：約200L/min 吸引口位置：地表面から2m位置 捕集法：HE-40T長尺ろ紙6時間連続捕集 計数法：集塵後計数測定 校正線源：241Am（α線）、36Cl（β線） |

### (5)　環境試料採取等による観測項目

#### ①　積算線量測定

四半期毎に、各ステーション/ポスト敷地内に設置した蛍光ガラス線量計にて測定しました。

#### 環境試料採取・測定

各地域における環境試料採取・測定項目は表Ⅱ.4、表Ⅱ.5のとおりです。なお、採取した試料の測定は、専門の分析機関（公益財団法人日本分析センター）で行いました。

表Ⅱ.4 熊取町・泉佐野市地域の環境試料採取・測定

| 試料名称 | 採取地点 | 採取頻度 時 期 注）１ | 採取量 １試料毎 | 測定法 注）２ | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大気浮遊じん | 熊 取：熊取ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ | 四半期毎 | ろ紙 | γ |  |
|  | 泉佐野：日根野浄水場 |  | ろ紙 | γ |  |
| 陸 上 試 料 | 土壌 | 熊 取：和田観測所 | 半年毎 | ２kｇ | γ |  |
|  |  | 泉佐野：日根神社 |  | ２kｇ | γ |  |
|  | 農作物 （米・キャベツ） | 泉佐野、日根野地区 | 収穫期 （9月、１月） | 各５ｋｇ | γ | 代表農産物等 |
|  | 陸水 (表層水) | 熊 取：永楽ダム | 半年毎 | ６０Ｌ | γ |  |
|  |  |  |  | ２Ｌ | T |  |
|  |  | 泉佐野：大池 |  | ６０Ｌ | γ |  |
|  |  |  |  | ２Ｌ | T |  |
| 排 水 試 料 | 排水 | 京大実験所：事業所出口 | 半年毎 | ６０Ｌ | γ |  |
|  |  |  |  | ２Ｌ | β |  |
|  |  | 原燃工：事業所出口 | 半年毎 | ６０Ｌ | γ |  |
|  |  |  |  | ２Ｌ | β |  |
|  | 底質 | 京大実験所・原燃工：排水溝から河川への放出口（雨山川） | 半年毎 | ２kｇ | γ |  |
|  |  |  |  | １００ｇ | β |  |
|  |  |  |  | １００ｇ | Ｕ |  |

注）１．採取の時期　　四半期毎････６，９，１２、３月、　半年毎･･････４、１０月

２．測定法　　γ･････γ線スペクトル分析、β･･････全β測定、T････トリチウム分析、Ｕ･････ウラン分析

表Ⅱ.5 東大阪市地域の環境試料採取・測定

| 試料名称 | 採取地点 | 採取頻度 時 期 注）１ | 採取量 １試料毎 | 測定法 注）２ | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大気浮遊じん | 近大グランド | 四半期毎 | ろ紙 | γ |  |
| 陸 上 試 料 | 土壌 | 上小阪配水場 | 半年毎 | ２kｇ | γ |  |
|  | 陸水 (飲料水) | 上小阪配水場 | 半年毎 | ６０Ｌ | γ |  |
|  |  |  |  | ２Ｌ | T |  |
|  | 指標生物 (ｷｮｳﾁｸﾄｳ) | 近畿大学構内 | 半年毎 | ２kｇ | γ |  |
| 排 水 試 料 | 排水 | 原研前道路マンホール | 半年毎 | ６０Ｌ | γ |  |
|  |  |  | 半年毎 | ２L | β |  |
|  | 底質 | 原研前道路マンホール | 半年毎 | ２kｇ | γ |  |
|  |  |  | 半年毎 | １００ｇ | β |  |

注）１．採取の時期　　　四半期毎････６，９，１２、３月、　半年毎･･････４、１０月

２．測定法　　　　　γ･････γ線スペクトル分析、β･･････全β測定、T････トリチウム分析

### (6)　測定方法

各環境試料等の測定には、表Ⅱ.6に示す測定装置及び方法を用いました。

表Ⅱ.6　測定装置及び方法（環境試料等）

| 観 測 項 目 | 測 定 装 置 | 測 定 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 積算線量 | 積算線量測定装置 | 蛍光ガラス線量計＋線量読取器による測定 素子位置：地表面から1ｍ位置 校正線源：137Cs |
| 環 境 試 料 | γ線 核種濃度 | γ線スペクトル分析装置 | 測定法：文部科学省 放射能測定法シリーズ７ 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」に準拠 前処理法：文部科学省 放射能測定法シリーズ13 「ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法」 及び 文部科学省 放射能測定法シリーズ16 「環境試料採取法」に準拠 |
|  | 全β放射能 | 低バックグラウンド ガスフロー計数装置 | 測定法：文部科学省 放射能測定法シリーズ1 「全ベータ放射能測定法」に準拠 前処理法：文部科学省 放射能測定法シリーズ16 「環境試料採取法」に準拠 |
|  | トリチウム 放射能 | 低バックグラウンド 液体シンチレーション測定装置 | 測定法：文部科学省 放射能測定法シリーズ9 「トリチウム分析法」に準拠 前処理法：文部科学省 放射能測定法シリーズ16 「環境試料採取法」に準拠 |
|  | ウラン | γ線スペクトル分析装置 | 測定法：中性子放射化分析法 注）１ |

注）１．中性子照射を依頼している試験研究炉が東日本大震災により利用できないため、同等の精度を有するICP-

質量分析法により測定した。

# Ⅲ　監視結果

## １　空間放射線

### (1)　空間線量率

熊取町地域6局、泉佐野市地域5局、東大阪市地域4局における空間放射線量率測定結果は、それぞれ、表Ⅲ.1.1(1)－(2)、表Ⅲ.1.2(1)－(2)、表Ⅲ.1.3のとおりでした。

各局とも判定用変動幅を超えたものは、図Ⅲ.1.1、図Ⅲ.1.2、図Ⅲ.1.3のとおり降雨等の気象条件の変化によるものでした。

表Ⅲ1.1(1)　熊取町地域の空間放射線測定結果

※変動幅超過数は判定用変動幅を超えた件数である。

表Ⅲ1.1(2)　熊取町地域の空間放射線測定結果

※変動幅超過数は判定用変動幅を超えた件数である。

表Ⅲ.1.2(1)　泉佐野市地域の空間放射線測定結果

※変動幅超過数は判定用変動幅を超えた件数である。

表Ⅲ.1.2(2)　泉佐野市地域の空間放射線測定結果

※変動幅超過数は判定用変動幅を超えた件数である。

表Ⅲ.1.3　東大阪市地域の空間放射線測定結果

※変動幅超過数は判定用変動幅を超えた件数である。

図Ⅲ1.1　大阪府熊取オフサイトセンター局　低線量率トレンドグラフ

図Ⅲ1.2　泉佐野市日根野浄水場　低線量率トレンドグラフ

- は感雨(１mm未満の降雨)　　　　　 折れ線グラフは線量率、　棒グラフは雨量を表す。

### 図Ⅲ1.3　近畿大学グランド　低線量率トレンドグラフ

### (2)　積算線量

各地域における空間積算線量の測定結果は、表Ⅲ.1.4、表Ⅲ.1.5、表Ⅲ.1.6のとおりでした。

表Ⅲ.1.4 熊取町地域の積算線量測定結果

※　平成２４年度より蛍光ガラス線量計システム（リーダー及び素子）を更新。

表Ⅲ.1.5　泉佐野市地域の積算線量測定結果

※　平成２４年度より蛍光ガラス線量計システム（リーダー及び素子）を更新。

表Ⅲ.1.6　東大阪市地域の積算線量測定結果

※　平成２４年度より蛍光ガラス線量計システム（リーダー及び素子）を更新。

表Ⅲ1.4、表Ⅲ1.5、表Ⅲ1.6の3ヶ月間（91日換算）積算線量の平均は164（μGy／91日）、年間（365日換算）積算線量の平均は658（μGy／365日）となる。

## ２　環境試料中の放射能濃度

### (1)　大気中放射性物質

#### ①　大気浮遊じんの全α放射能及び全β放射能測定

大気浮遊じんの全α放射能及び全β放射能の測定結果は、表Ⅲ.2.1、表Ⅲ.2.2のとおりでした。

判定用の変動幅を超えたものについては、別途、全α放射能濃度及び全β放射能濃度の相関関係では施設の影響によるものでなく自然放射能レベルの変動と考えられます。

表Ⅲ.2.1 大気浮遊じんの全α放射能濃度測定結果

※変動幅超過数は判定用変動幅を超えた件数である。

※検出器更新（H24年3月）より新JIS適用。

表Ⅲ.2.2　大気浮遊じんの全β放射能濃度測定結果

※変動幅超過数は判定用変動幅を超えた件数である。　　　※検出器更新（H24年3月）より新JIS適用。

※検出器更新に伴い判定用変動幅、過去の測定値を補正。

検出器更新前後における放射能濃度の相違について

検出器を更新したことにより、新JIS（Z4316）が適用され、検出効率の算出式が線源の崩壊数から表面放出率

にかわり、また線源の後方散乱も考慮した算出式になりました。

検出効率試験に使用する線源もβ線源がストロンチウム90（90Sr）から塩素36（36Cl）に変更されました。（α線源は241Amで変更なし）。

ストロンチウム90はイットリウム90を生成するため、放射平衡により検出器更新後のβ線放射能濃度が、ほぼ2倍となっていますが、機器更新による検出効率の変化と考えます。

#### 大気浮遊じんのγ線スペクトル分析

大気浮遊じんを集塵したろ紙を、四半期毎にγ線スペクトル分析した測定結果は、表Ⅲ.2.3のとおりでした。検出限界値は参考資料「６．環境試料中の放射性核種の検出目標値」を参照。

### (2)　環境試料中放射性物質

環境試料中の放射性物質の分析は、原子力施設周辺で採取した試料をγ線スペクトル分析により行いました。また、試料によっては、トリチウム、全β、ウラン分析を行い、環境への影響有無の確認を行いました（分析装置及び方法は表Ⅱ．６を参照）。

分析した測定結果は、表Ⅲ.2.4、表Ⅲ.2.5、表Ⅲ.2.6、表Ⅲ.2.7のとおりでした。

検出限界値は参考資料「６．環境試料中の放射性核種の検出目標値」を参照。

表Ⅲ.2.6　熊取町・泉佐野市地域環境試料のその他核種分析・測定結果

表Ⅲ.2.7　東大阪市地域環境試料のその他核種分析・測定結果

### (3)　気象情報

熊取町・泉佐野市地域２局、東大阪市地域１局のモニタリングステーションにおける気象観測結果及び風配図は、表Ⅲ.2.8及び図Ⅲ.2.1(1)－(2)、図Ⅲ.2.2(1)－(2)、図Ⅲ.2.3(1)－(2)のとおりでした。

表Ⅲ.2.8　気象観測結果

# 参　　考　　資　　料

１．大阪府環境放射線評価専門委員会の概要

２．平成24年度環境放射線監視結果　測定地点図（熊取町・泉佐野市地域）

３．平成24年度環境放射線監視結果　測定地点図（東大阪市地域）

４．空間線量率の測定状況

５．国内における環境放射線レベルについて

６．環境試料中の放射性核種の検出目標値

## １．大阪府環境放射線評価専門委員会の概要

（１）設置目的等

環境放射線の監視は、原子力施設周辺の放射線及び放射能の測定を連続して行い、地域住民の健康と安全の確保に資するとともに、原子力災害対策特別措置法に基づく異常事態発生の通報等があった場合、速やかに対応できるモニタリング体制を整備することを目的とするものであり、実施に当たっては、放射線等に関する専門的な知見が必要とされます。

このため、大阪府では中立・公正な立場から実施計画の策定及び評価を行うため、学識経験者及び専門機関の職員を中心とした委員会を設置しています。

（２）委員会の構成

環境放射線監視業務の実施及び評価を行う上で必要な測定技術、分析技術及び結果に対する影響の評価、また、自然放射線(能)の挙動から原子力施設の安全評価等の各項目について、それぞれ専門家の立場からコメントいただける方を委員に委嘱しています。

委　員　名　簿

平成25年4月1日現在

| 所 属 | 役 職 | 氏 名 |
| --- | --- | --- |
| 大阪府立大学 地域連携研究機構 | 特認教授 | 溝 畑 朗 |
| 大阪府立大学大学院 理学系研究科 | 教 授 | 児 玉 靖 司 |
| 大阪大学大学院 医学系研究科 | 教 授 | 藤 堂 剛 |
| 大阪大学大学院 工学研究科 | 准教授 | 村田 勲 |
| 名古屋大学大学院 工学研究科 | 教 授 | 山 澤 弘 実 |
| 日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所 | 保安管理課長 | 浅 野 善 江 |
| 放射線医学総合研究所 福島復興支援 本部 環境動態・影響プロジェクト | プロジェクト リーダー | 吉 田 聡 |
| 京都大学原子炉実験所 | 准教授 | 髙 橋 知 之 |
| 原子燃料工業㈱熊取事業所 | 熊取事業所 担当部長 | 島本 満也 |
| 近畿大学原子力研究所 | 教 授 | 伊 藤 眞 |
| 原子力規制庁熊取原子力規制事務所 | 原 子 力 保安検査官 | 久 保 剛 |

## ４．空間線量率の測定状況

熊取町地域（単位：nGy/h）

熊取町地域（単位：nGy/h）

泉佐野市地域（単位：nGy/h）

泉佐野市地域（単位：nGy/h）

東大阪市地域（単位：nGy/h）

東大阪市地域（単位：nGy/h）

## ５．国内における環境放射線レベルについて

文部科学省の委託事業による（公財）日本分析センターの「放射能測定調査結果報告書」「環境放射能水準調査結果報告書」等を編集したデータベースを利用して2011年度（最新の全国データ調査年度、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を含む）のデータを抽出し、参考として対象試料の環境放射線レベルをまとめたものです。また、2０１2年4月から2013年3月に大阪府が測定及び分析した結果についても併記しました。

（１）空間線量率（全国データ調査年度： 2011年度）

（２）環境試料中の放射能

調査結果は、全国（未実施分は除く）のうち対象となる試料を調査している地域の分析結果をまとめたものです。

- 大気浮遊じん（全国データ調査年度：2011年度）

- 土壌（全国データ調査年度：2011年度）

- 陸水（全国データ調査年度：2011年度）

注）　ＬＴＤは、検出限界値以下を表す。

平均値にはＬＴＤは含みません。（測定結果が全てＬＴＤの場合は最大値、平均値共にＬＴＤとなります）

（３）調査結果グラフ表示

①　空間線量率

- 大気浮遊じん

- 土壌

- 陸水

注）ＬＴＤは、検出限界値以下を表す。

平均値にはＬＴＤは含みません。（測定結果がＬＴＤの場合は最大値、平均値共にＬＴＤとなります）

## ６．環境試料中の放射性核種の検出目標値

| 試料名 | 単位 | γ 線 放 出 核 種 | 3H |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 54Mn | 60Co | 134Cs | 137Cs | 144Ce |  |
| 大気浮遊じん | mBq/m3 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | ―― |
| 土 壌 | Bq/kg乾 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ―― |
| 農 作 物 (キャベツ) | Bq/kg生 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | ―― |
| 農 作 物 (米) | Bq/kg生 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | ―― |
| 指標生物 (キョウチクトウ) | Bq/kg生 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | ―― |
| 陸 水 (表層水、飲料水) | mBq/L | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 1000 |
| 排 水 | mBq/L | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | ―― |
| 底 質 | Bq/kg乾 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ―― |

# Text boxes

熊取町・泉佐野市地域

雨量(mm/h)

線量率(nGy/h)

雨量(mm/h)

線量率(nGy/h)

4月　　　　　　　　  　 5月                    6月

7月　　　　　　　　  　 8月                    9月

10月　　　　　　　　  　 11月                    12月

1月　　　　　　　　　 2月       　　　　        　3月

※は感雨(１mm未満の降雨)　　　　　折れ線グラフは線量率、　棒グラフは雨量を表す。

雨量(mm/h)

線量率(nGy/h)

線量率(nGy/h)

雨量(mm/h)

4月　　　　　　　　  　 5月                    6月

7月　　　　　　　　  　 8月                    9月

10月　　　　　　　　  　 11月                    12月

1月　　　　　　　　  　　 2月              　　　  3月

雨量(mm/h)

線量率(nGy/h)

4月　　　　　　　　  　 5月                    6月

7月　　　　　　　　  　 8月                    9月

10月　　　　　　　　  　 11月                    12月

1月　　　　　　  　　　　 2月      　　　      3月

- は感雨(１mm未満の降雨)　　　　　折れ線グラフは線量率、　棒グラフは雨量を表す。

図Ⅲ.2.1(1)　大阪府熊取オフサイトセンター局風配図

Calm(静穏):風速≦0.4m/sec

図Ⅲ.2.1(2)　大阪府熊取オフサイトセンター局風配図

Calm(静穏):風速≦0.4m/sec

図Ⅲ.2.2(1)　泉佐野市日根野浄水場局風配図

Calm(静穏):風速≦0.4m/sec

図Ⅲ.2.2(2)　泉佐野市日根野浄水場局風配図

Calm(静穏):風速≦0.4m/sec

図Ⅲ.2.3(1)　近畿大学グランド局風配図

Calm(静穏):風速≦0.4m/sec

図Ⅲ.2.3(2)　近畿大学グランド局風配図

Calm(静穏):風速≦0.4m/sec

最大値

80nGy/h

最小値

32nGy/h

平均値

35nGy/h

最大値

65nGy/h

最小値

34nGy/h

平均値

36nGy/h

nGy/h

■２．平成２４年度環境放射線監視結果

測定地点図（熊取町・泉佐野市地域）

測定結果は全て自然放射線(能)レベルの範囲で環境安全評価上問題となるものはありませんでした。

１　空間放射線

○　空間線量率

平成２４年４月～平成２５年３月の間、11地点の観測局で連続して測定した結果については、左図のグラフのとおり。

○　積算線量測定

| 観 測 地 点 | 四半期 平均値 (μGy/91日) | 四半期 最大値 (μGy/91日) | 年間値 (μGy/365日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 熊取町地域 | 熊取ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ(OFC) | 153 | 155 | 615 |
|  | 熊取町立西小学校 | 172 | 175 | 690 |
|  | 山の手台１号公園 | 169 | 171 | 679 |
|  | アトム共同保育園 | 175 | 177 | 703 |
|  | 熊取町立南小学校 | 166 | 168 | 665 |
|  | 熊取町役場 | 148 | 149 | 595 |
| 泉佐野市地域 | 泉佐野市日根野浄水場 | 169 | 173 | 679 |
|  | 大阪府立日根野高等学校 | 148 | 151 | 593 |
|  | 大阪府立佐野支援学校 | 145 | 147 | 582 |
|  | 泉佐野市立日根野小学校 | 150 | 151 | 602 |
|  | 泉佐野市大池グランド | 199 | 203 | 799 |

２　大気浮遊じん分析

○　全α放射能測定結果                           (Bq/m3)

| 観測地点 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熊取ＯＦＣ | 0.029 | 0.15 | 0.003 |
| 日根野浄水場 | 0.039 | 0.19 | 0.003 |

○　全β放射能測定結果                           (Bq/m3)

| 観測地点 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熊取ＯＦＣ | 0.078 | 0.39 | 0.008 |
| 日根野浄水場 | 0.080 | 0.36 | 0.008 |

○　γ線スペクトル分析結果(最大値)                (mBq/m3)

| 観測地点 | 人工核種 | 天然核種 |
| --- | --- | --- |
| 熊取ＯＦＣ | ｾｼｳﾑ137 0.0073±0.0014 | ﾍﾞﾘﾘｳﾑ7 3.8±0.05 |
| 日根野浄水場 | ｾｼｳﾑ137 0.0045±0.0014 | ﾍﾞﾘﾘｳﾑ7 4.3±0.05 |

３　環境試料分析

○　γ線スペクトル分析結果(最大値)

| 試料名 | 観測地点 | 人工核種 | 天然核種 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壌 (Bq/kg)乾 | ① | 和田観測所 | ｾｼｳﾑ137 6.1±0.37 | ｶﾘｳﾑ40 600±10 |
|  | ② | 日根神社 | ｾｼｳﾑ137 2.0±0.32 | ｶﾘｳﾑ40 990±13 |
| 陸水 (mBq/L) | ③ | 永楽ダム | 検出されず | ﾍﾞﾘﾘｳﾑ7 30±4.8 ｶﾘｳﾑ40 36±4.2 |
|  | ④ | 大池 | 検出されず | ﾍﾞﾘﾘｳﾑ7 23±4.8 ｶﾘｳﾑ40 61±6.4 |
| 排水 (mBq/L) | ⑤ | 京大排水口 | ｾｼｳﾑ137 1.1±0.25 | ｶﾘｳﾑ40 100±6 |
|  | ⑥ | 原燃工排水口 | ｾｼｳﾑ137 0.78±0.23 | ｶﾘｳﾑ40 73±3.8 |
| 底質 (Bq/kg)乾 | ⑦ | 雨山川 | ｾｼｳﾑ137 1.4±0.25 | ﾍﾞﾘﾘｳﾑ7 16±2.6 ｶﾘｳﾑ40 780±11 |
| 農作物 (Bq/kg)生 | ⑧ | 日根野地区 (米､ｷｬﾍﾞﾂ) | 検出されず | ｶﾘｳﾑ40 20±0.6 (米) ｶﾘｳﾑ40 77±1.3 (ｷｬﾍﾞﾂ) |

※①②⑤⑥⑧については、ベリリウム７は検出されませんでした。

○トリチウム分析結果(最大値)

| 試料名 | 観測地点 | トリチウム濃度 |
| --- | --- | --- |
| 陸水(mBq/L) | ③ | 永楽ダム | 470±150 |
|  | ④ | 大池 | 480±150 |

nGy/h

nGy/h

最大値

84nGy/h

最小値

48nGy/h

平均値

51nGy/h

最大値

90nGy/h

最小値

47nGy/h

平均値

52nGy/h

nGy/h

最大値

78nGy/h

最小値

33nGy/h

平均値

37nGy/h

最大値84nGy/h

最小値

37nGy/h

平均値

41nGy/h

熊取町役場

熊取町立南小学校

最大値

87nGy/h

最小値

42nGy/h

平均値

48nGy/h

最大値

85nGy/h

最小値

49nGy/h

平均値

52nGy/h

山の手台１号公園

熊取町立西小学校

nGy/h

nGy/h

nGy/h

最大値

89nGy/h

最小値

48nGy/h

平均値

54nGy/h

nGy/h

最大値

70nGy/h

最小値

40nGy/h

平均値

43nGy/h

nGy/h

最大値

81nGy/h

最小値

38nGy/h

平均値

44nGy/h

nGy/h

nGy/h

大阪府熊取ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

③永楽ダム

41

グラフの見方

年 間 の

最大値

年 間 の

平均値

年 間 の最 小 値

①和田観測所

②日根神社

泉佐野市大池グランド

④

大池

泉佐野市立日根野小学校

泉佐野市日根野浄水場

⑤京大排水口

⑦雨山川

原子燃料工業㈱

熊取事業所

大阪府立日根野高等学校

大阪府立佐野支援学校

⑧日根野地区(米)

アトム共同保育園

熊取町

泉佐野市

京都大学

原子炉実験所

⑥原燃工排水口

nGy/h

最大値

81nGy/h

最小値48nGy/h

平均値

53nGy/h

nGy/h

nGy/h

nGy/h

42

-

最大値

68nGy/h

最小値

36nGy/h

平均値

39nGy/h

最大値

73nGy/h

最小値

42nGy/h

平均値

44nGy/h

上小阪小学校

最大値

74nGy/h

最小値

48nGy/h

平均値

51nGy/h

近畿大学

原子力研究所

③原研前ﾏﾝﾎｰﾙ

■３．平成２４年度環境放射線監視結果

測定地点図（東大阪市地域）

測定結果は全て自然放射線(能)レベルの範囲で環境安全評価上問題となるものはありませんでした。

１　空間放射線

○　空間線量率

平成２４年４月～平成２５年３月の間、４地点の観測局で連続して測定した結果については、左図のグラフのとおり。

○　積算線量測定

| 観 測 地 点 | 四半期 平均値 (μGy/91日) | 四半期 最大値 (μGy/91日) | 年間値 (μGy/365日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 近畿大学グランド | 158 | 160 | 634 |
| 上小阪小学校 | 152 | 153 | 610 |
| 近畿大学原子力研究所北 | 184 | 185 | 737 |
| 近畿大学原子力研究所南 | 172 | 174 | 691 |

２　大気浮遊じん分析

○　全α放射能測定結果                     　       (Bq/m3)

| 観測地点 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近大グランド | 0.041 | 0.46 | 0.003 |

○　全β放射能測定結果                              (Bq/m3)

| 観測地点 | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近大グランド | 0.085 | 0.81 | 0.008 |

○　γ線スペクトル分析結果(最大値)　              (mBq/m3)

| 観測地点 | 人工核種 | 天然核種 |
| --- | --- | --- |
| 近大グランド | ｾｼｳﾑ137 0.0073±0.0014 | ﾍﾞﾘﾘｳﾑ7 3.7±0.05 |

３　環境試料分析

○　γ線スペクトル分析結果(最大値)

| 試料名 | 観測地点 | 人工核種 | 天然核種 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壌 (Bq/kg)乾 | ① | 上小阪 配水場 | ｾｼｳﾑ137 2.0±0.30 | ｶﾘｳﾑ40 660±10 |
| 陸水 (mBq/L) | ② | 上小阪 配水場 | 検出されず | ｶﾘｳﾑ40 80±6.7 |
| 排水 (mBq/L) | ③ | 原研前 マンホール | ｾｼｳﾑ137 1.3±0.31 | ﾍﾞﾘﾘｳﾑ7 300±8 ｶﾘｳﾑ40 210±6 |
| 底質 (Bq/kg)乾 | ③ |  | 検出されず | ｶﾘｳﾑ40 910±12 |
| 指標生物 (Bq/kg)生 | ④ | 近大構内 (ｷｮｳﾁｸﾄｳ) | 検出されず | ﾍﾞﾘﾘｳﾑ7 12±0.8 ｶﾘｳﾑ40 160±2 |

※①②③については、ベリリウム７は検出されませんでした。

○　トリチウム分析結果(最大値)

| 試料名 | 観測地点 | トリチウム濃度 |
| --- | --- | --- |
| 陸水 (mBq/L) | ② | 上小阪配水場 | 600±150 |

①②上小阪配水場

近畿大学グラウンド

近畿大学原子力研究所北

グラフの見方

年間の

最大値

年間の

平均値

年間の最最小値

近畿大学原子力研究所南

④近大構内

各月の最大値を表します

各月の平均値を表します

各月の最低値を表します

各月の最大値を表します

各月の平均値を表します

各月の最低値を表します

各月の最大値を表します

各月の平均値を表します

各月の最低値を表します

各月の最大値を表します

各月の平均値を表します

各月の最低値を表します

各月の最大値を表します

各月の平均値を表します

各月の最低値を表します

各月の最大値を表します

各月の平均値を表します

各月の最低値を表します

□全国

■大阪府

単位：10-3Bq/m3

□全国

■大阪府

□全国

■大阪府

LTD

LTD