| 平成28年12月19日（月） 平成28年度 第6回 大阪府河川整備審議会 | 資料1-1 |
| --- | --- |

淀川水系猪名川上流ブロックにおける当面の治水目標及び治水手法について（要約）

○治水目標

| 河川名 | 流域面積 (km2) | 管理延長 (km) | 現況河道 | 50㎜/h対策後河道 | 事業効率〔効果－費用〕 （百万円） | 当面の 治水目標 | 留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50㎜/h程度 | 65㎜/h程度 | 80㎜/h程度 |  |  |  |
|  |  |  | 危険度Ⅰ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 危険度Ⅱ | 危険度Ⅲ | 65㎜/h対策後 | 80㎜/h対策後 |  |  |
| ・ | 63.1 | 10.4 | 16.75ha 16人 18百万円 | 10.75ha 9人 49百万円 | 1.00ha 0人 0百万円 | 17.00ha 4人 29百万円 | 2.25ha 4人 52百万円 | 27.00ha 44人 1,282百万円 | 3.00ha 10人 141百万円 | 589-582 = 7 | 728-3,202 = -2,474 | 65㎜/h 程度 |  |
|  |  | 12.8 | 4.7 | 28.75ha 68人 433百万円 | 5.50ha 17人 306百万円 | 3.25ha 0人 9百万円 | 0.75ha 6人 25百万円 | － | 2.50ha 14人 123百万円 | － | 28.9-45.9 = -17.0 | 38.7-73.4 = -34.7 | 65㎜/h 程度 |  |
|  |  |  | 4.1 | 2.1 | 3.25ha 7人 33百万円 | 1.25ha 0人 0百万円 | － | 0.75ha 0人 0百万円 | － | 1.25ha 0人 0百万円 | － | － | － | 50㎜/h 程度 |  |
|  |  | 18.4 | 5.5 | 38.50ha 96人 102百万円 | 10.50ha 19人 71百万円 | 1.50ha 0人 0百万円 | 12.00ha 12人 32百万円 | 3.25ha 0人 1百万円 | 18.25ha 19人 72百万円 | 4.25ha 0人 1百万円 | 42.8-229.4 = -186.6 | 72.9-976.1 = -903.2 | 65㎜/h 程度 |  |
|  | 18.2 | 8.3 | 24.50ha 27人 104百万円 | 34.50ha 5人 120百万円 | 5.50ha 0人 4百万円 | 29.25ha 0人 57百万円 | 7.25ha 0人 5百万円 | 30.25ha 7人 139百万円 | 11.50ha 0人 8百万円 | 0-0 = 0 | 512.2-716.5 = -206.3 | 65㎜/h 程度 |  |
|  | 12.9 | 4.1 | 7.50ha 12人 4百万円 | 0.75ha 12人 30百万円 | 0.25ha 0人 0百万円 | 1.75ha 0人 0百万円 | 0.25ha 0人 0百万円 | 3.75ha 10人 61百万円 | 0.75ha 0人 0百万円 | 0-0 = 0 | 181.5-546.7 = -365.2 | 65㎜/h 程度 |  |
|  |  | 3.9 | 1.8 | － | － |  | － | － | － | － | － | － | 現状で当面の治水目標達成 | 現況河道で50mm/h程度に対して危険度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなし かつ、65 mm/h程度、80mm/h程度に対して危険度Ⅱ・Ⅲなし |
|  |  | 2.6 | 1.4 | － | － |  | － | － | － | － | － | － | 現状で当面の治水目標達成 | 現況河道で50mm/h程度に対して危険度Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなし かつ、65 mm/h程度、80mm/h程度に対して危険度Ⅱ・Ⅲなし |

○治水手法案

| 河川名 | 当面の治水目標 | 抽出された治水手法案の概要 | 概算事業費 | 事業効率（B/C） （現時点から当面の治水目標達成まで） | 事務局案 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・ | 65mm/hr程度 | 案①-1 案①-2 案② | 【河道改修（河道拡幅）】河道拡幅により流下能力を確保する。 【河道改修（河床掘削）】河床掘削により流下能力を確保する。 【遊水地】上流部の用地（農地）を確保し、遊水地を築造し、下流全域の流量を低減する。 | 案①-1：17.1億円 案①-2： - 案② ：23.9億円 | 案①-1：1.31 案①-2： - 案② ：0.80 | 案①-1 河道改修（河道拡幅） | 案①-2は適正な河床勾配を確保できないため不可 |
|  |  | 65mm/hr程度 | 案①-1 案①-2 案② | 【河道改修（河道拡幅）】河道拡幅により流下能力を確保する。 【河道改修（河床掘削）】河床掘削により流下能力を確保する。 【遊水地】上流部の用地（農地）を確保し、遊水地を築造し、下流全域の流量を低減する。 | 案①-1：24.8億円 案①-2：26.1億円 案② ：28.4億円 | 案①-1：3.78 案①-2：3.60 案② ：2.70 | 案①-1 河道改修（河道拡幅） |  |
|  |  |  | 50mm/hr程度 | 案①-1 案①-2 案② | 【河道改修（河道拡幅）】河道拡幅により流下能力を確保する。 【河道改修（河床掘削）】河床掘削により流下能力を確保する。 【遊水地】上流部の用地（農地）を確保し、遊水地を築造し、下流全域の流量を低減する。 | 案①-1： 0.5億円 案①-2： - 案② ： 7.0億円 | 案①-1：10.0 案①-2： - 案② ：0.67 | 案①-1 河道改修（河道拡幅） | 案①-2は適正な河床勾配を確保できないため不可 |
|  |  | 65mm/hr程度 | 案①-1 案①-2 案② | 【河道改修（河道拡幅）】河道拡幅により流下能力を確保する。 【河道改修（河床掘削）】河床掘削により流下能力を確保する。 【遊水地】上流部の用地（農地）を確保し、遊水地を築造し、下流全域の流量を低減する。 | 案①-1：17.4億円 案①-2：19.9億円 案② ：29.0億円 | 案①-1：1.12 案①-2：0.98 案② ：0.59 | 案①-1 河道改修（河道拡幅） |  |
|  | 65mm/hr程度 | 案①-1 案①-2 案② | 【河道改修（河道拡幅）】河道拡幅により流下能力を確保する。 【河道改修（河床掘削）】河床掘削により流下能力を確保する。 【遊水地】上流部の用地（農地）を確保し、遊水地を築造し、下流全域の流量を低減する。 | 案①-1： 7.0億円 案①-2： - 案② ：38.0億円 | 案①-1：2.08 案①-2： - 案② ：0.40 | 案①-1 河道改修（河道拡幅） | 案①-2は適正な河床勾配を確保できないため不可 |
|  | 65mm/hr程度 | 案①-1 案①-2 案② | 【河道改修（河道拡幅）】河道拡幅により流下能力を確保する。 【河道改修（河床掘削）】河床掘削により流下能力を確保する。 【遊水地】上流部の用地（農地）を確保し、遊水地を築造し、下流全域の流量を低減する。 | 案①-1： - 案①-2： 2.6億円 案② ：38.7億円 | 案①-1： - 案①-2：1.00 案② ：0.13 | 案①-2 河道改修（河床掘削） | 案①-1は河道拡幅にあたり支障物件（府道）あり |
|  |  | 現状で当面の 治水目標達成 |  | ― | ― | ― | ― |  |
|  |  | 現状で当面の 治水目標達成 |  | ― | ― | ― | ― |  |