## Slide 1
■各エリア配置・温度管理エリア計画
■入荷エリア計画の方針
■卸⇔仲卸の間仕切計画方針
■仲卸店舗区画の設定方針
荷の流れ
買出人
凡例：
■出荷エリア計画の方針
①B.物流効率タイプ(低温管理) →入荷エリアと卸売場は高速シートシャッターで区画
②B.物流効率衛生管理折衷タイプ →ビニールカーテンで区画
低温管理 ■店舗・保管庫・加工場一体：71.1% ■店舗に保管庫を隣接：57.9% ■店舗に加工場を隣接：23.7%
■仲卸売場事業者集計結果⇒A：B：C＝18.7%：66.2%：15.1% ③A.ドックシェルター、C.将来ドックシェルター設置対応 ⇒プラットフォームの整備（床プラットフォーム） ④B.量販店対応型 ⇒低床プラットフォーム、買出人駐車場スペースの整備
【青果】第7回分科会_意向把握調査票_集計結果反映
諸室計画の考え方
入荷エリア（荷卸し）
入荷
卸売場
買荷積込所
出荷
仲卸売場
共有冷蔵庫
③
低温
保管
加工
④
凡例 A.ドックシェルターの整備
B.量販店対応型：低床プラットフォーム
C.将来ドックシェルター設置対応
常温ゾーン
低温管理ゾーン
常温ゾーン
①
②

## Slide 2
■各エリア配置・物流動線計画イメージ図
【青果】第7回分科会_意向把握調査票_集計結果反映
諸室計画の考え方
①入荷エリア
高速シートシャッタイメージ写真
②ビニールカーテンイメージ写真
高床プラットフォームイメージ写真
入荷エリア（荷卸し）
入荷
卸売場
低温
保管
買荷積込所
出荷
仲卸売場
④
共有冷蔵庫
加工
①
②
高速シートシャッター
③
高速シートシャッターイメージ写真
低床プラットフォームイメージ写真
買出人駐車スペースイメージ写真
ビニールカーテン
±０
±０
±０
±０
＋600
＋600
＋1000
±０
高速シートシャッター
荷の流れ
買出人
凡例：
スロープ
床レベル
±０
低温保管
共有冷蔵庫
④出荷エリア
仲卸売場
高速シート
シャッター
断面イメージ図
断面イメージ図
フォークリフトがトラック内、プラットフォームに乗り込む場合は、高さ40㎝程度の
スロープ、又はドックレベラーを設置
ドックレベラー イメージ写真
③出荷エリア
ドックシェルターイメージ写真
③出荷エリア
(スロープ長さ10m)

## Slide 3
■各エリア配置・温度管理エリア計画
■入荷エリア計画の方針
■卸⇔仲卸の間仕切計画方針
■仲卸店舗区画の設定方針
■出荷エリア計画の方針
①A.衛生温度管理 タイプ(低温管理) →入荷エリアと卸売場は高速シートシャッターで区画
②B.物流効率衛生管理折衷タイプ →ビニールカーテンで区画
低温管理 ■店舗に保管庫を隣接：54.3% ■店舗・保管庫・加工場一体：48.6% ■店舗に加工場を隣接：22.9%
【水産】第7回分科会_意向把握調査票_集計結果反映
諸室計画の考え方
凡例 A.ドックシェルターの整備
B.量販店対応型：低床プラットフォーム
C.将来ドックシェルター設置対応
入荷
入荷エリア（荷卸し）
卸売場
買荷積込所
出荷
仲卸売場
共用冷蔵庫
常温ゾーン
常温ゾーン
低温管理ゾーン
①
③
④
②
荷の流れ
買出人
凡例：
■仲卸売場事業者集計結果⇒A：B：C＝14.6%：63.3%：22.1% ③A.ドックシェルター、C.将来ドックシェルター設置対応 ⇒プラットフォームの整備（床プラットフォーム） ④B.量販店対応型 ⇒低床プラットフォーム、買出人駐車場スペースの整備

## Slide 4
■各エリア配置・物流動線計画イメージ図
【水産】第7回分科会_意向把握調査票_集計結果反映
諸室計画の考え方
②ビニールカーテンイメージ写真
入荷
卸売場
買荷積込所
出荷
仲卸売場
共用冷蔵庫
①入荷エリア
高速シートシャッタイメージ写真
③出荷エリア
ドックシェルターイメージ写真
③出荷エリア
高床プラットフォームイメージ写真
①入荷エリア
高床プラットフォームイメージ写真
④出荷エリア
買出人駐車スペースイメージ写真
④出荷エリア
低床プラットフォームイメージ写真
②
③
④
±０
±０
＋1000
＋1000
±０
±０
＋1000
荷の流れ
買出人
凡例：
スロープ
床レベル
±０
入荷エリア（荷卸し）
①
＋1000
高速シート
シャッター
高速シート
シャッター
ビニールカーテン