## Slide 1
平成28年度における
自動車排出窒素酸化物等の排出量の推計について
資料２

## Slide 2
自動車NOx排出量の推移〔対策地域〕
平成28年度の排出量は平成27年度から1.2%増加
乗用系、小型貨物系は減少傾向、大型貨物系は平成27年度から4.4%増加
（注）四捨五入の関係で車種別の合計値と全車種の合計値が一致しない場合がある。
※平成28年度の排出量算定には、平成27年度道路交通センサスを使用。
（平成21～27年度の排出量算定には、平成22年度道路交通センサスを使用）
（乗用系）軽乗用車、乗用車、バス （小型貨物系）軽貨物車、小型貨物車、貨客車 （大型貨物系）普通貨物車、特種（殊）車

## Slide 3
自動車PM排出量の推移〔対策地域〕
平成26年度に平成32年度目標を達成
乗用系、小型貨物系、大型貨物系ともに平成27年度から減少
（注）四捨五入の関係で車種別の合計値と全車種の合計値が一致しない場合がある。
※平成28年度の排出量算定には、平成27年度道路交通センサスを使用。
（平成21～27年度の排出量算定には、平成22年度道路交通センサスを使用）
（乗用系）軽乗用車、乗用車、バス （小型貨物系）軽貨物車、小型貨物車、貨客車 （大型貨物系）普通貨物車、特種（殊）車

## Slide 4
自動車NOx・PM排出量の車種別割合〔平成28年度・対策地域〕
NOx排出量
PM排出量
貨物系が83%を占め、
普通貨物車が全体の57%を占める
貨物系が53%を占め、
普通貨物車が全体の28%を占める
（乗用系）
軽乗用車：5ナンバーの軽自動車
乗用車 ：3、5、7ナンバー（軽除く）
バス ：2ナンバー
（貨物系）
軽貨物車 ：4ナンバーの軽自動車
貨客車 ：4、6ナンバーの自動車のうち、座席が2列以上あるもの（軽除く）
小型貨物車：4、6ナンバー(軽、貨客車除く)
普通貨物車：1ナンバー
特種(殊)車 ：0、8、9ナンバー

## Slide 5
排出量の算定方法の概要
暖機時（走行時）の
自動車NOx・PM排出量
冷機時（駐車場等からの発進時）
の自動車NOx・PM排出量
［①車種別排出係数（g/台･km）］×［②自動車走行量（台･ km） ］
速度の関数である「車種別排出係数式」に各路線の［③旅行速度（km/h）］を入力して算定
自動車NOx・PM
排出量
［車種別冷機時排出係数（g/回）］×［始動回数（回） ］

## Slide 6
排出係数の算定方法
  ①車種別排出係数（g/台･km）
  1台の車が1km走行時に排出するNOx・PMの量
平成28年度
8車種別
速度対応
排出係数（式）
バス
小型貨物車
貨客車
普通貨物車
特種(殊)車
軽乗用車
乗用車
軽貨物車
平成28年度
[8車種別]
[規制区分別]
[重量区分別]
走行比率
平成28年度
[8車種別]
[規制区分別]
[重量区分別]
速度対応原単位式群
平成28年度積載率
平成28年度
等価慣性重量*
平成28年度
自動車交通環境影響総合調査
（ナンバープレート調査）
平成28年度
自動車輸送統計調査
平成28年度
環境省排出原単位調査
5
*自動車の車体重量に貨物や人員の重量を加えた重量
「排出係数式」に
「旅行速度」を入力し
排出係数を算定

## Slide 7
車種別NOx排出係数の推移
旅行速度40km/hにおける車種別排出係数
（乗用系、小型貨物系、大型貨物系の主な車種）
１台の車が1km走行時に排出するNOx量
（平成28年度）
※旅行速度40km/hにおける排出係数
排出係数は平成21年度から減少傾向
普通貨物車１台からの排出量は乗用車の194倍
（乗用車の36倍）
（乗用車の194倍）

## Slide 8
車種別PM排出係数の推移
平成21年度から、バス、普通貨物車、 特種（殊）車、小型貨物車の排出係数は減少傾向、乗用車は横ばい
普通貨物車１台からの排出量は乗用車の4倍
※旅行速度40km/hにおける排出係数
旅行速度40km/hにおける車種別排出係数
（乗用系、小型貨物系、大型貨物系の主な車種）
１台の車が1km走行時に排出するPM量
（平成28年度）
（乗用車の2倍）
（乗用車の4倍）

## Slide 9
平成27年度
[区間別]
[車種別］
［平日休日別]
[時刻別]
交通量
自動車走行量の算定方法
  ②自動車走行量（台･ km）
  何台の自動車が何km走ったか
  （区間別交通量×区間別道路延長）
8
平成27年度
道路交通センサス
・基本調査区間
約3,200区間収録
・5年に1回程度調査
区間別道路延長
平成28年度
[区間別]
[8車種別］
［平日休日別]
[時刻別]
交通量
平成28年度
[区間別]
[8車種別］
走行量
・8車種への配分
・車種構成比率の補正
・高速道路、一般道路の交通量伸び率（道路管理者の交通量データから算出）
※細街路（道路交通センサスの対象となる幹線道路以外の道路（住宅街の生活道路など））の走行量については別途調査データにより算定
※平成28年度の走行量算定には、平成27年度道路交通センサスを使用。
（平成21～27年度の走行量算定には、平成22年度道路交通センサスを使用）

## Slide 10
年間走行量の推移〔対策地域〕
走行量は平成21年度から４％減少
ただし、平成26年度以降微増
※平成28年度の走行量算定には、平成27年度道路交通センサスを使用。
（平成21～27年度の走行量算定には、平成22年度道路交通センサスを使用）
（注）四捨五入の関係で車種別の合計値と全車種の合計値が一致しない場合がある。

## Slide 11
車種 |  | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H27 （指標値） | H32 （指標値）
乗用系 | 軽乗用車 | 3,180 | 3,090 | 3,470 | 3,820 | 3,980 | 4,070 | 4,260 | 4,220 | 3,080 | 3,060
 | 乗用車 | 15,910 | 15,430 | 14,840 | 14,680 | 14,410 | 14,170 | 14,010 | 13,870 | 15,350 | 15,270
 | バス | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 340 | 350 | 420 | 300 | 300
 | 計 | 19,390 | 18,830 | 18,620 | 18,850 | 18,740 | 18,570 | 18,620 | 18,510 | 18,730 | 18,640
小型貨物系 | 軽貨物車 | 2,320 | 2,320 | 2,450 | 2,570 | 2,580 | 2,560 | 2,540 | 2,550 | 2,290 | 2,260
 | 小型貨物車 | 1,270 | 1,260 | 1,290 | 1,010 | 1,040 | 1,040 | 1,060 | 1,060 | 1,250 | 1,230
 | 貨客車 | 1,860 | 1,850 | 1,660 | 1,770 | 1,700 | 1,680 | 1,680 | 1,700 | 1,830 | 1,800
 | 計 | 5,450 | 5,440 | 5,400 | 5,350 | 5,320 | 5,280 | 5,280 | 5,310 | 5,370 | 5,280
大型貨物系 | 普通貨物車 | 2,850 | 2,780 | 2,770 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,670 | 2,730 | 2,760 | 2,740
 | 特種(殊)車 | 930 | 910 | 860 | 940 | 940 | 910 | 890 | 1,040 | 900 | 900
 | 計 | 3,780 | 3,680 | 3,640 | 3,600 | 3,600 | 3,570 | 3,560 | 3,760 | 3,660 | 3,640
合計 |  | 28,620 | 27,950 | 27,650 | 27,800 | 27,660 | 27,420 | 27,460 | 27,590 | 27,750 | 27,560
年間走行量の推移〔 8車種別・対策地域〕
※斜字は平成21年度より走行量が増加した車種。
平成21年度から、排出係数の大きいバス、特種（殊）車の走行量が増加
（注）四捨五入の関係で車種別の合計値と全車種の合計値が一致しない場合がある。

## Slide 12
旅行速度の算定方法
  ③旅行速度（km/h）
  道路を走行する自動車の平均速度
平成26年度
車種別
速度対応
排出係数（式）
11
※細街路（住宅街の生活道路など）の旅行速度については別途調査データにより算定
V …旅行速度
X …時間混雑度（時間別乗用車換算交通量÷乗用車換算交通容量* ）
Vmax …規制速度
Vmin …混雑時旅行速度
Xmax …区間毎の最大混雑度
旅行速度
Xmax
X
0.5
Vmax
Vmin
V
0
時間混雑度
* 交通容量：ある道路の断面を、一定の時間に通過できる最大交通量
  各路線区間ごとの時間混雑度から時間別旅行速度を算定

## Slide 13
平均旅行速度の推移〔対策地域〕
平均旅行速度は平成21年度から4％上昇
ただし、平成27年度より減少
対策地域内全幹線道路の平均旅行速度
※平成28年度の旅行速度算定には、平成27年度道路交通センサスを使用。
（平成21～27年度の旅行速度算定には、平成22年度道路交通センサスを使用）

## Slide 14
排出係数と旅行速度の関係
旅行速度が遅いと排出係数は大きくなる
普通貨物車のNOｘ排出係数（平成28年度・大阪府内）
旅行速度
排出係数

## Slide 15
大阪府対策地域における自動車保有台数
乗用系 ： 軽乗用車、乗用車、バス
小型貨物系 ： 軽貨物車、小型貨物車、貨客車
大型貨物系 ： 普通貨物車、特種（殊）車
【参考資料】
平成21年度より2.1％増加
市区町村別自動車保有車両数（（一財）自動車検査登録情報協会）等をもとに大阪府作成
※合計値には被けん引車の台数を含む

## Slide 16
経済活動等の状況
【参考資料】
平成27年度大阪府民経済計算
  （１）大阪府の経済成長率の推移
  平成27年度の経済成長率（府内総生産の対前年度増加率）は、名目が2.4％増で3年連続の増加、実質が1.5％増で2年ぶりの増加
実質：名目から物価変動の影響を除いて計算したもの
大阪の工業
（平成29年調査・平成28年実績）
  （２）大阪府の製造品出荷額等の推移
  平成28年の大阪府の製造品出荷額等は、平成27年より減少

## Slide 17
経済活動等の状況
【参考資料】
  （３）貨物地域流動量の推移（大阪府内：府内→府内、府内→府外、府外→府内）
  ・平成28年度の大阪府内全機関の貨物の全流動量は、平成27年度から横ばい
  ・平成28年度の自動車の流動量は、全機関の8割を占め、府内→府内の流動量が5割を占める
貨物地域流動調査（国土交通省）をもとに大阪府作成
＜平成28年度の輸送機関別分担率＞
＜平成28年度の自動車・地域間別割合＞

## Slide 18
経済活動等の状況
【参考資料】
  （４）旅客地域流動量の推移（大阪府内：府内→府内、府内→府外、府外→府内）
  ・平成28年度の大阪府内の旅客の全流動量は、平成27年度から横ばい
  ・平成28年度の自動車の流動量は、全機関の1割を占め、営業用バス（乗合）が7割を占める
旅客地域流動調査（国土交通省）をもとに大阪府作成
＜平成28年度の輸送機関別分担率＞
＜平成28年度の自動車種類別割合＞

## Slide 19
経済活動等の状況
【参考資料】
  （５）貨物地域流動量と実質経済成長率の推移
  大阪府内全機関の貨物の全流動量と大阪府の実質経済成長率は、平成23年度以降、増減を繰り返し、概ね同じような傾向が見られる
  （６）自動車の貨物輸送量（輸送トン数）と実質経済成長率の推移
  大阪府内の自動車輸送トン数と大阪府の実質経済成長率は、平成24年度以降、増減を繰り返している
・貨物地域流動調査（国土交通省）
・平成27年度大阪府民経済計算
をもとに大阪府作成
・自動車輸送統計年報（国土交通省）
・平成27年度大阪府民経済計算
をもとに大阪府作成
※自動車輸送トン数は、平成21、22年度は特種用途車を除く。平成23年度以降は自家用特種用途車を除く。

## Slide 20
経済活動等の状況
【参考資料】
  （７）自動車の貨物輸送量（輸送トンキロ）と実質経済成長率の推移
  大阪府内の自動車輸送トンキロと大阪府の実質経済成長率は、連動した動きを示していない
・自動車輸送統計年報（国土交通省）
・平成27年度大阪府民経済計算
をもとに大阪府作成
  （８）自動車走行量と実質経済成長率の推移
  大阪府の実質経済成長率は増減を繰り返しているが、自動車走行量（大阪府対策地域内）は低減傾向である
・平成27年度大阪府民経済計算
・大阪府資料
をもとに大阪府作成
※自動車輸送トンキロは、平成21、22年度は特種用途車を除く。平成23年度以降は自家用特種用途車を除く。

## Slide 21
経済活動等の状況
【参考資料】
  （10）燃料販売量の推移
  平成28年度の軽油及びガソリンの販売量は、平成27年度から減少
経済産業省資料をもとに大阪府作成
  （９）自動車NOx排出量と実質経済成長率の推移
  大阪府の実質経済成長率は増減を繰り返しているが、自動車NOx排出量（大阪府対策地域内）は低減傾向である
・平成27年度大阪府民経済計算
・大阪府資料
をもとに大阪府作成

## Slide 22
道路交通センサスの使用データ
■道路交通センサス
【目 的】 道路における交通量、旅行速度及び道路状況などを調査し、道路の計画、建設、維持修繕、管理などについての基礎資料を得ること
【実施者】 国土交通省、都道府県、政令指定都市及び高速道路会社等の関係機関が連携し、5年ごとに実施（・・・、平成22年度、平成27年度）
■道路交通センサスの使用データ
「走行量（交通量×道路延長）」及び「旅行速度」の算定に道路交通センサスのデータを使用
・平成21～27年度分 ： 平成22年度センサスデータ
・平成28年度分 ： 平成27年度センサスデータ
■使用データの違いによる算定結果への影響
［各年度の車種別交通量］＝［センサスの車種別交通量］×［交通量データの伸び率］
（例）平成27年度交通量＝平成22年度センサス交通量×（H22→H27交通量伸び率）
平成28年度交通量＝平成27年度センサス交通量×（H27→H28交通量伸び率）
※交通量データの伸び率：道路管理者の交通量データ（全車種合計台数）から算定。
車種別ではないため、全車種で同じ伸び率を使用。
センサス交通量：車種別の交通量。（H22、H27センサスは大型車、小型車の2分類）
⇒「交通量データの伸び率」は車種別ではないため、異なるセンサスデータを用いると、「算定した車種別交通量」に差異が出る。
＜参考＞