現行制度と大気汚染防止法の改正の概要について

| 事 項 | 大気汚染防止法（改正前） | 大気汚染防止法（改正後） | 大阪府生活環境の保全等に関する条例 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．対象建築材料 | 【施行令第３条の３】 吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材 | 同左 | 【規則第16条の２】 ・法対象建築材料（同左） ・石綿含有成形板（横だし） |
| ２．事前調査 | 実施者 | 規定なし | 【法第18条の17第１項】 ・受注者（元請） 【法第18条の17第１項】 ・受注者は、発注者へ書面を交付して説明する | 【条例第40条の３第１項】 ・施工者（元請） |
|  | 調査対象 | － | 【法第18条の17第１項】 ・建築物等の解体、改造、補修する作業を伴う建設工事 （解体等工事） ・ただし、該当しないことが明らかなものは除く 該当しないことが明らかなものは、省令で規定する予定 （建築年代・構造等） | 【条例第40条の３第１項】 ・全ての解体等工事 |
|  | 調査方法 調査事項 | － | 【省令改正】 ・検討中 | 〇調査方法【規則第16条の４】 ・設計図書その他の資料の確認 ・目視 ・上記方法で確認できないとき分析 （石綿が使用されているものとする場合、不要） 〇調査事項【規則第16条の５】 ・使用の有無 ・使用されている場合、種類、使用面積、使用箇所 |
|  | 結果の掲示義務 | － | 【法第18条の17第４項】 ・受注者は、工事場所において結果等を掲示する 【省令改正】 ・結果その他の掲示事項について検討中 | 【条例第40条の３第２項】 ・施工者は、工事場所において結果等を表示する 【規則第16条の６】 ・施工者氏名、住所、連絡先等 ・石綿含有建材の使用の有無と有の場合、種類 等 |
|  | 勧告・命令等 | － | 規定なし | 【条例第40条の４】 ・調査又は表示をしていないときは勧告できる |
| ３．届 出 | 【法第18条の15】 ・施工者（元請） | 【法第18条の15】 ・発注者又は自ら施工する者（発注者等） 【省令改正】 ・届出義務者変更に伴う届出事項等について検討中 | 【条例第40条の７】 ・施工者（元請） |
| ４．作業の基準 | 【規則第16条の4】 ・前室の設置 ・作業場所の隔離 ・集じん・排気装置の設置 ・作業場所の負圧の維持 ・掲示板の設置 等 | 【省令改正】 ・作業基準の一環として、集じん装置出口又は敷地境界での濃度測定を検討中 | 【規則第16条の７】 〇法対象特定工事 ・法の作業の基準に加え、排気装置等の良好な運転管理、 排水処理の規定がある 〇石綿含有成形板の解体等作業（横だし） ・建築物等の高さ以上の幕等を設置 ・散水して除去 等 |
| ５．濃度の基準 | 規定なし | 同左 | 【条例第40条の６】敷地境界基準 【条例第40条の12】濃度測定の義務づけ 【規則第16条の８】 ・基準値10本／L （石綿工場に対する基準値と同じ） |
| ６. 立入検査 | 【法第26条】 ・特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（特定工事）の場所 | 【法第26条】 ・特定工事の場所（同左） ・解体等工事の場所（追加） | 【条例第105条】 ・特定排出等工事の場所 ・解体等工事の場所 ・施工者の事務所等 |

# Text boxes

参考資料１

-18-