## Slide 1: 有害物質排出規制に係る検討について【対象施設】
資料１－３

## Slide 2: 対象施設に関するこれまでの議論
2
・現行規制対象施設は、条例制定当時のアンケート調査に基づき、法の有害物質規制の裾下げ及び横出し施設として規制が必要と判断したものを選定しているところ。
・規制にあたっての考え方は、例えば副生成物として非意図的に排出される可能性があるものなど、有害物質が理論上排出するおそれのある施設を規制対象としている。
・一方で規制対象の施設種類が多岐に渡ることから、施設の定義がわかりにくいことに加え、工程の変更時に届出手続きが発生する場合がある等といった課題があり、また施設の中には過去一度も届出がない施設が存在している。
・有害物質の大気排出の未然防止の観点からは、この有害物質が理論上排出するおそれのある施設を原則規制対象とする考えを、継続すべきではないか。
・今後の対象施設の選定にあたっては、上記の考え及び課題を考慮した上で、現在の化学物質管理制度等による事業者の排出実態を踏まえて検討する必要があるのではないか。
〇前々回部会（令和3年３月23日）における議論（論点④）

## Slide 3: 条例における現行の対象施設①
項・用途 |  |  | 施設種類 | 規模 | 施設数（H29末）
１ | 繊維製品の製造 （衣服その他の繊維製品に係るものを除く） | イ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 5
 |  | ロ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 3
 |  | ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | 11
 |  | ニ | 漂白施設 | すべて | 5
 |  | ホ | 樹脂加工施設 | すべて | 3
 |  | ヘ | 混合施設 | すべて | 0 *
 |  | ト | 滅菌施設 | すべて | 7
 |  | チ | 消毒施設 | すべて | 0 *
2 | 木材若しくは木製品の製造（家具に係るものを除く）又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造 | イ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 2
 |  | ロ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 0
 |  | ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | 14
 |  | ニ | 張合せ施設 | すべて | 45
 |  | ホ | 樹脂加工施設 | すべて | 13
 |  | ヘ | 滅菌施設 | すべて | 0 *
 |  | ト | 消毒施設 | すべて | 0 *
３ | 出版若しくは印刷又はこれらの関連品の製造 | イ | 法に掲げる 乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 90
 |  | ロ | 条例に掲げる 乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 23
 |  | ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | 42
 |  | ニ | グラビア印刷施設 | すべて | 47
 |  | ホ | 金属板印刷施設 | すべて | 28
 |  | ヘ | エッチング施設 | すべて | 2
〇大阪府生活環境の保全等に関する条例
項・用途 |  |  | 施設種類 | 規模 | 施設数（H29末）
4 | 化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造 | イ | 法に掲げる反応炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 1
 |  | ロ | 法に掲げる溶解槽 | 処理能力（50kg/時以上） | 0 *
 |  | ハ | 法に掲げる反応炉 | 燃焼能力（重油換算3L/時以上） | 0
 |  | ニ | 法に掲げる反射炉、反応炉 | 容量（0.1m3以上） 燃焼能力（重油換算4L/時以上） 変圧器の定格容量（20kVA以上） | 0 *
 |  | ホ | 条例に掲げる反応炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 1
 |  | ヘ | 反応施設 | すべて | 190
 |  | ト | 法に掲げる直火炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 1
 |  | チ | 条例に掲げる直火炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 0 *
 |  | リ | 直火炉 | すべて | 0 *
 |  | ヌ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 2
 |  | ル | 法に掲げる乾燥施設 | 容量（0.1m3以上） | 0 *
 |  | ヲ | 法に掲げる乾燥施設 | 容量（0.1m3以上） 燃焼能力（重油換算4L/時以上） 変圧器の定格容量（20kVA以上） | 0 *
 |  | ワ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 0 *
 |  | カ | 乾燥・焼付施設 | すべて | 61
 |  | ヨ | 法に掲げる焙焼炉、焼結炉、煆焼炉 | 処理能力（1t/時以上） | 3
 |  | タ | 条例に掲げる焙焼炉 | 処理能力（1t/時未満） | 0
 |  | レ | 条例に掲げる焼結炉 |  | 0 *
 |  | ソ | 条例に掲げる煆焼炉 |  | 4
 |  | ツ | 法に掲げる電気炉 | 変圧器の定格容量（1000kVA以上） | 0 *
3
※ 施設数は有害物質毎の延べ数
※ *は府域全域において過去一度も届出の無い施設（30種）

## Slide 4: 条例における現行の対象施設②
項・用途 |  |  | 施設種類 | 規模 | 施設数（H29末）
4 | 化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造 | ネ | 条例に掲げる電気炉 | 変圧器の定格容量（1000kVA未満） | 0 *
 |  | ナ | 合成施設 | すべて | 9
 |  | ラ | 重合施設 | すべて | 24
 |  | ム | 分解施設 | すべて | 2
 |  | ウ | 精製施設 | すべて | 25
 |  | ヰ | 抽出施設 | すべて | 11
 |  | ノ | 晶出施設 | すべて | 13
 |  | オ | 蒸留施設 | すべて | 18
 |  | ク | 蒸発施設 | すべて | 1
 |  | ヤ | 濃縮施設 | すべて | 7
 |  | マ | 電解施設 | すべて | 1
 |  | ケ | 焼成施設 | すべて | 5
 |  | フ | 電気めっき施設 | すべて | 7
 |  | コ | 混合施設 | すべて | 350
 |  | エ | 配合施設 | すべて | 7
 |  | テ | 混練施設 | すべて | 50
 |  | ア | 造粒施設 | すべて | 0 *
 |  | サ | 滅菌施設 | すべて | 0
 |  | キ | 消毒施設 | すべて | 0 *
5 | プラスチック製品の製造 | イ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 0 *
 |  | ロ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 2
 |  | ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | 45
 |  | ニ | 電気めっき施設 | すべて | 28
 |  | ホ | エッチング施設 | すべて | 10
 |  | ヘ | 配合施設 | すべて | 46
 |  | ト | 混練施設 | すべて | 235
 |  | チ | 滅菌施設 | すべて | 10
 |  | リ | 消毒施設 | すべて | 0 *
6 | ゴム製品の製造 | イ | 加硫施設 | すべて | 358
 |  | ロ | 混練施設 | すべて | 48
 |  | ハ | 滅菌施設 | すべて | 0 *
 |  | ニ | 消毒施設 | すべて | 0 *
項・用途 |  |  | 施設種類 | 規模 | 施設数（H29末）
7 | 窯業製品又は土石製品の製造 | イ | 法に掲げる焼成炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 2
 |  | ロ | 条例に掲げる焼成炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 0
 |  | ハ | 焼成施設 | すべて | 18
 |  | ニ | 法に掲げる溶融炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 0
 |  | ホ | 条例に掲げる溶融炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 0 *
 |  | ヘ | 溶融施設 | すべて | 27
 |  | ト | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 5
 |  | チ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 0
 |  | リ | 乾燥・焼付施設 | すべて | 33
 |  | ヌ | 樹脂加工施設 | すべて | 4
 |  | ル | 混合施設 | すべて | 7
 |  | ヲ | 滅菌施設 | すべて | 0 *
 |  | ワ | 消毒施設 | すべて | 0 *
8 | 鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造 | イ | 法に掲げる焙焼炉、焼結炉、煆焼炉 | 処理能力（1t/時以上） | 0
 |  | ロ | 法に掲げる溶解炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） 羽口面断面積（0.5m2以上） | 195
 |  | ハ | 法に掲げる電気炉 | 変圧器の定格容量（1000kVA以上） | 5
 |  | ニ | 法に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、溶解炉 | 処理能力（0.5t/時以上） 火格子面積（0.5m2以上） 羽口面断面積（0.2m2以上） 燃焼能力（重油換算20L/時以上） | 3
 |  | ホ | 法に掲げる溶解炉 | 燃焼能力（重油換算10L/時以上） 変圧器の定格容量（40kVA以上） | 77
 |  | ヘ | 法に掲げる溶解炉 | 燃焼能力（重油換算4L/時以上） 変圧器の定格容量（20kVA以上） | 0 *
4

## Slide 5: 条例における現行の対象施設③
項・用途 |  |  | 施設種類 | 規模 | 施設数（H29末）
8 | 鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造 | ト | 条例に掲げる焙焼炉 | 処理能力（1t/時未満） | 0 *
 |  | チ | 条例に掲げる焼結炉 | 処理能力（1t/時未満） | 3
 |  | リ | 条例に掲げる煆焼炉 | 処理能力（1t/時未満） | 0
 |  | ヌ | 条例に掲げる溶解炉 | 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） 火格子面積（0.5以上1m2未満） 羽口面断面積（0.5m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） | 22
 |  | ル | 条例に掲げる溶解炉 | 火格子面積（0.5m2以上） 燃焼能力（重油換算30L/時以上） 変圧器の定格容量（100kVA以上） | 3
 |  | ヲ | 条例に掲げる電気炉 | 変圧器の定格容量（1000kVA未満） | 0 *
 |  | ワ | 条例に掲げる電気炉 | すべて | 32
 |  | カ | 金属溶解・精錬施設 | すべて | 247
 |  | ヨ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 98
 |  | タ | 法に掲げる乾燥炉 | 処理能力（0.5t/時以上） 火格子面積（0.5m2以上） 羽口面断面積（0.2m2以上） 燃焼能力（重油換算20L/時以上） | 5
 |  | レ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 58
 |  | ソ | 乾燥・焼付施設 | すべて | 480
 |  | ツ | 焼成施設 | すべて | 28
 |  | ネ | 電気めっき施設 | すべて | 853
 |  | ナ | 溶融めっき施設 | すべて | 37
 |  | ラ | ソルトバス | すべて | 39
 |  | ム | 樹脂加工施設 | すべて | 16
 |  | ウ | 化成皮膜施設 | すべて | 278
 |  | ヰ | 酸洗施設 | すべて | 331
 |  | ノ | エッチング施設 | すべて | 104
 |  | オ | 電解研摩施設 | すべて | 21
 |  | ク | 鋳型造形施設 | すべて | 120
 |  | ヤ | 混合施設 | すべて | 11
 |  | マ | 配合施設 | すべて | 8
 |  | ケ | 混練施設 | すべて | 10
 |  | フ | 反応施設 | すべて | 16
 |  | コ | 滅菌施設 | すべて | 2
 |  | エ | 消毒施設 | すべて | 0 *
項・用途 |  |  | 施設種類 | 規模 | 施設数（H29末）
9 | その他の製品製造 | イ | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） | 1
 |  | ロ | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） | 0 *
 |  | ハ | 乾燥・焼付施設 | すべて | 15
 |  | ニ | 電気めっき施設 | すべて | 19
 |  | ホ | エッチング施設 | すべて | 12
 |  | ヘ | 滅菌施設 | すべて | 3
 |  | ト | 消毒施設 | すべて | 0 *
10 | すべて | イ | 法律に掲げる 廃棄物焼却炉 | 火格子面積（2m2以上） 焼却能力（200kg/時以上） | 1,336
 |  | ロ | 条例に掲げる 廃棄物焼却炉 | 火格子面積（1以上2m2未満） 焼却能力（100以上200kg/時未満） | 10
 |  | ハ | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力（50kg/時以上） | 11
11 | 医療業 | イ | 滅菌施設 | すべて | 86
 |  | ロ | 消毒施設 | すべて | 11
12 | 消毒業 | イ | 滅菌施設 | すべて | 8
 |  | ロ | 消毒施設 | すべて | 0 *
13 | 洗濯業 |  | 消毒施設 | すべて | 1
5
備考 次に掲げる施設は、除く。
１ 実験の用に供するもの
２ 移動式のもの
３ 法規則別表第三の第三欄に掲げる施設で同表の第二欄に掲げる物質又は塩化水素のみを発生し、及び排出するもの
４ 10の項のロ及びハ以外の施設(前号に掲げる施設を除く。)で塩化水素のみを発生し、及び排出するもの
５ 法規則別表第三の三の中欄に掲げる施設で水銀及びその化合物のみを発生し、及び排出するもの

## Slide 6: 施設の届出及び選定に係る基本的考え方
6
【届出に係る基本的考え方】
・法の有害物質規制ではばい煙中に有害物質の排出が無くても対象施設であれば届出を求めるが、条例では「全ての規制対象施設の中から有害物質が理論上排出するおそれがある施設を原則規制対象とし届出を求める」という考えであり、引き続きこの考え方を継続する。
【選定に係る基本的考え方】
・実態調査の結果から、物の燃焼、合成、分解その他の処理（機械的処理を除く。）に伴い、新規追加物質の一定量を大気に排出する可能性のある施設を現行の規制対象施設に追加する。
・対象施設に係る業種（用途）は各種製造業を主とし、その他新規追加物質の一定量を大気に排出する可能性のある施設の設置割合が高い業種（用途）を選定する。
・現行の規制対象施設については、過去一度も届出のない施設や物質の見直しにより届出の可能性がない施設は除外する。
〇施設の届出及び選定に係る基本的考え方は以下の通りとする。

## Slide 7
7
検討にあたっての情報整理① 施設の実態調査について
○府内PRTR届出事業所に対し、新規追加物質10種の排出施設の実態に係るアンケートを実施
項目 | 内容
対象事業所 | 調査対象物質に係る2019年度府内大気排出量の届出があった事業所のうち、研究機関等を除く府内108事業所（有効回答数70）
対象物質 | アクリロニトリル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、塩化メチレン（ジクロロメタン）、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,3-ブタジエン、アセトアルデヒド、トルエン、クロム及び三価クロム化合物 の10種類 ※塩化メチル（クロロメタン）は届出なし。
調査項目 | 調査対象物質の主な排出源、実測値 等
調査日 | 令和３年６月18日～30日

## Slide 8
〇実態調査の結果【排出源として複数回答があった施設】
検討にあたっての情報整理① 施設の実態調査について
8
物質名 | 主な排出施設 | 業種 | 事業所数
アクリロニトリル | 反応施設等 | 化学工業 | 2
クロロホルム | 反応施設等 | 化学工業、医薬品製造業 | 2
 | 貯蔵施設 | 倉庫業 | ２
 | 精製施設等 | 化学工業、医薬品製造業 | 2
塩化メチレン（ジクロロメタン） | 洗浄施設 | 化学工業、（電気・一般）機械器具製造業 | ３
テトラクロロエチレン | 洗浄施設 | 非鉄・金属製品製造業、鉄鋼業等 | ５
 | クリーニング施設 | 洗濯業 | ２
トリクロロエチレン | 洗浄施設 | 金属製品製造業、輸送用機械器具製造業 | 9
トルエン | 乾燥炉 | 出版業、金属製品製造業等 | １1
 | 吹付塗装施設 | 化学工業、一般機械器具製造業等 | ８
 | 印刷施設 | 出版業、金属製品製造業等 | ７
 | 貯蔵施設 | 化学工業、石油製品製造業 | ５
 | 混合施設等 | 化学工業、繊維工業 | ５
 | 反応施設等 | 化学工業、医薬品製造業 | ３
 | 精製施設等 | 化学工業、医薬品製造業 | ３
 | 合成施設等 | 化学工業 | 2
 | 塗装施設 | 金属製品製造業 | 2
※1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、アセトアルデヒド、クロム及び三価クロム化合物は複数回答があった施設なし。

## Slide 9
〇トルエンは、塗料・接着剤・印刷インキ中に使用され、また化学物質の合成原料等の多様な用途に使用される。その他シンナー（希釈溶剤）やガソリンに含有しており、その排出量は府域・全国ともPRTR法の対象物質で最も多い物質である。
【物性、特徴】
・融点-95℃、沸点110.6℃で常温気体の揮発性有機化合物。
・発がん性：確認できず（IARCグループ３）
・毒性：特定標的臓器毒性１、吸引性呼吸器有害性１（GHS分類）
変異原性１、生殖発生毒性３、生殖毒性２（化管法選定時）
【府域PRTR大気排出量・大気環境濃度】
・大気排出量、大気環境濃度ともに近年減少傾向。
・届出対象物質（486種）の中で最も多い大気排出量で、全体の11.2%を占める。
検討にあたっての情報整理② トルエンについて
府域におけるトルエンの大気排出量（届出排出量＋届出外排出量）と環境濃度の経年変化
届出排出量の上位５物質
9

## Slide 10
 | トルエン含有製品の出荷割合 | 排出されるVOCガス中のトルエンの量とその割合 | 備考
塗料 | 43% | 24,597t（10.7%） | ー
接着剤 | 19% | 5,673t（14.5%） | ー
印刷インキ | 42% | 2,584t（7.5%） （グラビア印刷用インキ中では17.6%） | ・トルエンが含有している印刷インキはグラビア印刷用インキのみ。 ・府内のグラビア印刷事業所数（従業員数４人以上）は令和元年度で22。 ・PRTR法に基づく2019年度届出で、トルエンの大気排出量が最も多いのが出版・印刷・同関連産業の296t（全体の25.2％）。なお、届出数は27（全体の3.5%）。
ガソリン | 100% | 1,545t（1.21％） | ・PRTR法に基づく2019年度届出で、トルエンの届出数が最も多いのは燃料小売業の513（全体の66.4％）。なお、大気排出量は30t（全体の2.5%）。
検討にあたっての情報整理② トルエンについて
〇塗料・接着剤はトルエン排出量は比較的多く、製造業を中心に多くの事業所でトルエン含有製品の取り扱いがあると考えられる。
〇印刷インキはトルエン排出量は塗料・接着剤よりは少ないがガソリンよりも多く、一方で取扱い事業所数は限定されている。
〇ガソリンについて、取り扱い事業所は多いが、トルエン排出量はその含有割合が少ないことから塗料・接着剤・印刷インキより少ない。
出典 ・環境省「令和２年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務」
・経済産業省HP「PRTR届出外排出量の集計結果 届出外排出量塗料に係る需要分野別・塗料種類別の全国出荷量（平成30年度）」
・経済産業省工業統計調査
10

## Slide 11
用途 | 施設の種類 |  | 生活環境保全条例 |  | 
 |  |  | 規制対象施設 | 規制基準（いずれかに該当すること） | 施設数 （H29末）
物の製造にかかる溶剤洗浄施設 |  |  | 液面面積 0.5ｍ2 以上（高揮発VOCに限る） | ・吸着式処理装置等 ・密閉式構造 | 113
物の製造にかかる乾燥施設等 |  |  | 施設容量 200L 以上（高揮発VOCに限る） イ 反応施設 ロ 合成施設 ハ 重合施設 ニ 分解施設 ホ 精製施設 ヘ 晶出施設 ト 蒸留施設 チ 蒸発施設 リ 濃縮施設 ヌ 乾燥施設 ル 抽出施設 ヲ 混合施設 | ・吸着式処理装置等 ・密閉式構造 | 2,434 555 11 122 6 42 58 242 21 68 156 64 1,089
塗装 | 吹付塗装 |  | 排風機能力 100ｍ3/分 | ・燃焼式処理装置等 ・塗料中のVOC含有率が30%以下（被塗物等により60又は70%以下） | 369
 | 乾燥・焼付施設 |  | 排風機能力 10ｍ3/分 |  | 194
接着 | 乾燥施設 | ラミネート等 | 排風機能力 10ｍ3/分 | ・燃焼式処理装置等 ・接着剤中のVOC含有率が30%以下 | 47
 |  | 上記及び木材，木製品以外 |  |  | 
用途 | 施設の種類 |  | 生活環境保全条例 |  | 
 |  |  | 規制対象施設 | 規制基準（いずれかに該当すること） | 施設数（H29末）
すべて | 貯蔵施設 |  | 貯蔵容量 50kL（高揮発VOCに限る） 1 気圧、15℃で気体状のものを貯蔵する施設は対象外 | ・吸着式処理装置等 ・浮屋根式構造 | 555
印刷 | 乾燥施設 | グラビア印刷 | シリンダー幅 1000mm 以上の乾燥施設 グラビア印刷機を2 台以上設置している工場・事業場に設置されるもの | ・燃焼式処理装置等 ・インキ中のVOC含有率が30%以下 | 38
 |  | オフセット輪転印刷 | 排風機能力 10ｍ3/分 |  | 58
 |  | 金属版印刷 | 排風機能力 10ｍ3/分 |  | 27
出荷 | 出荷施設 |  | 燃料用ガソリンをタンクローリーに積み込むもの | 薬液による吸収式処理装置 | 9
燃料小売業 | 地下タンク |  | 貯蔵容量の合計が30kL 以上 燃料用ガソリンを貯蔵するもの | ・蒸気返還設備 ・凝縮式処理装置等 ※タンクローリー側への蒸気返還設備設置義務あり | 2,213 (722事業場）
洗濯 | ドライクリーニング施設 |  | 一回の洗濯能力が30kg 以上の事業場 イ クリーニング施設 ロ 乾燥施設 | ・乾燥工程における凝縮式処理装置 ・脱臭工程における吸着式処理装置 | 258 88 170
※高揮発VOCとは、単一物質にあっては１気圧で沸点が150℃以下、混合物にあっては１気圧でVOCの留出量が５容量比％の時の温度が150℃以下の物質をいう。
〇規制対象物質のうちVOCについては、現行の条例VOC排出規制が一定の排出抑制に寄与してきたと考えられることから、施設の選定や規模要件の検討にあたっては条例VOC排出規制の内容を参考にする。
検討にあたっての情報整理③ 条例VOC規制

## Slide 12
〇排出濃度規制を適用する物質については、濃度測定の義務が課せられることから、排出口が設けられ一定量の排ガスが排出される等といった濃度測定が可能な施設であることが前提となる。
○また、現在排ガス中の測定方法が確立されていない以下の物質については別途測定方法確立を検討する必要がある。
物質名
アクリロニトリル
塩化メチル（クロロメタン）
クロロホルム
1,2-ジクロロエタン
塩化メチレン（ジクロロメタン）
1,3-ブタジエン
塩化ビニルモノマー（クロロエチレン）
検討にあたっての情報整理④ 濃度測定

## Slide 13: 対象施設見直しに係る検討事項
① 新規追加物質を一定量排出する可能性のある施設
実態調査等の結果からどのような施設が考えられるか
② 追加すべき施設について
①の検討結果に基づき、追加すべき施設をどう選定するか
③ 追加対象外とする施設について
①の検討結果に基づき 、追加を行わない施設をどう考えるか
④ 現行の規制対象施設で見直すべき施設について
①の検討結果等に基づき、現行規制対象施設で見直すべき施設をどう考えるか
⑤ その他検討事項
排出基準の適用が猶予される物質の届出義務の適用や、排出基準の適用に係る猶予期間について、どのように考えるか
13

## Slide 14
〇実態調査等より、新規対象物質を一定量排出する可能性のある施設は、反応施設・混合施設等の各種製品製造施設、貯蔵施設、洗浄施設、乾燥施設、ドライクリーニング施設、塗装施設、印刷施設、電気炉、めっき施設が考えられる。
物質名 | 主な用途 | 府内PRTR大気排出量（2019年度、kg） | 一定量の排出が想定される主な業種 | 一定量の排出が想定される施設
アクリロニトリル | ・合成樹脂（合成繊維、ABS樹脂、合成ゴム、AS樹脂）、塗料、繊維樹脂加工剤、化粧品原料、合成糊料などの原料。 | 1,506 | 化学工業 | 各種製品製造施設、貯蔵施設
塩化メチル（クロロメタン） | ・シリコーン樹脂・界面活性剤・農薬等の原料。 ・発泡スチロール用などの発泡剤。 | 0 | 化学工業 | 各種製品製造施設、貯蔵施設
クロロホルム | ・代替フロン・フッ素樹脂の原料。 ・試薬、農薬や医薬品の抽出溶剤。 | 20,512 | 化学工業、研究機関、水道業 | 各種製品製造施設、貯蔵施設
1,2-ジクロロエタン | ・クロロエチレン・エチレンジアミンなどの原料。 ・フィルム洗浄剤、有機合成反応やビタミン抽出の際の溶剤、殺虫剤、燻蒸剤。 | 5 | 化学工業 | 各種製品製造施設、貯蔵施設
塩化メチレン（ジクロロメタン） | ・金属部品や電子部品の洗浄剤、医薬品や農薬を製造する際の溶剤、エアゾール噴射剤、塗装はく離剤、ポリカーボネート樹脂を重合する際の溶媒、ウレタンフォームの発泡助剤。 | 550,162 | 木材・木製品製造業、金属製品製造業、化学工業 | 洗浄施設、乾燥施設、貯蔵施設
テトラクロロエチレン | ・ドライクリーニングの溶剤。 ・精密機器や部品の加工段階で用いた油の除去、代替フロンの原料。 | 116,539 | 金属製品製造業、洗濯業、化学工業 | 洗浄施設、乾燥施設、ドライクリーニング施設、貯蔵施設
トリクロロエチレン | ・金属製品製造業や機械器具製造業、半導体の製造工場における油の除去や、羊毛や皮革などから余分な油分の除去 ・工業用の溶剤として、生ゴムを溶かしたり、染料や塗料を製造する際の溶剤。 | 101,507 | 金属製品製造業、出版・印刷・同関連産業 | 洗浄施設、乾燥施設、貯蔵施設
1,3-ブタジエン | ・主に合成ゴムの原料。 ・この他、ABS樹脂などの合成樹脂の原料。 | 1,021 | 化学工業、ゴム製品製造業 | 各種製品製造施設、貯蔵施設
アセトアルデヒド | ・塗料、印刷インキなどの溶剤に使われる酢酸エチルの原料酢酸、過酢酸、無水酢酸などをつくる原料。防腐剤や防かび剤、写真現像用の薬品。 ・合板の接着剤などに、ホルムアルデヒドの代替品として使用。 | 191 | 化学工業、木材・木製品製造業 | 各種製品製造施設、乾燥施設、貯蔵施設
トルエン | ・トリレンジイソシアネート（ポリウレタンの原料）、フェノール（染料や農薬などの原料）、クレゾールなどの多種多様な化学物質を合成する原料。 ・油性塗料や印刷インキ、油性接着剤などの溶剤。接着剤や塗料のうすめ液などに使用されるシンナーはトルエンを主成分としているほか、油性のペンキ、ニス・ラッカー、マニキュアなどに使用。 | 1,175,674 | 出版・印刷・同関連産業、金属製品製造業、プラスチック製品製造業、化学工業 | 各種製品製造施設、塗装施設、乾燥施設、印刷施設、貯蔵施設
クロム及び三価クロム化合物 | ・特殊鋼（耐熱性やさびにくさなどの特性を加えた鋼※）、メッキ、ねじなどのクロメート（亜鉛メッキなどの後処理として耐食性を与えるためにクロム酸塩の被膜をつけること）。 ※鉄に12％以上のクロムを含む合金をステンレスという。 | 658 | 金属製品製造業、化学工業 | 電気炉、めっき施設
検討事項① 新規追加物質を一定量排出する可能性のある施設
14

## Slide 15
検討事項② 追加すべき施設について
〇検討事項①の結果を踏まえ、現行条例対象外である以下の３つの施設を新たに規制対象施設に追加する。
施設名 | 用途 | 規模要件
①洗浄施設 | ・化学工業品・石油製品又は石炭製品の製造の用 ・鉄鋼若しくは非鉄金属の製造・金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造の用 | 液面の面積が0.5m2以上
②クリーニング施設及び乾燥施設 | ・洗濯業に係るドライクリーニングの用 | 一回のドライクリーニングに係る洗濯能力の合計が30kg以上の事業場に設置されるすべての施設
③吹付塗装施設 | ・物の製造に係る塗装の用 | 排風機能力 100ｍ3/分以上
15

## Slide 16
（施設概要）
・洗浄施設は、電気機械器具、電気めっき、圧延後の鋼板、自動車部品といった製品等の洗浄を行う施設。
・洗浄槽へ浸漬する方法や、蒸気・シャワーにより洗浄する方法がある。
・乾燥施設が設置されているものがある。（一体又は分離型）
・法指定物質排出施設（トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン）、法VOC排出施設、条例VOC排出施設であり、規模要件はいずれも液面の面積である。（法：指定物質3m2、法VOC5m2、条例：0.5m2）
（選定理由及び規模要件の考え方）
〇溶剤としては塩化メチレン（ジクロロメタン）・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレンが多く使われており、新規追加物質の一定量を大気に排出する可能性のある施設である。
〇液面の面積は洗浄液の大気中への排出量と比例関係にあり、法指定物質や法・条例VOCで採用していることから、要件は液面の面積を採用する。規模は対象施設の捕捉が容易である条例VOC排出施設の0.5m2とする。
〇対象施設数（見込み）：条例VOC対象施設（H29末時点）113のうち規制対象物質を排出するもの。
〇排出口のある処理装置の設置のほか蓋による密閉式や冷却管による凝集式等排出口のない施設もあるが、法で排気口での測定の規定があることから、排出濃度規制の適用は可能である。
図：洗浄施設の例（電気機械器具洗浄用）
※出典：環境省揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出抑制対策検討会洗浄小委員会資料
① 化学工業品・石油製品又は石炭製品の製造、鉄鋼若しくは非鉄金属の製造・金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造の用に供する洗浄施設（液面の面積が0.5m2以上）
16
検討事項② 追加すべき施設について

## Slide 17
（施設概要）
・クリーニング施設は洗剤を溶かした水の代わりに石油系溶剤やテトラクロロエチレンの有機溶剤を使って洗濯を行う施設。
・洗濯から乾燥・脱臭までの工程を１つの機械で行うホットタイプと、洗濯と乾燥を分けて行うコールドタイプに分かれ、テトラクロロエチレンを使用する施設は主にホットタイプである。
・法指定物質排出施設（テトラクロロエチレン）、条例VOC排出施設であり、規模要件は洗濯能力（処理能力）である。（法：１回当たり３０kg以上の施設、条例：１回の洗濯能力の合計が30ｋg以上の事業場に設置されている全てのクリーニング施設及び乾燥施設）
（選定理由及び規模要件の考え方）
〇洗浄剤としてテトラクロロエチレンが一部使われており、新規追加物質の一定量を大気に排出する可能性のある施設である。
〇洗濯能力は溶剤の使用量及び大気中への排出量と比例関係にあり、法指定物質や条例VOCで採用していることから、要件として洗濯能力を採用する。規模は対象施設の捕捉が容易である条例VOC排出施設の１回の洗濯能力の合計が30ｋg以上の事業場に設置されている全てのクリーニング施設及び乾燥施設とする。
〇対象施設数（見込み）：条例VOC対象施設（H29末時点）258のうち規制対象物質を排出するもの。
※厚生労働省「ドライクリーニングにおける溶剤の使用管理状況等に関する調査（令和2年度）」では全施設数のうちテトラクロロエチレン使用施設の割合は8%。
〇排気回収装置が設置されるなど循環式で排ガスが無い施設が多いが、法指定物質で排気口での測定の規定があることから、排出濃度規制の適用は可能である。
② 洗濯業に係るドライクリーニングの用に供するクリーニング施設及び乾燥施設（一回のドライクリーニングに係る洗濯能力の合計が30kg以上の事業場に設置されるすべての施設）
17
検討事項② 追加すべき施設について

## Slide 18
（施設概要）
・塗装施設は、被塗物に防錆・耐候等の性質を与えて保護したり、美観向上のため光沢や色を付けたりすることを目的として、被塗物の表面に塗膜を形成する施設。
・塗装施設における塗装方法は「吹付式（スプレー式、噴霧式）」の他に、「コーター式」、「浸漬式」がある。
・吹付塗装施設は法VOC排出施設、条例VOC排出施設であり、規模要件は排風機能力である。（法：100,000 ｍ3/ 時 (1,667ｍ3 / 分)、条例：100ｍ3 /分）
（選定理由及び規模要件の考え方）
〇溶剤や希釈用シンナーにトルエンが多く使われており、新規追加物質の一定量を大気に排出する可能性のある施設である。
〇排風機能力は溶剤等の大気中への排出量と比例関係にあり、法・条例VOCで採用していることから、要件として排風機能力を採用する。規模は対象施設の捕捉が容易である現行条例VOC排出施設の吹付塗装施設100ｍ3 /分とする。
〇対象施設数（見込み）：369 （平成29年度末時点の府内施設数）のうち規制対象物質を排出するもの。
〇原則として排出口が設置されていることから、排出濃度規制の適用は可能である。
③ 物の製造に係る塗装の用に供する吹付塗装施設（排風機能力 100ｍ3/分以上）
18
検討事項② 追加すべき施設について

## Slide 19
施設名等 | 条例VOC届出数（H29末） | 排出可能性がある物質 | 理由
貯蔵施設 【条例VOC規制対象施設】 | 555 （法：14） | トルエン、アクリロニトリル、ジクロロメタン等（VOCである物質は全て） | ・他府県で有害物質の観点から貯蔵施設を規制対象としている自治体はない。 ・ほとんどの場合排出口が設けられておらず濃度測定が困難。 ・基本的には原料として貯蔵するものであることから、大気中への恒常的な放出は事業者により対策を講じているケースが多い。
燃料小売業地下タンク 【条例VOC規制対象施設】 | 2,213 | トルエン | ・塗料、接着剤、印刷インキと比較し、ガソリン中のトルエンの割合は多くても1%と低く、PRTR届出状況においては届出数に比べ大気排出量は少ない。 ・これまでの条例VOC規制により蒸気回収装置（べーパーリターン）は一定普及している。 ・排出口から常時一定量の排ガスが排出されているわけではなく、濃度測定が困難。
ガソリン出荷施設 【条例VOC規制対象施設】 | 9 | トルエン | ・同上
水道水中の浄化処理設備 | － | クロロホルム | ・塩素消毒により副生されるものであり、総トリハロメタン、クロロホルムとして水道法により基準が定められている。 ・発生源が広いため処理装置の設置及び濃度測定が困難。
工事・建設作業 （塗料、剥離剤） | － | トルエン、ジクロロメタン | ・工事・建設作業による排出は一時的かつ局所的なものであることから規制対象としない。
検討事項③ 追加対象外とする施設について
〇以下の施設は追加対象外とする。
19

## Slide 20
〇現行の規制対象施設のうち、新規追加物質の排出可能性がある主な施設は以下の通り。
検討事項④ 現行の規制対象施設で見直すべき施設について
施設名 | 用途 | 現行規模要件 | 排出可能性がある物質 | 要因
乾燥・焼付施設 法に掲げる乾燥炉 条例に掲げる乾燥炉 | 各種製品の製造 | 全て 法に掲げる乾燥炉：火格子面積（1m2以上）、燃焼能力（重油換算50L/時以上）、変圧器の定格容量（200kVA以上） 条例に掲げる乾燥炉：火格子面積0.5m2以上）、燃焼能力（重油換算30L/時以上）、変圧器の定格容量（100kVA以上） | トルエン・アセトアルデヒド・塩化メチレン（ジクロロメタン）・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン | 塗料・接着剤・印刷インキ・洗浄工程
印刷施設（グラビア印刷） | 出版・印刷・これら関連品の製造 | 全て | トルエン | 印刷インキ
廃棄物焼却炉 | すべて | 焼却能力（50kg/時以上） | 全物質 | －
混練施設 | プラスチック製品の製造 | 全て | 1.3ブタジエン、アクリロニトリル | ABS樹脂
加硫施設 | ゴム製品の製造 | 全て | 1.3ブタジエン | スチレンブタジエンゴム
電気炉、電気めっき施設等 | 金属製品等の製造 | 全て | クロム及び三価クロム化合物 | ステンレス
20
【方向性案とその考え方】
〇乾燥・焼付施設のうち塗装又は接着用途の場合、塗料及び接着剤の出荷量等からトルエンの排出施設がかなりの数にのぼると考えられる。乾燥・焼付施設は現在規模要件の設定はないが、効果的かつ効率的な規制の観点から、塗装又は接着の用に供する施設については、現行条例VOC規制の規模要件と同様、トルエンの排出に限り規模要件を排風機能力10m3/分以上とするのが妥当。なお、法及び条例に掲げる乾燥炉は既に規模要件が設けられていることから現行通りとする。
〇出版・印刷・これら関連品の製造の用に供する乾燥・焼付施設及び印刷施設についても現在規模要件の設定はないが、トルエンが排出されるグラビア印刷施設数は限定的であることから、これら施設については規模要件の変更等見直しを行わない。
〇その他の施設についても、新規追加物質に係る新たな届出数は限定的と考えられることから規模要件の変更等見直しを行わない。

## Slide 21
検討事項④ 現行の規制対象施設で見直すべき施設について
21
〇過去一度も届出のない施設について
・繊維製品の製造の用に供する混合施設等30種の施設があるが、いずれも他のカテゴリでは届出がある等、施設自体は国内に存在するものである。
【方向性案とその考え方】
〇廃棄物焼却炉について、見直し後の規制対象物質のうち揮発性有機化合物（VOC）は炉内で分解処理され理論的に排出されるおそれがないことから、今後は対象外として明確に位置付けるべき。
※見直し後の規制対象物質のうち揮発性有機化合物（VOC）に該当する物質
アクリロニトリル 塩化メチル（クロロメタン） クロロホルム 1,2-ジクロロエタン | 塩化メチレン（ジクロロメタン） テトラクロロエチレン トリクロロエチレン 1,3-ブタジエン | アセトアルデヒド トルエン 塩化ビニルモノマー（クロロエチレン） ベンゼン | ホルムアルデヒド 酸化エチレン
【方向性案とその考え方】
〇過去一度も届出のない施設はいずれも施設自体は存在し、物質の見直しにより新たに届出がされる可能性があること、その他の現行規制対象施設も特段見直すべき施設はないことから、引き続き規制対象施設とする。
○廃棄物焼却炉に係る届出について
・廃棄物焼却炉について、現行の規制においては指定有害物質６種（クロロエチレン、ベンゼン、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、酸化エチレン）、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、銅及びその化合物、鉛及びその化合物の10物質については、排出実態が無くても排出するおそれがあるものとして届出指導を行っている。

## Slide 22
検討事項⑤ その他検討事項
【方向性案とその考え方】
〇排出基準の適用が猶予される物質について
・トルエン、クロム及び三価クロム化合物については、資料1-2のとおり排出基準の適用を猶予することが妥当であるが、届出義務については以下の理由から猶予期間は設けないこととするべき。（猶予期間は届出のみ義務付けることとするべき。）
現行の条例VOC規制の届出対象施設である場合、猶予期間にも届出義務を課すことで処理施設の稼働を継続させることができ、猶予期間終了時の指導が円滑に行える。
規制対象であることを認識させることで、猶予期間中の事業者の意識向上につながる。
〇排出基準の適用に係る猶予期間について
・新規追加物質の排出施設等について、排出濃度基準遵守のための処理施設設置や測定方法の確立等に係る期間として、排出基準の適用は十分な猶予期間を設けることを検討するべき。
22

## Slide 23: 対象施設の見直し案①
項・用途 |  | 施設種類 | 規模
１ | 繊維製品の製造 （衣服その他の繊維製品に係るものを除く） | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 乾燥・焼付施設 | すべて※
 |  | 漂白施設 | すべて
 |  | 樹脂加工施設 | すべて
 |  | 混合施設 | すべて
 |  | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
2 | 木材若しくは木製品の製造（家具に係るものを除く）又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造 | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 乾燥・焼付施設 | すべて※
 |  | 張合せ施設 | すべて
 |  | 樹脂加工施設 | すべて
 |  | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
３ | 出版若しくは印刷又はこれらの関連品の製造 | 法に掲げる 乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 条例に掲げる 乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 乾燥・焼付施設 | すべて
 |  | グラビア印刷施設 | すべて
 |  | 金属板印刷施設 | すべて
 |  | エッチング施設 | すべて
項・用途 |  | 施設種類 | 規模
4 | 化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造 | 法に掲げる反応炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 法に掲げる溶解槽 | 処理能力（50kg/時以上）
 |  | 法に掲げる反応炉 | 燃焼能力（重油換算3L/時以上）
 |  | 法に掲げる反射炉、反応炉 | 容量（0.1m3以上） 燃焼能力（重油換算4L/時以上） 変圧器の定格容量（20kVA以上）
 |  | 条例に掲げる反応炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 反応施設 | すべて
 |  | 法に掲げる直火炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 条例に掲げる直火炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 直火炉 | すべて
 |  | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 法に掲げる乾燥施設 | 容量（0.1m3以上）
 |  | 法に掲げる乾燥施設 | 容量（0.1m3以上） 燃焼能力（重油換算4L/時以上） 変圧器の定格容量（20kVA以上）
 |  | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 乾燥・焼付施設 | すべて※
 |  | 法に掲げる焙焼炉、焼結炉、煆焼炉 | 処理能力（1t/時以上）
 |  | 条例に掲げる焙焼炉 | 処理能力（1t/時未満）
 |  | 条例に掲げる焼結炉 | 
 |  | 条例に掲げる煆焼炉 | 
 |  | 法に掲げる電気炉 | 変圧器の定格容量（1000kVA以上）
23
〇対象施設を以下の案のとおり見直す（赤字が見直し部分）
※の施設については、塗装又は接着の用に供する施設のうち排風機能力が10m3/分未満のものはトルエンの規制対象外とする。

## Slide 24: 対象施設の見直し案②
項・用途 |  | 施設種類 | 規模
4 | 化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造 | 条例に掲げる電気炉 | 変圧器の定格容量（1000kVA未満）
 |  | 合成施設 | すべて
 |  | 重合施設 | すべて
 |  | 分解施設 | すべて
 |  | 精製施設 | すべて
 |  | 抽出施設 | すべて
 |  | 晶出施設 | すべて
 |  | 蒸留施設 | すべて
 |  | 蒸発施設 | すべて
 |  | 濃縮施設 | すべて
 |  | 電気めっき施設 | すべて
 |  | 混合施設 | すべて
 |  | 配合施設 | すべて
 |  | 混練施設 | すべて
 |  | 造粒施設 | すべて
 |  | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
 |  | 洗浄施設 | 液面の面積が0.5m2以上
5 | プラスチック製品の製造 | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 乾燥・焼付施設 | すべて※
 |  | 電気めっき施設 | すべて
 |  | エッチング施設 | すべて
 |  | 配合施設 | すべて
 |  | 混練施設 | すべて
 |  | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
6 | ゴム製品の製造 | 加硫施設 | すべて
 |  | 混練施設 | すべて
 |  | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
項・用途 |  | 施設種類 | 規模
7 | 窯業製品又は土石製品の製造 | 法に掲げる焼成炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 条例に掲げる焼成炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 焼成施設 | すべて
 |  | 法に掲げる溶融炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 条例に掲げる溶融炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 溶融施設 | すべて
 |  | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 乾燥・焼付施設 | すべて※
 |  | 樹脂加工施設 | すべて
 |  | 混合施設 | すべて
 |  | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
8 | 鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造 | 法に掲げる焙焼炉、焼結炉、煆焼炉 | 処理能力（1t/時以上）
 |  | 法に掲げる溶解炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上） 羽口面断面積（0.5m2以上）
 |  | 法に掲げる電気炉 | 変圧器の定格容量（1000kVA以上）
 |  | 法に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、溶解炉 | 処理能力（0.5t/時以上） 火格子面積（0.5m2以上） 羽口面断面積（0.2m2以上） 燃焼能力（重油換算20L/時以上）
 |  | 法に掲げる溶解炉 | 燃焼能力（重油換算10L/時以上） 変圧器の定格容量（40kVA以上）
 |  | 法に掲げる溶解炉 | 燃焼能力（重油換算4L/時以上） 変圧器の定格容量（20kVA以上）
24
※の施設については、塗装又は接着の用に供する施設のうち排風機能力が10m3/分未満のものはトルエンの規制対象外とする。

## Slide 25: 対象施設の見直し案③
項・用途 |  | 施設種類 | 規模
8 | 鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造 | 条例に掲げる焙焼炉 | 処理能力（1t/時未満）
 |  | 条例に掲げる焼結炉 | 処理能力（1t/時未満）
 |  | 条例に掲げる煆焼炉 | 処理能力（1t/時未満）
 |  | 条例に掲げる溶解炉 | 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満） 火格子面積（0.5以上1m2未満） 羽口面断面積（0.5m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満）
 |  | 条例に掲げる溶解炉 | 火格子面積（0.5m2以上） 燃焼能力（重油換算30L/時以上） 変圧器の定格容量（100kVA以上）
 |  | 条例に掲げる電気炉 | 変圧器の定格容量（1000kVA未満）
 |  | 条例に掲げる電気炉 | すべて
 |  | 金属溶解・精錬施設 | すべて
 |  | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 法に掲げる乾燥炉 | 処理能力（0.5t/時以上） 火格子面積（0.5m2以上） 羽口面断面積（0.2m2以上） 燃焼能力（重油換算20L/時以上）
 |  | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 乾燥・焼付施設 | すべて※
 |  | 焼成施設 | すべて
 |  | 電気めっき施設 | すべて
 |  | 溶融めっき施設 | すべて
 |  | ソルトバス | すべて
 |  | 樹脂加工施設 | すべて
 |  | 化成皮膜施設 | すべて
 |  | 酸洗施設 | すべて
 |  | エッチング施設 | すべて
 |  | 電解研摩施設 | すべて
 |  | 鋳型造形施設 | すべて
 |  | 混合施設 | すべて
 |  | 配合施設 | すべて
 |  | 混練施設 | すべて
 |  | 反応施設 | すべて
 |  | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
 |  | 洗浄施設 | 液面の面積（0.5m2以上）
項・用途 |  | 施設種類 | 規模
9 | その他の製品製造 | 法に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（1m2以上） 燃焼能力（重油換算50L/時以上） 変圧器の定格容量（200kVA以上）
 |  | 条例に掲げる乾燥炉 | 火格子面積（0.5以上1m2未満） 燃焼能力（重油換算30以上50L/時未満） 変圧器の定格容量（100以上200kVA未満）
 |  | 乾燥・焼付施設 | すべて※
 |  | 電気めっき施設 | すべて
 |  | エッチング施設 | すべて
 |  | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
10 | すべて | 法律に掲げる 廃棄物焼却炉※※ | 火格子面積（2m2以上） 焼却能力（200kg/時以上）
 |  | 条例に掲げる 廃棄物焼却炉※※ | 火格子面積（1以上2m2未満） 焼却能力（100以上200kg/時未満）
 |  | 廃棄物焼却炉※※ | 焼却能力（50kg/時以上）
11 | 医療業 | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
12 | 消毒業 | 滅菌施設 | すべて
 |  | 消毒施設 | すべて
13 | 洗濯業 | 消毒施設 | すべて
 |  | クリーニング施設 | 一回のドライクリーニングに係る洗濯能力の合計が30kg以上の事業場に設置されるすべての施設
 |  | 乾燥施設 | 
14 | 物の製造に係る塗装 | 吹付塗装施設 | 排風機能力（100ｍ3/分以上）
25
※の施設については、塗装又は接着の用に供する施設のうち排風機能力が10m3/分未満のものはトルエンの規制対象外とする。
※※の施設については、有害物質のうち揮発性有機化合物（VOC）に該当する物質は規制対象外とする。

## Slide 26: （参考）法の指定物質の対象施設及び抑制基準
物質排出施設 | 指定物質抑制基準（告示で設定）の概要
一 ベンゼンを蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が１時間当たり１，０００立方メートル以上のもの | 溶媒として使用したベンゼンを蒸発させるためのものに限定。 100 mg/m３N(排ガス量 1,000 m３/h以上 3,000 m３/h未満) 50 mg/m３N(排ガス量 3,000 m３/h以上)
二 原料の処理能力が１日当たり２０トン以上のコークス炉 | 装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出されるものに対して適用。 新設：100 mg/m３N
三 ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設 | 溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するものに限定。 新設：100 mg/m３N(排ガス量 1,000 m３/h以上)
四 ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設 | フレアスタックで処理するものを除外。 新設：50 mg/m３N
五 ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が５００キロリットル以上のもの | 浮屋根式のものを除外。また、基準はベンゼンの注入時の排出ガスに対して適用。 新設：600 mg/m３N
六 ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が１時間当たり１トン以上のもの | フレアスタックで処理するものを除外。 新設：100 mg/m３N(排ガス量 1,000 m３/h以上 3,000 m３/h未満) 50 mg/m３N(排ガス量 3,000 m３/h以上)
指定物質排出施設 | 指定物質抑制基準（告示で設定）の概要
七 トリクロロエチレン等を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が１時間当たり１，０００立方メートル以上のもの | 溶媒として使用したトリクロロエチレン等を蒸発させるためのものに限定。 新設：300 mg/m３N
八 トリクロロエチレン等の混合施設であって混合槽の容量が５キロリットル以上のもの | 溶媒としてトリクロロエチレン等を使用するものに限定。 新設：300 mg/m３N
九 トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設 | トリクロロエチレン等の精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレン等の回収の用に供するものに限定。 新設：150 mg/m３N
十 トリクロロエチレン等による洗浄施設であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が３平方メートル以上のもの | 新設：300 mg/m３N
十一 テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が１回当たり３０キログラム以上のもの | 密閉式のものを除外。 新設：300 mg/m３N
〇ベンゼン
〇トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン
26

## Slide 27
業種名 | 届出数 | 割合 | 大気排出量（t） | 割合
食料品製造業 | 3 | 0.4% | 2 | 0.1%
繊維工業 | 2 | 0.3% | 7 | 0.6%
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 5 | 0.6% | 17 | 1.5%
出版・印刷・同関連産業 | 27 | 3.5% | 296 | 25.2%
化学工業 | 77 | 10.0% | 79 | 6.8%
石油製品・石炭製品製造業 | 3 | 0.4% | 15 | 1.3%
プラスチック製品製造業 | 10 | 1.3% | 141 | 12.0%
ゴム製品製造業 | 8 | 1.0% | 39 | 3.3%
窯業・土石製品製造業 | 7 | 0.9% | 45 | 3.9%
鉄鋼業 | 9 | 1.2% | 89 | 7.5%
非鉄金属製造業 | 4 | 0.5% | 12 | 1.0%
金属製品製造業 | 48 | 6.2% | 228 | 19.4%
一般機械器具製造業 | 21 | 2.7% | 54 | 4.6%
電気機械器具製造業 | 8 | 1.0% | 10 | 0.9%
輸送用機械器具製造業 | 8 | 1.0% | 79 | 6.7%
精密機械器具製造業 | 1 | 0.1% | 2 | 0.1%
その他の製造業 | 1 | 0.1% | 12 | 1.0%
鉄道業 | 3 | 0.4% | 3 | 0.3%
倉庫業 | 3 | 0.4% | 7 | 0.6%
石油卸売業 | 3 | 0.4% | 2 | 0.1%
燃料小売業 | 513 | 66.4% | 30 | 2.5%
自動車整備業 | 5 | 0.6% | 8 | 0.7%
商品検査業 | 1 | 0.1% | 0 | 0.0%
計量証明業 | 1 | 0.1% | 0 | 0.0%
高等教育機関 | 1 | 0.1% | 0 | 0.0%
自然科学研究所 | 1 | 0.1% | 0 | 0.0%
全業種 | 773 | 100.0% | 1,176 | 100.0%
PRTR法における府域のトルエンの業種別届出数及び排出量（2019年度）
【トルエンの排出事業者について】
〇PRTR法における府域のトルエンの業種別届出数及び排出量によると、大気排出量が最も多いのが出版・印刷・同関連産業の25.2％であった。なお、届出数の割合は3.5%であった。
〇また、届出数が最も多いのは燃料小売業の66.4％であった。なお、大気排出量は2.5%であった。
（参考） トルエンについて
27

## Slide 28
【塗料中のトルエンについて】
〇塗料種類別の全国出荷量の割合でみると、一般的にトルエンが含有しているとみなされる塗料（ラッカー及び溶剤系塗料）は製品全体の43％である。
〇塗料の使用により排出されるVOCは全国で年間24,597tと推計され、VOC全体の組成のうち10.7%の割合を占める。
需要分野 | トルエン | キシレン | エチルベンゼン | 酢酸エチル | 酢酸ブチル | メチルエチルケトン | メチルイソブチルケトン | イソプロピルアルコール | ブタノール | 塗料用石油系混合溶剤 | 塗料溶剤での特定できない物質 | 合計
建物 | 4,713 | 6,039 | 2,817 | 382 | 1,034 | 220 | 534 | 257 | 508 | 34,450 | 8,288 | 59,242
建築資材 | 860 | 1,376 | 675 | 423 | 774 | 40 | 274 | 332 | 307 | 747 | 1,788 | 7,596
構造物 | 1,113 | 4,985 | 2,693 | 109 | 339 | 347 | 564 | 671 | 884 | 10,278 | 2,727 | 24,710
船舶 | 1,403 | 8,164 | 6,037 | 10 | 185 | 3 | 1,273 | 1,443 | 1,379 | 2,380 | 2,756 | 25,033
自動車・新車 | 5,628 | 3,968 | 2,335 | 4,453 | 3,728 | 683 | 1,400 | 212 | 1,692 | 5,496 | 8,084 | 37,680
自動車補修 | 3,266 | 2,452 | 1,736 | 1,246 | 3,340 | 112 | 841 | 120 | 129 | 982 | 1,593 | 15,818
電気機械 | 1,178 | 1,270 | 736 | 274 | 735 | 142 | 179 | 98 | 356 | 669 | 1,457 | 7,091
機械 | 2,072 | 3,673 | 2,455 | 359 | 1,375 | 318 | 475 | 211 | 645 | 2,193 | 1,648 | 15,426
金属製品 | 1,965 | 3,823 | 2,156 | 403 | 963 | 197 | 497 | 270 | 1,271 | 3,429 | 3,864 | 18,837
木工製品 | 149 | 67 | 26 | 834 | 1,837 | 81 | 104 | 101 | 26 | 144 | 1,288 | 4,656
家庭用 | 928 | 549 | 445 | 654 | 1,282 | 0 | 43 | 139 | 497 | 1,585 | 2,027 | 8,149
路面標示 | 413 | 46 | 31 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 28 | 121 | 670
その他 | 910 | 961 | 633 | 535 | 370 | 237 | 198 | 97 | 83 | 649 | 658 | 5,330
合 計 | 24,597 (10.7%) | 37,373 (16.2%) | 22,775 (9.9%) | 9,705 (4.2%) | 15,963 (6.9%) | 2,381 (1.0%) | 6,384 (2.8%) | 3,950 (1.7%) | 7,782 (3.4%) | 63,030 (27.4%) | 36,301 (15.8%) | 230,239
塗料の使用に係る需要分野別・物質別VOC 排出量（t） （令和元年度）
塗料種類別の全国出荷量
（平成30年度）
出典 経済産業省HP「PRTR届出外排出量の集計結果 届出外排出量塗料に係る需要分野別・塗料種類別の全国出荷量（平成30年度）」
※出荷量は重さベース
出典 環境省「令和２年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務」
28
（参考） トルエンについて

## Slide 29
【接着剤中のトルエンについて】
〇全国出荷量の割合でみると、トルエンが含有している接着剤は製品全体の19％である。
〇接着剤の使用により排出されるVOCは全国で年間5,673tと推計され、VOC全体の組成のうち14.5%の割合を占める。
需要分野 | ノルマルーヘキサン | シクロヘキサン | メチルシクロヘキサン | トルエン | キシレン | 酢酸エチル | アセトン | メチルエチルケトン | シクロヘキサノン | メチルアルコール | 工業ガソリン2号（ゴム揮発油） | 興業ガソリン4号（ミネラルスピリット） | 特定できない物質 | 合計
合板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,189 | - | - | - | 4,189
二次合板 | 0 | 1 | 0 | 229 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 276
木工 | 71 | 153 | 327 | 60 | 231 | 457 | 131 | 224 | 118 | 410 | 25 | 356 | 433 | 2,995
建築現場 | 627 | 1,339 | 306 | 1,710 | 216 | 4,007 | 1,148 | 1,966 | 110 | 257 | 23 | 333 | 2,986 | 15,030
建築工場 | 40 | 85 | 92 | 577 | 65 | 255 | 73 | 125 | 33 | 10 | 7 | 100 | 213 | 1,676
土木 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | - | 0 | 6 | 9 | 62
製本 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6
ラミネート | 3 | 7 | 7 | 109 | 5 | 21 | 6 | 10 | 2 | - | 1 | 7 | 17 | 195
包装 | 7 | 15 | 14 | 310 | 10 | 44 | 13 | 21 | 5 | - | 1 | 16 | 36 | 491
紙管 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 45
繊維 | 4 | 9 | 9 | 134 | 6 | 27 | 8 | 13 | 3 | - | 1 | 10 | 23 | 248
フロック加工 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34
自動車 | 172 | 368 | 773 | 540 | 547 | 1,102 | 316 | 541 | 279 | - | 59 | 842 | 1,040 | 6,580
その他輸送機器 | 32 | 68 | 133 | 385 | 94 | 204 | 58 | 100 | 48 | - | 10 | 145 | 189 | 1,467
靴履物 | 20 | 43 | 5 | 319 | 4 | 129 | 37 | 63 | 2 | - | 0 | 5 | 95 | 722
ゴム製品 | 2 | 4 | 16 | 65 | 11 | 13 | 4 | 6 | 6 | - | 1 | 18 | 15 | 161
電機 | 10 | 22 | 29 | 69 | 20 | 65 | 18 | 32 | 10 | 0 | 2 | 32 | 56 | 365
家庭用 | 6 | 12 | 16 | 35 | 11 | 35 | 10 | 17 | 6 | - | 1 | 17 | 30 | 196
その他 | 110 | 234 | 331 | 1,033 | 234 | 700 | 201 | 343 | 119 | 16 | 25 | 361 | 610 | 4,317
合計 | 1,106 (2.8%) | 2,363 (6.1%) | 2,065 (5.3%) | 5,673 (14.5%) | 1,460 (3.7%) | 7,070 (18.1%) | 2,026 (5.2%) | 3,468 (8.9%) | 744 (1.9%) | 4,923 (12.6%) | 158 (0.4%) | 2,248 (5.8%) | 5,752 (14.7%) | 39,056
接着剤の使用に係る需要分野別・物質別VOC 排出量（t） （令和元年度）
出典 環境省「令和２年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務」
トルエン含有接着剤の全国出荷量
（令和元年度）
出典 環境省「令和２年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務」から府で作成
※出荷量は重さベース
29
（参考） トルエンについて

## Slide 30
【印刷インキ中のトルエンについて】
〇トルエンが含有している印刷インキはグラビア印刷用インキのみで、全国販売数量の割合でみると、製品全体の42％である。なお、府内のグラビア印刷事業所数（従業員数４人以上）は令和元年度で22である。
〇印刷インキの使用により排出されるVOCは全国で年間2,584tと推計され、VOC全体の組成のうち7.5%の割合を占める。（なお、グラビア印刷用インキ中では17.6%の割合）
物質名 | メチルシクロヘキサン | トルエン | キシレン | エチルベンゼン | 酢酸エチル | 酢酸n-プロピル | 酢酸ブチル | 酢酸イソブチル | メチルエチルケトン | メチルイソブチルケトン | シクロヘキサノン | メチルアルコール | エチルアルコール | n-プロピルアルコール | イソプロピルアルコール | n-ブチルアルコール | プロピレングリコールモノメチルエーテル | 印刷インキ用高沸点溶剤 | 特定できない物質 | 合計
平版インキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | 27 | 764
樹脂凸版インキ | - | - | - | - | 807 | 393 | 44 | 11 | - | - | - | 32 | 20 | 52 | 512 | - | 35 | - | 0 | 1,906
金属印刷インキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,078 | 39 | 1,117
グラビアインキ | - | 2,584 | 51 | 36 | 4,176 | 2,032 | 228 | 55 | 1,929 | 105 | 76 | 164 | 104 | 270 | 2,649 | 52 | 182 | - | 0 | 14,693
その他のインキ | 2,208 | - | - | - | 4,829 | 2,350 | - | - | 2,231 | 122 | 87 | 190 | - | 312 | 3,064 | - | 210 | 0 | 0 | 15,601
新聞インキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 458 | 17 | 475
合計 | 2,208 (6.4%) | 2,584 (7.5%) | 51 (0.1%) | 36 (0.1%) | 9,812 (28.4%) | 4,774 (13.8%) | 273 (0.8%) | 66 (0.2%) | 4,160 (12.0%) | 227 (0.7%) | 163 (0.5%) | 385 (1.1%) | 124 (0.4%) | 634 (1.8%) | 6,225 (18.0%) | 52 (0.2%) | 427 (1.2%) | 2,274 (6.6%) | 82 (0.2%) | 34,556
印刷インキ種類別・物質別VOC 排出量（t） （令和元年度）
トルエン含有印刷インキの全国出荷量（令和元年度）
出典 環境省「令和２年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務」から府で作成
※出荷量は重さベース
出典 環境省「令和２年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務」
30
（参考） トルエンについて
府域の印刷産業の主要４品目産出事業所数（令和元年度）
出典 経済産業省工業統計調査
※従業員4人以上の事業所数

## Slide 31
物質名 | 給油時排出VOC の組成割合（％） | VOC排出量（t） （令和元年度）
プロパン | 1.35 | 1,721
n-ブタン | 15.71 | 20,017
イソブタン | 15.77 | 20,083
n-ペンタン | 11.47 | 14,606
イソペンタン | 24.67 | 31,428
n-ヘキサン | 2.31 | 2,941
2-メチルペンタン | 2.98 | 3,795
3-メチルペンタン | 1.54 | 1,956
2,3-ジメチルブタン | 0.23 | 287
n-ヘプタン | 0.29 | 372
2-メチルヘキサン | 0.54 | 691
3-メチルヘキサン | 0.56 | 717
2,2,4-トリメチルペンタン | 0.09 | 111
1-ブテン | 2.1 | 2,680
trans-2-ブテン | 2.88 | 3,671
イソブテン | 2 | 2,549
1-ペンテン | 0.83 | 1,056
cis-2-ペンテン | 1.11 | 1,415
物質名 | 給油時排出VOC の組成割合（％） | VOC排出量（t） （令和元年度）
trans-2-ペンテン | 1.44 | 1,832
2-メチル-1-ブテン | 2.78 | 3,541
2-メチル-2-ブテン | 1.91 | 2,439
3-メチル-1-ブテン | 0.37 | 476
trans-2-ヘキセン | 0.17 | 222
2-メチル-1-ペンテン | 0.15 | 196
cis-3-メチル-2-ペンテン | 0.51 | 652
シクロペンタン | 0.92 | 1,167
シクロヘキサン | 0.25 | 319
メチルシクロペンタン | 1.12 | 1,428
シクロペンテン | 0.21 | 267
ベンゼン | 0.35 | 443
トルエン | 1.21 | 1,545
ETBE(エチルターシャリ-ブチルエーテル) | 2.17 | 2,758
合計 | 100 | 127,381
燃料の蒸発ガスに含まれる物質毎の給油時排出VOC の組成割合及びVOC排出量
出典 環境省「令和２年度揮発性有機化合物（VOC）排出インベントリ作成等に関する調査業務」
【ガソリン中のトルエンについて】
○ガソリンの組成は夏と冬、プレミアムガソリン（ハイオクガソリン）とレギュラーガソリンで変わるが、蒸発ガスに含まれる物質の年間平均値は以下のとおりであり、トルエンは1.21％と推計される。
○ガソリンの貯蔵・出荷に係るVOC排出量は1,545tである。
31
（参考） トルエンについて