2-1　土石流対策の重点化

土石流は、渓流に堆積している土砂が水とともに流出する現象であるため、発生側の地形・地質等を【災害発生の危険度】として評価、災害が発生した際の、影響の大きさを被害想定区域に含まれる保全対象施設で【災害発生時の影響】として評価する。

また、地区版ハザードマップの作成や避難訓練の実施等、地元の取組みを一定評　　　　価し、施設整備箇所を重点化し実施する。

- 【災害発生の危険度】の評価の考え方

「渓床勾配１５°地点より上流の流域面積」、「渓流の平均渓床勾配、堆積土砂厚」、「山腹斜面の地質の状況」や「山腹斜面における常時湧水箇所の有無」、「大きな崩壊履歴の有無」、「新しい亀裂か滑落崖の有無」、「常時流水の有無」、「裸地の存在と流域面積率が１０％以上か」、「谷出口の堆積状況の有無」を、表参2-1により評価し、対象渓流の危険度を４ランクに分類する。

表参2-1　【災害発生の危険度】評点一覧表

| 項 目 | 評価基準 | 評点 |
| --- | --- | --- |
| 発生流域面積 （渓床勾配15°地点より上流の流域面積） | ５ｈａ以上 | ５ |
|  | ３～５ｈａ未満 | ４ |
|  | ３ｈａ未満 | ３ |
| 平均渓床勾配 （土石流氾濫開始点） | １５°以上 | ５ |
|  | １０°～１５° | ３ |
| 堆積土砂厚の平均 （渓床勾配10°以上での各断面の最深堆積土砂厚） | ２ｍ以上 | ５ |
|  | ０．３～２．０ｍ未満 | ３ |
| 地質の状況 （山腹斜面） | 風化花崗岩（マサ） | ３ |
|  | 崩壊土層、火山岩、風化岩、破砕帯 | ２ |
|  | 表土層が特に発達、第三紀・四紀層 | １ |
| 地形の状況① （山腹斜面における常時湧水箇所の有無） | 常時湧水がある | ２ |
| 地形の状況② （1000㎡/1か所以上の 崩壊履歴） | 大きな崩壊履歴がある | ２ |
| 地形の状況③（亀裂） | 新しい亀裂か滑落崖がある | ３ |
| 地形の状況④（流水） | 常時流水がある | １ |
| 地形の状況⑤ （裸地の存在と流域面積率） | 地被状況10％以上 | ３ |
| 地形の状況⑥ （谷出口の堆積状況） | 有り | １ |

| ４ | １８点以上 |
| --- | --- |
| ３ | １４～１７点 |
| ２ | １０～１３点 |
| １ | ９点未満 |

※但し、災害が発生すればランク４とする。

図参2-1　災害発生の危険度区分

- 【災害発生時の影響】の評価の考え方

「災害時要援護者施設が２４時間施設」であるか、「施設が老人福祉施設等の避難時に介護（介助）が必要な施設」であるか、「施設が土砂災害防止法に基づく調査により、特別警戒区域内、警戒区域内」にあるのか、「収容人員数により評価」。さらに、「保全人家戸数」、「避難所、避難路の有無」、「主要道路や鉄道等、重要公共施設の有無」を、表参2-2により評価し、保全対象を５ランクに分類する。

表参2-2　【災害発生時の影響】評点一覧表

| 項 目 | 評価基準 | 評点 |
| --- | --- | --- |
| 災害時要援護者施設 （24時間入居・入院） | 24時間施設である | ３ |
| 災害時要援護者施設 （施設別） | 老人福祉施設、知的障害者施設、身体障害者施設、医療提供施設 | ２ |
|  | 幼稚園、その他 | １ |
| 災害時要援護者施設 | 特別警戒区域内 | １５ |
|  | 警戒区域 | ５ |
| 災害時要援護者施設 （収容人数） | 50人以上 | ５ |
|  | 10～50人未満 | ３ |
|  | 10人未満 | １ |
| 保全人家戸数 （警戒区域内戸数） 【特別警戒区域内に保全人家がある場合はワンランクアップ】 | 100戸以上 | 10【10】 |
|  | 70戸～99戸 | 8【10】 |
|  | 40戸～69戸 | 6【 8】 |
|  | 10戸～39戸 | 4【 6】 |
|  | 10戸未満 | 2【 4】 |
| 避難所（警戒区域内） | 有り | ５ |
| 避難路（警戒区域内） | 有り | ５ |
| 重要公共施設等 （主要道路、鉄道、官公署、学校等） | ２施設以上 | ５ |
|  | １施設 | ３ |

| ５ | ２５点以上 |
| --- | --- |
| ４ | ２０～２４点 |
| ３ | １５～１９点 |
| ２ | １０～１４点 |
| １ | ９点未満 |

図参2-2　災害発生時の影響区分

- 重点化の総合評価について

「災害発生の危険度」、「災害発生時の影響」のそれぞれの評価結果を基に、表参２-3のとおり、Ａ～Ｅランクに分類する。

事業の優先度は、Ａランクは、当面の重点箇所、Ｂランクは、次期対策候補箇所、Ｃ～Ｅランクは、当面ハード対策見送り箇所とする。

ただし、表参2-4のように、地区単位ハザードマップ作成や避難訓練の実施等、地元の取組みを一定評価し、評価を１ランクアップとする。

表参2-3　施設整備箇所の評価

表参2-4　地域での防災の取組

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 自助意識 | 地域で継続的に避難訓練を実施 |
|  | 自主防災パトロールを実施 |
| 土砂災害防止法 | 区域指定済み |
| 警戒避難体制 | 地区単位のﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成済み |

# Text boxes

平成24年7月30日（月）

第7回「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会

参考資料2

〇災害発生の危険度

土砂災害防止法に基づく基礎調査データで評価

〇災害発生時の影響

１（低）

４（高）

１（低）

５（高）