# 現況調査、影響予測及び影響の分析

## 大気質

### 現況調査

#### 資料調査

大気質の現況については、事業計画地に最も近い一般環境大気測定局である緑ヶ丘小学校局（大阪府所管、和泉市緑ヶ丘3-4-1参照　図5-1-1）の窒素酸化物、浮遊粒子状物質及び気象（風向・風速）の調査結果（平成17年度から21年度、気象は平成21年度）について整理した。

図5-1-1大気質の調査地点位置

１） 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質

緑ヶ丘小学校局における調査結果（平成17年度から21年度）は、表5-1-1～3に示すとおり、環境基準（長期的評価）に適合していた。また、各項目の年平均値は、横ばい又は低下している。

表5-1-1  二酸化窒素の測定結果（緑ヶ丘小学校局）

| 年 度 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | １時間値の 最高値 | 日平均値の年間98％値 | 98％値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (日) | （時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (日) |
| 平成17年度 | 361 | 8550 | 0.012 | 0.088 | 0.032 | 0 |
| 平成18年度 | 363 | 8541 | 0.012 | 0.071 | 0.028 | 0 |
| 平成19年度 | 364 | 8551 | 0.011 | 0.059 | 0.023 | 0 |
| 平成20年度 | 361 | 8542 | 0.010 | 0.060 | 0.023 | 0 |
| 平成21年度 | 362 | 8551 | 0.009 | 0.086 | 0.022 | 0 |

参考）大阪府環境農林水産総合研究所 環境情報部 情報管理課　環境ホームページ（エコギャラリー）

表5-1-2  一酸化窒素、窒素酸化物の測定結果（緑ヶ丘小学校局）

| 年 度 | 一酸化窒素 | 窒素酸化物 |
| --- | --- | --- |
|  | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | １時間値の最高値 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | １時間値の最高値 |
|  | (日) | （時間) | (ppm) | (ppm) | (日) | （時間) | (ppm) | (ppm) |
| 平成17年度 | 361 | 8550 | 0.003 | 0.184 | 361 | 8550 | 0.015 | 0.262 |
| 平成18年度 | 363 | 8541 | 0.002 | 0.140 | 363 | 8541 | 0.014 | 0.196 |
| 平成19年度 | 364 | 8551 | 0.002 | 0.086 | 364 | 8551 | 0.012 | 0.120 |
| 平成20年度 | 361 | 8542 | 0.002 | 0.072 | 361 | 8542 | 0.012 | 0.120 |
| 平成21年度 | 362 | 8551 | 0.002 | 0.069 | 362 | 8551 | 0.011 | 0.151 |

参考）大阪府環境農林水産総合研究所 環境情報部 情報管理課　環境ホームページ（エコギャラリー）

表5-1-3  浮遊粒子状物質の測定結果（緑ヶ丘小学校局）

| 年 度 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | １時間値の 最高値 | 日平均値の ２％除外値 | 日平均値が 0.10mg/m3を超えた 日が２日以上連続 したことの有無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (日) | （時間） | (mg/m3) | (mg/m3) | (mg/m3) | (有×無○) |
| 平成17年度 | 339 | 8178 | 0.026 | 0.168 | 0.062 | ○ |
| 平成18年度 | 362 | 8648 | 0.027 | 0.378 | 0.059 | ○ |
| 平成19年度 | 362 | 8639 | 0.025 | 0.361 | 0.069 | ○ |
| 平成20年度 | 360 | 8638 | 0.023 | 0.086 | 0.049 | ○ |
| 平成21年度 | 347 | 8316 | 0.024 | 0.624 | 0.053 | ○ |

参考）大阪府環境農林水産総合研究所 環境情報部 情報管理課 環境ホームページ（エコギャラリー）

２） 気象（風向・風速）

緑ヶ丘小学校局における調査結果（21年度）は、図5-1-2に示すとおり、風向出現頻度は西、北東及び南南東よりの風が卓越していた。また、風速は概ね1～4m/s（平均風速は2.3m/s）となっていた。

図5-1-2　緑ヶ丘小学校の風配図（平成21年度）

#### 現地調査（既存調査）

１） 調査概要

事業計画地周辺の大気質の現況を把握するため、事業計画地近傍の平井第８工区最終処分場の敷地境界付近（図5-1-1参照）において、表5-1-4及びに示す現地調査を実施しており、その既存調査の結果より現況を把握した。

調査項目等については、窒素酸化物、浮遊粒子状物質及び気象（風向・風速）を夏季及び冬季に各１週間の連続測定を行った。

表5-1-4　大気質の現地調査概要

| 調査項目 | 窒素酸化物、浮遊粒子状物質及び気象（風向・風速） |
| --- | --- |
| 調査地点 （図5-1-1） | 事業計画地近傍の平井第８工区最終処分場の敷地境界付近 |
| 調査時期 | ・冬季：平成21年2月8日～14日 ・夏季：平成21年8月4日～10日 |
| 調査方法 | 大気質の環境基準に示された測定方法に準拠 |
| 調査回数 | 冬季及び夏季に各１週間 |

２） 調査結果

①　窒素酸化物

窒素酸化物の現地調査結果は、表5-1-5に示すとおりである。

二酸化窒素の期間平均値は、冬季0.010ppm、夏季0.007ppmで、全期間の平均値は0.008ppmであった。

また、測定期間中の１時間値の最高値は0.054ppm、日平均値の最高値は0.021ppmとなっており、環境基準値（日平均値）の0.06ppmを下回っていた。

なお、窒素酸化物（一酸化窒素＋二酸化窒素）の期間平均値は、冬季が0.013ppm、夏季が0.011ppmで、全期間の平均値で0.012ppmであった。

表5-1-5(1)  二酸化窒素の現地調査結果

| 時期 | 有効 測定 日数 | 測定 時間 | 期間 平均値 | 1時間 値の 最高値 | 日平均 値の 最高値 | 1時間値が 0.2ppmを超えた時間数と その割合 | 1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数と その割合 | 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合 | 日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (時間) | (%) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (日) | (%) |
| 冬季 | 7 | 168 | 0.010 | 0.054 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 夏季 | 7 | 168 | 0.007 | 0.019 | 0.008 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 全期間 | 14 | 336 | 0.008 | 0.054 | 0.021 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

表5-1-5(2)  一酸化窒素及び窒素酸化物の現地調査結果

| 時 期 | 一 酸 化 窒 素（NO） | 窒 素 酸 化 物（NOx） |
| --- | --- | --- |
|  | 有効 測定日数 | 測定 時間 | 期間 平均値 | 1時間値の 最高値 | 有効 測定 日数 | 測定 時間 | 期間 平均値 | 1時間値の 最高値 | 期間平均値の NO2/(NO+NO2) |
|  | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (日) | (時間) | (ppm) | (ppm) | (%) |
| 冬 季 | 7 | 168 | 0.002 | 0.038 | 7 | 168 | 0.013 | 0.072 | 83.1 |
| 夏 季 | 7 | 168 | 0.004 | 0.030 | 7 | 168 | 0.011 | 0.036 | 60.2 |
| 全期間 | 14 | 336 | 0.003 | 0.038 | 14 | 336 | 0.012 | 0.072 | 72.4 |

②　浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の現地調査結果は、表5-1-6に示すとおりである。

浮遊粒子状物質の期間平均値は、冬季が0.036mg/m3、夏季が0.021mg/m3で、全期間の平均値で0.028mg/m3であった。

また、測定期間中の１時間値の最高値は0.086mg/m3、日平均値の最高値は0.059mg/m3となっており、１時間値、日平均値ともに環境基準値の0.2 mg/m3及び0.1 mg/m3を下回っていた。

表5-1-6　浮遊粒子状物質の現地調査結果

| 時 期 | 有効 測定 日数 | 測定 時間 | 期間 平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 最高値 | 1時間値が 0.20mg/m3を超えた時間数とその割合 | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数とその割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (日) | (時間) | (mg/m3) | (mg/m3) | (mg/m3) | (時間) | (%) | (日) | (%) |
| 冬 季 | 7 | 168 | 0.036 | 0.086 | 0.059 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 夏 季 | 7 | 168 | 0.021 | 0.064 | 0.037 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 全期間 | 14 | 336 | 0.028 | 0.086 | 0.059 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

③　気象（風向・風速）

気象の現地調査結果は、表5-1-7、その風配図は図5-1-3に示すとおりである。

季節別でみた風向は、冬季が南から西よりの風、夏季が東よりの風が卓越し、平均風速は、冬季が3.1m/s、夏季が1.5m/sとなっていた。

表5-1-7　気象(風向・風速)の調査結果

| 項目 季節 | 最多風向 (16方位) | 平均風速 (m/s) |
| --- | --- | --- |
| 冬 季 | SSE (16.7%) | 3.1 |
| 夏 季 | E (13.1%) | 1.5 |

注)最多風向欄の（　）内の数値は出現頻度を示す。

＜冬季＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜夏季＞

注）Calm：静穏（風速0.4m/s以下）を示す。

図5-1-3　季節別風配図

# Text boxes

Calm

0.0％

Calm

5.4％