## 水　質

### 現況調査

#### 資料調査

##### 調査概要

槇尾川及び大津川の水質の現況について、「平成20年度　大阪府域河川等水質調査結果報告書」（大阪府）等により、生活環境項目、健康項目及びダイオキシン類の調査結果について整理した。

槇尾川及び大津川での水質の資料調査地点位置は、図5-5-1に示すとおりであり、選定した水質予測項目の測定状況は、表5-5-1に示すとおりである。

表5-5-1  槇尾川及び大津川の水質調査項目

| 測定地点 測定項目 | 和田町 槇尾川 城前橋 | 槇尾川 繁和橋 | 大津川 高津取水口 | 大津川 大津川橋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流 量 | － | ○ | ○ | ○ |
| 生活環境項目 ＢＯＤ,ＣＯＤ,ＳＳ, 全窒素,全燐,全亜鉛の６項目 | ○ | ○ | ○ | － |
| 健康項目 ｶﾄﾞﾐｳﾑ,全ｼｱﾝ,鉛,六価ｸﾛﾑ,砒素, 総水銀,ｱﾙｷﾙ水銀などの26項目 | ○ | ○ | ○ | － |
| ダイオキシン類 | － | － | － | ○ |

資料：「平成20年度　大阪府域河川等水質調査結果報告書」（大阪府）

「平成20年度　和泉市水質調査結果報告書」（和泉市）

「平成20年度　大阪府域のダイオキシン類常時監視結果報告書」（大阪府）

図5-5-1 水質の資料調査地点

##### 調査結果

槇尾川及び大津川の水質等の現況調査結果（平成20年度）は、表5-5-2及び表5-5-3に示すとおりである。

槇尾川の繁和橋と大津川の高津取水口のＢＯＤは、いずれも75％値が環境基準値（Ｂ類型：3mg/L）を上回っており、環境基準に適合していなかった。また、健康項目及びダイオキシン類については、すべて環境基準に適合していた。

表5-5-2(1) 槇尾川及び大津川の水質等調査結果（生活環境項目等）

| 河川名 | 槇尾川 | 槇尾川 | 大津川 | 環境 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定地点 | 城前橋 | 繁和橋 | 高津取水口 |  |
| 水域類型 | Ｂ | Ｂ | Ｂ |  |
| 流量 (m3/s) | 平均値 | － | 0.27 | 0.85 |  |
|  | 最小値 | － | 0.07 | 0.15 |  |
|  | 最大値 | － | 1.16 | 2.20 |  |
|  | 測定回数 | － | 45 | 45 |  |
| BOD (mg/L) | 75％値 | － | 3.2 | 3.7 | 3 |
|  | 平均値 | 1.6 | 3.0 | 3.3 |  |
|  | 最小値 | 0.9 | 1.9 | 2.0 |  |
|  | 最大値 | 2.4 | 4.7 | 5.0 |  |
|  | m/n | － | 7/12 | 7/12 |  |
| COD (mg/L) | 平均値 | 4.3 | 5.0 | 5.5 |  |
|  | 最小値 | 3.1 | 3.7 | 3.9 |  |
|  | 最大値 | 6.3 | 7.9 | 7.1 |  |
|  | m/n | － | -/12 | -/12 |  |
| SS (mg/L) | 平均値 | 1 | 6 | 9 | 25 |
|  | 最小値 | <1 | 2 | 4 |  |
|  | 最大値 | 3 | 15 | 15 |  |
|  | m/n | － | 0/12 | 0/12 |  |
| 全窒素 (mg/L) | 平均値 | 1.9 | 2.3 | 1.9 |  |
|  | 最小値 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |  |
|  | 最大値 | 2.4 | 3.0 | 2.0 |  |
|  | m/n | － | -/4 | -/4 |  |
| 全燐 (mg/L) | 平均値 | 0.068 | 0.18 | 0.19 |  |
|  | 最小値 | 0.041 | 0.12 | 0.14 |  |
|  | 最大値 | 0.089 | 0.29 | 0.27 |  |
|  | m/n | － | -/4 | -/4 |  |
| 全亜鉛※ (mg/L) | 平均値 | 0.003 | 0.050 | 0.027 | (0.03) |
|  | 最小値 | 0.003 | 0.008 | 0.014 |  |
|  | 最大値 | 0.003 | 0.17 | 0.064 |  |
|  | m/n | － | 1/4 | 0/4 |  |

注) 1. mは環境基準に適合しない検体数、ｎは総検体数を示す。

2.－は出典に記載がないことを示す。

3.※全亜鉛は特殊項目としての亜鉛の測定結果を示す。

資料：「平成20年度　大阪府域河川等水質調査結果報告書」（大阪府）

「平成20年度　和泉市水質調査結果報告書」（和泉市）

表5-5-2(2)  槇尾川及び大津川の水質調査結果（健康項目　年平均値）

| 河川名 | 槇尾川 | 槇尾川 | 大津川 | 環境 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定地点 | 城前橋 | 繁和橋 | 高津取水口 |  |
| 測定項目 | 濃度(mg/L) | 測定回数 | 濃度(mg/L) | 測定回数 | 濃度(mg/L) | 測定回数 |  |
| カ ド ミ ウ ム | <0.001 | 1 | <0.001 | 4 | <0.001 | 4 | 0.01 |
| 全 シ ア ン | <0.1 | 1 | N.D. | 4 | N.D. | 4 | 検出されないこと。 |
| 鉛 | <0.005 | 1 | <0.005 | 4 | <0.005 | 4 | 0.01 |
| 六 価 ク ロ ム | <0.02 | 1 | <0.02 | 4 | <0.02 | 4 | 0.05 |
| 砒 素 | <0.005 | 1 | <0.005 | 4 | <0.005 | 4 | 0.01 |
| 総 水 銀 | <0.0005 | 1 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | 4 | 0.0005 |
| ア ル キ ル 水 銀 | － | － | － | － | － | － | 検出されないこと。 |
| Ｐ Ｃ Ｂ | <0.0005 | 1 | N.D. | 1 | N.D. | 1 | 検出されないこと。 |
| ジクロロメタン | － | － | <0.002 | 4 | <0.002 | 4 | 0.02 |
| 四 塩 化 炭 素 | － | － | <0.0002 | 4 | <0.0002 | 4 | 0.002 |
| 1,2-ジクロロエタン | － | － | <0.0004 | 4 | <0.0004 | 4 | 0.004 |
| 1,1-ジクロロエチレン | － | － | <0.002 | 4 | <0.002 | 4 | 0.02 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | － | － | <0.004 | 4 | <0.004 | 4 | 0.04 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | 1 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | 4 | 1 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | － | － | <0.0006 | 4 | <0.0006 | 4 | 0.006 |
| トリクロロエチレン | <0.002 | 1 | <0.002 | 4 | <0.002 | 4 | 0.03 |
| テトラクロロエチレン | <0.0005 | 1 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | 4 | 0.01 |
| 1,3-ジクロロプロペン | － | － | <0.0002 | 4 | <0.0002 | 4 | 0.002 |
| チ ウ ラ ム | － | － | <0.0006 | 4 | <0.0006 | 4 | 0.006 |
| シ マ ジ ン | <0.0003 | 1 | <0.0003 | 4 | <0.0003 | 4 | 0.003 |
| チオベンカルブ | <0.002 | 1 | <0.002 | 4 | <0.002 | 4 | 0.02 |
| ベ ン ゼ ン | <0.001 | 1 | <0.001 | 4 | <0.001 | 4 | 0.01 |
| セ レ ン | － | － | <0.002 | 4 | <0.002 | 4 | 0.01 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | － | － | 1.7 | 4 | 1.2 | 6 | 10 |
| ふ っ 素 | 0.08 | 1 | 0.15 | 4 | 0.14 | 6 | 0.8 |
| ほ う 素 | － | － | 0.15 | 4 | 0.09 | 6 | 1 |

注) 1.－は出典に記載がないことを示す。

2.<は定量下限値未満を示す。

3.N.Dは検出されないことを示す。

4.「検出されないこと。」とは、日本工業規格等に示す測定方法により、測定した場合に、その結果が当該方法の定量限界を下回ることを示す。

資料：「平成20年度　大阪府域河川等水質調査結果報告書」（大阪府）

「平成20年度　和泉市水質調査結果報告書」（和泉市）

表5-5-3  大津川の水質調査結果（ダイオキシン類）

| 河川名 | 大津川 | 環境 基準値 |
| --- | --- | --- |
| 測定地点 | 大津川橋 |  |
| 測定項目 | ダイオキシン類 |  |
| 濃度(pg-TEQ/L) | 0.25 | 0.21（平均値） | １(年平均値) |
|  | 0.17 |  |  |

資料：「平成20年度　大阪府域のダイオキシン類環境調査結果」（大阪府）

#### 現地調査（既存調査）

##### 調査概要

青池の下流に位置する新池上・新池下から流下する水は、農業用水として利用されている。したがって、青池、新池上及び新池下内（図5-5-2　参照）での水質の現況を把握するため、水質の現地調査を実施した。

調査概要は、表5-5-4に示すとおりである。

調査項目等については、低水期とした時期に生活環境項目、農業用水項目、健康項目及びダイオキシン類を１回、平水期とした時期に、生活環境項目及び農業用水項目を２回（農業用水利用初期及び利用中）を実施した。

表5-5-4　水質の現地調査概要

| 調査項目 | 生活環境項目、農業用水項目、健康項目、ダイオキシン類、流量 |
| --- | --- |
| 調査地点 | 事業計画地下流のため池３地点（図5-5-2 参照） ・採水位置 ： 青池、新池上及び新池下の池中央付近 ・流量観測 ： 新池下の放流口 (※) |
| 調査時期 | ・生活環境項目 ・農業用水項目 | 低水期：平成21年3月17日 平水期：平成21年6月4日（農業用水利用初期） ：平成21年8月5日（農業用水利用中） |
|  | ・健康項目 ・ダイオキシン類 | 低水期：平成21年3月17日 |
| 調査方法 | ・水質汚濁に係る環境基準に示された方法 ・日本工業規格K0312に定める方法 |

注）※は、新池下の平水期の流量について、平成21年6月4日及び8月5日の調査において、放流口等からの放流がなく測定できなかったことから、今回、平成22年8月25日に測定を行った。

図5-5-2  水質の現地調査地点

##### 水質の現地調査結果

青池、新池上、新池下における流量と水質の現地調査結果は、表5-5-1に示すとおりである。

新池下からの放流量は、低水期については、北東側の越流による放流口で1,035m3/日であった。なお、農業用水の利用時期ではなかったため、他の放流口からの流出は無かったと考えられる。

平水期については、北西側の越流による放流口等で2,292m3/日であった。

また、水質については、ＣＯＤ及び電気伝導度（ＥＣ）は全ての測定値で、全窒素は全ての池の低水期と新池上の平水期②で、また、pHについては、新池上の平水期①及び青池と新池下の全ての測定値で農業用水基準値を上回っていた。健康項目とダイオキシン類については、環境基準値を全ての池で下回っていた。

表5-5-5(1)　水質の現地調査結果（生活環境項目及び農業用水項目等）

| 調査時期 | 項 目 | 青池 | 新池上 | 新池下 | 基準値 | 項 目 | 青池 | 新池上 | 新池下 | 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低水期 | 流量 (m3/日) | － | － | 1,035 | － | pH※３ | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 農水： 6.0～7.5 |
| 平水期① |  | － | － | － |  |  | 8.1 | 7.7 | 8.4 |  |
| 平水期② |  | － | － | 2,292 |  |  | 8.2 | 7.4 | 8.7 |  |
| 低水期 | BOD※３ (mg/L) | 1.6 | 66 | 3.7 | 農水：－ | DO※３ (mg/L) | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 農水： 5以上 |
| 平水期① |  | 1.3 | 1.3 | 2.7 |  |  | 10.0 | 8.7 | 11.0 |  |
| 平水期② |  | 2.4 | 1.8 | 2.8 |  |  | 10.0 | 5.8 | 13.0 |  |
| 低水期 | COD※２ (mg/L) | 7.7 | 26 | 8.2 | 農水： ６以下 | EC※２ (mS/cm) | 0.43 | 1.30 | 0.80 | 農水： 0.3以下 |
| 平水期① |  | 9.0 | 7.7 | 8.4 |  |  | 0.67 | 1.00 | 1.10 |  |
| 平水期② |  | 8.6 | 11 | 9.9 |  |  | 0.41 | 1.50 | 0.71 |  |
| 低水期 | SS※３ (mg/L) | 16 | 17 | 8 | 農水： 100以下 | 砒素※４ (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 環境： 0.01以下 農水： 0.05以下 |
| 平水期① |  | 2 | 27 | 8 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  |
| 平水期② |  | 10 | 12 | 5 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  |
| 低水期 | 全窒素※３ (mg/L) | 1.7 | 3.8 | 2.5 | 農水： 1以下 | 全亜鉛※３ (mg/L) | 0.036 | 0.017 | 0.005 | 農水： 0.5以下 |
| 平水期① |  | 0.56 | 0.63 | 0.68 |  |  | 0.003 | 0.006 | <0.001 |  |
| 平水期② |  | 0.75 | 4.0 | 0.80 |  |  | 0.010 | 0.008 | 0.003 |  |
| 低水期 | 全燐※１ (mg/L) | 0.11 | 0.14 | 0.045 | － | 銅※２ (mg/L) | 0.007 | <0.005 | <0.005 | 農水： 0.02以下 |
| 平水期① |  | 0.042 | 0.044 | 0.061 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  |
| 平水期② |  | 0.056 | 0.095 | 0.049 |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  |

注)1.※１は生活環境項目を示す。

2.※２は農業用水項目を示す。

3.※３は生活環境項目と農業用水項目の両方に係るものを示す。

4.※４は健康項目と農業用水項目の両方に係るものを示す。

5.調査時期は、低水期：平成21年3月17日、平水期①：平成21年6月4日、

平水期②：平成21年8月5日(なお、新池下の流量については、平成22年8月25日に測定)

6.<は定量下限値未満を示す。

7.基準値の環境は環境基準値、農水は農業用水基準値を示す。

（青池、新池上及び新池下は、農業用水のため池のため、生活環境項目の環境基準値は省略した。）

表5-5-5(2) 水質の現地調査結果（健康項目・ダイオキシン類）

（単位：ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類：pg-TEQ/L、その他：mg/L）

| 河川名 | 青池 | 新池上 | 新池下 | 環境基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カ ド ミ ウ ム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
| 全 シ ア ン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 検出されないこと。 |
| 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |
| 六 価 ク ロ ム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.05以下 |
| 砒 素※ | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |
| 総 水 銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005以下 |
| ア ル キ ル 水 銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 検出されないこと。 |
| Ｐ Ｃ Ｂ | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 検出されないこと。 |
| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02以下 |
| 四 塩 化 炭 素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006以下 |
| トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03以下 |
| テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002以下 |
| チ ウ ラ ム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006以下 |
| シ マ ジ ン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02以下 |
| ベ ン ゼ ン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
| セ レ ン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.23 | 0.35 | 0.77 | 10以下 |
| ふ っ 素 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.8以下 |
| ほ う 素 | <0.02 | 0.36 | 0.16 | 1以下 |
| ダイオキシン類 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 1以下 |

注) 1.※は健康項目と農業用水項目の両方に係るものを示す。

2.<は定量下限値未満を示す。

3.調査時期：低水期の平成21年3月17日に調査を行った。