平成29年度　事前評価調書

１ 事業概要

| 事業名 | 一般国道170号（若樫工区）道路改良事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部 交通道路室 道路整備課 建設グループ（連絡先06－6944－9280） |
| 事業箇所 | 和泉市若樫町～久井町 |
| 事業目的 | 本路線は、高槻市を起点とし、泉佐野市を終点とする広域幹線道路である。和泉市域は4車線で計画されており、区間を決めて暫定2車線を順次4車線に拡幅整備している。 本事業は、東側に位置する国道480号父鬼バイパスの平成29年4月1日の供用により、さらなる交通量の増加が見込まれることから、国道480号～岸和田市界の暫定2車線区間において片側2車線合計4車線整備を行い、大阪府三環状道路に位置付けられる本路線のネットワークの強化と和歌山県との放射軸の強化とともに、交通渋滞の緩和や、自転車歩行者道を両側整備することによる安全性の向上を目的とする。 |
| 事業内容 | 道路築造 事業延長：1.8km 道路幅員：22.0m（（現況）道路幅員：11.0m） 車道：4車線（3.25m×4） 自転車歩行者道：両側（3.0m×2） ・橋梁：2橋 |
| 事業費 | 全体事業費：約16.2億円〔国：8.9億円、府：7.3億円〕 （内訳）調査費等 約1.3億円 工事費 約14.9億円 |
|  | 【事業費の積算根拠】 予備設計により、線形、断面等を設定し数量を算出。事業費は積み上げにより算出。 | 【工事費の内訳】 ・橋梁工 約11.9億円 ・道路築造工 約1.7億円 ・舗装工 約1.3億円 |
| 事業費の変動要因 | 橋梁工については、概算額で計上しており、今後詳細設計により変動する可能性がある。 |
| 維持管理費 | 約1,245万円／年 道路部：33万円/千㎡・年 （過去5年府内実績より算出） 橋梁部：715万円/年（点検費・塗装費を含む） |
| 関連事業 | 国道480号父鬼バイパス道路改良事業（平成29年4月1日供用開始） |

２ 事業の必要性等に関する視点

| 上位計画等に おける位置付け | 大阪府都市整備中期計画(案)（H28.3改訂） |
| --- | --- |
| 優先度 | ・平成29年4月1日、国道480号父鬼バイパスの供用により、本路線における交通量の増加が見込まれること。 ・本事業区間の東側と西側は4車線に拡幅整備済みであること。 以上から、本事業区間を整備することにより広域幹線道路ネットワークが強化される。 |
| 事業を巡る 社会経済情勢等 | 本事業区間の東側に位置する国道480号父鬼バイパスは、平成29年4月1日に供用開始した。 【周辺道路の交通量】 H22交通センサス 国道170号 ：15,841台/24H 国道480号 ：618台/24H 府道父鬼和気線：4,910台/24H |
| 地元の協力体制等 | 地元市より早期整備の要望がある。 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 ・走行時間短縮 ・走行経費減少 ・交通事故減少 【分析結果】 ・B/C＝15.16 B＝235.0億円 C＝15.5億円 ※総便益及び総費用は基準年（平成29年）における現在価値で算出している。 社会的割引率は年4％、全線供用開始は平成36年度、費用便益の算定期間は供用開始から50年としている。 【算出方法】 ・国土交通省「費用便益分析マニュアル」（平成20年11月）により算出 ・H17交通センサスベースのH42将来交通推計値により算出 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、 快適性等の有効性） | 【安心・安全】 ・交通渋滞解消により安心、安全性が向上される。 ・車両等の走行性の向上により安全が確保される。 【活力】 ・地域間連携の強化及び物流効率化が図られる。 【快適性】 ・十分な幅員が確保された自転車歩行者道の整備により快適性が向上する。 【受益者】 ・道路利用者 ・地域住民 |

３ 事業の進捗の見込みの視点

| 事業段階ごとの 進捗予定と効果 | 平成29年度～平成31年度 ：測量・設計 平成31年度～平成35年度 ：工事 |
| --- | --- |
| 完成予定年度 | 平成35年度 |

４ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| 代替手法との 比較検討 | 本事業区間の前後は4車線整備済みであること、また拡幅部分は用地取得済みであることから、代替案立案の余地はない。 |
| --- | --- |

５ 特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | ・本事業区間は暫定2車線で整備されており、道路築造による土地の改変を伴うものではな いため、本事業において新たに自然環境に影響を与えることはない。 ・周辺道路の混雑緩和により、大気質への負荷物質の排出量の低減に寄与する。 |
| --- | --- |
| その他特記事項 | － |

６ 対応方針（原案）

| 対応方針 （原案） | ○事業実施 ＜判断の理由＞ ・大阪府三環状道路に位置付けられる本路線のネットワークをより強化させるとともに、和歌山県との放射軸の強化が図られる重要な路線であり、現在は暫定2車線で整備されているが、4車線の都市計画道路である。 ・平成29年4月1日の国道480号父鬼バイパスの供用により、本路線におけるさらなる交 通量の増加が見込まれる。 ・4車線及び両側自転車歩行者道を確保することにより、車両等の走行性の向上、安全確保が図られる。 以上の理由から、事業を実施する。 |
| --- | --- |

# Text boxes

平成29年6月28日修正後