# Text boxes

大阪府における温泉施設の可燃性ガス対策について

目的　：　温泉施設の可燃性ガス事故の未然防止と安全確保

●温泉より発生する可燃性ガスに引火

●東京都において過去に掘削時において爆発事故

●現行の法律等では可燃性ガスに関する規定はなし

背　景

平成１９年６月１９日　東京都で温泉施設の爆発事故

可燃性ガスに関連する法律等

事故後の対応

大阪府

- 施設管理者に自主点検要請（６月２０日）

（ガスの測定、図面の報告）

- 保健所等による全数立入調査（６月２６日から実施）

（設備の配置状況、換気状況の調査、ガス測定）

●　事故防止の緊急対応の要請（６月２０日）

国（環境省・消防庁）

大阪府域の現状

対象施設１５０施設（１９施設休止を除く）

●　可燃性ガス検出施設　　　　　　　６１

●　可燃性ガス検出施設の屋内施設　　１９※

※全施設において適切な換気対策を確認

指導指針の策定

掘　削　時

内容・・・事業者に求める措置

- 噴出防止装置の設置、非常用泥水の準備

- 可燃性ガスの測定、記録

- 火気の使用制限、電気施設の制限

- 可燃性ガス安全対策責任者の設置と作業員の教育

- 連絡体制の整備

- 標識の設置

- 温泉利用施設管理者への助言

- 温泉井戸等での可燃性ガスの測定、記録

- 設備基準

  - 原則ガスが発生する設備は屋外設置

  - 屋内に設備がある場合は換気設備、検知器を設置

  - 検知機の警報と動力装置の自動停止の連動

- 火気使用制限

- 管理責任者の設置と作業員の教育及び連絡体制の整備

- ８月８日に策定

●　８月９日に事業者説明会を開催

国 の 動 向

- 温泉に関する可燃性天然ガス等安全対策検討会設置

６月２９日、７月１３日の２回開催（当面の暫定対策骨子）

- ７月２４日付けで当面の暫定対策についての通知　※

  - 利用時のみを対象

・ ガスが発生する施設は屋外設置

  - 換気、検知器の設置要請

  - 周辺での火気の使用禁止

- 晩秋にガイドラインの策定予定

- 法律（温泉法等）改正等は来年度以降の見通し

大阪府の対応

現状危険な状況の

施設はなし

関係者からの意見聴取

有識者・掘削業者・利用者等

（７月中に完了）

東京都と大阪府の相違

- 大規模ガス田は認められていない

- ガス状態での噴出事例はない

国（環境省）の通知※

７月２４日

法律に裏付けのない自治事務

としての行政指導

すでに、本府指針に規定済み

＜措置の性格＞

利　用　時

・　温泉法改正までの暫定対策

国の法令改正を待つことなく府独自に安全指針を施行

反映