大阪府域の

生活排水処理計画のとりまとめ

平成19年３月

大　阪　府

生活排水対策について、大阪府では平成７年３月に「大阪府生活排水処理計画」を策定して取り組んできた結果、生活排水処理率は平成18年３月31日現在で89.6％となり、全国の都道府県の中では生活排水の適正処理が進んでいる府県となっています。 しかしながら、「大阪21世紀の環境総合計画」（平成14年３月）で掲げている「生活排水を100％適正処理する」という目標達成のためには、一層の取組が必要です。 大阪府では、「大阪府生活排水処理実施計画」（平成15年３月）に基づき、下水道や合併処理浄化槽など、それぞれの生活排水処理施設の効果や経済性などを検討し、地域の実情に最も適した整備方策を選択し、各整備方策による区域を明確にして、効率的かつ計画的な整備を進めることとしています。 本資料は、府内市町村で策定した生活排水処理計画等をもとに、平成19年３月時点での大阪府域の生活排水処理計画の状況をとりまとめたものです。

１　水質汚濁の現状

○　水質環境基準＊１を定めた府内80河川水域のうち、平成17年度にＢＯＤ＊２の環境基準を達成したのは56河川水域（達成率：70.0％）で、３割が依然として未達成となっています。

○　大阪湾では、大阪府所管の環境基準点15地点のうち、平成17年度は６地点でＣＯＤ＊３の環境基準を達成しています。

河川ＢＯＤ及び海域ＣＯＤの環境基準達成率の推移

○　大阪府域で発生する汚濁負荷量*４（ＢＯＤ）の

うち、生活排水*５が約８割を占めており、河川の

水質汚濁の主な要因となっています。中でも、

全体の約４割を占める未処理の生活雑排水を

適正処理することが緊要の課題となっています。

○　大阪湾では、湾内での光合成による有機汚濁

の増加も課題となっており、その原因となる栄養

塩類（窒素、リン）の流入削減のためにも、生活

雑排水の適正処理が必要です。

２　生活排水適正処理の対象と効果

○　大阪府域で発生し河川や大阪湾に流入する汚濁負荷量（ＢＯＤ）の約４割を占める未処理の生活雑排水を適正処理することをめざします。

○　生活雑排水を未処理で排出している人口は92万人（平成18年３月末）です。

○　生活排水を適正処理することにより、

生活排水に起因する汚濁負荷量を削減

し、公共用水域の水質を改善します。

○　窒素、リンの削減により、公共用水

域の水質改善を進めます。

○　河川水質の改善などにより健全な水

循環の再生*8を進めます。

３　生活排水処理施設整備の現状

○　生活排水処理施設（事業）の種類は次のとおりであり、経済性、地域性及び事業の特性などを考慮して選択された事業が実施されます。

| 施設（事業）の種類 | 施設（事業）の概要 | 所 管 |
| --- | --- | --- |
| 集 合 処 理 ＊９ | 流域下水道 | 複数の市町村の区域からの下水を受けて、これを排除し、処理するために都道府県が管理する下水道で、幹線管渠、ポンプ場、終末処理場から構成される。 | 国 土 交通省 |
|  | 公共下水道 | 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市町村が管理する下水道で、終末処理場を有するもの（単独公共下水道）と、流域下水道に接続するもの（流域関連公共下水道）がある。 |  |
|  | 特定環境保全 公共下水道 | 公共下水道のうち、市街化区域以外で、農山漁村の主要な集落及び湖沼周辺等において、環境保全のため緊急に実施する必要があるとして整備される。 |  |
|  | 農業集落排水施設 | 農業集落の環境改善、農業用排水等の水質保全等を図るため、農業振興地域内で市町村が管渠、処理場等を建設し管理を行う。 | 農 林 水産省 |
|  | 漁業集落排水施設 | 漁業集落の環境改善、漁港及び周辺海域の水質保全を図るため、市町村が管渠、処理場等を建設し管理を行う。 |  |
| 個 別 処 理 ＊９ | 浄化槽設置整備事業*10 (個人設置型合併処理浄化槽) | 個人が合併処理浄化槽を設置し、合併処理浄化槽が社会的便益に供する部分を助成する事業。 | 環境省 |
|  | 浄化槽市町村整備推進事業*11 (市町村設置型合併処理浄化槽) | 市町村が合併処理浄化槽を各戸ごとに設置し管理する面的整備を行う事業。年間設置戸数20戸以上。 |  |
|  | 個別排水処理施設整備事業 (市町村設置型合併処理浄化槽) | 市町村が合併処理浄化槽を各戸ごとに設置し管理する面的整備を行う事業。年間設置戸数10戸以上20戸未満。 | 総務省 |

○　大阪府域の生活排水処理率＊12は、生活排水処理施設の整備に伴い、着実に向上してきており、平成18年３月31日現在で89.6％となっています。大阪府は、全国の都道府県の中では５番目に生活排水の適正処理が進んでいます。

○　平成22年度における生活排水の100％適正処理に向けては、さらなる生活排水処理施設の整備が必要です。

処理形態別人口と割合　　　　　（平成18年３月31日現在）

| 整備手法 | 生活雑排水処理人口 | 生活雑排水 未処理人口 | 総人口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公 共 下水道 | 農業集落 排水施設 | 合併処理 浄化槽 | コミュニティ プラント |  |  |  |
| 処理人口（千人） | 7,556.0 | 0.4 | 394.9 | 0.8 | 7,952.2 | 920.9 | 8,873.1 |
| 構成（％） | 85.2 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 89.6 | 10.4 | 100.0 |

(注)「公共下水道処理人口」は実際に下水道に接続している人口で、下水道普及率を算出する

際の人口（供用開始の下水道整備区域の人口）とは異なります。

(注)百人未満を四捨五入しているので、合計があわないことがあります。

大阪府域の生活排水処理率の推移

市町村別生活排水処理率

(1) 下水道の整備状況

○　着実に整備が進められ、平成17年度末現在で府域全体の下水道普及率＊13は90.8％と、90％の大台に達しています（全国平均は69.3％）。

○　各地域の下水道普及率は、大和川以南の南河内地域では約71％、泉州地域では約80％で、比較的下水道整備が遅れている状況にあります。

○　約７割の市町村で下水道整備が70％以上に達しています。

(2) 下水道の水洗化状況

○　平成17年度末現在で下水道の水洗化率＊14は、府域全体で約94％、地域別では、北大阪地域約98％、東大阪地域約90％、南河内地域約86％、泉州地域約85％となっています。

(3) 高度処理による窒素、リン対策

○　平成17年度末で、府内において稼動する41処理場の内、９処理場がリン除去対応（一部対応を含む）、12処理場では窒素・リン同時除去対応（一部対応を含む）を行っています。

市町村別下水道普及率

(1) 合併処理浄化槽の整備状況

○　合併処理浄化槽は浄化槽設置整備事業＊15等により、年間約４千基が新設されています。

○　府域の合併処理浄化槽による処理人口は、約40万人（総人口の４％台）で推移しています。

(2) 浄化槽市町村整備推進事業の導入

○　市町村が各戸に合併処理浄化槽を設置し、使用料を徴収して管理運営する浄化槽市町村整備推進事業が、平成12年度から府域においても導入が可能となりました。浄化槽市町村整備推進事業は合併処理浄化槽の面的整備＊16に有効な手法です。

○　個人設置による合併処理浄化槽については、効率的な維持管理は困難です。浄化槽市町村整備推進事業においては、市町村が地域単位で維持管理を行うため、その徹底と効率化を図ることができます。

○　富田林市に続いて、大東市、河内長野市、枚方市が浄化槽市町村整備推進事業を実施し、平成18年度は196基の合併処理浄化槽を整備しました。

○　平成17年度からは、従来の「浄化槽設置整備事業（個人設置型）」に加えて、市町村設置型事業の「浄化槽市町村整備推進事業」を府費補助の対象として、事業の推進を図っています。

(3) 高度処理による窒素、リン対策

○　窒素とリンを併せて除去する高度処理型は平成13年度から設置が可能となりました。

(4) 浄化槽法の改正

○　平成18年２月１日施行の改正浄化槽法について、主な改正点は以下のとおりです。

・　法の目的に「公共用水域等の水質の保全」が明示されました。

・　都道府県が適切な指導監督を行えるようにするため、浄化槽の廃止届や指定検査機関から法定検査結果について都道府県への報告が規定されました。

・　法定検査が確実に行われ、その結果に基づき都道府県が適切な指導監督が行えるようにするため、法定検査を受検しない者に対して、知事等から受検命令等の処分が行えるよう権限が強化されました。

・　新設浄化槽からの放流水の水質基準が「ＢＯＤ20mg/Ｌ以下、ＢＯＤ除去率90％以上」とされました。

・　浄化槽設置後の水質検査（７条検査）を受けるまでの間、生活環境への悪影響が放置されることがないよう検査時期が「使いはじめて３月を経過してから５月間」（３～８か月）に見直されました。

○　農業集落排水施設の整備は、下水道計画区域外の農業振興地域を対象として、市町村が事業主体となり、汚水を収集する管路施設や汚水処理施設、発生汚泥を処理するためのコンポスト施設などの整備を行うものです。

○　平成18年度現在、３地区（能勢町１地区、岸和田市２地区）で整備が完了し、既に２地区（能勢町１地区、岸和田市１地区）で供用されており、１地区（岸和田市）は、平成19年６月に供用開始の予定です。また、１地区（能勢町）を現在整備中です。

○　漁業集落排水施設は、下水道計画区域外の漁業集落を対象として、市町村が事業主体となり、汚水を収集する管路施設や汚水処理施設などの整備を行うものです。

○　大阪府内では１地区（岬町）において平成17年度着手し整備中です。

４　生活排水処理計画の策定状況等

○　市町村による生活排水処理計画の策定・見直し等の状況(平成19年３月現在)は次のとおりです。

・処理施設の整備を概ね終了　　　　　　　10市町村

・全域で下水道が有利　　　　　　　　　　10市町村

・平成18年度までに策定又は見直し　　　　15市町村

・平成19年度以降に策定又は見直し　　　　８市町村

○　平成18年度には、泉南市及び八尾市が計画の策定を行いました。

５　大阪府域の生活排水処理計画図

○　平成19年３月時点における「大阪府域の生活排水処理計画図」を次に示します。

・　本計画図では、平成18年度までに生活排水処理計画を策定又は見直した市町村について、新しい計画を反映しています。

・　本計画図は、情勢の変化に応じ、また市町村の意向等を踏まえ、適宜見直しを行います。

# Text boxes

１　環境基準の達成状況

２　水質汚濁の主な要因

汚濁負荷量（ＢＯＤ）の発生源別内訳

（平成16年度大阪府推計）

生活排水

80％

その他　　3％

未処理の

生活雑排水

39％

適正処理された

し尿及び生活雑排水

41％

産業排水

17％

＊1水質環境基準：河川や海域などにおいて、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい水質の基準を、有害物質やＢＯＤやＣＯＤなどの項目で示したものです。

＊2 ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量といい、河川の汚れの度合いを示す代表的な指標です。この数値が大きいほど水中の有機汚濁物質の量が多いことを示します。

＊3 ＣＯＤ：化学的酸素要求量といい、海水などの汚れの度合いを示す代表的な指標です。この数値が大きいほど水中の有機汚濁物質の量が多いことを示します。

＊4 汚濁負荷量：汚濁物質が河川や海域に排出される量をいい、大阪府域から平成16年度には94トン/日のＢＯＤが発生しています。（大阪府推計）

＊5 生活排水：生活排水とは、し尿（トイレ汚水）と生活雑排水（炊事、洗濯、入浴など日常生活に伴って排出される汚水）を併せたものをいいます。

✎メモ

１　対　象

生活排水処理施設*６

・下水道

・合併処理浄化槽

・農業集落排水施設

・漁業集落排水施設

河川・大阪湾など

し尿

生活雑排水

家　庭

家　庭

し尿処理施設

生活雑排水

生活雑排水

河川・大阪湾など

し尿

し尿

生活雑排水が未処理

未処理

処理済

生活雑排水を適正処理

家　庭

単

独

処

理

浄

化

槽

*7

＊6生活排水処理施設：下水道や合併処理浄化槽など、し尿と生活雑排水を併せて処理する施設です。

＊7 単独処理浄化槽：し尿のみを処理する浄化槽で、生活雑排水が処理されないため、合併処理浄化槽で処理する場合と比べ約８倍の汚れが排出されます。大阪府では、平成17年度末の浄化槽設置基数23万基のうち、約８割、19万基が単独処理浄化槽です。

✎メモ

２　効　果

＊8 健全な水循環の再生：雨が地面にしみ込み、やがて川となり海へ流れて蒸発し、再び雨となる自然の水循環の中で、自然の浄化機能や豊かで多様な生態系が維持されて、その恩恵が発揮されるように、生活や産業活動における水資源の適切な利用を図るとともに、森林、農地などの水涵養能力の保全・回復・増進などにより自然の水循環の安定的な確保を図ることをいいます。

✎メモ

１　生活排水処理施設の種類

＊9 集合処理と個別処理：生活排水処理施設の処理システムは集合処理と個別処理に大別されます。集合処理はいくつかの発生源の汚水を管渠によって収集し、集合的に処理するもので、下水道や農業集落排水施設などがこれにあたり、個別処理は合併処理浄化槽により一戸又は数戸単位の個別の発生源（建物と同じ敷地内）で汚水を処理することをいいます。

＊10 浄化槽設置整備事業：これまでの合併処理浄化槽設置整備事業の名称が平成15年度から浄化槽設置整備事業に変わりました。

＊11 浄化槽市町村整備推進事業：これまでの特定地域生活排水処理事業の名称が平成15年度から浄化槽市町村整備推進事業に変わりました。

✎メモ

２　生活排水処理の現状

（平成17年度末現在）

＊12 生活排水処理率：生活排水を適正に処理している人口（水洗化・生活雑排水処理

人口）が全人口に占める割合をいいます。

水洗化・生活雑排水処理人口

住民基本台帳人口＋外国人登録人口

✎メモ

×１００

生活排水処理率 ＝

３　下水道

19市町村

（44％）

12市町村

（28％）

5市町村

（12％）

7市町村

（16％）

普及率別の市町村数

（平成17年度末）

（平成17年度末現在）

＊13下水道普及率：行政人口に、下水道で処理可能な区域内の人口が占める割合です。

＊14水洗化率：下水道で処理可能な区域内の人口に、下水道に接続する人口が占める割合です。

✎メモ

４　合併処理浄化槽

＊15浄化槽設置整備事業：個人が合併処理浄化槽を設置し生活排水対策に取り組む場合の経済負担に対して、国・府・市町村が設置費用に対する一定の補助を行う事業です。

＊16面的整備：区域を定めて公共事業として生活排水処理施設の整備を集中的に行うことをいいます。

✎メモ

５　農業集落排水施設

６　漁業集落排水施設