2022年度地下水の水質測定計画（案）の主な変更点

概況調査、継続監視調査について、2021年度の測定計画から測定地点、測定項目を変更している。

１．環境基準の一部改正に伴う変更

令和３年10月７日付け環境省告示第63号により、地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成９年３月環境庁告示第10号）の一部を改正し、令和４年４月１日から適用する旨告示された。改正の概要は、六価クロムの基準値（現行0.05mg/L以下）の強化とそれに伴う測定方法の変更であり、これらの改正内容について、2022年度地下水の水質測定計画に反映させる。変更内容は表１のとおり。

表１　六価クロムの基準値の見直しに係る変更内容

| 項目 | 基準値 | 測定方法 |
| --- | --- | --- |
| 六価クロム | 0.02mg/L以下 | 規格65.2（規格65.2.2及び65.2.7を除く）に定める方法 （ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。） 1 規格65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 規格65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合（規格65.の備考11のb)による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 3 規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合 2に定めるところによるほか、JIS K0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うこと。 |

２．概況調査

測定地点数　65地点

ローリング方式：65地点（地域をメッシュ等に分割し、毎年度、各測定機関が調査

区域を選定して順次調査を行っている。2021年度計画から測定地点は全て変更しており、測定地点数は５地点減少、１地点増加。測定地点数の減少理由は表２のとおり。）

表２　概況調査（ローリング方式）における測定地点数の変更内容

| 測定機関 | 変更内容 |
| --- | --- |
| 吹田市 | 重点化の観点から年10地点で調査していたが、基準超過等見られなかったため、2022年度計画からは年５地点とし、前年度から５地点減となる。 |
| 寝屋川市 | ７地点を４年間で一巡して調査している（２地点→２地点→２地点→１地点）。2022年度の測定地点数は２地点であり、前年度から１地点増となる。 |

３．継続監視調査

（１）　自然由来の地下水汚染と考えられる継続監視調査地点について、令和３年９月22 日開催の第２回水質部会で承認された自然由来要件及び終了要件を満たす場合は継続監視を終了することとし、2022年度地下水質の水質測定計画に反映させる。詳細は資料１－６のとおり。

（２）測定地区数、地点数　99地区119地点（2021年度計画：98地区119地点）

（2021年度末までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある２地区２地点を含む。変更内容は表３、表４のとおり。）

（３）測定項目　地点ごとに定める健康項目、一般項目６項目（変更内容は表３、表４のとおり。）

表３　継続監視調査における各項目の変更内容

表４　継続監視調査における測定項目の変更地点一覧

# Text boxes

資料１－５

※１（）内は内数であり、2021年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある地区数・地点数である。

※２ 数年に一度継続監視調査を行う地点で、当年度に測定しないものは、測定地点数としてカウントしない。

※３ アルキル水銀については、総水銀が検出された地点について測定を行う。