## Slide 1
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
リチウムイオン電池の高性能化と 環境性を両立するスラリー添加剤
会社
紹介
ATTACCATO合同会社は、材料開発から電極化技術、電池評価に至るまで、電池に関する技術領域に取り組み、ニーズに応じた高付加価値な専用蓄電池の早期実用化を目指しています。その一環として、リチウムイオン電池の正極用水系スラリーにおいて課題となるアルミニウム箔の腐食に着眼し、新たなスラリー用添加剤を開発したのでご紹介いたします。
技術
詳細
本添加剤は、正極の水系プロセス適用を可能にするだけでなく、電池の出力特性と低温環境下でのサイクル特性を向上させる効果も併せ持ちます。従来のNMP溶媒を使用しないことで環境負荷を低減し、カーボンニュートラルの実現にも貢献します。環境配慮と高性能化を両立した次世代二次電池の一材料として、本添加剤の製品展開を進めていきます。
会社名
ＡＴＴＡＣＣＡＴＯ合同会社
本社・大阪の拠点
和泉市（大阪産業技術研究所内）
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年４月２１日時点
問い合わせ先
水系プロセスによる正極スラリーの実用化／バッテリーパスポートを見据えたサステナブル電池の開発
／低温特性を重視する電池製造
／正極材料の新たな適用展開 など
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
添加剤の適用プロセス
アタッカート
放電容量 (mAh/g)
充放電サイクル
添加剤の外観
水系正極(NMC811)の外観
NCA vs. SiOセルのサイクル特性
カットオフ電圧4.45-2.20 V
1M LiPF6
/EC: DEC= 1: 1 vol.
1M LiPF6
/EC: EMC= 3: 7 vol.
0℃
-20℃
水系スラリー完成
混練・混合・脱泡
アルミ箔に塗工
乾 燥
正極完成
正極活物質
導電助剤
添加剤
水系バインダ
+
+
+
50µm
50µm
添加なし
添加あり(1wt%)
断面SEM
断面SEM

## Slide 2
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
会社
紹介
再生可能エネルギーの導入拡大に伴う適地の減少を受け、地球の7割を占める海洋のエネルギーを活用した波力発電設備を開発しています。広大な海洋空間を利用することで、陸上の適地不足を克服し、再生可能エネルギーの導入拡大を支えます。
技術
詳細
会社名
Yellow Duck株式会社
本社・大阪の拠点
兵庫県神戸市
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年10月2日時点
問い合わせ先
港湾施設・海面養殖への電源供給
洋上風力との併用
洋上でのCO２回収（ DOC ）の電源として
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
広大な海洋空間を利用
陸上の適地は飽和状態
波の運動エネルギーを活用した波力発電設備
1
2
国内３ヶ所の港湾施設にて基本機構の実証実験を完了
現在は浮体式へ機構の最適化を進行中
天候や日中・夜間の時間に関わらず
1日を通して安定的に発電 * 実証済み
海底への固定が不要な「浮体式」構造のため、
水深に関わらず沖合でも運用可能
海からクリーンエネルギーを生成
波の上下動を活用した発電技術

## Slide 3
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
ストーカ式
下水汚泥焼却発電システム
会社
紹介
カナデビア株式会社は1965年大阪市西淀工場に国内初のごみ焼却発電プラントを建設し、現在はストーカ式焼却炉で世界No.1の実績を有します。そのノウハウを活用し、下水汚泥焼却炉の温室効果ガス排出量マイナスを実現しました。
技術
詳細
会社名
カナデビア株式会社
本社・大阪の拠点
大阪市
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年５月７日時点
問い合わせ先
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
下水道事業のカーボンニュートラル実現に大きく貢献
補助燃料ゼロ、発電電力量が多く、使用電力量の削減と合わせて、温室効果ガス排出量マイナスを実現できるストーカ式下水汚泥焼却炉を通じ、カーボンニュートラル社会の実現に貢献します。
・下水処理場で発生する下水汚泥を高温で焼却し、廃熱回収後に発電するシステム
・900℃以上の高温燃焼での安定稼働と環境負荷低減の両立でき、既存の流動床炉の課題を解決
■３つのメリット

## Slide 4
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
バイオマスガス化発電に用いる
タール改質再生触媒の開発
会社
紹介
関西触媒化学株式会社は、金属塩類や電池材料の製造・販売をおこなっております。電池材料の製造技術である共沈技術を活かして、バイオマスガス化発電に用いるタール改質再生触媒を開発しております。
技術
詳細
バイオマスはカーボンニュートラルな資源であり、ガス化発電はガス化しない発電と比べて高効率。ガス化時に問題となるタールを改質できるだけでなく、再生機能を有した触媒を開発。
会社名
関西触媒化学株式会社
本社・大阪の拠点
堺市
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年４月３０日時点
問い合わせ先
・バイオマスガス化発電のタール除去
・炭化水素ガスのエネルギー化
・シフト反応による水素生成
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
触媒の特徴
被毒、凝集による失活を再生
メンテナンスコスト減
炭化水素の改質、シフト反応触媒としても使用可能

## Slide 5
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
日本の脱炭素化に貢献する
風力発電技術
会社
紹介
株式会社駒井ハルテックは、橋梁および鉄構事業で培った鋼構造物の設計・製造に関する知見と技術力を活かし、陸上風力発電機の開発を行なっています。設計・製造・建設・保守など風車に関わるトータルソリューションを提供します。
技術
詳細
日本の地形、台風・寒冷地に適した設計で認証取得。
フルコンバータ制御で電力系統へのスムーズな接続を実現。地産地消の再エネモデルを構築し持続可能な
まちづくりを支援。台風仕様や寒冷地仕様は海外にも適応可能でグローバルなCO₂削減に貢献。
会社名
株式会社駒井ハルテック
本社・大阪の拠点
大阪市
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年９月５日時点
問い合わせ先
・官公庁/自治体とのインフラ
整備を目指した連携
・再エネ事業者との共同開発
・国内サプライチェーン構築に
向けた協働
・
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
工場への自家発電型システム
地域公園への電力供給システム
寒冷地仕様
台風仕様

## Slide 6
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
会社
紹介
技術
詳細
会社名
本社・大阪の拠点
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年７月１４日時点
問い合わせ先
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
牛ふんのみを原料とした
バイオガス発電所
三和電気土木工事株式会社は、1928年の設立以来、電気工事を核として日本のインフラを支え続けてまいりました。そして、2017年からは、持続可能な社会の実現に貢献するため、再生可能エネルギー施設の建設工事に本格的に参入し、バイオガス発電設備の開発を進めてきました。世代のエネルギーインフラ構築の一翼を担い、地球環境に配慮した社会づくりに貢献していきます。
廃棄物系バイオマス（家畜ふん）を利用することで、CO2排出量を年間6,000ｔ削減。家畜ふんによる臭気をふんの受け入れから密封された状態で処理するため牧場近くの臭気問題に対し地域貢献。これからも地球環境にやさしいクリーンエネルギーの推進を行ってまいります。
三和電気土木工事株式会社
大阪市北区
・臭気問題を抱える牧場や自治体における
牧場のふん尿対応。
・バイオガスを利用するメーカー・工場の
燃料プラント利用。
資源循環フロー
カーボンニュートラルへの
貢献効果
CO2削減量 6,000t/年間

## Slide 7
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
世界初のブラックマスを原材料に活用した再生型リチウムイオン電池
会社
紹介
GSアライアンス株式会社は1938年の創業以来、色材事業を軸に様々な機能性材料を製造してきました。近年はこの技術を活かし、
種々の二次電池を開発し、特に世界初のブラックマスを原料として再生型リチウムイオン電池を開発しました。
技術
詳細
リチウムイオン電池の廃棄物であるブラックマスを新たに原材料にすることで、CO2排出量を最大60％削減した再生型リチウムイオン電池を開発。世界中のリチウムイオン電池が安くなる可能性があります。
会社名
GSアライアンス株式会社
本社・大阪の拠点
兵庫県川西市
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年４月２３日時点
問い合わせ先
電池、自動車、EV、スマホ、パソコンなどのあらゆる電化製品に使用されているリチウムイオン電池の値段が下がるので、世界市場は巨大です。
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
現在、ブラックマスを硫酸などの化学処理をしてコバルト、ニッケル、リチウムなどの金属を抽出、分離していますが、危険であり、工程が複雑です。弊社の方法は、圧倒的にシンプルで安全であり、工程が少なく、CO2排出量も少なく、リチウムイオン電池のコストも下がります。
直接合成再生
ブラックマス
正極
再生型リチウムイオン電池

## Slide 8
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
薄膜太陽電池のパターニング工程の生産効率を向上しCO2削減
会社
紹介
三星ダイヤモンド工業は、各種脆性材料に対するスクライビング、ブレイキング、穴あけ、パターニングなどの加工方法を自社製刃先やレーザーによる最適なプロセス条件と、それを高い生産性で実現できる装置を提供している加工装置メーカーです。
技術
詳細
薄膜太陽電池の集積化構造形成のためのパターニング加工をノンストップ型R2R生産方式にて高い生産性と高精度を実現し従来型装置に比べ25%のCO2削減が可能です。
会社名
三星ダイヤモンド工業株式会社
本社・大阪の拠点
摂津市
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年４月２４日時点
問い合わせ先
・ペロブスカイト太陽電池の量産化を早期に実現できます
・太陽電池以外にもR2R生産方式で高精度な加工を求めるレーザー加工にも活用可能です。
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
基材
透明電極
正孔輸送層
ペロブスカイト層
電子輸送層
裏面電極
：電流の流れ
P1
P2
P3
P1
P2
P3
パターニング
パターニング加工図
<0.05mm
<0.2mm
3~5mm
  ※上図は1GW級のペロブスカイト太陽電池製造工場へ装置導入した仮定し記載
カーボンニュートラルへの貢献効果 CO2削減量
25%減

## Slide 9
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
⾼効率メタン発酵システムと膜分離
による次世代型バイオガス発電
会社
紹介
創業者が前職の大阪ガス時代に培った触媒関連技術を、幅広い領域で事業展開する目的で設立。大阪ガスより関連特許の製造・販売・ライセンスの権利を受け、水素製造用各種触媒の国内外の化学会社、石油会社への販売のほか神戸大学と連携し独自開発したCO₂選択透過膜のCO₂分離・回収技術への応用開発を推進している。
技術
詳細
樹皮(バーク)や廃油など、メタン発酵が難しい低・未利用バイオマス資源から、独自の前処理技術で高効率に発生させたバイオガスを活用し、発電するシステムを開発・実証。またバイオガス中のCO2を分離膜で回収し、グリーンメタンを製造すると共に、回収したCO2をメタン合成してグリーンメタンの拡大再生産につなげ、バイオガスの高度エネルギー利用を推進します。
会社名
株式会社ルネッサンス･エナジー･リサーチ
本社・大阪の拠点
京都府京都市・大阪市
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年４月２４日時点
問い合わせ先
大手プラントメーカー、ゼネコン、エネルギー会社等と提携することで本技術の国内外の各地域への展開を加速し、地球規模でのカーボンニュートラル化に貢献します。
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
次世代型バイオガス発電トータルシステム

## Slide 10
CO2分離のスピードの速さ
CO2分離膜として世界トップレベルの性能
他のCO2分離膜との比較
他のCO2分離膜より
分離能力、スピードの
両面で桁違いの性能
H.Lin,Freeman
et al.,Sicience,311,639
-
642(2006),
に加筆
他の膜では類を見ない
耐熱性（160℃）を有する
低温・低圧用の
ルネッサンス・エナジー・リサーチの
CO
2
分離膜の優位性
低温・低圧用の
高性能膜も開発
CO2分離能力の高さ
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
低炭素社会の実現を加速する
革新的CO2膜分離技術
会社
紹介
創業者が前職の大阪ガス時代に培った触媒関連技術を、幅広い領域で事業展開する目的で設立。大阪ガスより関連特許の製造・販売・ライセンスの権利を受け、水素製造用各種触媒の国内外の化学会社、石油会社への販売のほか神戸大学と連携し独自開発したCO₂選択透過膜のCO₂分離・回収技術への応用開発を推進している。
技術
詳細
既存のCO2 分離・回収技術は吸収液や吸着剤を用いており、高価で大型の設備が必要で、エネルギー多消費型ですが当社が開発中のCO2選択透過膜は、従来のCO2 分離・回収技術とは異なり、外部からエネルギーを加える必要がない、本質的に省エネルギーなCO2 分離技術です。
会社名
株式会社ルネッサンス･エナジー･リサーチ
本社・大阪の拠点
京都府京都市・大阪市
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年４月２４日時点
問い合わせ先
大手プラントメーカー、ゼネコン、エネルギー会社等と提携することで本技術の国内外の各地域への展開を加速し、地球規模でのカーボンニュートラル化に貢献します。
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
CO2とキャリアとの選択的反応を利用する促進輸送膜の模式図
原料側（高圧）
透過側（低圧）
CO
2
H
2
膜
溶解
放散
拡散
CO2の放散に必要なエネルギーがキャリアーへのCO2溶解の際発生するエネルギーでまかなえる
エネルギー消費しない
キャリヤー：膜内でCO2と可逆的・選択的に反応する。
CO
2
選択透過膜（促進輸送膜）と
は

## Slide 11
おおさかカーボンニュートラルビジネスネットワーク会員企業
再生
可能
エネ
ルギー
高性能水素製造触媒と
高性能メタネーション触媒
会社
紹介
創業者が前職の大阪ガス時代に培った触媒関連技術を、幅広い領域で事業展開する目的で設立。大阪ガスより関連特許の製造・販売・ライセンスの権利を受け、水素製造用各種触媒の国内外の化学会社、石油会社への販売のほか神戸大学と連携し独自開発したCO₂選択透過膜のCO₂分離・回収技術への応用開発を推進している。
技術
詳細
高性能が要求される燃料電池用水蒸気改質触媒は現状Ru触媒が使用されていますが、資源の制約があるため、当社ではRu触媒並みの性能を有するNi系触媒を開発し、Ru触媒を大きく上回る改質性能を安定して維持する事を確認しました。また、その技術を応用してCO2 と水素からメタンを作るメタネーション触媒の高性能化・低温活性の向上にも成功しました。メタネーション反応はCO2 の再資源化技術として期待されています。
会社名
株式会社ルネッサンス･エナジー･リサーチ
本社・大阪の拠点
京都府京都市・大阪市
期待する技術の活用方法・連携先
令和７年４月２４日時点
問い合わせ先
大手プラントメーカー、ゼネコン、エネルギー会社等と提携することで本技術の国内外の各地域への展開を加速し、地球規模でのカーボンニュートラル化に貢献します。
大阪府商工労働部成長産業振興室
産業創造課グリーンビジネスG
〒559-0855
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎25階
TEL：06-6210-9484
メールアドレス：green@gbox.pref.osaka.lg.jp
高性能水素製造用水蒸気改質触媒の連続評価結果およびメタン化触媒の温度依存性