## Slide 1
平 面 図
安治川
海船
川船
川船船着場
海船船着場
スロープ
別紙５-1
  船着場等の整備内容
  ①設置する施設等
      船着場 ２バース（海船用、川舟用各１バース）
      スロープ（船着場～耐震護岸天端（OP＋3.0ｍ）） ２か所
      船着場やスロープ設置にかかる手すり、床材（舗装）、柵等 一式
  ②船着場（バース）の設置位置及び整備内容
設置位置は、別図１～４のとおり
整備内容は、次のとおり
・ 海船用：L=約40m , W=約6m , 乾舷約100cm , 鋼製浮桟橋
・ 川船用：L=約40m , W=約6m , 乾舷約50cm , 鋼製浮桟橋
③想定している係留船舶の大きさ等
海船：長さ２７．８ｍ、幅７ｍ、総トン数９９トン、乗船者数１６６名
川舟：長さ２８．５ｍ、幅３ｍ、総トン数３５トン、乗船者数１１０名
別紙５ 船着場等の整備内容

## Slide 2
船着場等のイメージ図（川船・横断）
堤外地
堤内地
川船船着場
防潮堤
護岸
乾舷50cm
スロープ
別紙５-2

## Slide 3
堤外地
堤内地
防潮堤
護岸
乾舷100cm
海船船着場
スロープ
別紙５-3
船着場等のイメージ図（海船・横断）

## Slide 4
防潮堤
護岸
乾舷100cm
海船船着場
川船船着場
乾舷50cm
スロープ
スロープ
OP+3.0
OP+5.0
別紙５-4
船着場等のイメージ図（縦断）