## Slide 1
大阪府気候変動対策の推進に関する条例の改正案（建築物省エネ法の改正 ≪R7.4施行≫ ）
建築物省エネ法第10・11条
建築物省エネ法第6条第3項
建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、
当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物の
エネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。
大阪府気候変動対策の推進に関する条例の建築物に関する規制について、重複する内容の削除が必要
資料３-1

## Slide 2
 | 非住宅 |  | 住宅 | 
 | 建築物省エネ法 による規制 | 条例による規制 | 建築物省エネ法 による規制 | 条例による規制
大規模 （2,000㎡以上） | 適合義務 （一次エネルギー） | 適合義務 （外皮性能） ＋ 再エネ検討義務 | 届出義務 | ≪10,000㎡以上かつ高さ60m以上のみ≫ 適合義務 （外皮性能＋一次エネルギー） ＋ 再エネ検討義務
中規模 （2,000㎡未満 300㎡以上） | 適合義務 （一次エネルギー） |  | 届出義務 | 
小規模 （300㎡未満 10㎡以上） |  |  |  | 
特定増改築 （一定条件の増築への緩和措置） | 届出義務 | 適合義務 （一次エネルギー） |  | 
建築士から建築主への説明義務 | 小規模の建築物で 省エネ基準への適合性に関する説明義務 | 全ての規模の建築物で 省エネ性能に関する 説明努力義務 | 小規模の建築物で 省エネ基準への適合性 に関する説明義務 | 全ての規模の建築物で 省エネ性能に関する 説明努力義務
現行（～R7.3）
大阪府気候変動対策の推進に関する条例の改正案（法と条例の規制範囲について）

## Slide 3
 | 非住宅 |  | 住宅 | 
 | 建築物省エネ法 による規制 | 条例による規制 | 建築物省エネ法 による規制 | 条例による規制
大規模 （2,000㎡以上） | 適合義務 （一次エネルギー） | 適合義務 （外皮性能） ＋ 再エネ検討義務 | 適合義務 （外皮性能＋一次エネルギー） | ≪10,000㎡以上かつ高さ60m以上のみ≫ 適合義務 （外皮性能＋一次エネルギー） ＋ 再エネ検討義務
中規模 （2,000㎡未満 300㎡以上） | 適合義務 （一次エネルギー） |  | 適合義務 （外皮性能＋一次エネルギー） | 
小規模 （300㎡未満 10㎡以上） | 適合義務 （一次エネルギー） |  | 適合義務 （外皮性能＋一次エネルギー） | 
特定増改築 （一定条件の増築への緩和措置） | 届出義務 | 適合義務 （一次エネルギー） |  | 
建築士から建築主への説明義務 | 全ての規模の建築物で 省エネ性能に関する 説明努力義務 | 全ての規模の建築物で 省エネ性能に関する 説明努力義務 | 全ての規模の建築物で 省エネ性能に関する 説明努力義務 | 全ての規模の建築物で 省エネ性能に関する 説明努力義務
緩和措置の制度自体が削除
改正後（R7.4～）
大阪府気候変動対策の推進に関する条例の改正案（法と条例の規制範囲について）