## Slide 1: 小規模店舗等における現地検証
資料２－４

## Slide 2
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証
令和３年７月27日
【参加者】
・大阪府福祉のまちづくり審議会 田中会長
・大阪府福祉のまちづくり審議会 西尾委員
・車いす使用者（電動） ３名
・介助者 ２名
・府職員 ６名
・イオン社員 ２名
田中会長に現地検証にご同行いただきアドバイスをいただいた。
【イオンモール大阪ドームシティの概要】
最寄り駅 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 地下通路で直結約2分
建物概要 敷地面積 約28,000㎡ 延べ面積 約76,000㎡ 地上5階地下1階建て

## Slide 3
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証
物販店舗 （日用雑貨）

## Slide 4
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証
飲食店舗
（ファーストフード）
サービス店舗（銀行）

## Slide 5
物販店舗
（書店）
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証

## Slide 6
駐車場
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証

## Slide 7: 物販店舗（日用雑貨）
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証
・通路の幅 80㎝の確保
・車椅子使用者の届く棚の高さ 120㎝程度
・筆談ボードはない
・会計は可能
・職員教育もできている

## Slide 8: 物販店舗（書店）
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証
90cm
70cm
書籍検索機
・通路幅は十分ある（80㎝以上）
・本が平置きなので、手が棚に 届かない（平置き棚の幅 60㎝）
・筆談ボードは設置
・書籍検索機に近づける
・会計は可能
・職員教育もできている

## Slide 9: 飲食店舗（ファーストフード）
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証
100cm
80cm
・テーブル下端より70㎝あれば、フットサポートが収まり テーブルに近づける
・テーブル、椅子は移動でき、車椅子で着席できる
・会計は可能
・職員教育もできている
・注文もパネルが大きくわかりやすい

## Slide 10: サービス店舗（銀行）
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証
・フットサポートが当たって十分に近づけない （テーブル奥行き27㎝）
・通路の幅は120㎝あり、十分
・各種筆談ボードが用意されている
・職員教育もできている

## Slide 11: 車いす使用者用便房
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証
・わかりやすい案内表示（ピクトサイン）
・「車いすトイレ」という表示（触知図あり）
・介護ベッド、オストメイト対応など多機能
・介護ベッド付き（縦型）
・十分な広さ（230㎝×240㎝）

## Slide 12: 駐車場（車いす専用駐車場）
１．イオンモール大阪ドームシティの現地検証
幅員3.5ｍ
・高さ2.3ｍ以上確保
・事前精算機により対応できる
・専用駐車場を利用したい場合の事前登録が 可能
・駐車場全350台のうち、車いす専用駐車場16台

## Slide 13
令和３年９月９日
【参加者】
・大阪府福祉のまちづくり審議会 岩田委員
・府職員 ３名
・JA １名
大阪府から車椅子を持参し、現地検証
岩田委員に現地検証にご同行いただきアドバイスをいただいた。
【JA北河内二島支店の概要】
最寄り駅 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南駅 北側 徒歩約7分
建物概要 敷地面積 785.11㎡ 延べ面積 498.6㎡ 地上2階建て 鉄骨造
２．JA北河内二島支店の現地検証

## Slide 14
【引用元】JA北河内ホームページ
２．JA北河内二島支店の現地検証

## Slide 15
共通事項
エントランス
金融コーナー
販売コーナー
花屋
喫茶コーナー
ＷＣ
車椅子使用者用
駐車場
駐輪場
精米機
ＡＴＭ
待合
レジ
花屋・金融機関 店舗出入口
車椅子使用者用便房出入口
自動販売機
喫茶コーナー
テラス
花
２．JA北河内二島支店の現地検証
・花屋出入口 幅 約９３cm
・金融機関出入口 幅 約１５８cm
・全体的に段差がなくスムーズに
移動可能
・出入口 幅 約８８cm
形式 手動引き戸

## Slide 16
花屋
エントランス
金融コーナー
販売コーナー
花屋
喫茶コーナー
ＷＣ
車椅子使用者用
駐車場
駐輪場
精米機
ＡＴＭ
待合
レジ
レジ
通路
自動販売機
喫茶コーナー
テラス
花
２．JA北河内二島支店の現地検証
・レジカウンター 高さ 約９０cm
少し高いが、店員が接客により対応。
・レジ前の通路 幅 約１３０cm
・店舗内通路 幅 約７５cm～約９０cm
植木鉢を移動することで対応。

## Slide 17
花屋
エントランス
金融コーナー
販売コーナー
花屋
喫茶コーナー
ＷＣ
車椅子使用者用
駐車場
駐輪場
精米機
ＡＴＭ
待合
レジ
店舗内
自動販売機
喫茶コーナー
テラス
花
２．JA北河内二島支店の現地検証
・商品名や値札はわかりやすい文字で表示
・金融機関の呼出番号及び窓口番号の
電光表示板の設置

## Slide 18
花屋
エントランス
金融コーナー
販売コーナー
花屋
喫茶コーナー
ＷＣ
車椅子使用者用
駐車場
駐輪場
精米機
ＡＴＭ
待合
レジ
喫茶コーナー
販売コーナー
自動販売機
喫茶コーナー
テラス
花
２．JA北河内二島支店の現地検証
・テーブル 高さ 上端 約７０cm
下端 約６７cm
可動椅子のため車椅子での
利用が可能。
・一番上の商品棚 高さ 約１２０cm
少し高いが、手の届く範囲。

## Slide 19
金融コーナー
エントランス
金融コーナー
販売コーナー
花屋
喫茶コーナー
ＷＣ
車椅子使用者用
駐車場
駐輪場
精米機
ＡＴＭ
待合
レジ
待合
窓口
自動販売機
喫茶コーナー
テラス
花
２．JA北河内二島支店の現地検証
・カウンター 高さ 約７５cm
奥行き 約３３cm
可動椅子のため車椅子での
利用が可能。
・待合通路 幅 約８５cm
・全て可動椅子
・回転スペースは十分な広さを確保

## Slide 20
金融コーナー
エントランス
金融コーナー
販売コーナー
花屋
喫茶コーナー
ＷＣ
車椅子使用者用
駐車場
駐輪場
精米機
ＡＴＭ
待合
レジ
電光表示板
自動販売機
喫茶コーナー
テラス
花
２．JA北河内二島支店の現地検証
・文字の大きい呼出番号等の
電光表示板の設置
・窓口番号も大きく表示

## Slide 21
金融コーナー
エントランス
金融コーナー
販売コーナー
花屋
喫茶コーナー
ＷＣ
車椅子使用者用
駐車場
駐輪場
精米機
ＡＴＭ
待合
レジ
自動販売機
喫茶コーナー
テラス
花
２．JA北河内二島支店の現地検証
ATM
・ATM 高さ 約８０cm
足入れ 約１５cm
車椅子だと画面が少し見えにくい。
記入台
・記入台 高さ 約９４cm
高さが高く、車椅子だと記入が
困難。
来客者が車椅子使用者や高齢者等の場合は、
金融カウンターに案内して対応。

## Slide 22
車椅子使用者用便房
エントランス
金融コーナー
販売コーナー
花屋
喫茶コーナー
ＷＣ
車椅子使用者用
駐車場
駐輪場
精米機
ＡＴＭ
待合
レジ
触知図案内板
自動販売機
喫茶コーナー
テラス
花
オストメイト
トイレ
２．JA北河内二島支店の現地検証
・便房 広さ 約２００cm角
・転回可能

## Slide 23
車椅子使用者用駐車場
エントランス
金融コーナー
販売コーナー
花屋
喫茶コーナー
ＷＣ
車椅子使用者用
駐車場
駐輪場
精米機
ＡＴＭ
待合
レジ
自動販売機
喫茶コーナー
テラス
花
２．JA北河内二島支店の現地検証
・幅 約３５０cm
・出入口に近い場所に設置