## Slide 1
①改定の背景
今回、平成29年度の「道路橋示方書」改定において、設計手法が変更さ
れたため、大阪モノレール構造物設計指針（H9.3） （以下、「設計指針」）を
改定するものである。
「設計指針」は、
・「道路橋示方書 （H8.12） 」
・「モノレール構造物設計指針（S50.3）」
・「中量軌道輸送システム 及び （以下、「指針・基準」）
モノレール構造物設計基準（S60.3）」
で構成されている。
これまで「設計指針」は、
・設計手法は「道路橋示方書」、
・作用（荷重）は「指針・基準」
に準拠してきた。
②道路橋示方書の改定（設計手法の変更）の内容
道路橋示方書の改定のうち、今回、「設計指針」の改定に関連する主な項目は、
（１）許容応力度設計法から部分係数設計法に変更
（２）限界状態設計法の導入
大阪モノレール構造物設計指針の改定（案）＜概要版＞
③設計指針の主な改定内容について
「設計指針」の主な改定内容については、以下のとおり。
（１）部分係数設計法に関連する項目
・活荷重の荷重係数の設定
道路橋示方書に準拠して１．２５とする。
・風荷重について
＜構造物（駅舎・軌道桁）に作用する風荷重＞
道路橋示方書に準拠し、平均風速40ｍ/ｓとして算出する。
・風上側部材に対して3.0（Vo/40）2kN/m2
・風下側部材に対して1.5（Vo/40）2kN/m2
＜車両載荷状態の軌道桁及び車両に作用する風荷重＞
モノレール構造物設計指針に準拠する。
・風上側部材に対して1.0kN/m2
・風下側部材に対して0.5kN/m2
（２）限界状態設計法に関連する項目
・「橋の限界状態２」の定義
偶発作用支配状況の橋軸直角方向の残留変位を制限値として設定。
→残留変位の制限値は、７/１０００rad＋５５mm
出展：国土交通省道路局ＨＰ
⇒ P.4参照
資料４
⇒ P.5～参照
資料４
⇒ P.5～参照
資料４
⇒ P.8～参照
資料４
平成30年５月22日（火） 第４回 大阪モノレール技術審議会 | 資料１