## Slide 1
水道事業の現状と課題、将来について
【枚方市】
大阪府健康医療部環境衛生課

## Slide 2
■市の水道の状態をのぞいてみよう~施設の耐震化状況や財政的な指標を府内で比較~
現状と課題
１ 基本情報 １．１ 現状 １．２ 一日最大給水量と自己水率の概要 １．３ 水道施設の配置状況
２ 府域における枚方市の状況 ２．１ 各指標の大阪府平均との比較 ２．２ 府域における枚方市の各指標の状況
■市の水道ってこれからどうなるの？ ~今後の計画や水道料金のイメージを確認~
枚方市の計画
3 枚方市の今後の計画 ３．１ 水道施設の耐震化計画の策定状況 ３．２ 老朽管の更新に関する状況 ３．３ 耐震化計画の内容
３．４ 更新需要見込み額の見通し ３．５ 収支の見通し
大阪府による推計
４ 大阪府推計による枚方市の今後の見通し ４．１ 給水人口と料金収入の見通し ４．２ 更新需要見込み額の見通し ４．３ 収支の見通し
５ まとめ

## Slide 3
１ 枚方市の基本情報
１．１ 枚方市の現状（2016年度）
（１）年間給水量（大阪府の水道の現況より）
・年間給水量は46.0百万㎥です。（43事業体中4番目/降順）

## Slide 4
（２）全管路延長（大阪府の水道の現況より）
・全管路延長は約1158kmです。（43事業体中3番目/降順）

## Slide 5
（３）経常収益（地方公営企業決算状況調査より）
・経常収益は約69億円です。（43事業体中5番目/降順）
府平均

## Slide 6
（４）水道料金（大阪府の水道の現況より）
・家庭用(口径13mm 20㎥)の一月あたりの水道料金は2,235円であり、
府平均2,813円を下回っています。（43事業体中4番目/昇順）
全国平均
府平均

## Slide 7
（５）技術職員数（大阪府の水道の現況より）
・技術職員は72人であり、府平均を上回っています。
府平均

## Slide 8
１．２ 一日最大給水量と自己水率の概要（2016年度）
・水源は、淀川を水源とした中宮浄水場の自己水と、淀川を水源とした大阪広域水
道企業団からの浄水受水で賄っており、このうち企業団受水は総配水量の約16％
を占めています。
一日最大給水量
自己水率
大阪市

## Slide 9
１．３ 水道施設の配置状況

## Slide 10
項目 | 指標 | 府平均との比較
耐震化関係 | ①全管路耐震適合率 管路の地震災害に対する安全性、信頼性を表す指標。高い方が望ましい。 | 
 | ②基幹管路耐震適合率 基幹管路の地震災害に対する安全性、信頼性を表す指標。高い方が望ましい。 | 
 | ③老朽管率 ※ 法定耐用年数（40年）を超えた管路の割合。一般的には、低い方が望ましい。 | 
 | ④管路更新率 管路更新の度合いを表す指標。一般的には、高い方が望ましい。 | 
 | ⑤浄水場耐震化率 浄水施設の地震災害に対する安全性、信頼性を表す指標。高い方が望ましい。 | 
 | ⑥配水池耐震化率 配水施設の地震災害に対する安全性、信頼性を表す指標。高い方が望ましい。 | 
経営関係 | ⑦給水原価 ※ 有収水量（料金の対象となった水量）１㎥あたりにかかる費用を表す指標。 一般的には、低い方が望ましい。 | 
 | ⑧経常収支比率 単年度の収支が黒字であれば100%以上となる指標。一般的には、高い方が望ましい。 | 
 | ⑨企業債残高対給水収益率 ※ 企業債残高の規模を表す指標。一般的には、低い方が望ましい。 | 
効率性 | ⑩施設利用率 水道施設の利用状況や適正規模を判断する指標。一般的には、高い方が望ましい。 | 
２ 府域における枚方市の状況
２．１ 各指標の大阪府平均との比較（2016年度）
黒：府平均を下回っている
（25％以上）
灰：府平均をやや下回っている
（0～25%）
白：府平均を上回っている
※③、⑦、⑨については、府平均を上回っているものを黒、灰としています。

## Slide 11
２．２ 府域における枚方市の各指標の状況（2016年度）
①全管路耐震適合率（大阪府の水道の現況より）
・全管路の耐震適合率は29.7%であり、府平均25.6%を上回っています。
府平均

## Slide 12
②基幹管路耐震適合率（大阪府の水道の現況より）
・基幹管路の耐震適合率は33.0%であり、府平均41.1%を下回っています。
（43事業体中27番目/降順）
全国平均
府平均

## Slide 13
③老朽管率（大阪府の水道の現況より）
・老朽管率は24.1%であり、府平均28.6%を下回っています。
（43事業体中25番目/降順）
府平均
全国平均

## Slide 14
④管路更新率（市町村経営比較分析表より）
・管路更新率は1.02%であり、府平均0.82％を上回っています。
府平均
全国平均

## Slide 15
⑤浄水場耐震化率（大阪府の水道の現況より）
・浄水場の耐震化率は0%であり、今後の更新による耐震化が計画されています。
府平均
全国平均

## Slide 16
⑥配水池耐震化率（大阪府の水道の現況より）
・配水池の耐震化率は52.8%であり、府平均48.0%を上回っています。
府平均
全国平均

## Slide 17
⑦給水原価（市町村経営比較分析表より）
・給水原価は115.0円であり、府平均170.8円を下回っています。
（43事業体中1番目/昇順）
府平均
全国平均

## Slide 18
⑧経常収支比率（市町村経営比較分析表より）
・経常収支比率は府平均111.98を上回り、123.68%と単年度黒字を示す
100%を超えています。
府平均
全国平均

## Slide 19
⑨企業債残高対給水収益率（市町村経営比較分析表より）
・企業債残高対給水収益率は353.1%であり、 府平均250.5%を上回っています。
府平均
全国平均

## Slide 20
⑩施設利用率（市町村経営比較分析表より）
・施設利用率は61.0%であり、府平均58.4%を上回っています。
府平均
全国平均

## Slide 21
３ 枚方市の今後の計画
・浄水場は2021～2024年度に更新・耐震化が計画されています。
・配水池は2028年度には耐震化率が79.4%となる見込みです。
・管路は2028年度には耐震化率が導水管で100%、送水管で36.9%、配水管で28.7%となる見込みです。

## Slide 22
３．１ 水道施設の耐震化計画の策定状況
（2018年度調査結果）
◎耐震化率100％

## Slide 23
３．２ 老朽管の更新に関する状況
 | 市町村計画 |  |  | 今後60年周期で管更新するために必要な管路更新率（％）
 | 計画年次 | 老朽管率（％） | 計画期間内年平均 管路更新率（％） | 
全管路 | 年度 | - ％ | - ％ | １．６７％
３．３ 耐震化計画の内容
（枚方市水道施設整備基本計画（２０１８年度策定））
 | 市町村目標 |  |  | （参考）
 | 計画年次 | 耐震化率（％） | 目標数量 | 2016年度末時点の施設能力等
浄水施設 | ２０２８年度 | ８６．３％ | 施設能力 １１万㎥/日 | 施設能力 １２．７４万 ㎥/日
配水施設 | ２０２８年度 | ７９．４％ | 施設容量 １２６,５３１㎥ | 施設容量 １１６,０２０ ㎥
基幹管路 | ２０２８年度 | ※ | 延長 ｍ | 総延長 ５５,９９０ ｍ
※耐震化率は導水管で100%、送水管36.9%、配水管28.7%を目標としています。

## Slide 24
３．４ 更新需要見込み額の見通し
【市町村計画】 （枚方市水道施設整備基本計画（２０１８年度策定） ）
・計画期間（2019年度～2068年度）に必要と見込まれる更新需要の合計額は
構造物及び設備で約９９５億円、管路で約１,８３０億円、
計約２,８２５億円となる見込みです。
※期間は当該市町村での試算状況によります。

## Slide 25
３．５ 収支の見通し
【市町村計画】（枚方市水道施設整備基本計画（２０１８年度策定） ）

## Slide 26
３．５ 収支の見通し
【市町村計画】 （枚方市水道施設整備基本計画（２０１８年度策定） ）
・計画期間（2019~2068年度）において、資金残高は災害時等の不慮の事態への備えとして約30億円を確保、連続した赤字を回避するよう段階的に水道料金改定をした場合、2068年度の供給単価は現状の2.4倍となる見通しです。

## Slide 27
４ 大阪府推計による枚方市の今後の見通し
（試算方法）下線部分は、大阪府が当該市の試算で行った箇所です。
１ 2045年までの市町村での計画がある場合は、その計画を基本に管路の更新率を1.67％
（60年で全ての水道管を更新する）に設定します。
（企業債発行率等、管路の更新率以外は市計画をそのまま利用しています。）
市町村での既存計画が、この更新率を満たしている場合は、
府での独自推計は行わず、市町村計画をもとに2045年の水道料金を算出します。
２ 市町村計画がない場合は、大阪府で試算を行いました。
○ 推計期間は大阪府の将来推計人口の推計期間に合わせ2045年度まで。
〇収入は推計した料金収入に2016年度決算統計のその他収益を加算しています。
  ・水道料金収入の見通しは、給水人口予測から有収水量を推計し、
  2016年度の供給単価137.1円/m3を乗じて算出しています。
  ・給水人口の予測については、大阪府の将来推計人口（2018年8月大阪府政策企画部企画室計画課）を用い、
  府が国立社会保障・人口問題研究所の市町村別予測を補正して推計しています。
  ・有収水量の推計は、2016年度の年間有収水量と給水人口から1人1日平均有収水量を求め、
  予測給水人口を乗じて算出しています。
  〇支出は管路更新以外の費用について、2016年度の経常費用の決算値の同額を2045年度まで見込んでいます。
  ・管路については管路更新率を1.67％に引き上げた場合の減価償却費増加を見込んでいます。
  （市町村実績の管路更新率が1.67%以上の場合は、その更新率とします。）
  ・追加減価償却費/年は、次のとおり算出し、年数経過とともに積み上げています。
① 1.67％と管路更新率(2014-2016年度の平均)の比率を算出。
② 配水施設改良費に布設替延長比率を掛け、配水施設改良費（更新分）を算出(2014-2016年度の平均値)。
※布設替延長比率=配水管布設替延長/（配水管新設延長＋配水管布設替延長）
③ ①と②を掛けたうえで税抜き価格を算出し、法定耐用年数40年で割っています。
（管路更新率、各延長は大阪府の水道の現況による。）
  ・なお、浄水場や配水場等の更新費用については、市町村計画がある場合でも、2045年度までの更新時期や
  施設能力等の設定が困難であるため、見込んでいません（2016年度の決算値を2045年度まで見込んでいます）。
  〇水道料金は、2045年度時点で赤字とならないように、収入が何％アップ必要かを求め、
  その増加分を全て水道料金で補うと仮定し、2016年度の水道料金に加算して算出しています。
  （実際は、今後の更新費用等を考慮して水道料金を設定する必要があります。）

## Slide 28
４ 大阪府推計による枚方市の今後の見通し
４．１ 給水人口と料金収入の見通し
【大阪府推計】
給水人口の減少に伴い有収水量も減少していき、水道料金収入についても減少していくことが見込まれます。
・給水人口の予測については、大阪府の将来推計人口（２０１８年８月大阪府政策企画部企画室計画課）を用い、府が国立社会保障・人口問題研究所の市町村別予測を補正して推計しています。
・水道料金収入の見通しは、給水人口予測から有収水量を推計し、２０１６年度の供給単価137.1円/㎥を乗じて算出しています。
・有収水量の推計は、２０１６年度の年間有収水量と給水人口から1人1日平均有収水量を求め、予測給水人口を乗じて算出しています。

## Slide 29
４．２ 更新需要見込み額の見通し
【大阪府推計】
推計は市町村計画を基に大阪府が次の条件により実施しています。
・管路更新率を1.67%に引き上げ。（今後60年周期で管更新とする）
・推計期間（2019～2068年度）に必要と見込まれる管路の更新費用は、市の試算の
約1,830億円から約3,056億円となる見込みです。

## Slide 30
４．３ 収支の見通し
【大阪府推計】
・管路更新率の目標を６０年周期での管更新となる１．６７％に上昇させた場合、
管路更新費用は増加が見込まれ、その分支出が増加します。
その場合、支出は収入の約１．８倍となり、赤字回避には、収入の約8割アップが
必要となります。
支出が収入の約1.8倍
赤字回避には収入の約8割アップが必要

## Slide 31
５ まとめ