## Slide 1
水道事業の現状と課題、将来について
【田尻町】
大阪府健康医療部環境衛生課

## Slide 2
■市の水道の状態をのぞいてみよう~施設の耐震化状況や財政的な指標を府内で比較~
現状と課題
１ 基本情報 １．１ 現状 １．２ 一日最大給水量と自己水率の概要 １．３ 水道施設の配置状況
２ 府域における田尻町の状況 ２．１ 各指標の大阪府平均との比較 ２．２ 府域における田尻町の各指標の状況
■市の水道ってこれからどうなるの？ ~今後の計画や水道料金のイメージを確認~
田尻町の計画
3 田尻町の今後の計画 ３．１ 水道施設の耐震化計画の策定状況 ３．２ 老朽管の更新に関する状況 ３．３ 耐震化計画の内容
３．４ 更新需要見込み額の見通し ３．５ 収支の見通し
４ まとめ

## Slide 3
１ 田尻町の基本情報
１.１ 田尻町の現状（2016年度）
（１）年間給水量（大阪府の水道の現況より）
・年間給水量は1.1百万㎥です。（ 43事業体中41番目/降順）

## Slide 4
（２）全管路延長（大阪府の水道の現況より）
・全管路延長は約29kmです。（43事業体中43番目/降順）

## Slide 5
（３）経常収益（地方公営企業決算状況調査より）
・経常収益は約３億円です。（ 43事業体中42番目/降順）
府平均

## Slide 6
（４）水道料金（大阪府の水道の現況より）
・家庭用(口径13mm 20㎥)の一月あたりの水道料金は3,020円であり、
府平均2,813円を上回っています。（43事業体中35番目/昇順）
全国平均
府平均

## Slide 7
（５）技術職員数（大阪府の水道の現況より）
・技術職員は2人であり、府平均を下回っています。
府平均

## Slide 8
１．２ 一日最大給水量と自己水率の概要（2016年度）
・水源は、淀川を水源とした大阪広域水道企業団からの浄水受水で100%賄っています。
一日最大給水量
自己水率
大阪市

## Slide 9
１．３ 水道施設の配置状況

## Slide 10
２ 府域における田尻町の状況
２．１ 各指標の大阪府平均との比較（2016年度）
項目 | 指標 | 府平均との比較
耐震化関係 | ①全管路耐震適合率 管路の地震災害に対する安全性、信頼性を表す指標。高い方が望ましい。 | 
 | ②基幹管路耐震適合率 基幹管路の地震災害に対する安全性、信頼性を表す指標。高い方が望ましい。 | 
 | ③老朽管率 ※ 法定耐用年数（40年）を超えた管路の割合。一般的には、低い方が望ましい。 | 
 | ④管路更新率 管路更新の度合いを表す指標。一般的には、高い方が望ましい。 | 
 | ⑤浄水場耐震化率 浄水施設の地震災害に対する安全性、信頼性を表す指標。高い方が望ましい。 | 
 | ⑥配水池耐震化率 配水施設の地震災害に対する安全性、信頼性を表す指標。高い方が望ましい。 | 
経営関係 | ⑦給水原価 ※ 有収水量（料金の対象となった水量）１㎥あたりにかかる費用を表す指標。 一般的には、低い方が望ましい。 | 
 | ⑧経常収支比率 単年度の収支が黒字であれば100%以上となる指標。一般的には、高い方が望ましい。 | 
 | ⑨企業債残高対給水収益率 ※ 企業債残高の規模を表す指標。一般的には、低い方が望ましい。 | 
効率性 | ⑩施設利用率 水道施設の利用状況や適正規模を判断する指標。一般的には、高い方が望ましい。 | 
黒：府平均を下回っている
（25％以上）
灰：府平均をやや下回っている
（0～25%）
白：府平均を上回っている
※③、⑦、⑨については、府平均を上回っているものを黒、灰としています。

## Slide 11
２．２ 府域における田尻町の各指標の状況（2016年度）
①全管路耐震適合率（大阪府の水道の現況より）
・全管路の耐震適合率は26.0%であり、府平均25.6%を上回っています。
府平均

## Slide 12
②基幹管路耐震適合率（大阪府の水道の現況より）
・基幹管路の耐震適合率は31.4%であり、府平均41.1%を下回っています。
（43事業体中31番目/降順）
府平均
全国平均

## Slide 13
③老朽管率（大阪府の水道の現況より）
・老朽管率は1.9%であり、府平均28.6%を下回っています。
（43事業体中43番目/降順）
府平均
全国平均

## Slide 14
④管路更新率（市町村経営比較分析表より）
・管路更新率は1.71%であり、府平均0.82％を上回っています。
府平均
全国平均

## Slide 15
⑤浄水場耐震化率（大阪府の水道の現況より）
・田尻町は大阪広域水道企業団からの受水のみのため、浄水場は存在していません。
（評価対象外）
府平均
全国平均

## Slide 16
⑥配水池耐震化率（大阪府の水道の現況より）
・配水池の耐震化率は0%です。
府平均
全国平均

## Slide 17
⑦給水原価（市町村経営比較分析表より）
・給水原価は183.0円であり、府平均170.8円を上回っています。
（43事業体中37番目/昇順）
府平均
全国平均

## Slide 18
⑧経常収支比率（市町村経営比較分析表より）
・経常収支比率は府平均111.98%を上回り、
113.17%と単年度黒字を示す100%を超えています。
府平均
全国平均

## Slide 19
⑨企業債残高対給水収益率（市町村経営比較分析表より）
・企業債残高対給水収益率は46%であり、 府平均250.5%を下回っています。
府平均
全国平均

## Slide 20
⑩施設利用率（市町村経営比較分析表より）
・施設利用率は45.7%であり、府平均58.4%を下回っています。
府平均
全国平均

## Slide 21
３ 田尻町の今後の計画
・水道施設耐震化計画は、2019年4月の大阪広域水道企業団との統合後、策定される見込みです。
・２０１９年４月に大阪広域水道企業団と統合し、大阪広域水道企業団による経営が始まります。

## Slide 22
３．１ 水道施設の耐震化計画の策定状況
（2018年度調査結果）
◎耐震化率100％

## Slide 23
３．２ 老朽管の更新に関する状況
 | 市町村計画 |  |  | 今後60年周期で管更新するために必要な管路更新率（％）
 | 計画年次 | 老朽管率（％） | 計画期間内年平均 管路更新率（％） | 
全管路 |  |  |  | １．６７％
３．３ 耐震化計画の内容
 | 市町村目標 |  |  | （参考）
 | 計画年次 | 耐震化率（％） | 目標数量 | 2016年度末時点の 施設能力等
浄水施設 |  |  |  | 
配水施設 |  |  |  | 施設容量 ３，４９０ ㎥
基幹管路 |  |  |  | 総延長 １，１９０ｍ
該当施設なし
2019年4月の大阪広域水道企業団との統合後、策定予定。
2019年4月の大阪広域水道企業団との統合後、策定予定。

## Slide 24
３．４ 更新需要見込み額の見通し
【市町村計画】
・公表可能なデータなし

## Slide 25
３．５ 収支の見通し
【市町村計画】 大阪広域水道企業団との統合案（2018年度）
（経営シミュレーション 単独経営のケース）

## Slide 26
３．５ 収支の見通し
【市町村計画】 大阪広域水道企業団との統合案（2018年度）
（経営シミュレーション 単独経営のケース）
・町単独経営のシミュレーション（試算期間2015年度～2054年度）では、2028年度に5%、2036年度に4%の料金改定が見込まれています。
（2016年度と比べて約1.09倍）

## Slide 27
３．５ 収支の見通し
【市町村計画】 大阪広域水道企業団との統合案（2018年度）
（経営シミュレーション 統合ケース）

## Slide 28
３．５ 収支の見通し
【市町村計画】 大阪広域水道企業団との統合案（2018年度）
（経営シミュレーション 統合ケース）
・大阪広域水道企業団と統合した場合のシミュレーション（試算期間2015年度～2054年度）では、水道料金の改定はしない見込みです。

## Slide 29
４ まとめ