## Slide 1
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング
【ケース２】河内長野市天見
・大和川流域石川支流 石見川流域
R7.9.26
みどり推進室
対象地区と周辺の現況（衛星写真）

## Slide 2
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング
R7.9.26
みどり推進室
【ケース２】河内長野市天見
・大和川流域石川支流 石見川流域
砕石場跡

## Slide 3
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング（森林整備指針に基づく４区分）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
凡 例
R7.9.26
みどり推進室

## Slide 4
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング（森林整備指針に基づく４区分）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
凡 例
R7.9.26
みどり推進室
【森林整備指針４区分の現状】
①84.2ha
（24％）
②190.1ha
（54％）
③66.1ha
（19％）
④9.8ha
（3％）
・人工林がまと
まって存在
・人工林の中で
も傾斜が35度
以上の②広葉
樹への誘導・
転換林が多い

## Slide 5
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング（森林整備指針に基づく４区分）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
凡 例
R7.9.26
みどり推進室
社会的条件
路網からの
距離
林道・公道
から300ｍ以内
人工林の
まとまり
１ｈａ以上
地区ごとに
森林区分を整理

## Slide 6
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング（山地災害危険地区による区分）
R7.9.26
みどり推進室
K-80
K-79
Ｙ-53
Ｙ-80
Ｙ-50
Ｙ-54
Ｙ-55
K-78
K-77
K-76
Ｙ-49
凡 例
Aランク（3箇所）
Aランク（2箇所）
崩壊土砂流出渓流
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
Bランク（2箇所）
Bランク（1箇所）
崩壊土砂流出区間
Cランク（1箇所）
Cランク（1箇所）

## Slide 7
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング（森林経営計画による区分）
凡 例
森林経営計画地
林道
R7.9.26
みどり推進室

## Slide 8
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング（森林経営計画による区分）
凡 例
森林経営計画地
林道
R7.9.26
みどり推進室
①
②
④
⑤
⑥
③
【森林経営計画
の現状】
面積：134.0ｈａ
周辺を含めて６路線、林道が設置されている。
林道に沿って、森林経営計画が立てられている。
Ａ
Ｂ

## Slide 9
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング（危険地区・経営計画の重ね合わせ）
凡 例
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
森林経営計画地
林道
R7.9.26
みどり推進室
K-80
K-79
Ｙ-53
Ｙ-80
Ｙ-50
Ｙ-54
Ｙ-55
K-78
K-77
K-76
Ｙ-49

## Slide 10
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング
（森林整備指針・危険地区・経営計画の重ね合わせ）
R7.9.26
みどり推進室
凡 例
林道
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
K-80
K-79
Ｙ-53
Ｙ-80
Ｙ-50
Ｙ-54
Ｙ-55
K-78
K-77
K-76
Ｙ-49

## Slide 11
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林班でゾーニングを検討）
R7.9.26
みどり推進室
凡 例
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
39

## Slide 12
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林班でゾーニングを検討）
凡 例
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道
〇林班全体を例えば、林業経営に適した人工林ゾーン
『林業経営林維持・増進ゾーン』として区分
林業経営の推進により、森林の適切な維持保全を図る
R7.9.26
みどり推進室
約62.2ha
12
林業経営に適した人工林等
自然のまま維持する森林
①資源循環林（スギ・ヒノキ人工林）
②広葉樹林への誘導・転換
林業経営に適さない人工林
③資源管理林（広葉樹・マツ・竹林）
④自然遷移林
約62.2ha

## Slide 13
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林班でゾーニングを検討）
凡 例
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道
R7.9.26
みどり推進室
林業経営に適した人工林等
自然のまま維持する森林
①資源循環林（スギ・ヒノキ人工林）
②広葉樹林への誘導・転換
林業経営に適さない人工林
③資源管理林（広葉樹・マツ・竹林）
④自然遷移林
約30.8ha
内包される人工林は、まとまりも小さく、林業経営よりも公共管理の重要性が高く、長期的に自然遷移林への誘導を目指す区域

## Slide 14
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林班でゾーニングを検討）
凡 例
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道
〇山地災害危険地区に該当せず、現在、経営計画も
立てられていない林班が存在
R7.9.26
みどり推進室
〇林班全体で見ると、②広葉樹林への誘導転換が大部分を占め、
林相転換を図り、自然遷移林へと誘導したい。
約61.3ha
林業経営に適した人工林等
自然のまま維持する森林
①資源循環林（スギ・ヒノキ人工林）
②広葉樹林への誘導・転換
林業経営に適さない人工林
③資源管理林（広葉樹・マツ・竹林）
④自然遷移林

## Slide 15
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林班でゾーニングを検討）
R7.9.26
みどり推進室
43
凡 例
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）

## Slide 16
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林小班でゾーニングを検討）
R7.9.26
みどり推進室
44
林小班
林班内を更に所有者、林相、樹種等の内容が異なる毎に区切ったもの
林小班で区切った場合
0～5ha程度の区切りとなる
凡 例
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道

## Slide 17
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林小班でゾーニングを検討）
凡 例
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道
R7.9.26
みどり推進室
17
《デメリット》林小班一つずつを１単位としてゾーニングした場合、林班
と比べて細かくなり過ぎて、全体の傾向が読み取りにくい。
約62.2ha

## Slide 18
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林小班でゾーニングを検討）
凡 例
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道
R7.9.26
みどり推進室
《デメリット》林小班一つずつを１単位としてゾーニングした場合、林班
と比べて細かくなり過ぎて、全体の傾向が読み取りにくい。

## Slide 19
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林小班でゾーニングを検討）
凡 例
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道
R7.9.26
みどり推進室
林業経営に適した人工林等
自然のまま維持する森林
①資源循環林（スギ・ヒノキ人工林）
②広葉樹林への誘導・転換
林業経営に適さない人工林
③資源管理林（広葉樹・マツ・竹林）
④自然遷移林
一つの林班の中で地形、所有者毎に
複数の林小班をまとめる１単位としたゾーニング
（上図の場合、④自然遷移林が一部含まれるものの、全体として、
林業経営に適さない人工林としてゾーニング）
約31.3ha

## Slide 20
一つの林班の中で地形、所有者毎に
複数の林小班をまとめる１単位としたゾーニング
（上図の場合、③資源管理林は含まれるものの、全体として、林業経営に適さない人工林としてゾーニング）
林業経営に適した人工林等
自然のまま維持する森林
①資源循環林（スギ・ヒノキ人工林）
②広葉樹林への誘導・転換
林業経営に適さない人工林
③資源管理林（広葉樹・マツ・竹林）
④自然遷移林
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （林小班でゾーニングを検討）
R7.9.26
みどり推進室
凡 例
①資源循環林
②広葉樹林への誘導・転換
③資源管理林
④自然遷移林
森林経営計画地
林道
山地災害危険地区（山腹）
山地災害危険地区（渓流）

## Slide 21
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング
社会的条件
路網からの距離
森林経営計画の策定
森林所有者の意向
人工林のまとまり
地区ごとに森林区分を整理
特に対応が必要な森林
・風倒木被害地
・ナラ枯れ被害地
・拡大竹林
森林区分の考え方
森林整備指針
・山腹崩壊危険地区
山地災害危険地区
・崩壊土砂流出危険地区
森林経営計画地
〇個々の基準や考え方で定めた区域を今回、初めて
重ね合わせを行い、どのようなゾーニングをするのに、
どういう要素、どういう単位、どんな区分で行うべき
か、ケーススタディーを基に議論頂きたい
〇基軸、施策の展開にあたり、上手に現場に落とすには
どうすれば良いか、森林所有者、府民への見える化のた
めのゾーニングの妥当性を検証頂きたい
・スギ・ヒノキ人工林22,500haのうち
「森林経営計画」が作成されている人工林は、
約4,500ha(全人工林の20％)
R6,7年度の見直し後の面積は約36,000ha
《内訳》
①資源循環林：約10,600ha
②広葉樹林への誘導・転換：約3,700ha
③資源管理林：約14,800ha
④自然遷移林：約3,500ha
その他：約3,400ha
R7.9.26
みどり推進室

## Slide 22
各基軸・個別施策展開のためのゾーニング （事務局（素案））
R7.9.26
みどり推進室
〇ゾーニングにあたっての考え方
（１）要素
①森林整備指針の４区分：将来に向けた森林の在り方
②山地災害危険地区：防災・減災の指標
③森林経営計画地：林業経営による森林の維持・保全を図る
の３つの要素でゾーニングを行う。
（保安林や自然公園等の区域は個別の施策実施時の配慮事項として取り扱う）
（２）単位
林班単位だと地域森林計画と整合が図り易いものの、大きな括りとなる
林小班単位だと逆に細かくなり過ぎて、全体の傾向が掴みづらい
林班、林小班で括らず、山地災害危険地区、経営計画地、及びこれらが含まれない
白地地区は地形条件でそれぞれ１団地とする３０ｈａ程度でゾーニングしてはどうか
（３）区分
①森林整備指針の森林区分の４区分に社会的条件（森林経営計画地（見込み地含む）
および路網からの距離と人工林のまとまり）を加味
②山地災害危険地区をＡランク地とＡランク地以外の２区分に分けて、森林区分を
施策タイプに更に分類

## Slide 23
森林区分と施策タイプのフローチャート（事務局素案）
R7.9.26
みどり推進室
整備指針４区分
（林相、傾斜・土壌）
森林経営計画地
or意向のある場所か※
路網距離・まとまり
を踏まえ林業適地か
山地災害危険地区の
指定はＡランクか
資源循環林
（スギ・ヒノキ人工林）
広葉樹への誘導・転換
資源管理林
（広葉樹林）
自然遷移林
林業経営 不適地
林業経営 適地
山地災害危険地区の
指定はＡランクか
経営管理タイプ
防災減災タイプ
共創保全タイプ
防災減災タイプ
現況はスギ・ヒノキ
の人工林か
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
施策タイプ
森林区分
＋
保安林、自然公園等の指定状況に応じて、森林区分、施策タイプに関わらず、生態系や景観の保全、レクリエーション機能に配慮した
森林施業や施工方法の導入に努めていく。
※ 計画の実行、進捗管理段階で、森林経営計画の見直しや新たに林業経営意向が示された場合は、再評価し、計画見直し時に反映させていく

## Slide 24: 議事４ 目標設定・成果指標、計画期間のイメージ
R7.9.26
みどり推進室

## Slide 25
議事４ 目標設定・成果指標、計画期間のイメージ
アクションプランでは、森林整備指針の４つの目標を成果目標に据え、目標実現のための府の取組みに関する成果指標を設定し、３つの基軸と各施策による事業を計画・実施していく。
R7.9.26
みどり推進室
基軸１ 公益的機能の維持・増進
施策1-1 治山対策の推進
施策1-2 流域治水対策の推進
施策1-3 市町村が取組む森林管理の支援
施策1-4 民間活力による森林づくり
基軸２ 持続的な森林経営の推進
施策2-1 林業経営の効率化・基盤強化
施策2-2 新技術の活用支援
施策2-3 森林資源の有効活用
基軸３ 長期的な維持・保全を支える取組み
施策3-1 労働力の確保・人材育成
施策3-2 森林災害に対するレジリエンスの向上
施策3-3 府民への見える化
【アクションプランの基本方針】
森林整備指針で示す森林区分に応じた管理方法に留意した
森林への育成・誘導
アクションプランの成果目標＝森林整備指針４つの目標
アクションプランは、森林整備指針の目標を実現するために
府が取組む実施計画と位置づけ、指針の４つの目標に則した成果指標と３つの基軸と各施策で具体的な実行方法を示すと
ともに、指標達成に向けて各施策を計画・実施していく。
【成果目標と成果指標のイメージ（素案）】
成果目標１：防災に配慮した森づくり
成果指標 山地災害危険地区Ａランクの解消 ⇒●％
土石流・流木対策の推進 ⇒●箇所
森林における流域治水対策の推進 ⇒●流域
成果目標２：メリハリをつけた林業経営
成果指標 主伐・再造林の推進 ⇒●ha/年
森林経営計画の推進 ⇒●％
府内産材の利用促進 ⇒●㎥
成果目標３：広葉樹などの育成と活用
成果指標 計画的に利用・循環させる広葉樹林 ⇒●ha
広葉樹材の利用促進 ⇒●㎥
成果目標４：多様な森づくり
成果指標 人工林の広葉樹林化への誘導・転換 ⇒●ha
民間活力による森林整備面積 ⇒●ha
（例）成果目標２（防災に配慮した森づくり）
成果目標２に直結する施策ではないが、事業区域内での事業計画・実施状況に留意が必要
大阪府森林整備指針 活用のロードマップ
技術的支援
実施計画の策定が望ましい
研修会など
森林現況等
データ整理
保育・管理
手法の集積
指針や市町村の計画に沿って森林整備を実施
①森林経営管理制度に
基づく森林整備
②従来から行っている
森林整備
治山事業や森林整備事業
管理箇所のモニタリング
（施業地の更新状況等）
モニタリング結果を保育・管理手法等に活用
（森林整備指針抜粋）
大阪府
アクションプラン策定
成果目標・成果指標を設定
各基軸・施策に即した事業を計画
市町村
森林
所有者
森林
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

## Slide 26
(例) 成果目標１：防災に配慮した森づくり 全体像 計画期間末 計画期初
（R27年度末）（R17年度末）（R7年度末）
成果指標１ 山地災害危険地区Ａランクの解消 100％ 65％ 53％
成果指標２ 土石流・流木対策の推進 ●●箇所 150箇所 56箇所
成果指標３ 森林における流域治水対策の推進 ●●流域 46流域 23流域
アクションプランは、森林の維持・保全のための将来の森林のあるべき姿を示すものとするため、
長期的（令和27年度まで）に取り組む施策の全体像を示すとともに、そこに到達する過程として、
地域森林計画と同調した計画期間（10年間）で実施すべき到達指標を示す。
２ アクションプランの計画期間の考え方（素案）
R7.9.26
みどり推進室
計画期間
Ｒ8～27年度
指標設定
中期：10年
長期：20年
見直し間隔
5年ごと
長期（R27年度末）、中期（R17年度末）の目標・指標を設定
長期指標期間については、国土強靭化実施中期計画における
森林防災減災の将来目標（R27）と整合することになる。
アクションプラン
大阪地域森林計画
国土強靭化実施中期計画
R8
R7
R18
R13
R12
R28
R23
第１次計画
次期策定
期初
期初
期初
次期策定
期末
期末
期末
R17
第２次計画
第３次計画
第４次計画
長期目標年度
（林野関係）
全体像（目標）
の精査が重要
● 策定・見直し・目標期間スケジュール
長期目標年度
(ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ全体像)