## Slide 1
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会
平成29年度 第1回道路・橋梁等部会
異常気象時通行規制区間及び 規制基準の見直し検討について ～規制区間の解除（緩和）～

## Slide 2
１．はじめに
２．現地確認の実施
３．まとめ

## Slide 3: １．はじめに 規制区間解除の取り組み（平成28年度の取り組み）
○昨年度、規制区間の解除に向けて、まずは規制雨量の緩和を行う
ため、本部会委員の立会のもと、法面等の状況確認を行った。
【６路線６区間】
一昨年度、異常気象時における通行規制の規制区間解除に関する
運用方針を策定
○６区間のうち、４区間について現地確認に伴う追加対策を実施し、
本年４月１日より規制雨量の緩和を実施。

## Slide 4: ２．現地確認の実施 １）現地確認の実施した区間（追加対策未確認の区間）

## Slide 5: ２．現地確認の実施 ２）現地確認の実施概要
１．実施日時 ： 平成２８年１１月１５日（金）１４時～１７時
２．現地確認者 ： 京都大学 岸田准教授
京都大学 古川准教授
関西大学 小山准教授は書面確認（11/10）
３．対象路線 ：岸和田港塔原線
岸和田牛滝山貝塚線
４．現地確認ルート： 右図のとおり
岸和田土木事務所
①岸和田港塔原線
②岸和田牛滝山貝塚線

## Slide 6: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
１．異常気象時通行規制区間の概要
○路線名 ： 主要地方道 岸和田港塔原線
○対象区間 ： 河合町～土竜滝町（延長1.5km）
○交通量 ： 1,226台/24h（出典：平成22年度道路交通センサス）
○規制基準 ： 通行止め連続雨量130mm（通行注意80mm）
○指定年度 ： 昭和47年度
２．過去の雨量履歴及び災害履歴
３．過去の最大雨量と基準の見直し
降雨日時 | 連続雨量（神於山） | 災害履歴
H25.9.15～16 | 190mm | 災害なし
H26.8.8～9 | 140mm | 災害なし
規制実施日時 | 経験雨量（連続雨量） | 見直し基準雨量
H25.9.15～16 | 190mm | 170mm
※雨量観測所 神於山（観測所からの距離 1.3ｋｍ[最長1.5km、最短1.1km]）
※規制基準雨量以下の降雨でも災害履歴なし

## Slide 7: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
４．路線図

## Slide 8: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
５．航空写真
A 確認箇所
Ｂカルテ対応箇所
Ｄ確認箇所
Ｃ確認箇所
規 制 区 間
Ｆ確認箇所
Ｅ確認箇所

## Slide 9: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
６．現地状況写真（Ａ）
擁壁部全景
擁壁上の自然斜面に倒木あり
⇒撤去等の対策が必要
擁壁の隙間から植生が繁茂
⇒植生の撤去が必要

## Slide 10: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
６．現地状況写真（Ｂ）
吹付コンクリートから植生発生、
ひび割れが進展、吹付背面に浮きあり
吹付コンクリート斜面の全景

## Slide 11: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
６．現地状況写真（Ｃ）
斜面の全景 吹付背面に浮きあり
吹付コンクリ―トのひび割れ

## Slide 12: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
６．現地状況写真（Ｄ）
吹付から植生が発生
吹付背面に浮きあり
斜面の全景

## Slide 13: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
６．現地状況写真（Ｅ）
ブロック積み擁壁の状況
植生が繁茂

## Slide 14: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
６．現地状況写真（Ｆ）
吹付にひび割れあり
斜面全景（２段擁壁小段部に落石等がないか確認が必要）

## Slide 15: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
■斜面の安定性
○倒木が道路側に落下しない対策が必要（A区間）
【追加対策】倒木の撤去
○吹付背面の浮き・クラックが散見され現況の確認が必要（B～D,F区間）
【追加対策】浮き・クラックの変状を経過観察
○吹付コンクリートに植生が発生しており対策が必要（B～D,F区間）
【追加対策】植生の撤去
○ブロック積み擁壁等の隙間からの植生の対策が必要（A,E区間）
【追加対策】植生の撤去
○２段擁壁小段部に落石等があれば対策が必要（F区間）
【追加対策】植生撤去後、小段部確認（落石等無し）
７．所見
■経過観察の内容
○定期的な目視点検による確認を行う
（表面の変状、植生の状況 等）
追加対策完了後、規制基準の引き上げを実施

## Slide 16: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
８．追加対策の実施状況
（Ａ区間）植生の撤去

## Slide 17: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
８．追加対策の実施状況
（Ａ区間）倒木の撤去

## Slide 18: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
８．追加対策の実施状況
（Ｂ区間）植生の撤去

## Slide 19: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
８．追加対策の実施状況
（Ｂ区間）浮き・クラック
定期的な目視点検により、浮き・クラックの変状を経過観察

## Slide 20: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
８．追加対策の実施状況
（Ｃ区間）浮き・クラック
定期的な目視点検により、浮き・クラックの変状を経過観察

## Slide 21: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
８．追加対策の実施状況
（Ｄ区間）植生の撤去、浮き・クラック
定期的な目視点検により、浮き・クラックの変状を経過観察

## Slide 22: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
８．追加対策の実施状況
（Ｅ区間）植生の撤去

## Slide 23: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田港塔原線）
８．追加対策の実施状況
（Ｆ区間）植生の撤去、クラック
定期的な目視点検により、クラックの変状を経過観察

## Slide 24: ２．現地確認の実施 ４）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
１．異常気象時通行規制区間の概要
○路線名 ： 主要地方道 岸和田牛滝山貝塚線
○対象区間 ： 内畑町～大沢町（延長1.5km）
○交通量 ： 1,226台/24h（出典：平成22年度道路交通センサス）
○規制基準 ： 通行止め連続雨量150mm（通行注意100mm）
○指定年度 ： 昭和47年度
２．過去の雨量履歴及び災害履歴
３．過去の最大雨量と基準の見直し
降雨日時 | 連続雨量（大沢町） | 災害履歴
H25.9.15～16 | 277mm | 災害なし
H26.8.8～9 | 172mm | 災害なし
H27.7.16~18 | 168mm | 災害なし
規制実施日時 | 経験雨量（連続雨量） | 見直し基準雨量
H25.9.15～16 | 277mm | 210mm
※雨量観測所 大沢町（観測所からの距離 1.2ｋｍ[最長1.5km、最短0.9km]）
※規制基準雨量以下の降雨でも災害履歴なし

## Slide 25: ２．現地確認の実施 ４）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
４．路線図

## Slide 26: ２．現地確認の実施 ４）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
５．航空写真
A カルテ対応箇所
Ｂカルテ対応箇所
Ｃカルテ対応箇所
規 制 区 間

## Slide 27: ２．現地確認の実施 ４）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
６．現地状況写真（Ａ）
擁壁部全景
擁壁の隙間から植生が繁茂
⇒植生の撤去が必要

## Slide 28: ２．現地確認の実施 ４）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
６．現地状況写真（Ｂ）
擁壁のはらみ出し
道路下側の石積み擁壁の状況
擁壁基礎部の欠損状況
※道路下側へのアクセスが困難なため、事前に写真を撮影
奥行40cm
幅30cm

## Slide 29: ２．現地確認の実施 ４）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
６．現地状況写真（Ｃ）
間知石積みの崩壊状況
道路下側の石積み擁壁の状況
※道路下側へのアクセスが困難なため、事前に写真を撮影

## Slide 30: ２．現地確認の実施 ４）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
■斜面の安定性
○ブロック積み擁壁の隙間からの植生の対策が必要（A区間）
【追加対策】植生の撤去
○擁壁欠損部及びはらみ出しの確認が必要（B区間）
【追加対策】はらみ出し等の変状の経過観察
○間知石積み擁壁端部崩壊部の浸食防止対策が必要（C区間）
【追加対策】区間解除（5年の経過観察後）までに検討（応急的に
袋詰玉石工による浸食対策を実施）
７．所見
■経過観察の内容
○定期的な目視点検による確認を行う
（表面の変状 等）
追加対策完了後、規制基準の引き上げを実施

## Slide 31: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
８．追加対策の実施状況
（Ａ区間）植生の撤去

## Slide 32: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
８．追加対策の実施状況
（Ｂ区間）擁壁欠損部及びはらみ出しの確認
定期的な目視点検により、擁壁欠損部及びはらみ出し等の変状を経過観察

## Slide 33: ２．現地確認の実施 ３）現地確認結果（岸和田牛滝山貝塚線）
８．追加対策の実施状況
（Ｃ区間） ○間知石積み擁壁端部崩壊部の浸食防止対策
袋詰玉石工とトン土のうによる浸食防止対策工（イメージ）
区間解除（5年の経過観察後）までに検討

## Slide 34: ３．まとめ（審議いただきたい事項）
現地確認の実施結果について