## Slide 1
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会
平成29年度 第2回道路・橋梁等部会
異常気象時通行規制区間及び 規制基準の見直し検討について ～規制区間の解除（緩和）～

## Slide 2
１．現地確認の実施
２．まとめ

## Slide 3: １．現地確認の実施 １）現地確認を実施した区間

## Slide 4: １．現地確認の実施 ２）現地確認の実施概要
１．実施日時 ： 平成２９年９月２８日（木）１３時～１７時
２．現地確認者 ： 京都大学 古川准教授
関西大学 小山准教授
３．対象路線 ： 大阪生駒線
４．現地確認ルート：

## Slide 5: １．現地確認の実施 ２）現地確認の実施概要
１．実施日時 ： 平成２９年１０月２５日（水）１４時～１７時
２．現地確認者 ： 京都大学 岸田教授
京都大学 古川准教授
３．対象路線 ： 和歌山阪南線
４．現地確認ルート：

## Slide 6: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線）
１．異常気象時通行規制区間の概要
○路線名 ： 主要地方道 大阪生駒線
○対象区間 ： 大東市寺川～四条畷市上田原（延長4.7km）
○交通量 ： 13,510台/24h（出典：平成27年度道路交通センサス）
○規制基準 ： 通行止め連続雨量170mm（通行注意150mm）
○指定年度 ： 昭和58年度
２．過去の雨量履歴及び災害履歴
３．過去の最大雨量と基準の見直し
降雨日時 | 連続雨量（神於山） | 災害履歴
H25.9.15～16 | 265mm | 災害なし
H27.9.17～18 | 183mm | 災害なし
規制実施日時 | 経験雨量（連続雨量） | 見直し基準雨量
H25.9.15～16 | 265mm | 230mm
※雨量観測所 龍間（観測所からの距離 0.85ｋｍ[最長1.4km、最短0.3km]）
※規制基準雨量以下の降雨でも災害履歴なし

## Slide 7: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線）
４．路線図
大阪生駒線（大東市寺川～四條畷市上田原）
○規制区間延長（奈良行） Ｌ＝4.7 ㎞
○規制基準 連続雨量 １７０ ㎜
○雨量観測所 龍間
龍間観測所

## Slide 8: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線）
５．航空写真

## Slide 9: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線）
６．現地状況写真（１）
落石防止柵の背面は、落石の堆積が顕著で、一部金網が破損している

## Slide 10: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線）
６．現地状況写真（２）
大阪生駒線
中垣内南田原線
中垣内南田原線の集水枡のスクリーンがゴミ等で閉塞
排水系統
縦排水路の横から流水が認められる

## Slide 11: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線）
６．現地状況写真（３）
防止柵の一部が破損している

## Slide 12: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線）
６．現地状況写真（４）
ブロック積の目地が劣化している

## Slide 13: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線）
６．現地状況写真（５）
風化による岩の表層崩壊 （覆式防止網あり）

## Slide 14: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線）
■構造物の安定性
（１） 落石防止柵の補修、堆積物の撤去が必要
【追加対策】 堆積した落石の撤去及び金網の補修
（２） 出水の原因確認と漏水対策が必要
【追加対策】 集水桝の改良 ≪実施済≫
（３） 防止柵の補修が必要
【追加対策】 防止柵の補修
（４） ブロック積目地部の劣化箇所の補修が必要
【追加対策】 ブロック積目地部の補修
（５） 法面全体が崩壊した場合、現状の覆式防止網で大丈夫なのか
【経過観察】風化による岩の表層崩壊の状況を経過観察
７．所見
■経過観察の内容
○定期的な目視点検による確認を行う
（表面の変状、堆積の状況 等）
追加対策完了後、規制基準の緩和を実施

## Slide 15: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（大阪生駒線） 追加対策の実施状況
（２）の対策

## Slide 16: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（和歌山阪南線）
１．異常気象時通行規制区間の概要
○路線名 ： 主要地方道 和歌山阪南線
○対象区間 ： 泉南郡岬町深日～孝子（延長3.6km）
○交通量 ： 17,393台/24h（出典：平成27年度道路交通センサス）
○規制基準 ： 通行止め連続雨量250mm（通行注意200mm）
○指定年度 ： 不明
２．過去の雨量履歴及び災害履歴
３．過去の最大雨量と基準の見直し
降雨日時 | 連続雨量（深日） | 災害履歴
H27.7.17～18 | 259mm | 災害なし
H29.10.22～23 | 346mm | 災害なし
規制実施日時 | 経験雨量（連続雨量） | 見直し基準雨量
H29.10.22～23 | 346mm | 290mm
※雨量観測所 深日（観測所からの距離2.8ｋｍ[最長4.7km、最短0.8km]）
※規制基準雨量以下の降雨でも災害履歴なし

## Slide 17: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（和歌山阪南線）
４．路線図

## Slide 18: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（和歌山阪南線）
５．航空写真
規制箇所
1
2
3
4

## Slide 19: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（和歌山阪南線）
６．現地状況写真（１）
モルタル＋ネット部分の植生について
・植生からクラックが広がる
・植生が成長しネットが破れる
枝払い、伐採が必要。
伐採した場合は穴埋め、クラック処理が必要。

## Slide 20: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（和歌山阪南線）
６．現地状況写真（２）
擁壁のクラックから水が浸みだしている。
経過観察が必要。

## Slide 21: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（和歌山阪南線）
６．現地状況写真（３）
擁壁部、ズレが発生している。
転落防止柵の傾きにも注意が必要。

## Slide 22: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（和歌山阪南線）
６．現地状況写真（４）
モルタル＋ネット部分の植生について
・植生からクラックが広がる
・植生が成長しネットが破れる
計画的に枝払い、伐採が必要。
伐採した場合は穴埋め、クラック処理が必要。
ネット裏の堆積物の撤去が必要。

## Slide 23: １．現地確認の実施 ３）現地確認結果（和歌山阪南線）
■構造物の安定性
（１） （４） 枝払い、伐採が必要。伐採した場合穴埋め、クラック処理が必要
【追加対策】 計画的に枝払い、伐採を行い、クラック等の処理も合わせて実施
（２） 擁壁のクラックから水が浸みだしている
【経過観察】 定期点検でクラックの変状を確認
（３） 擁壁部、ズレが発生している
【経過観察】 定期点検で変状を確認
（４） ネット裏の堆積物の撤去が必要
【追加対策】 伐採に合わせて堆積物を撤去
７．所見
■経過観察の内容
○定期的な目視点検による確認を行う
規制基準の緩和を実施

## Slide 24: ２．まとめ（審議いただきたい事項）
現地確認の実施結果について