## Slide 1: 大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 第３回 全体検討部会 ～中間報告に向けての整理～
参考資料１
Ⅱ．効率的・効果的な維持管理手法の確立

## Slide 2
【点検の実施手法による分類】
[簡易点検]
日常的に施設を目視できる範囲内で行う点検（パトロール）
・施設の不具合（劣化・損傷等）を早期発見、早期対応するための巡回。
・府民等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなど協働による点検
[定期点検]
施設状態を5年に一度など、定期的に把握するための点検
・安全性の確認（利用者や第三者に与える被害防止等）と施設の各部位の劣化、損傷等を把握・評価し、対策区分を判定する点検。
[詳細点検]
施設の劣化・損傷状態を詳細に把握するための点検
・補修の必要性や補修方法の検討のために劣化・損傷状態をより詳細に調査する点検。
[緊急点検]
施設の劣化・損傷状態の有無を把握するための点検
・地震や台風、集中豪雨等の災害や社会的に大きな事故が発生した場合に必要に応じて実施する点検。
簡易点検
日常パトロール
定期点検
緊急点検
（臨時点検）
詳細点検
(モニタリング含む）
緊急的
定期的
施設状態の必要性の分類
遠望目視
近接目視又は各種試験等
点検実施手法による分類
１ 点検、診断、評価の手法や体制等の充実（検討の対象）
（参考：点検の分類）
点検の体系（実施手法による分類）

## Slide 3
２ 施設の特性に応じた維持管理手法の体系化 （維持管理手法の検討対象）
事後保全
状態監視型
時間計画型
予測計画型
維持管理手法
予防保全
予防保全：安全性・信頼性を損なう不具合が発生する前（規定の間隔又は基準に従って目標管理水準を下回る前）に対応を講じる。予防保全管理には、時間計画型、状態監視型、予測計画型がある。
事後保全：施設の機能や性能に関する明らかな不具合が生じてから（限界管理水準を下回った後）修繕を行う。
状態監視型：劣化や変状を評価し、必要と認められた場合に補修や部分更新を行う。
時間計画型：施設の信頼性から定期的に補修、交換・部分更新を行う。
予測計画型：劣化を予測し、最適な補修タイミングで修繕を行う。
（標準的な維持管理手法）
定期的な点検により、目標管理水準を下回る直前の状態を把握し補修を行う
定期的な点検を基に劣化を予測し、LCC最小となる目標（最適）管理水準で補修を行う。
性能
時間
予防保全（時間計画型）
定期的な点検
事後保全
性能
時間
大規模補修、更新
性能
時間
限界管理水準
予防保全（状態監視型）
定期的な点検
目標管理水準
補修
性能
時間
限界管理水準
予防保全（予測計画型）
定期的な点検
目標（最適）管理水準
補修
定期的な補修、
交換・部分更新
限界管理水準
限界管理水準

## Slide 4
効率的かつ効果的に維持管理を行うために、各分野施設毎の特性などを考慮し、不具合が発生した場合のリスクに着目して重点化を図る。
【発生確率】事故や損傷の起こる可能性に関する要素
【社会的影響度】被害の大きさに関わる要素
※１ 維持管理アクションプログラム(案) 平成17年 より
重点化指標（優先順位）の設定
リスクマトリックスの縦軸（発生確率）、横軸（社会的影響度）の
指標（健全度、経過年数・・・等）については、各分野部会で検討。
３ 施設の特性に応じた維持管理手法の体系化 （維持管理手法等の検討方針）

## Slide 5
詳細検討の要否判断※２
あ り
START
ステップ1
物理的要因
（老朽化状況）
から更新が必要※１
更 新
技術的・経済的
実現性を考慮した判断
機能的・社会的
要因を考慮した判断
長寿命化
な し
LCC・総合評価
※１安全の観点から物理的な要因により更新
すべき施設
（見極めるための兆候（サイン）など評価・判断基準を検討）
必 要
ステップ2
ステップ3
ステップ４
可 能
不可能
更新判定フローのイメージ
更 新
あ り
な し
※２ 更新検討判定マトリックス(イメージ）
長寿命化
不 要
ステップ５
更 新
長寿命化
更新判定フローや更新検討判定マトリックスについては、イメージを示したもので各分野部会で検討。
撤 去
将来の地域・社会の構造変化を踏また構造物等の必要性など対応方針の検討
（更新or撤去・廃止、集約化等）
４ 施設の特性に応じた維持管理手法の体系化 （更新時期の見極めの検討)