## Slide 1: 解体工事業追加に係る制度措置について （施行：平成28年６月１日）
H2

## Slide 2: １．建設業法改正について （経過措置を含む）
H2

## Slide 3
●建設業法等の一部を改正する法律（平成２６年６月４日公布）
建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（入契法）
・浄化槽法・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
背景
○近年の建設投資の大幅な減少による受注競争の激化により、
ダンピング受注や下請企業へのしわ寄せが発生。
建設工事の適正な施工とその担い手の確保が喫緊の課題
概要
ダンピング対策の強化と建設工事の担い手の確保
③建設業者及びその団体による担い手確保・育成並びに国土交通大臣による
支援の責務を明記【建設業法】
①ダンピング防止を公共工事の入札契約適正化の柱として追加【入契法】
②公共工事の入札の際の入札金額の内訳の提出を義務付け、発注者はそれを
適切に確認【入契法】
手抜き工事や下請へのしわ寄せを防止
見積能力のない業者が最低制限価格で入札するような事態を排除
談合の防止
業界による自主的な取組を促進することにより、建設工事の担い手の確保・育成を推進
維持更新時代に対応した適正な施工体制の確保
⑥建設業許可に係る暴力団排除条項を整備(※)するとともに、受注者が暴力
団員等と判明した場合に公共発注者から許可行政庁への通報を義務付け
【建設業法】【入契法】
④建設業の許可に係る業種区分を約40年ぶりに見直し、解体工事業を新設
【建設業法】
⑤公共工事における施工体制台帳の作成・提出義務を小規模工事にも拡大
（下請金額による下限を撤廃） 【入契法】
→離職者の増加、若年入職者の減少等による将来の工事の担い手不足等が懸念
→維持更新時代に対応した適正な施工体制の確保が急務
建設業・公共工事からの暴力団排除を徹底
維持修繕等の小規模工事も含め、施工体制の把握を徹底することにより、手抜き工事や不当な中間搾取を防止
解体工事について、事故を防ぎ、工事の質を確保するため、必要な実務経験や資格のある技術者を配置
※許可が不要な浄化槽工事業・解体工事業の登録についても暴力団排除条項を整備【浄化槽法】【建設リサイクル法】
⑦その他、許可申請書の閲覧制度について個人情報を含む書類を除外する等、必要な改正を措置
品確法（※）改正等の入札契約制度の改革と一体となって、
現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工とその担い手の確保を実現
（※）公共工事の品質確保の促進に関する法律
○維持更新時代の到来に伴い解体工事等の施工実態に変化が発生。
公布の日（H26.6.4）に施行 （③）
H26.9.20に施行 （①）
H27.4.1に施行（②⑤⑥⑦）
Ｈ28.6.1に施行予定 （④）
施行日
経緯
5／29 衆議院本会議可決（全会一致）
６／４ 公布
４／４ 参議院本会議可決（全会一致）

## Slide 4: 業種区分の新設について
建設業者
技術者
業種ごとに建設業許可
技術者
●実務経験
●資格（技術検定等）
建設業法
施工能力を有する
建設業者への発注
疎漏工事・公衆災害の防止
専門工事業の
地位の安定、技術の向上
小規模建設業者
土木工事請負額
500万円以下
業種に応じた技術者を
営業所や現場に確保・配置
28業種（S46制定）
●総合２業種
・土木
・建築
●専門26業種
・大工
・左官
・とび・土工
・
・
・
とび・土工
解体
今回解体工事業を新設する背景
・重大な公衆災害発生
・環境等の視点
・建築物等の老朽化 など
【許可の要件】
・技術力
・経営能力
・誠実性
・財産的基礎
解体の実務経験、資格を 有する技術者の配置が必要
建設業者
技術者
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
現在の業種区分
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業

## Slide 5
解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置等について
○施行日
公布日（平成２６年６月４日）から２年以内で政令で定める日
→平成28年６月１日
（以後、原則、解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要）
○経過措置
①施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き３年間（平成３１年５月まで）は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
（平成３１年６月１日以降は、解体工事業の許可が必要）
②施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなす。

## Slide 6
解体工事の内容、例示、区分の考え方について
建設工事の種類 （建設業法別表第一の上欄） | 建設工事の内容 （昭和47年3月8日 建設省告示第350号） | 建設工事の例示 （平成15年4月3日 建設業許可事務ガイドライン） | 建設工事の区分の考え方 （平成14年4月3日 建設業許可事務ガイドライン）
とび・土工・コンクリート工事 | イ）足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体※等を行う工事 ロ）～ハ） （略） | イ）とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事※ ロ）～ハ） （略） | （略）
解体工事※ | 工作物の解体を行う工事※ | 工作物解体工事※ | それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。※
※ 平成２８年６月１日から施行。

## Slide 7: ２．技術者要件について
H2

## Slide 8
解体工事の適正な施工確保に関する検討会
＜委員＞
朝吹香菜子 国士舘大学理工学部准教授
笠井 哲朗 東海大学工学部教授
嘉納 成男 早稲田大学理工学術院教授
角田 誠 首都大学東京都市環境学部教授
湯浅 昇 日本大学生産工学部教授
◎座長 （五十音順、敬称略）
◎
解体工事の適正な施工を確保するため、解体工事に配置される技術者に求められる技術及び知識について検討を行うことを目的として設置。
＜開催経緯＞
・平成２６年８月～平成２７年３月（計６回開催）
・平成２７年６月３日 中間とりまとめ公表
・平成２７年６月４日～７月６日 中間とりまとめパブリックコメント
＜とりまとめ（平成２７年９月１６日）＞
新たな解体工事の技術者資格
【監理技術者の資格等】
・１級土木施工管理技士、１級建築施工管理技士、技術士（建設部門又は総合技術監理部門（建設））、実務経験※１のいずれかの資格等を有する者
【主任技術者の資格等】
・監理技術者の資格のいずれか
・２級土木施工管理技士（土木）、２級建築施工管理技士（建築又は躯体）、
とび技能士（１級又は２級）、建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士、
実務経験※２のいずれかの資格等を有する者
※１ 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し２年以上の指導監督的な実務経験を有する者
※２ 解体工事に関し大卒（指定学科）３年以上、高卒（指定学科）５年以上、その他１０年以上の実務経験を有する者
※３ 土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要
※４ とび技能士（２級）については、合格後、解体工事に関し３年以上の実務経験が必要

## Slide 9
解体工事業の技術者要件
●監理技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有する者
・１級土木施工管理技士※１
・１級建築施工管理技士※１
・技術士（建設部門又は総合技術監理部門（建設）） ※２
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し２年以上の指導監督的な実務経験を有する者
●主任技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有する者
・監理技術者の資格のいずれか
・２級土木施工管理技士（土木） ※１
・２級建築施工管理技士（建築又は躯体） ※１
・とび技能士（１級）
・とび技能士（２級）合格後、解体工事に関し３年以上の実務経験を有する者
・登録解体工事試験
・大卒（指定学科）３年以上、高卒（指定学科）５年以上、その他１０年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し８年を超える実務の経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し８年を超える実務の経験を有する者
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し１２年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し８年を超える実務の経験を有する者
※１ 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※２ 当面の間、解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

## Slide 10
とび・土工工事業の技術者要件
●主任技術者の資格等（追加）
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者

## Slide 11
とび・土工工事業の経過措置について
法公布（H26.6）
法施行（H28.6）
新設
（H31.6）
（H33.4）
とび・土工工事業の許可で解体工事を請け負うことができる
とび・土工工事業
解体工事業
とび・土工工事業の許可業者に対する経過措置（再掲）
とび・土工工事業の技術者
に対する経過措置
とび・土工工事業の技術者（既存の者に限る）も解体工事業の技術者とみなす
経過措置期間

## Slide 12
法施行前後のとび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取扱
 | 法施行前 | 法施行後
法施行後 とび・土工工事業 |  | 
解体工事業 |  | 
法施行後とび・土工
新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とする。
解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数※とする。
解体
法施行前とび・土工 うち解体分
３年
８年
８年
３年
※解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とする。その際、１つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とする。
（注意）実務経験のみで技術者となる場合は、技術者要件を満たす実務経験年数が必要。
法施行前、法施行後の実務経験の算出例

## Slide 13
登録解体工事講習について
２．スケジュール及び経過措置
とび・土工工事業の既存資格者に対しては経過措置をおくこととし(別紙２)、
その期間は平成33年3月末までとする予定。
科目 | 内容
解体工事の関係法令に関する科目 | 廃棄物処理法、建設リサイクル法、その他関係法令に関する事項
解体工事の工法に関する科目 | 木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項
解体工事の実務に関する科目 | 解体工事の作業の特性等の実務に関する事項
合計時間 | ３．５時間以上
登録解体工事講習の内容
※平成28年6月1日より登録講習申請開始、
登録後順次、官報公告を行う。
登録解体工事講習修了証の様式

## Slide 14: ３．経営事項審査について
H2

## Slide 15: 解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正と経過措置について
経過措置期間中に限り、とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）を使用し、
これまでの「とび・土工・コンクリート」と変わらない経審結果を算出可能とする
② 解体工事の元請完成工事高
③ 解体工事の技術職員数
総合評定値(P)＝0.25X1＋0.15X2＋0.20Y＋0.25Z＋0.15W
完成工事高
自己資本比率等
技術力
経営状況
その他審査項目（社会性等）
経営規模
○ 業種区分「解体工事」の新設に伴い、解体工事業に係る経営事項審査を新設。
○ 法施行後３年間（平成２８年６月１日～平成３１年５月３１日まで）に限り、経営事項審査についても経過措置を規定。
について申請
◆経営事項審査において、許可業種ごとに異なる数値を記載するのは以下の赤字の審査項目◆
経営事項審査の経過措置（平成28年6月から3年間に限る）
○ 改正法施行後の許可区分における「とび・土工工事業」・「解体工事業」の総合評定値に加え、
「改正法施行以前の許可区分によるとび・土工工事業」の総合評定値も算出し、通知を行う
○ 「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請しても１の業種とみなす（通常、技術職員１人につき申請できる建設業の種類は２であるところ、当該ケースに限り３となることを認める）
① 解体工事の完成工事高 について申請
解体工事業
の経審では
「解体工事業」に係る経営事項審査の欄を新設

## Slide 16
解体業追加による経営事項審査の変化
H28.6.1 「解体工事業」施行
（新とび土）
（解体）
完成工事高
（これまでのとび土）
新とび土工
＋
解体工事
の完成工事高を計上
（新とび土）
（解体）
新とび土工の完成工事高のみ計上
（解体工事の分は除く）
「解体」許可取得まで、
解体工事による
経審結果は使用できず。
解体工事の完成工事高のみ計上
【完成工事高について】
これまで、「とび・土工・コンクリート」に含まれていた
「解体」の完成工事高を分離
⇒「とび土・土工・コンクリート」の完成工事高が減少
【技術職員数について】
技術職員として申請できるのは１名につき2業種までであることから、「とび・土工工事業」の技術職員としてカウントしていた職員の一部を「解体工事業」の技術職員として置き換え。
⇒「とび土・土工・コンクリート」の技術職員数が減少
想定される主な変化
解体許可
取得
法施行後、これまでのとび・土工工事業の完成工事高は、解体工事を除くとび・土工工事業（新とび・土工工事業）と解体工事業に分けて計上する必要があるため、とび・土工工事業の経審結果（Ｐ値）に変動が生じる可能性がある。

## Slide 17: 法施行後の経営事項審査結果通知書（現行～経過措置～完全施行）
法施行後、「解体」及び「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体（経過措置）」の欄が追加され、完全施行後に「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体（経過措置）」が削除される。
H28.6.1
H31.6.1
現在
経過措置
期間
完全施行
「解体」及び「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体（経過措置）」の欄が追加される
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体（経過措置）」の欄が削除される
解体工事を含む
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」
解体工事を除いた
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」
解体工事を除いた
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」

## Slide 18
解体工事業追加に伴う完成工事高の切り分けについて
H26.3
H27.3
H28.3
H25.3
H24.3
現行
法施行後
法施行（H28.6）
（例：審査基準日H27.3.31）
（例：審査基準日H28.3.31）
（とび土）
（とび土）
（とび土）
（新とび土）
（解体）
工事経歴書［解体・とび土を切り出して提出］
通常は決算変更届に添付するが、法施行後に解体又はとび土の経審取得にあたっては、
当面申請時に直前２年または３年分のとび･土工･コンクリート工事業、解体工事業の工事経歴書（切り分けを行ったもの）を再度提出する
（とび土）
（解体）
（とび土）
（解体）
（とび土）
（解体）
（とび土）
（解体）
Ａ社のとび土完工高の構成
（新とび土）
（新とび土）
（解体）
（解体）
とび・土工・コンクリート工事・解体工事（経過措置）
直前２年又は３年の年間平均完成工事高
（旧とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄと同じ完成工事高）
解体工事のみ切り出し
直前２年又は３年の、解体工事を切り出した年間平均完成工事高
（新）とび・土工・コンクリート工事のみ切り出し
直前２年又は３年の、とび土工事を切り出した年間平均完成工事高
解体
とび土
解体
とび土
解体
とび土
（例）
（旧）とび・土工・コンクリート工事
直前２年又は３年の年間平均完成工事高

## Slide 19: 経営事項審査結果通知書（経過措置期間中の完成工事高）
法施行後は、「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」の欄には、解体工事を除くとび・土工工事業の完成工事高を、「解体」の欄には解体工事の完成工事高を記入。
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体（経過措置）」の欄には、「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」と「解体」の完工高を合算した値を記入。
①
②
③
法施行前にとび・土工工事業で請け負った完成工事高については、法施行後の新とび・土工工事業又は解体工事業のいずれかに分類し、それぞれ「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」及び「解体」の欄に記入。
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体（経過措置）」の完成工事高は、旧とび・土工工事業の完成工事高と同じとなる（完成工事高：③＝①＋②）。
解体工事を除いた
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」と「解体」を合計した完成工事高

## Slide 20: 経営事項審査の取扱いについて（算出される経審点数の例）
完成工事高
（新とび土のみ）
＜経審での取扱い＞
完成工事高：とび土
技術職員数：とび土
（とび土）
（解体）
完成工事高
（解体のみ）
新とび土の完成工事高
解体の完成工事高
＜経審での取扱い＞
完成工事高：解体
技術職員数：解体
解体
（許可：解体）
経過措置期間中
完全施行後
新とび土のみ業者
新とび土＋解体業者
解体のみ業者
解体工事
新とび土
新とび土＋解体の完成工事高
解体許可取得
＜経審での取扱い＞
完成工事高：とび土
技術職員数：とび土
現状
＜経審での取扱い＞
完成工事高：とび土
技術職員数：とび土
新とび土
＜経審での取扱い＞
完成工事高：とび土・解体（経過措置）
技術職員数：とび土・解体（経過措置）
とび土･解体（経過措置）
H28.6.1
H31.6.1
（解体）
＜経審での取扱い＞
完成工事高：とび土
技術職員数：とび土
＜経審での取扱い＞
完成工事高： とび土
技術職員数： とび土
とび土
完成工事高
（解体のみ）
＜経審での取扱い＞
完成工事高：解体
技術職員数：解体
解体
（許可：解体）
＜経審での取扱い＞
完成工事高：とび土
技術職員数：とび土
新とび土
解体工事の完成工事高
解体許可取得
＜経審での取扱い＞
完成工事高： 解体
技術職員数： 解体
解体
＜経審での取扱い＞
完成工事高： とび土・解体
（経過措置）
技術職員数： とび土・解体
（経過措置）
とび土･解体
（経過措置）
完成工事高
（新とび土のみ）

## Slide 21: 経営事項審査結果通知書（経過措置期間中の技術職員数） ①
現行は、１人の技術職員に対し、２業種まで申請することができる。
経過措置期間中（平成２８年６月１日～平成３１年５月３１日まで）に限り、「とび・土工・コンクリート」及び「解体」の２つを選んだ場合のみ、その他１業種を追加で申請することができる。
【現行】
１人の技術職員に対し、２業種まで申請可能
【経過措置】
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」及び「解体」の２業種を選択した場合に限り、その他１業種を追加で申請可能。
現行
経過措置期間中（平成２８年６月１日～平成３１年５月３１日まで）
【経過措置】
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」又は「解体」を比較し、点数の高い方が自動的に反映される

## Slide 22: 経営事項審査結果通知書（経過措置期間中の技術職員数） ②
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」及び「解体」の２業種を選択していないため、３業種申請できない。
１人の技術職員に対して３業種申請できない例
下記の場合、 「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」 及び「解体」を選択していないため、３業種に申請することはできない。
※３業種申請できるのは、 「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」 及び「解体」の両方を申請した場合のみ
×
「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ」には申請しているが、「解体」には申請していない。

## Slide 23
技術職員点数について
５点の資格については、監理技術者資格者証の交付を受けた場合６点となる。
※赤字の点数は、平成２８年５月３１日までにとび・土工工事業の技術者要件を満たしている者に対する点数。技術者要件の経過措置期間（平成３３年３月３１日まで）に限り加点することができる。

## Slide 24: 4.技術検定の受検資格緩和について （施行：平成28年4月1日）
H2

## Slide 25
○全ての受検者に対し２級学科試験の受験に実務経験を不要とし、早期受験が可能
１年前倒し
７年前倒し
※今後の改正手続等において変更となる可能性がある
工業高校等
指定学科
普通高校等
指定学科以外
２級技術検定（施工管理技士試験）学科試験の早期受験

## Slide 26: 5．資格者証と講習修了証の統合について （施行：平成28年６月１日）
H2

## Slide 27
監理技術者資格者証と監理技術者講習
元請業者が工事現場に専任で配置する監理技術者は、元請業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で「監理技術者資格者証」の交付を受けており、かつ監理技術者講習を受けている者の中から選任しなければならない。（建設業法第26条第4項）
選任された監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前５年以内に行われた講習を受講していなければならない。
現行の監理技術者資格者証（左）と監理技術者講習修了証（右）
（表面）
（裏面）
（表面）
（裏面）
（表面）
（裏面）
改善後の監理技術者資格者証
統合
※講習修了者がラベルを貼る又はCEで修了情報を確認出来た場合は印字